ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шадейского сельского поселения
Кунгурского муниципального района
Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проектных материалов	3

1. Цели и задачи территориального планирования	4

1.1. Цели территориального планирования	4

2.2. Задачи территориального планирования	4

2. Мероприятия по территориальному планированию	6

2.1. Прогноз пространственного развития экономики	6

2.1.1. Развитие сельского хозяйства	6

2.1.2. Развитие промышленности	11

2.1.3. Развитие малого предпринимательства	12

2.2. Функциональное зонирование	21

2.3. Предложения установлению границ населенных пунктов	28

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	30

Технико-экономические показатели генерального плана	53

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:25 000.. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Жилино. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 3 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Жилино. Карта функциональных зон. М 1:3 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Жилино. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 3 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. П.Шадейка. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 2 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. П.Шадейка. Карта функциональных зон. М 1:2 000. |
|  | Генеральный план Шадейского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. П.Шадейка. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 2 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
|  | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Цели и задачи территориального планирования

## 1.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Шадейского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Шадейского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края и Шадейского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Шадейского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 2. Мероприятия по территориальному планированию

## 2.1. Прогноз пространственного развития экономики

### 2.1.1. Развитие сельского хозяйства

В настоящее время сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики поселения. Наличие на территории крупнейшего предприятия АПК создаёт позитивный имидж поселения и обеспечивает стабильное состояние экономики поселения и района в целом.

На территории поселения функционирует одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Кунгурского района. «Агрокомплекс «Кунгурский» является бюджетообразующим предприятием на территории Шадейского сельского поселения. Агрокомплекс – многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие.

Таблица 2.1.1.1. Развитие сельского хозяйства в Шадейском сельском поселении

| Действующие предприятия АПК | Направление развития | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | Улучшение кормовой базы, переоснащение молочных ферм. Племенное скотоводство, тепличное хозяйство, пчеловодство. | Участие в краевой программе поддержки малых молочно-товарных ферм – модернизация ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» Программы поддержки личных подсобных хозяйств. Жилищное строительство, строительство перерабатывающего цеха, предприятия по производству удобрений, организация рыбных хозяйств, организация тепличного хозяйства, розария. |

С 1982 г. в агрокомплексе функционирует животноводческий комплекс по откорму КРС на 6640 скотомест. Кроме откормочного комплекса производственный сектор в животноводстве представлен развитым молочным скотоводством с поголовьем коров 800 голов, свиноводством с поголовьем 2500 голов.

Виды деятельности предприятия – производство и реализация молока; производство, переработка и реализация мяса; производство продукции растениеводства на кормовые цели.

Главное направление деятельности предприятия – откорм крупного рогатого скота на промышленной основе. Основная специализация – производство мяса-говядины.

Выпускаемые виды продукции: молоко, мясо КРС, мясо свиней, продукция переработки мяса (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, пельмени), хлебобулочные и макаронные изделия. Структура товарной продукции: мясо КРС 64%, мясо свиней 11 %, молоко 21%.

Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции на предприятии вводятся новые прогрессивные технологии, закупается новая техника, построен цех по производству комбикормов и цех экструдирования. Решаются вопросы повышения эффективности работы, а именно:

- проводится племенная работа в животноводстве;

- освоение новейших технологий выращивания скота мясных пород;

- развитие овцеводства;

- оптимизация финансовых потоков;

- модернизация и обновление техники за счёт инвестиционных кредитов;

- новации в энергосбережении;

- повышение мотивации к производительному труду.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» имеет стабильные показатели эффективности работы. Наблюдается рост объема выручки от реализации продукции, работ, услуг.

Таблица 2.1.1.2 Показатели производства ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»

| Показатель | Единица измерения | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция с/х | тыс. руб. | 176683 | 209616 | 209032 | 227742 | 277064 |
| Количество посевных площадей всех с/х культур | га | 11811 | 11921 | 10556 | 10059 | 10117 |
| Посевные площади зерновых культур | га | 5370 | 5370 | 5170 | 5270 | 5520 |
| Посевные площади кормовых культур | га | 6441 | 6551 | 5386 | 4789 | 4897 |
| Валовой сбор зерна | тонн | - | 9171 | 9225 | 8859 | 9928 |
| Урожайность зерновых | ц/га | - | 17 | 18 | 17 | 19 |
| Поголовье крупного рогатого скота | гол. | 8450 | 8138 | 7487 | 7898 | 7102 |
| в т. ч. коровы | гол. | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Производство молока | тонн | 4130 | 4044 | 4280 | 4315 | 4451 |
| Надои молока на одну корову | кг | 4813 | 4595 | 4867 | 4903 | 5057 |
| Реализация основной продукции растениеводства (зерно) | тонн | 2 | 367 | 106 | 63 | 37 |
| Реализация основной продукции животноводства Молоко мясо | тонн | 3836 3042 | 3778 2953 | 4080 2643 | 4082 2613 | 4206 2676 |
| Рентабельность сельскохозяйственной деятельности | % | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 7926 | 9463 | 12400 | 13608 | 16582 |
| Среднесписочная численность работников и служащих | чел. | 701 | 660 | 543 | 511 | 474 |

Крестьянские (фермерские) хозяйства. По состоянию на 01.01.12 г. на территории поселения зарегистрировано 29 хозяйств общей площадью 295,28 га. Основные направления деятельности хозяйств овощеводство, картофелеводство, семеноводство, производство, переработка, реализация продукции растениеводства, животноводства, пчеловодство.

Таблица 2.1.1.3. Характеристика земель крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 1.01.2012 г.

| К(Ф)Х | Общая площадь, га | Сельскохозяйственные угодья | Под водными объектами | Земли застройки | Под дорогами | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | пашня | сенокос | пастбище |  |  |  |  |
| Айткулов Р. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| Бабушкин А.М. | 2,24 | 2,03 | 2,03 | - | - | - | - | - | 0,21 |
| Байдерин П. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| Батов А.П. | 74,40 | 50,40 | 38,00 | 12,40 | - | - | - | - | 24,00 |
| Батуев П.А. | 3,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | 1,00 | - | - |
| Блинов В.С. | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Выгузов А.К | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
| Выгузов В.К. | 10,50 | 10,50 | 10,50 | - | - | - | - | - | - |
| Гомзиков П.И. | 5,10 | 5,10 | 4,70 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Гомзиков Р.П. | 16,60 | 12,80 | 10,00 | 2,80 | - | - | - | - | 3,80 |
| Гречищев В.А. | 34,40 | 20,39 | 18,79 | 1,60 | - | - | - | - | 14,01 |
| Давлетгареев К.Н. | 10,20 | 5,10 | 4,70 | 0,40 | - | - | - | - | 5,10 |
| Елтышев А.П. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| Кондратьев М.В. | 17,58 | 17,58 | 17,58 | - | - | - | - | - | - |
| Колобов П.А. | 4,16 | 4,16 | 3,78 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Крылов А.В. | 5,10 | 5,10 | 4,70 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Крылов В.В. | 5,10 | 5,10 | 4,70 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Лепихин М.Ю. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
| Мелентьев В.И. | 9,90 | 9,90 | 9,90 | - | - | - | - | - | - |
| Мережников Ю.В. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
| Никулин В.И. | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | - |
| Попелышева Н.Л. | 6,00 | 6,00 | 4,32 | 1,68 | - | - | - | - | - |
| Разепин А.П. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| Старцев С.И. | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | - |
| Татаркин А.Г. | 6,00 | 6,00 | 4,32 | 1,68 | - | - | - | - | - |
| Тиунов В.П. | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | - |
| Чекменев А.Н. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| Якимович В.П. | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 0,80 | - | - | - | - | - |
| Якимович С.В. | 9,90 | 9,90 | 9,90 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 295,28 | 247,16 | 224,88 | 22,28 | - | - | 1,00 | - | 47,12 |

Земли сельскохозяйственного назначения в Шадейском сельском поселении составляют около 45,31% от общей площади территории поселения.

Для Шадейского сельского поселения характерно постоянное изъятие и перераспределение сельскохозяйственных угодий для целей нефтедобычи, строительства линейных сооружений, при этом, при предоставлении земельного участка на определенный срок, в обязательном порядке проводится рекультивация нарушенных земель и последующее зачисление земельного участка в земли сельскохозяйственного назначения.

Проектом предполагается, что разведение крупного рогатого скота, а также переработка мяса останется доминирующим направлением сельскохозяйственной деятельности Шадейского сельского поселения. Дальнейшее развитие животноводческой отрасли должно идти по пути разведения племенного скота. Производителям мяса и молока требуется вертикальная интеграция с перерабатывающими производствами.

Помимо традиционных сфер развития сельского хозяйства в поселении существуют предпосылки для организации рыбоводческих хозяйств. В поселении имеются реки, озера, благоприятные для разведения ценных пород рыб. Возможна организация прудовых хозяйств для выращивания промысловых пород. Положительным фактором развития данного направления служит развитая транспортная сеть, позволяющая доставлять выращенную рыбу конечному потребителю, а также быть легко доступными для потенциальных посетителей хозяйств.

Наиболее выгодными для организации рыбоводческих хозяйств с точки зрения сочетания природных условий, транспортной доступности, возможностей комплексного освоения территории являются берега р. Бабка и р.Шадейка.

На основе имеющихся в поселении тепловых мощностей, газифицированных котельных, существует возможность развития тепличного хозяйства для выращивания овощей, цветов. Для организации тепличных хозяйств, розария удобными площадками являются окресности п. Шадейка, д. Пономарёвка и др.

Развитие АПК в условиях конкуренции с городом за трудовые ресурсы возможно только с помощью привлечения высоких технологий. Помимо привлечения технологий, требуется закрепление квалифицированных специалистов на селе.

Конкуренция за кадровые ресурсы и необходимость сбалансированного развития территории определяют следующие мероприятия:

- жилищное строительство, повышение благоустройства жилищного фонда;

- улучшение качества дорожной сети поселения;

- совершенствование системы социального обслуживания сельского поселения.

Министерством сельского хозяйства Пермского края утвержден перечень муниципальных образований – «точек роста», в которых реализуются или планируются к реализации крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства. Уровень жизни населения в «точках роста» значительно выше, чем в других муниципальных образованиях, как правило, там имеется развитая инфраструктура, строится жилье. Но самое главное, что есть в этих «точках роста» - это интересная работа на стабильно развивающихся сельскохозяйственных предприятиях. Поселок Шадейка Кунгурского муниципального района – «точка роста» Пермского края.

### 2.1.2. Развитие промышленности

ООО «Прикамская гипсовая компания» планирует осуществлять разработку  Разепинского месторождения гипса в северо-западной части поселения. В настоящее время определены предварительные границы горного отвода, часть участков переведены в земли промышленности. Планируемая санитарно-защитная зона карьера на картах настоящего проекта отображена условно, от границы предварительного горного отвода, в связи с тем, что точные границы горного отвода пока не определены. Карьер должна быть размещена так, чтобы в санитарно-защитную зону не попадала существующая и планируемая жилая застройка. ООО «Прикамская гипсовая компания» планирует разработать проект санитарно-защитной зоны карьера, в целях уменьшения размера указанной зоны.

ОАО «Ергач» ведёт горные работы на Саркаевском участке Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита. Предприятие производит добычу и переработку гипсового и гипсоангидритового камня. Гипсоангидритовый камень поставляется цементным заводам в качестве компонента при производстве цемента. Из гипсового камня производится гипсовое вяжущее (гипс строительный) и камень гипсовый молотый (сыромолотый гипс).

Активная деятельность ОАО «Ергач» по повышению конкурентоспособности дает основания рассчитывать на стабильность работы завода.

В поселении планируется осуществлять жилищное строительство. В связи с этим следует использовать возможности производства строительных материалов,  деталей домов.

Наличие железнодорожной связи, площадей для жилищного строительства, а также сравнительная развитость социальной инфраструктуры, позволяющая привлечь специалистов, создают предпосылки организации  высокотехнологичного производства строительных материалов. Продукция предприятия будет востребована для нужд Пермского, Кунгурского и других районов.

Наличие железнодорожного сообщения, свободных промышленных площадок, энергомощностей, собственной сырьевой базы позволяет поселению привлекать инвесторов, деятельность которых может быть ориентирована на краевой рынок. В числе наиболее перспективных направлений находится строительная промышленность.

Мероприятия. Наличие свободных промышленных площадок, энергомощностей, собственной сырьевой базы позволяет поселению привлекать инвесторов, деятельность которых может быть ориентирована на общероссийский рынок. В числе наиболее перспективных направлений – производство стройматериалов.

Перспективы развития промышленности поселения на расчетный срок предусматривают возможность строительства следующих объектов:

- Строительство карьера по добыче гипса на северо-западе поселения (ООО «Прикамская гипсовая компания»).

### 2.1.3. Развитие малого предпринимательства

На территории поселения осуществляют деятельность 11 индивидуальных предпринимателей (в том числе 10 проживающих на территории поселения).

Субъекты предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: торговле, общественном питании, в производственной деятельности: лесозаготовках, лесопереработке. Населению сельского поселения оказываются услуги: парикмахерские; автозаправочные, др.

Объекты малого предпринимательства:

- павильоны – 1 шт.;

- магазины – 6 шт.;

- палатки, киоски – 1 шт.;

- аптечные киоски – 1 шт.;

- кафе-бары – 4 шт.;

- автозаправочная станция – 1 шт.;

- газозаправочная станция – 1 шт.

В настоящее время малое предпринимательство представлено на территории всего сельского поселения:

- в п. Шадейка  торговля осуществляется ИП: Алексанян А.Г. Вековшининым В.А., Василковым В.В., Макаровой Л.А., Максимовым Ю.И., Трофимовой Н.А., Чесноковым,

- в с.Жилино торговля осуществляется ИП: Гусельниковой Э.Т., Кондратовым В.Н.

- в д. Кокоры торговля осуществляется ИП Максимовым Ю.И.

На территории поселения функционируют предприятия малого бизнеса:

- ИП Миллер В.В.

Основные виды деятельности: лесозаготовка, транспортировка круглых лесоматериалов, производство пиломатериалов, реализация продукции.

Материально-техническая база предприятия: профессиональные пилы – 10 шт., вагончики под жилье работающим, специализированная техника – 5 ед., общая площадь земли– 1500 м (в собственности), специализированное оборудование – 2 ед., цех для производства пиломатериалов.

- ИП Кондратов В.Н.

Основной вид деятельности: переработка мясной сельскохозяйственной продукции. Ежемесячный объем выпускаемой продукции – 2 т.

Материально-техническая база предприятия: коптильный цех с оборудованием. Создано 4 рабочих места.

- ИП Максимов Ю. И.

Основные виды деятельности: общественное питание (кафе), розничная торговля.

Материально-техническая база:

- Здание кафе- площадью 183,7 м2

- Транспорт-ИЖ-2717

- Общая площадь земель в аренде 1000 м2.

- ИП Вековшинин В.А.

Виды деятельности: торгово-закупочная, выращивание овощей (картофеля).

Материально-техническая база: торговый павильон, сельхозтехника (трактор Т-40 AM с комплектом прицепного сельскохозяйственного оборудования).

- ИП Макарова Л.А.

Основной вид деятельности – общественное питание. Ежемесячный объем выпускаемой продукции 70 тысяч рублей.

Создано 16 рабочих мест.

- ИП Алексанян А.Г. - общественное питания (кафе-бар),

- ИП Василков В.В. - реализация периодической печати; общественное питание,

- ИП Гусельникова Э.Т. – торговля,

- ИП Трофимова Н.А. – торговля,

- ИП Чесноков – торговля.

Сфера оказания услуг представлена:

- ИП Мазунин Е.В. – ремонт и содержание дорог,

- ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» – поставка воды, услуги ЖКХ,

- ЗАО «Уралгазсервис» – поставка газа,

- Подстанция ОАО «Пермэнерго» – поставка электроэнергии,

- ОАО «ПРЕСТИЖ» – обслуживание ЖКХ,

- АЗС, ГАЗС – поставка топлива для автотранспорта,

- ОАО «УралСвязьИнформ» – услуги электросвязи,

- ФГУП «Почта России» – услуги почтовой связи,

- ОАО «Сберегательный банк РФ» отделение № 1638 – банковские услуги,

- ИП Миллер В.В. – поставка населению дров и строительных материалов,

- ИП Кондратов В.Н. – выполнение заказов жителей района по переработке мяса,

- ИП Колокольников В.Ю. - организация и проведение дискотек.

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в Шадейском сельском поселении, недостаточен для формирования высокоэффективной экономики поселения, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Серьезным препятствием в развитии предпринимательской деятельности является:

- ограниченность собственных ресурсов;

- слабая техническая оснащенность;

- недостаточно руководителей предпринимательского типа, способных адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям и осуществлять эффективные инновационные комбинации (внедрять новые технологии и методы организации производства, находить и осваивать новые рынки сбыта, использовать новые источники сырья и материалов, проводить необходимую реорганизацию производства, осваивать производство новых видов продукции);

- острый дефицит кадров.

Сложившаяся ситуация в социальной сфере является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Существуют проблемы в учете для отражения действительного положения дел в производстве.

Важным условием развития сферы малого бизнеса является разносторонняя система мер государственной поддержки на всех уровнях государственного и муниципального управления.

Целью политики развития и поддержки малого предпринимательства является создание правовых и экономических условий для более динамичного  их развития, обеспечивающих рост численности занятых в секторе малого бизнеса, повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития поселения; расширение сфер деятельности.

Задача органов местного самоуправления – создание благоприятного климата для развития малого бизнеса:

1. административная поддержка в решении кадрового вопроса;

2. оказание содействия в создании и развитии Совета Малого предпринимательства;

3. стимулирование развития трудовых отношений в малом предпринимательстве, обеспечивающих социальную защищенность наемных работников и социальную ответственность работодателей;

4. формирование благоприятной социально-психологической среды.

Реализация системных мероприятий будет способствовать развитию предпринимательства в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве продуктов питания, социально значимых услуг, народных промыслах и ремесленничестве (прежде всего, в части надомного труда).

Таблица 2.1.3.1. Предприятия и организации на территории Шадейского сельского поселения на 01.01.2012 г.

| Наименование предприятия, организации, ИП | Вид пользования | Площадь м2 | Адрес | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Шадейская средняя школа» | постоянное (бессрочное) пользование | 10565 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | стадион |
| МОУ «Шадейская средняя школа» МУК «Шадейский Центр досуга» | постоянное (бессрочное) пользование | 18583 (2/3 и 1/3 доли) | п. Шадейка | земли населённых пунктов | здание школы |
| МОУ «Жилинская средняя школа» | постоянное (бессрочное) пользование | 20266 | с. Жилино | земли населённых пунктов | здание школы |
| МДОУ «Шадейский детский сад» | постоянное (бессрочное) пользование | 8478 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | постройки |
| ММУ «Ленская районная больница» Жилинский ФАП | постоянное (бессрочное) пользование | 102 | с. Жилино | земли населённых пунктов | постройки |
| Пермский ЦГМС | постоянное (бессрочное) пользование | 71 | – | земли населённых пунктов | постройки |
| МО «Шадейское СП» | муниципальная собственность | 162 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | здание гаража |
| МО «Шадейское СП» | муниципальная собственность | 481 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | административное здание |
| МО «Шадейское СП» | муниципальная собственность | 1850 | с. Жилино | земли населённых пунктов | здание ЦД |
| МО «Шадейское СП» | муниципальная собственность | 400 | с. Жилино | земли населённых пунктов | здание котельной |
| ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» | собственность | 4150 | вблизи д. Тураи | земли промышленности | АЗС |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 587 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | административное здание |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 896 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | объекты торговли и общественного питания |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 3910 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | административное здание |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 2849 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | объекты инженерного оборудования теплоснабжения |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 6477 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | для производственных нужд |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | собственность | 118 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | водонапорная башня |
| ИП Миллер В.В. | собственность | 1500 | вблизи п. Шадейка | земли промышленности, транспорта | пилорама |
| ИП Макарова Л.А. | собственность | 277 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | кафе |
| ИП Василков В.В. | собственность | 683 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | кафе |
| ИП Пасевич | собственность | 2050 | вблизи д. Тураи | земли промышленности, транспорта | кафе |
| ИП Пасевич | собственность | 2736 | Вблизи д. Тураи | земли промышленности, транспорта | автостоянка |
| ИП Вылегжанин С.А. | собственность | 3875 | – | земли промышленности, транспорта | постройки |
| ИП Чуйко С.М. | собственность | 86 | 550 м. южнее п. Шадейка | земли промышленности, транспорта | склад |
| ООО «Жилинское» | аренда | 2564 | д. Камышево | земли с/х назначения | слад, овощехранилище |
| ООО «Жилинское» | аренда | 444 | с. Жилино | земли населённых пунктов | склад |
| ООО «Жилинское» | аренда | 1200 | с. Жилино | земли населённых пунктов | административное здание |
| ООО «Жилинское» | аренда | 256 | д.Масленники | земли населённых пунктов | магазин |
| ИП Аллахвердиев Ф.М. | аренда | 414 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин |
| МРСК Урала ОАО «Пермэнерго» | аренда | 599 | территория поселения | земли населённых пунктов | объекты энергетики ТП |
| Кунгурское РАЙПО | аренда | 739 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин, кафе |
| Кунгурское РАЙПО | аренда | 1671 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин, кафе |
| ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» | аренда | 1000 | – | земли промышленности, транспорта | обслуживание АЗС |
| ЗАО «Уралгазсервис» | аренда | 77 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | газораспределительный пункт |
| ООО «Агрофирма «Шадейка» | аренда | 112 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин |
| ООО «Агрофирма «Шадейка» | аренда | 55 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин |
| ООО «Агрофирма «Шадейка» | аренда | 109 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | магазин |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | аренда | 104 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | склад |
| ИП Чуйко С.М. | аренда | 765 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | кемпинг |
| ИП Максимов Ю.И. | аренда | 46 911 | д. Кокоры п. Шадейка | земли населённых пунктов | торговый киоск кафе |
| ИП Гусельникова Э.Т. | аренда | 161 | с. Жилино | земли населённых пунктов | магазин |
| ИП Лепихина Л.А. | аренда | 70 | - | земли населённых пунктов | торговый павильон |
| ИП Кондратов В.Н. | аренда | 42 88 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | торговый павильон торговый павильон |
| ИП Алексанян А.Г. | аренда | 61 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | кафе |
| ИП Алексанян А.Г. | аренда | 3509 | вблизи д. Камышево | земли с/х назначения | овощехранилище, гараж |
| ИП Макарова Л.А. | аренда | 251 | - | земли населённых пунктов | постройки |
| Миллер В.В. | аренда | 450 | вблизи п. Шадейка | земли с/х назначения | ЛПХ |
| ИП Ремнёв Н.В. | аренда | 20 | - | земли населённых пунктов | постройки |
| Кондратьев М.В. | аренда | 1105 330 899 4271 | вблизи д. Камышево | земли с/х назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
| ИП Грехов А.Б. | аренда | 420 | - | земли населённых пунктов | постройки |
| ИП Чуракова С.Ю. | аренда | 1945 | - | земли с/х назначения | хранилище |
| ИП Кисельков А.В. | аренда | 88 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | торговый павильон |
| ИП Шустрикова М.Н. | аренда | 98 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | торговый павильон |
| ИП Вековшинин В.А. | аренда | 90 | п. Шадейка | земли населённых пунктов | остановочный комплекс |
| ИП Разепин С.П. | аренда | 27 | д. Большая Шадейка | земли населённых пунктов | остановочный комплекс |
| ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | аренда | 400000 13000 | – | земли с/х назначения | пашня сенокос |
| ОАО «Ергач» | аренда | 34146 | – | земли с/х назначения | сенокос |
| ИП Пономарёв Д.Н. | аренда | 600 | – | земли населённых пунктов | гостиница |
| Всего | постоянное (бессрочное) пользование собственность аренда | 58065 33087 472737 563889 | – | – | – |

## 2.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Шадейского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Зона градостроительного использования | 552,73 | 4,42 | 559,49 | 4,53 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
|  | Зона производственного использования | 261,57 | 2,09 | 261,57 | 2,09 | Строительство карьера по добыче гипса ООО «Прикамская гипсовая компания» |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 165,39 | 1,32 | 165,39 | 1,32 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 5668,79 | 45,31 | 5662,03 | 45,20 | Развитие сельскохозяйственного производства. |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 5,88 | 0,05 | 5,88 | 0,05 | – |
|  | Земли лесного фонда | 5773,85 | 46,15 | 5773,85 | 46,15 | – |
|  | Земли водного фонда | 78,03 | 0,62 | 78,03 | 0,62 | – |
|  | Земли особо охраняемых территорий | 4,77 | 0,04 | 4,77 | 0,04 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,62 | – |
|  | ИТОГО: | 12511 | 100 | 12511 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п.Шадейка

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 49,04 | 60,44 | 56,17 | 69,23 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 7,13 | 8,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 7,65 | 9,43 | 7,87 | 9,70 | Строительство объектов социально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 0,22 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | Строительство объектов социально-бытового назначения/ |
|  | Зона производственного использования (П) | 5,63 | 6,94 | 7,55 | 9,31 | – |
|  | Зона производственного использования (П) планируемая | 1,92 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 4,23 | 5,21 | 5,39 | 6,64 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 1,16 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 3,03 | 3,73 | 3,03 | 3,73 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек). |
|  | Земли водного фонда | 1,13 | 1,39 | 1,13 | 1,39 | – |
|  | ИТОГО: | 81,14 | 100 | 81,14 | 100 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Жилино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 68,75 | 72,30 | 80,44 | 84,59 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 11,69 | 12,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 1,12 | 1,18 | 1,37 | 1,44 | Строительство объектов социально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 0,25 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | Строительство объектов социально-бытового назначения, в т.ч.: строительство нового здания ФАП; строительство нового современного спортивного сооружения (спортивной площадки). строительство аптечного пункта; |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 1,91 | 2,01 | 4,96 | 5,22 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 3,05 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 5,29 | 5,56 | 5,29 | 5,56 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 3,03 | 3,19 | 3,03 | 3,19 |  |
|  | ИТОГО: | 95,09 | 100 | 95,09 | 100 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 2.3. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Шадейского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Настоящим генеральным планом предлагается включить в границы населенного пункта д.Пономаревка участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,13 га для перспективной жилищной застройки (см. табл. 2.3.1).

Расширения границ остальных населенных пунктов Шадейского поселения до расчетного срока не планируется.

Таблица 2.3.1. Участки, предлагаемые к включению в границы д.Пономаревка

| Номер участка | Местоположение | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Западнее д.Пономаревка | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,05 |
| 2 | Северо-западнее д.Лудино | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,71 |
|  |  | Итого: | 6,76 |

Таблица 2.3.2. Площади населенных пунктов Шадейского сельского поселения, в предлагаемых границах (на 2033 г.)

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | п. Шадейка | 81,14 |
|  | д. Балалы | 42,73 |
|  | д. Березово | 36,91 |
|  | д. Блиново | 10,93 |
|  | д. Большая Шадейка | 60,74 |
|  | д. Голубята | 11,21 |
|  | с. Жилино | 95,09 |
|  | д. Камышево | 30,22 |
|  | д. Кокоры | 29,56 |
|  | д. Лудино | 16,45 |
|  | д. Масленники | 33,48 |
|  | о.д. Шадейская Будка | 1,46 |
|  | д. Пономаревка | 40,93 |
|  | д. Разепино | 27,46 |
|  | д. Тураи | 18,87 |
|  | д. Ульяново | 13,72 |
|  | д. Хохлово | 8,59 |
| ИТОГО | 559,49 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Шадейского сельского поселения отображены на карте «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

## 2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| МДОУ «Шадейский детский сад» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 115 мест, фактическая емкость – 132 места |  | I очередь – текущий ремонт |
| МОУ «Шадейская средняя общеобразовательная школа» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 422 места, фактическая емкость – 191 место |  | I очередь – текущий ремонт |
| МОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» | Д.Пономаревка Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 150 мест, фактическая емкость – 66 мест |  | I очередь – текущий ремонт |
| Жилинский детский сад | Д.Пономаревка Общественно-деловая зона (О) | Закрыт |  |  |
| МУК «Шадейский Центр Досуга» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | Мощность 320 мест |  | I очередь – текущий ремонт |
| МУК «Жилинский Центр Досуга» | с.Жилино Общественно-деловая зона (О) | Мощность 400 мест |  | I очередь – текущий ремонт |
| Шадейская сельская библиотека | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость – 7741 единиц хранения |  | – |
| Жилинская сельская библиотека | с.Жилино Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость – 6022 единиц хранения |  | – |
| «Шадейская поликлиника» структурное подразделение ММУ «Ленская центральная районная больница» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | 50 посещений в смену |  | I очередь – текущий ремонт |
| ФАП | С.Жилино Общественно-деловая зона (О) | 17 посещений в смену |  | I очередь – строительство нового здания (началось в 2014 г.) |
| Спортивный зал «Шадейской СОШ» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | Площадь 500 м2 |  | – |
| Бассейн «Шадейской СОШ» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | Площадь 144 м2 |  | – |
| Стадион «Шадейской СОШ» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) | Площадь 1 га |  | I очередь – расширение |
| Спортивный зал «Жилинской СОШ» | С.Жилино Общественно-деловая зона (О) | Площадь 500 м2 |  | – |
| Стадион «Жилинской СОШ» | С.Жилино Общественно-деловая зона (О) | Площадь 1 га |  | I очередь – расширение |
| строительство остановок школьных автобусов в п. Шадейка, д. Масленники. | I очередь |
| строительство нового современного спортивного сооружения (спортивной площадки) в с.Жилино. | I очередь |
| строительство аптечного пункта в с.Жилино | I очередь |
| строительство детского сада в с.Жилино | I очередь |
| организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| приведение существующих спортивных объектов в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов; | I очередь |
| строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в районах планируемой жилой застройки. | Расчетный срок |
| 2.4.2. Жилищное строительство |
| 1. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Шадейского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 1300 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда; 15565,3 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 20,7 м2/ чел; |  | I очередь – строительство |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Шадейского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 31130,7 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности 32,3 м2/ чел. |  | Расчетный срок – строительство |
| 2.4.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| ул.Заречная | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | асфальтовое покрытие, протяженность 1630 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Трактовая | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1630 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Новая | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 250 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Дружбы | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | асфальтовое покрытие, протяженность 300 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Советская | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтовое покрытие, протяженность 320 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Мира | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтовое покрытие, протяженность 1010 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Строителей | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтовое покрытие, протяженность 550 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Полевая | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтовое покрытие, протяженность 650 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Школьная | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 510 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Уральская | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 270 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Олимпийский | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтовое покрытие, протяженность 280 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| пер.Парковый | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | асфальтовое покрытие, протяженность 740 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт |
| переулок №1 (без названия) | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 400 м, ширина 5 м |  | – |
| переулок №2 (без названия) | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 150 м, ширина 6 м |  | – |
| ул.Я.Д.Вульфовича | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 210 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| без названия | П.Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 500 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Кокоры | д.Кокоры Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 2300 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Разепино | д.Разепино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 2200 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Ульяново | д.Ульяново Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1400 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Большая Шадейка | д.Большая Шадейка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 4500 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Трактовая | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 900 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Советская | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 620 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Главная | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 2000 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Молодежная | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 900 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Заозерная | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 400 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Береговая | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 640 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Дальняя | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 750 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Новая | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 300 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| без названия | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 760 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Сельская | С.Жилино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 500 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Балалы | д. Балалы Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 3000 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Одина | д. Березово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1000 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Набережная | д. Березово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 900 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Школьная | д. Березово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1100 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Трактовая | д. Березово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 300 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Блиново | Д.Блиново Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1600 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Голубята | д. Голубята Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 620 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Камышево | д. Камышево Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 2500 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Лудино | д. Лудино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 740 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Луговая | д. Масленники Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1250 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Трактовая | д. Масленники Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1100 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Трактовая | д. Пономаревка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 620 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Садовая | д. Пономаревка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 320 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Мельничная | д. Пономаревка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 870 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Дачная | д. Пономаревка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 550 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Заезжая | д. Тураи Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 750 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Полевая | д. Тураи Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 300 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Хохлово | д. Хохлово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1200 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| н.п.Шадейская Будка | н.п.Шадейская Будка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 150 м, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| 2.4.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Система водоснабжения | П.Шадейка | Забор воды производится из поверхностных источников. На водозаборе установлены насосы КМ 80-65-160. Проектная производительность водозабора составляет 1000 м3/сутки, фактическая – 800 м3/сутки. Расчетная производительность насосов составляет 100 м3/ч. Имеется два резервуара объемом 250 м3 каждый. От водозаборов вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 17,5 м3. Техническое состояние башни аварийное. Присоединенная сеть водопровода имеет протяженность 17,1 км (8302,9 м – холодный, 8809,1 м – горячий), выполнена из стальных труб диаметром 50-200мм. Техническое состояние водопровода аварийное (износ составляет 75%). Требуется капитальный ремонт. Вода из поверхностных источников расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. В п.Шадейка функционируют сооружения водоподготовки. В Шадейском детском саду дополнительно производится фильтрация воды. Однако в весенний период такой очистки недостаточно – для питьевых целей вода не пригодна. Водоподготовка осуществляется путем хлорирования раствором гипохлорита натрия и последующим фильтрованием напорными песчаными фильтрами. Фильтровальная станция расположена в 100 м от водозабора, в 1,5 км от п.Шадейка. Техническое состояние оборудования неудовлетворительное. | I и II пояс ЗСО водозабора нанесены на карты комплексной оценки; граница III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами; Санитарно-защитная зона водовода составляет 10м | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующего водозабора в составе трех поясов; оформление договора водопользования в Министерстве природных ресурсов до момента организации подземного водозабора. в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; реконструкция сетей водопровода 8302,9 м в п. Шадейка. строительство сетей водопровода в п. Шадейка (2 км). строительство резервуара солевой ямы (вблизи ул. Заречная, п. Шадейка); строительство водовода «Кыласово – Ергач – Шадейка» для снабжения населения водой питьевого качества; Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; перевод п.Шадейка на снабжение водой из водовода «Кыласово – Ергач – Шадейка»; строительство сетей водоснабжения в п.Шадейка; реконструкция водонапорной башни с заменой бака на 100 м3 (в п.Шадейка); внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 2. Система водоснабжения | С.Жилино | Отсутствует | - | Расчетный срок строительство сетей водоснабжения в с.Жилино; строительство водонапорной башни с объемом бака 25 м3 (с.Жилино); оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| Водоотведение |
| Реконструкция очистных сооружений п. Шадейка. | I очередь |
| Реконструкция канализационных сетей (9475,6 м). | I очередь |
| Строительство новых канализационных сетей (2 км). | I очередь |
| Реконструкция канализационной насосной станции п. Шадейка. | I очередь |
| обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| обеспечить охват 100% населения поселения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения п.Шадейка; | I очередь |
| вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода. | I очередь |
| до 2033 г.: обеспечить сетями канализации 100% жилищного фонда п.Шадейка. | Расчетный срок |
| Теплоснабжение |
| котельная административного здания ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | – |
| котельная комплекса по откорму крупного рогатого скота ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» | П.Шадейка Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | – |
| котельная здания МОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» | Д.Пономаревка Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | – |
| оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования | I очередь |
| Строительство котельной по ул. Заречная (п.Шадейка) | I очередь |
| Замена труб теплоснабжения (7,3 км) с заменой задвижек и ремонтом тепловых камер. | I очередь |
| Ремонт КМПиА системы автоматики котельной в п Шадейка. | I очередь |
| реконструкция существующих котельных объектов социально-бытового назначения сельского поселения с переводом на газообразное топливо. | Расчетный срок |
| Газоснабжение |
| строительство газопровода в п.Шадейка. | I очередь |
| газификация 100% жилищного фонда п.Шадейка и с.Жилино. | Расчетный срок |
| Электроснабжение |
| проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; | I очередь |
| модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах; | I очередь |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки; | В течение проектируемого периода |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). | I очередь |
| Санитарная очистка территории |
| Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| Контейнерные площадки для сбора ТБО | населенные пункты Шадейского сельского поселения | асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь – строительство |
| Свалка ТБО | Д.Большая Шадейка Зона специального назначения | площадь – 0,16 га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| Свалка ТБО | П.Шадейка Зона специального назначения | площадь – 1,37 га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 2.5.5. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1.Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства), разработка проектов зон охраны ОКН | I очередь |
| 2.Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения в соответствии с законами Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| 3. Организация использования объектов культурного наследия с обязательным обеспечением неизменности облика и интерьера объекта в соответствии законодательством Российской Федерации. | В течение проектируемого периода |
| 2.4.6. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу; | В течение проектируемого периода |
| проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; | В течение проектируемого периода |
| организация санитарно-защитных зон вдоль трубопроводов, транспортирующих нефть и газ через территорию поселения; | В течение проектируемого периода |
| устранение утечек газа на межпоселковом газопроводе высокого давления; | В течение проектируемого периода |
| ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ; | В течение проектируемого периода |
| улучшения качества дорожного покрытия. | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| строительство систем очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям по очистке стоков; | В течение проектируемого периода |
| строительство и реконструкция канализационных сетей в развиваемых сельских населенных пунктах поселения; | В течение проектируемого периода |
| для сокращения сброса сточных вод в водоемы максимальное внедрение оборотного, повторного и замкнутого водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки; | В течение проектируемого периода |
| для исключения отрицательного воздействия буровых работ на подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин; | В течение проектируемого периода |
| укрепление откосов берегов рек, ручьёв, логов при пересечении их нефтепроводами посевом многолетних трав; | В течение проектируемого периода |
| устройство земляных амбаров с противофильтрационным экраном (или ёмкостей) на переходах через реки, ручьи, лога для сбора нефти в случаях её разлива в аварийных ситуациях на нефтепроводах; | В течение проектируемого периода |
| вынос и запрещение строительства животноводческих комплексов в водоохранных зонах; | В течение проектируемого периода |
| усиление контроля над утилизацией выгребных стоков в сохраняемых сельских населенных пунктах, не имеющих централизованной канализации; | В течение проектируемого периода |
| приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное соответствие требованиям Водного кодекса РФ; | В течение проектируемого периода |
| полный запрет хозяйственной деятельности и строительства на водных объектах без лицензий и прошедших экологическую экспертизу проектов, реализуемых на водных объектах и землях водного фонда; | В течение проектируемого периода |
| предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения; | В течение проектируемого периода |
| установление зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. | В течение проектируемого периода |
| Охрана земельных и лесных ресурсов |
| сохранение почв и их плодородия; | В течение проектируемого периода |
| защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламления отходами производства, других негативных процессов, в результате которых происходит деградация земель; | В течение проектируемого периода |
| защита сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; | В течение проектируемого периода |
| рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечению в оборот; | В течение проектируемого периода |
| сохранение плодородия почв; | В течение проектируемого периода |
| финансирование работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений; | В течение проектируемого периода |
| осуществление государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального, общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель; | В течение проектируемого периода |
| взаимодействие и обмен информацией между ведомствами и службами поселения и района для выявления негативных процессов на землях и установление границ их распространения, определение наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий; | В течение проектируемого периода |
| создание системы наблюдений за состоянием земель, выявление изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению; | В течение проектируемого периода |
| разработка механизмов экономического стимулирования применения экологически безопасных технологий производства; | В течение проектируемого периода |
| разработка механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, деградацией и загрязнением почв, при совершении сделок с земельными участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями. | В течение проектируемого периода |
| 2.4.7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями. |
| Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве: устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное формирование карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. | В течение проектируемого периода |
| Проведение почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией: повышение водопроницаемости почв; создание искусственного микрорельефа; организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях; укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород. | В течение проектируемого периода |
| Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров: введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период; организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек; проведение наземного патрулирования в пожароопасный период; контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений. |
| охрана сооружений от повреждений и поддержание их в исправном состоянии; | В течение проектируемого периода |
| маневрирование затворами при пропуске весеннего половодья и дождевых паводков; | В течение проектируемого периода |
| мелкий ремонт плотины (засыпка выбоин на гребне плотины, трещин, промоин на откосах); | В течение проектируемого периода |
| окашивание и уборка растительности по ложу пруда, по откосам плотин; | В течение проектируемого периода |
| своевременная подготовка сооружений к пропуску паводка; | В течение проектируемого периода |
| строительство водосброса (две металлические трубы диаметром 0,5 м и 1,0 м). | I очередь |
| до наступления паводка устранить дефекты сооружений, очистить их от снега и льда; | В течение проектируемого периода |
| во время прохождения весеннего половодья, затяжных дождей и ливней на плотине установить круглосуточное дежурство. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей. | В течение проектируемого периода |
| Контроль над соблюдением правил пожарной безопасности. | В течение проектируемого периода |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности. | В течение проектируемого периода |
| Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей. |  |
| Строительство дополнительного объекта противопожарной службы (пожарного депо) в д. Большое Заозерье с учетом времени прибытия первого подразделения к месту вызова (20 минут). |  |
| Укрепление кадрового состава и социальная защита личного состава МПС. |  |
| Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах поселения систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой. | В течение проектируемого периода |
| Оборудование дополнительных подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах. |
| Создание службы безопасности, обеспечивающей охрану взрывоопасных объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию. | В течение проектируемого периода |
| Оснащение аварийно-опасных объектов: системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного). | В течение проектируемого периода |
| Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, нефтепроводов, строгое соблюдение режима использования их территории. | В течение проектируемого периода |
| Организация контроля над состоянием трубопроводов углеводородного сырья. | В течение проектируемого периода |

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2013 г. | I очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 12511 552,73 | 12511 559,49 | 12511 559,49 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Шадейского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона градостроительного использования | га | 552,73 | 559,49 | 559,49 |
|  | Зона производственного использования | га | 261,57 | 261,57 | 261,57 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 165,39 | 165,39 | 165,39 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5668,79 | 5662,03 | 5662,03 |
|  | Зона специального назначения (Сп) | га | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Земли лесного фонда | га | 5773,85 | 5773,85 | 5773,85 |
|  | Земли водного фонда | га | 78,03 | 78,03 | 78,03 |
|  | Земли особо охраняемых территорий | га | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
|  | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | га | 0,00 | 78,10 | 78,10 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории п.Шадейка, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 49,04 | 56,17 | 56,17 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 7,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 7,65 | 7,87 | 7,87 |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 5,63 | 7,55 | 7,55 |
|  | Зона производственного использования (П) планируемая | га | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 4,23 | 5,39 | 5,39 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
|  | Земли водного фонда | га | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 1.2.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Жилино, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 68,75 | 80,44 | 80,44 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 11,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 1,12 | 1,37 | 1,37 |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 1,91 | 4,96 | 4,96 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
|  | Земли водного фонда | га | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2365 | 2428 | 2520 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 452 | 481 | 505 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 1407 | 1339 | 1290 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 504 | 607 | 725 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 34700 | 50265 | 81396 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 14,7 | 20,7 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 115/172 | 165/183 | 165/192 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 572/401 | 572/427 | 572/449 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 67 | 67 | 67 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 720/543 | 720/558 | 720/580 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная – бассейны, мощность: существующая / нормативная | м2 га м2 | 1000/189 2,0/1,7 144/47,3 | 1000/194,2 2,0/1,7 144/48,6 | 1000/201,6 2,0/1,8 144/50,4 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 936,8/709 | 936,8/728 | 936,8/756 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 168/95 | 97 | 101 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 46,66 | 46,66 | 46,66 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/ сут | 515,266 | 590,296 | 605,165 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д н/д | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 400 | 400 | 400 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 2713,28 | 2617,69 | 2560,02 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1148 | 1078 | 1016 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 49425 | 74697 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | н/д | 5,24 | 9,61 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 50 | 68 | 84 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 20,2 | 50 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 3697,2 | 3861,7 | 4270,3 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 2/4,35 | 2/4,35 | 2/4,35 |