ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Калининского сельского поселения

Кунгурского муниципального района

Пермского края

Том 1:     Анализ современного состояния территории

Калининского сельского поселения

Кунгурского муниципального района Пермского края

Исполнитель:

УМП Кунгурского района «Землемер»

г. Кунгур

2011 г.

Состав материалов

обосновывающей части генерального плана

Калининского сельского поселения

Кунгурского муниципального района

Пермского края

Текстовые материалы

| Анализ современного состояния территории Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края 1. Природные условия и ресурсы 1.1 Общие сведения 1.2 Климат 1.3 Рельеф и геоморфологические условия 1.4 Гидрография 1.5 Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории Почвообразующие и подстилающие породы Почвы Полезные ископаемые 2. Объекты природного и культурного наследия 2.1 Объекты природного наследия 2.2 Объекты культурного наследия 3. Экологическая ситуация и рекомендации по улучшению экологической ситуации в Калининском сельском поселении Кунгурского муниципального района Пермского края 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера 4.4 Пожарная безопасность 4.5 Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций 5.Земельные ресурсы 5.1 Наличие и распределение земель Калининского сельского поселения 5.2 Состояние и оценка использования земель поселения по землепользователям, землевладельцам 5.3 Состояние и оценка земель в сельском хозяйстве 5.4 Использование земель предприятиями и организациями несельскохозяйственных отраслей 5.5 Качественная характеристика земель Калининского сельского поселения 5.6 Тенденции в развитии земельно-имущественных отношений 6. Характеристика населения и качества жизни. Характеристика социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения 6.1 Благоустройство жилого фонда Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Теплоснабжение Электроснабжение Связь 6.2 Социальная инфраструктура Образование Здравоохранение Культура Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура Транспортная инфраструктура 7. Экономический потенциал Калининского сельского поселения 8. Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития Калининского сельского поселения 9. Показатели перспективности развития Калининского сельского поселения 10. Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Калининского сельского поселения 10.1 Принципы функционального зонирования территории 10.2 Функциональное зонирование территории 10.2.1 Жилая зона 10.2.2 Общественно-деловая зона 10.2.3 Производственная зона 10.2.4 Зона коммунального хозяйства 10.2.5 Сельскохозяйственная зона 10.2.6 Рекреационная зона 10.2.7 Зона специального назначения 10.2.8 Зоны с особыми условиями использования территории Список используемой литературы | 6 6 6 7 9 11 12 14 15 17 19 19 22 28 37 37 38 42 44 45 57 57 66 70 75 76 78 82 84 85 87 88 88 90 91 92 93 95 96 98 100 105 113 120 129 130 136 136 140 141 143 143 146 147 147 166 |
| --- | --- |

Графические материалы

Схема современного использования территории, объекты природного и культурного наследия Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края М 1:20000

Врезки:

- Схема границ сельских поселений Кунгурского района М 1:300000

- Объекты природного наследия на территории Калининского сельского поселения М 1: 50000

- Объекты культурного наследия на территории Калининского сельского поселения М 1:2000

Схема использования территории Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края с отображением границ земель различных категорий  М 1:20000

Анализ современного состояния территории Калининского сельского поселения

Кунгурского муниципального района Пермского края

1. Природные условия и ресурсы

1.1 Общие сведения

Калининское сельское поселение расположено  в западной части Кунгурского муниципального района Пермского края. Административный центр сельского поселения - с. Калинино находится в сорока шести километрах от  районного центра г. Кунгура, и в ста сорока семи километрах от  краевого центра г. Перми. Смежными муниципальными образованиями Калининского сельского поселения являются: на севере Пермский муниципальный район, на востоке Троельжанское сельское поселение, Ленское сельское поселение и Мазунинское сельское поселение Кунгурского муниципального района, на юге Бырминское сельское поселение Кунгурского муниципального района, на западе Осинский муниципальный район. Граница муниципального образования установлена в соответствии с Законом Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» № 1987-436 от 27.12.2004г. в редакции Законов Пермского края от 20.02.2007 г. № 6-ПК, от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 27.06.2008 г. № 266-ПК, от 14.11.2008 г. № 341-ПК.

Настоящим проектом изменение границ муниципального образования не предусматривается.

Площадь Калининского сельского поселения 66446 га. Территория вытянута с запада на восток на тридцать четыре и с севера на юг на тридцать километров.

Транспортные связи в поселении осуществляются по  автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения III и IV категории и  местного значения IV категории. На территории поселения расположено шесть сельских населенных пунктов.

Таблица 1 Населенные пункты, расположенные на территории

Калининского сельского поселения

| N п/п | Наименование населенного пункта | Тип поселения | Число жителей | Число дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калинино | сельское | 2472 | 892 |
| 2 | Андреевка | сельское | 46 | 16 |
| 3 | Белая Гора | сельское | 37 | 27 |
| 4 | Верх-Талица | сельское | 122 | 37 |
| 5 | Ивановка | сельское | 99 | 34 |
| 6 | Подсобное хозяйство | сельское | 94 | 27 |
|  | Всего по поселению | - | 2870 | 1033 |

1.2 Климат

В природно-климатическом отношении Калининское сельское поселение расположено в зоне  умеренно-континентального климата.  По состоянию климатических факторов  он отнесен к V агроклиматическому району Пермского края, который характеризуется как умерено теплый, влажный. По запасу тепла, продолжительности вегетационного и безморозного периода эта зона благоприятна для роста и развития сельскохозяйственных растений. Количества тепла достаточно для вызревания основных районированных культур.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,0°С. Самым теплым месяцем является июль (+24,8°С), самым холодным – январь (-17,3°С) преобладают ветра юго-западного направления. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум  -50°С. Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 168 дней и продолжительность безморозного периода 113 дней; первый мороз в среднем бывает 17 сентября и последний – 26 мая. Продолжительность вегетационного периода 111-119 дней. Сумма активных температур составляет 1900°С.

# Таблица 2Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха,

# осадки, скорость ветра

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Сред. за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура °С | -14,8 | -13,2 | -5,5 | 3,4 | 10, 8 | 16, 2 | 18,2 | 15,1 | 9,5 | 2,2 | -5,9 | -11,8 | 2,0 |
| Осадки, мм | 33 | 23 | 26 | 31 | 40 | 55 | 58 | 53 | 51 | 47 | 37 | 35 | 489 |
| Скорость ветра, м/сек | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |

Таблица 3 Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 29 | 20 | 13 | 10 | 24 |

Данная территория относится к зоне достаточного увлажнения, за год в среднем выпадает 489 мм осадков, из них дождевые осадки 355 мм, талые 134 мм, т.е.   более половины приходится на вегетационный период.

Таблица 4 Характеристика теплового периода

| Устойчивость периода через 5 °С | Начало периода | Конец периода | Продолжитель- ность, дней | Сумма положительных температур, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6. IV | 22. X | 198 | 2259 |
| 5 | 23. IV | З.Х | 162 | 2173 |
| 10 | 15. V | 12. IX | 119 | 1837 |
| 15 | 7. VI | 20. VIII | 73 | 1271 |

Максимум осадков приходится на летний период и составляет за 6 месяцев (с мая по октябрь) 68 % годового количества. Суточный максимум осадков по данным Пермской метеостанции достигает 72 мм (за сорокалетний период наблюдений). Снеговой покров наблюдается в среднем в течении 170-180 дней в году, достигая максимальной мощности (56 см) в марте месяце. Средняя дата установления снегового покрова третья декада октября и сход вторая декада апреля.

Средняя глубина промерзания грунтов, фиксируемая по скважинам, пробуренным в конце зимнего периода, колеблется около 0,81 м. На интенсивно закарстованных участках, где распределение снегового покрова отличается неравномерностью, глубина промерзания до 0,5м.

Преобладают ветра юго-западного направления.  Средняя скорость 3,5 м/сек.

Рассмотрение климатических условий позволяет сделать вывод, что они обеспечивают выращивание всех районированных культур.

1.3 Рельеф и геоморфологические условия

Территория поселения входит в геоморфологическую область, носящую название Высокого Заволжья, являющуюся слабо приподнятой, сильно эродированной частью Русской равнины.

Рельеф территории холмисто увалистый. Центральная часть расчленена речками Юг и Малый Юг на три больших водораздела второго порядка.

Правобережное водораздельное пространство расчленено рядом узких длинных логов восточного и северо-восточного направления. Основной водораздел вытянут с северо-запада на юг и юго-восток, общее направление его склонов, имеющих крутизну, реже 3-6º, с запада на восток и с юго-запада на северо-восток. Водораздельные увалы имеют хорошо выраженный, хотя и сглаженный обработками гребень, со склонами различных экспозиций, крутизной 2-5º. Лога имеют склоны 10-40º, чаще 15-25º, и большая часть их задернована и залесена. Склоны логов обычно занимают 75-90% площади, а днища 10-25%.

Переход надпойменной террасы правобережья р. Юг в пойму постепенный  или небольшим уступом со склонами 5-15º. Узкая пойма р. Юг выражена слабо. Отличие левобережной части состоит в более сильном расчленении территории небольшими логами, шириной 20-100 м, вытянутых в восточном или северо-восточном направлении, причём в большинстве своём склоны логов здесь задернованы и залесены, крутизной  10-30º.

Левобережное водораздельное пространство р. Малый Юг также приподнято со склонами 10-30º, основная часть склонов здесь задернована и залесена. Общее направление превалирующего на местности водораздела с северо-запада на юго-восток, а расчленение логами в северной части здесь меньше, чем в южной. Ширина логов 50-200 м. Склоны распаханной части водораздела направлены преимущественно с юго-запада на северо-восток. Крутизна их 1-3º, реже 4-8º.

Восточная часть поселения разделена р. Большой Бым на правобережный и левобережный водораздельные  пространства. Пойма реки выражена слабо. Микрорельеф здесь бугристо-западинный или кочковато-западинный. Ширина поймы 50-200 м.

Общий характер рельефа правобережья р. Большой Бым увалисто-волнистый, с увалами выпуклого и неправильно-выпуклого вида. Склоны водораздельных увалов различной экспозиции, но чаще восточной, юго-восточной, с крутизной в западной части 2-3º, а в восточной 3-10º. Водораздел здесь расчленён ложками второго и третьего порядков в северо-восточном и юго-восточном направлениях. Ширина их 30-150 м при крутизне 10-30º.

Рельеф левобережного пространства р. Большой Бым холмисто-увалистый в северной и центральной частях и сглажено увалистый в южной. Характер рельефа существенно влияет на перераспределение тепла и влаги.  Развитие овражно-балочной сети обусловило хороший дренаж местности, что в сочетании с прочими факторами почвообразования привело к распространению в наиболее выровненных территориях дерново-мелкоподзолистых почв тяжёлого механического состава и на сравнительно небольшой площади дерново-бурых почв.

Западная часть поселения разделена р. Бырмой на левобережный и правобережный водоразделы. Рельеф холмисто-увалистый. Вся местность левобережного водораздела представляет собой чередование возвышений с понижениями, причём наиболее сильно приподнята северо-восточная часть с рядом отдельных всхолмлений высотой от 300-390 м. Почвы здесь дерново-бурые, дерново-среднеподзолистые и реже дерново-мелкоподзолистые на платообразных депрессиях. По крутым склонам холмов чаще других встречаются дерново-бурые почвы, приуроченные к перегибам склонов.

Правобережье р. Бырмы вытянуто с северо-запада на юго-восток и расчленяется логами и долинами рек незначительно. Основная часть склонов здесь направлена на северо-восток, крутизна их 0,5-3º. Некоторые участки имеют слабозаметные понижения. Переход в притеррасную пойму р. Бырма небольшим уступом со склонами 8-15º.

Центральная пойма р. Бырма шириной 100-250 м носит характер столовой равнины с микрорельефом западинно-бугристым или западинно-мелкокочковатым. Почвы аллювиальные луговые кислые малогумусные маломощные, аллювиальные лугово-болотные.

Переход в притеррасную пониженную и заболоченную пойму постепенный. Микрорельеф её кочковатый или западинно-кочковатый, ширина этой части поймы 50-200 м.

Значительная часть территории поселения пригодна для механизированной обработки.

1.4 Гидрография

Гидрографическая сеть территории поселения развита значительно. По территории протекает несколько рек: Бырма, Малый Юг, Большой Юг, Берёзовка, Покровка, Халанка, Макеевка, Каменка, долины которых глубоко врезаны в пространство, что обеспечивает хороший дренаж местности.

Наиболее крупная река Бырма протекает по территории с северо-запада на юго-восток и впадает в реку Ирень. Ширина реки на всём её протяжении не превышает 20 м, глубина колеблется от одного до трёх метров, часто встречаются перекаты, броды, где глубина незначительная.

Глубина залегания грунтовых вод составляет 20-60 м и они не оказывают влияния на протекание современных почвообразовательных процессов. Пополнение запасами воды в почвах происходит за счёт атмосферных осадков. На пониженных элементах рельефа (долинах рек, ручьёв) грунтовые воды залегают ближе к поверхности, а в некоторых случаях выходят на поверхность, вызывая оглеение и заболачивание почв.

Территория поселения входит в Камскую гидрогеологическую область, занимая район распространения шешминского водоносного комплекса, где глубина грунтовых вод составляет 6-12 м.

Водоносный комплекс пестроцветной толщи содержит трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды, циркулирующие в песчаниках и аргиллитах с минерализацией 0,2-0,5 г/л гидрокарбонатно-кальциевосульфатного состава. Глубина скважин этого комплекса 55,3-82,0 /60-80 м, дебит 0,5-2,2/0,6-1,0 л/сек, минерализация 0,2-1,2/1,0 г/л.

Подземные воды используются на нужды населения и для производственных потребностей.

1.5 Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории

Территория Калининского сельского поселения входит в зону южно-таёжных пихтово-еловых лесов с примесью мелколиственных пород. Степень облесённости и закустаренности 41%, распахано 55%.

Лесные массивы представлены в основном смешанными лесами, которые состоят из ели и пихты с примесью берёзы, осины, липы, вяза. Возраст лесов от тридцати до ста лет. Посадка и посев ценных елово-сосновых пород не производится. Происходит естественное зарастание угодий.

Во втором ярусе (подлеске) произрастает рябина, бузина, шиповник, ракитник русский, волчье лыко и другие кустарники. На крутых южных и юго-западных склонах встречается можжевельник. Травяной покров под пологом хвойного леса небогатый и представлен, как правило, бором развесистым, мятликом луговым, перловником, майником двулистным, вороньим глазом, снытью обыкновенной, папоротником, мхами. Травяной покров под смешанными лесами богаче и кроме вышеназванных представителей включает следующие:  чина весенняя, медуница лекарственная, первоцвет, борец высокий, копытень, кипрей, дудник, фиалка трёхцветная, земляника и другие.

На незалесённых массивах водораздельных плато, различной крутизны склонах, в поймах ручьёв и рек расположены сенокосные и пастбищные угодья.

Наиболее ценный в кормовом отношении травостой суходольных материковых лугов. Растительная ассоциация бобово-разнотравно-злаковая. Луга расположены на водораздельных плато, пологих и покатых склонах водоразделов. Водный режим здесь целиком зависит от количества атмосферных осадков. Представители злаковых: мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, колосок душистый. Степень участия в травостое 50-60 %. Из бобовых чаще встречаются клевер средний и белый, чина луговая, горошки мышиный и заборный.

Разнотравье самое многочисленное по видам и представлено: вероникой дубравной, манжеткой обыкновенной, васильком перистым, васильком фригийским, одуванчиком и многими другими. Степень участия 40-50%. Проективное покрытие травами 70-80%, состав пятнистый.

По крутым склонам расположены разнотравно-злаковые суходольные луга с очень небольшим участием бобовых в травостое. На долю злаковых приходится 10-30 % и представлены они чаще мятликом луговым, ежой сборной. Среди разнотравья преобладает кошачья лапка, манжетка обыкновенная, хвощ полевой, короставник. Нередко встречаются лютик едкий и зверобой.

Днища логов и поймы небольших речек заняты низинными лугами. Увлажнение их смешанное – атмосферное и грунтовое. Из злаковых здесь присутствуют ежа сборная, щучка дернистая, осоки. Бобовые встречаются довольно редко и чаще представлены горошком мышиным, клевером белым. Среди разнотравья много грубых и плохопоедаемых скотом трав: гравилат речной, черноголовка, незабудка, щавель средний и конский, сныть обыкновенная, борщевик, лобазник и другие.

На пашне распространены полевые сорняки. На кислых и очень кислых дерново-мелкоподзолистых почвах характерными представителями являются хвощ полевой, осот розовый и жёлтый, гречишка вьюнковая, щавелёк малый, пырей ползучий. На почвах менее кислых дерново-карбонатных чаще встречаются дымянка лекарственная, мать-и-мачеха.

1.6 Почвообразующие и подстилающие породы

Геологическими напластованиями, слагающими местность, являются отложения казанского яруса верхней Перми, состоящие в верхнем горизонте из красноватых, красно-бурых или коричнево-бурых мергелистых  глин с прослойками зеленовато-серых песчаников и, реже, прослоев известняков и мергелей.

Подстилающие породы покрыты плащом четвертичных отложений, верхние горизонты которых являются материнскими (почвообразующими) породами.

На территории поселения встречаются следующие почвообразующие породы: покровные лессовидные отложения, аллювиальные и делювиальные отложения.

Покровные лессовидные отложения приурочены к выровненным элементам рельефа: водоразделам, пологим склонам. Представляют собой жёлтую или жёлто-бурую массу, не содержащую карбонатов.  Толщина покровных отложений достигает несколько метров, причём мощность их на склонах и перегибах склонов уменьшается. Местами они полностью смыты и уступают место известнякам. Отложения очень плотные, вязкие, обладают высокой влагоёмкостью.

Покровные лессовидные отложения по механическому составу являются глинами и суглинками. Преобладают в них фракция мелкой пыли и ила. Реакция среды колеблется от очень сильнокислой до среднекислой, рН 4,0-4,8. Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием от низкого до высокого.

На этих породах сформировались дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые почвы.

Элювий пермских глин залегает на вершинах холмов и увалов, на крутых склонах, где в результате эрозионных процессов смыт чехол покровных отложений. Он представляет собой глинистую несортированную массу красноватого, малиново-бурого цвета. Иногда содержит прослойку мергеля, а при обнажении конгломератов – обилие галек. Глины имеют зернистую структуру, в них встречаются кусочки не выветренной породы. Суглинки – бесструктурны.

В механическом составе содержится много мелкого песка и иловатых частиц.

На элювии пермских глин сформировались дерново-слабоподзолистые и дерново-бурые почвы.

Современные аллювиальные отложения образуются в поймах рек путём переноса и отложения взмученных частиц во время весеннего разлива рек. Эти породы имеют буровато-серый цвет, слоистое сложение, оглеение, вязки.

На данных почвах сформировались аллювиальные почвы.

Современные делювиальные отложения образуются у подножий склонов, в понижениях и логах, на надпойменных террасах путём переноса частиц почвы дождевыми и талыми водами с окружающих возвышений

Делювиальные отложения характеризуются слоистостью и разнообразием механического состава. Чаще встречается делювий глинистый. Он ржаво-бурого, сизо-бурого цвета, бесструктурный, вязкий, плотный, часто оглеен.

На этих отложениях сформировались дерново-поверхностно-глееватые, дерново-грунтово-глеевые почвы и дерново-намытые почвы в логах.

1.7  Почвы

Территория поселения расположена в зоне распространения дерново-подзолистых почв в Кунгурской лесостепи. Преобладающими почвами являются дерново-мелкоподзолистые 54,3%, от общей площади, дерново-слабоподзолистые 11,1%. На долю почв дерногового типа приходится 5,7%.

Наибольшее распространение получили дерново-бурые почвы. Залегая на склонах, вершинах водоразделов, перегибах склонов дерново-бурые почвы занимают 0,7%.

В пойме р. Бырма распространены аллювиальные почвы разной степени оглеения (1,0%).

В условиях сложного рельефа широкое распространение получила овражно-балочная сеть, комплексы почв которой занимают 25,0%.

В целом почвенный покров данной территории довольно разнообразен.

Образование  дерново-подзолистых почв осуществляется под воздействием двух противоположных процессов – дернового и подзолистого.

Подзолистый процесс почвообразования протекает при непосредственном участии древесной растительности под пологом сомкнутых хвойных лесов и сопровождается глубоким распадом всех минералов, кроме кварца, в верхних горизонтах почвы и выносом продуктов распада в условиях промывного водного режима в нижние слои. По мере выноса органно-минеральных соединений происходит обогащение верхних горизонтов кремнезёмом, почва становится белая по окраске и приобретает кислую реакцию среды.

Дерновый процесс протекает под травянистой растительностью, которая накапливает в почве органические остатки и перегной, азот и зольные элементы питания растений. При этом снижается кислотность почв, происходит оструктуривание верхних горизонтов, в целом повышается  природное плодородие. В результате поочередного или совместного действия двух процессов формируются дерново-подзолистые почвы различной степени оподзоленности.

Данные почвы приурочены к выровненным водоразделам и пологим длинным склонам. Мощность горизонта не превышает 10 см. Ясно выраженным признаком оподзоленности является четкая  ореховатость, глубокое проникновение кремния вниз по профилю. Механический состав описываемых почв тяжело-суглинистый.  В верхнем горизонте и пахотном слое содержание физической глины более 40%. Содержание гумуса в пахотном слое 1,1-2,2% .

Основным фактором низкого плодородия описываемых почв является их высокая кислотность. Реакция почвенной среды от очень сильнокислой до слабокислой, рН солевое 4,1-5,1.

Дерново-бурые почвы  залегают на склонах холмов и увалов крутизной  2-4º и сформировались на элювии пермских глин. Мощность пахотного слоя составляет 24 см. По механическому составу почвы глинистые, содержат большой процент иловатых частиц, поэтому очень связные, оказывают большое сопротивление при обработке, особенно в пересушенном или переувлажнённом состоянии. В пахотном слое почв содержится 2,2-3,0 % гумуса. Цвет верхнего горизонта яркий красно-бурый.

Аллювиальные почвы сформировались в сильнозаиленных старичных и межгривных понижениях поймы р. Бырма. Сформировались они на современных аллювиальных отложениях. Мощность данного горизонта 25 см. Эти почвы имеют слоистый профиль. Они характеризуются низким содержанием гумуса, малой подвижностью элементов азота, фосфора, калия. Из-за близкого расположения к руслу реки эти почвы подвержены смыву.

Почвы овражно-балочного комплекса расположены по склонам и днищам оврагов и балок. Преобладающая часть их залесена, а остальная часть используется под сенокосы и пастбища. На открытых местах при интенсивном пастбищном использовании они могут подвергаться эрозии, поэтому они являются эрозионноопасными. Данные почвы характеризуются слоистостью и непостоянством, как механического состава, так и мощностью горизонтов – слоев.

  - Полезными ископаемыми территория Калининского  сельского поселения обеспечена в достаточной степени.

В западной и юго-западной части поселения на границе с Осинским муниципальным районом  расположено Гарюшкинское месторождение нефти.

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к восточному склону Тулвинской возвышенности. Водоразделы вытянуты и представляют собой всхолмленную возвышенность,  изрезанную водотоками и логами. Большая часть площади, на которой расположено месторождение, занята лесом и кустарником. В тектоническом отношении Гарюшкинское месторождение расположено в западной части Бымско-Кунгурской впадины. Промышленные запасы нефти установлены  в отложениях тульского горизонта каменноугольной системы и кыновского горизонта девонской системы. Месторождение открыто в 1980 году, промышленная эксплуатация ведётся с 1987 года.

В настоящее время на территории поселения осуществляют деятельность два предприятия по добыче, подготовке и транспортировке нефти  ООО «Лукойл-Пермь» и ЗАО «ПермТОТИнефть».

В  центральной части территории поселения вблизи д. Ивановка имеется месторождение торфа.

Таблица 5 Месторождения торфа

на территории Калининского сельского поселения

| Номер | Название | Вид (основной) | Стадия освоения | Балансовое (небалансовое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 755 | Ивановское | торф | резервное | Да |

В двух километрах юго-восточнее с. Калинино встречаются малые месторождения глин кирпичных. Объем 1037-14980 тыс. м³.

Таблица 6  Месторождения глин кирпичных

на территории Калининского сельского поселения

| Номер | Название | Вид (основной) | Стадия освоения | Балансовое (небалансовое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8355 | Калининское | глины кирпичные | резервное | да |

В западной части поселения имеются проявления серы.

- Объекты природного и культурного наследия

2.1 Объекты природного наследия

Система особо охраняемых природных территорий Калининского сельского поселения включает в себя биологический охотничий заказник «Белогорский».

Биологический охотничий заказник «Белогорский» расположен в 35 км к западу-юго-западу от г. Кунгура, в окрестностях сёл Калинино, Бым, и Бырма. Площадь заказника составляет 21300,00 га.

# Границы биологического охотничьего заказника «Белогорский»  установлены Указом Губернатора Пермской области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской» (в редакции Указа Губернатора Пермской области от 17.08.2005 г. «О внесении изменений в Указ Губернатора области «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской»).

Северная: от д. Кордон (насосная станция монастыря) по проселочной дороге на восток до с. Бым.

Восточная: от с. Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с. Калинино, далее на юг по дороге с гравийным покрытием через с. Юговское до с. Бырма.

Южная: от с. Бырма на запад по грунтовой дороге через д. Талачик до д. Ивановка. Далее по грунтовой дороге д. Ивановка - д. Криулино до устья рек Левая Бырма и Правая Бырма.

Западная: от устья реки Правая Бырма по правому берегу вверх по течению реки до д. Кордон (насосная станция монастыря).

За исключением участка площадью 928 га.

Северная: от Подсобного хозяйства - Белая гора на северо-запад по полевой дороге до северного угла кв. 56 Калининского лесничества Кунгурского государственного лесхоза.

Западная: от угла кв. 56 на юго-запад по западной границе кв. 56 до юго-западного угла кв. 56, далее на восток по южной грани кв. 56 до северного угла кв. 64, далее по восточной грани кв. 65 на юг до р. Халанка.

Южная: от кв. 64 на восток вниз по течению р. Халанка до автодороги Калинино - Белая гора.

Восточная: от пересечения р. Халанка и автодороги Калинино - Белая гора на север по автодороге Калинино - Белая гора до поселка Подсобное хозяйство.

Режим охраны установлен Указом Губернатора Пермской области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской». На территории заказника:

Запрещено:

1. Охота.

2. Рубки леса в радиусе 300 метров вокруг глухариных токов.

3. Предоставление участков под застройку, коллективное садоводство и огородничество.

4. Строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций.

5. Мелиоративные работы.

6. Применение ядохимикатов и средств химической защиты растений.

7. Геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых.

8. Взрывные работы.

9. Рубки леса с 1 апреля до 1 июня.

10. Свалка промышленных отходов.

Разрешено:

1. Рубки ухода и санитарные рубки.

2. Сплошные рубки по согласованию сроков работ с главным управлением природопользования администрации области.

3. Сбор ягод и грибов.

4. Сенокошение на сельхозугодьях.

5. Выпас и прогон скота на сельхозугодьях.

6. Посещение в просветительских и научных целях.

Территория заказника находится в пределах Тулвинской возвышенности. Максимальные высоты  превышают 400 метров над уровнем моря. Рельеф приподнятый, платообразный, в западной части расчленённый речными долинами многочисленных притоков рек Бырма и Юг, относящихся к бассейну реки Ирень. В долинах рек встречаются многочисленные пойменные озёра.

В геоботаническом отношении заказник расположен в районе хвойно-широколиственных лесов, территория заказника относится к Пермскому растительному округу, для которого характерны значительные площади сельскохозяйственных земель. Древесная растительность представлена главным образом вторичными мелколиственными и смешанными  лесами. Встречаются также участки пихтово-еловых лесов, часто с примесью липы, берёзы, иногда ольхи серой. Среди естественных хвойных лесов   сохранились участки ельников травяных; обычны и сложные ельники, которые представлены елово-липовыми сообществами. Животный мир довольно разнообразен. Амфибии представлены остромордой и травяной лягушками, обыкновенной жабой, обыкновенной чесночницей, обыкновенным и гребенчатым тритонами, рептилии – прыткой и живородящей ящерицами, веретеницей ломкой, обыкновенным ужом и гадюкой. Орнитофауна насчитывает более 80 гнездящихся видов, териофауна - около 30. Из охотничье-промысловых видов обычны лось, заяц-беляк, кабан, тетерев, рябчик.

2.2 Объекты культурного наследия

На территории поселения расположено три объекта культурного наследия: один памятник археологии регионального значения и два памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

Памятник археологии находится на государственном учёте согласно Решению Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении  списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

Таблица 7 Памятник археологии регионального значения,

расположенный на территории Калининского сельского поселения

| Наименование объекта культурного наследия | Место расположения | Категория земель | Вид угодий |
| --- | --- | --- | --- |
| Калинино I, поселение | центральная часть с. Калинино | земли населённых пунктов | постройки |

Памятник археологии регионального значения Калинино I, поселение находится в государственной собственности.

В настоящее время граница памятника археологии не установлена.

Археологические памятники, являясь частью ландшафтной среды, как и другие исторические объекты, часто подвергаются интенсивному антропогенному воздействию, особенно в зонах строительства и  активного земледелия.  В целях обеспечения сохранности памятника археологии в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны.

Мероприятия по установлению границы и по разработке проекта зоны охраны памятника археологии регионального значения Калинино I, поселение должны быть реализованы в первую очередь.

На территории Калининского сельского поселения расположено        два памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

Таблица 8  Памятники градостроительства и архитектуры

регионального значения,

расположенные на территории Калининского сельского поселения

| №п/п | Наименование памятника | Местоположение | Площадь участка, га | Кадастровый номер участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монастырь Свято-Николаевский (Белогорский) | Калининский с/п, н.п. Белая Гора | 5,14 | 59:24:090 01 01:4 |
|  | - Собор Крестовоздвиженский в том числе: | - | - | - |
|  | - Корпус братский №1 | - | - | - |
|  | - Корпус братский №2 | - | - | - |
|  | - Мастерские | - | - | - |
| 2 | Церковь Ильи Пророка | с. Калинино, ул. Карла Маркса, 2 | 0,19 | 59:24:088 01 01:590 |

На памятники градостроительства и архитектуры регионального значения проекты зон охраны не разработаны.

Самым известным памятником градостроительства и архитектуры регионального значения является Белогорский Свято-Николаевский монастырь, расположенный в населенном пункте Белая Гора примерно в 50 километрах западнее г. Кунгура.  На вершине Белой горы, высотой 446 метров, находится семиглавый собор, 7-й по величине храм в России, видимый за многие километры, и будто парящий в небе над лесом. Это Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря. Белогорский Свято-Николаевский монастырь был основан в конце XIX века для обращения в православие пермских староверов, а собор был достроен в 1917 году, между двумя революциями. Уже через несколько лет собор был сильно разрушен, и стоял заброшенным до конца 90-х годов. В настоящее время собор в процессе реставрации. Его эстетическое и, главное, духовное значение для всего Прикамья трудно переоценить. Возрождающийся Храм и Свято-Николаевский монастырь на Белой Горе стали местом паломничества и верующих, и просто ценителей искусства и истории. Рядом с собором находится Царский крест высотой около 10 метров, сооруженный в честь чудесного спасения Наследника Цесаревича Николая Александровича от опасности в Японии, а также  множество жилых построек, занимающих всю плоскую вершину горы.

Сведения об ограничениях и условиях ведения хозяйственной деятельности на территориях и в охранных зонах объектов культурного наследия установлены федеральным законом  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

3. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

4. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

5. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

6. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

7. Работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

8. В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

9. Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ.

10. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

# Рекомендации по охране объектов культурного наследия:

1. Провести работы по определению границы и дополнительному обследованию территории памятника археологии регионального значения:  Калинино I, поселение.

2. Разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий и зон охраны памятников археологии регионального значения.

3. Разработать и утвердить в установленном порядке границы территории и зоны охраны памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Собор  Крестовоздвиженский».

4. Разработать и утвердить в установленном порядке границы территории и зоны охраны памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь Ильи Пророка».

5. Для дальнейшей разработки документов территориального планирования, а именно документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) необходимо  внести сведения об объектах культурного наследия в государственный кадастр недвижимости.

6. После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны  определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

7. Ежегодная актуализация сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории поселения.

8. Предоставление земельных участков для нового строительства на территории объектов культурного наследия проводить с обязательным согласованием с органами по охране объектов культурного наследия.

Границы объектов культурного наследия обозначены на картографическом материале «План современного использования территории, границы объектов природного и культурного наследия Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края», «Схема зонирования населённых пунктов Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

3. Экологическая ситуация и рекомендации по улучшению экологической ситуации в Калининском сельском поселении Кунгурского муниципального района Пермского края

Экологическая ситуация в Калининском сельском поселении, сформировавшаяся на данном этапе, обусловлена следующими факторами:  наличие на территории объектов добычи, подготовки и транспортировки нефти и объектов газоснабжения, отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, канализация, очистные сооружения  и т.д.), использование устаревших технологий и оборудования при обработке земли, отсутствием обустроенных полигонов твердых бытовых отходов. Вышеперечисленные факторы влекут за собой  накопление значительного количества промышленных и бытовых отходов, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды. Но несмотря на все вышеперечисленные факторы экологическая ситуация в поселении не носит ярко выраженного кризисного характера, так как на территории отсутствуют высокоопасные производства.

Объекты добычи и транспортировки нефти и объекты транспортировки газа, расположенные на территории поселения, являются постоянной угрозой экологической ситуации. Строительные и ремонтные работы на данных объектах, проезд тяжёлой техники, прокладка коммуникаций и трубопроводов, а также утечки нефти и газа оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, почвы и растительный покров.

Одним из источников загрязнение окружающей среды среди производственных объектов в поселении является ООО «Молокозавод «Калининский».

Таблица 9  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами ООО «Молокозавода «Калининский» за 2008 год

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единицы измерения | Установлены ПДВ | Фактический выброс загрязняющего вещества, всего, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Азота диоксид | тонна | 0,524 | 0,524 |
| 2 | Аммиак | тонна | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Азота оксид | тонна | 0,085 | 0,085 |
| 4 | Сажа | тонна | 2,409 | 2,409 |
| 5 | Серы диоксид | тонна | 32,4 | 32,4 |
| 6 | Углерода оксид | тонна | 0,821 | 0,821 |
| 7 | Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) | тонна | 0,0008 | 0,0008 |
| 8 | Бензин (нефтяной) | тонна | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Керосин | тонна | 0,0003 | 0,0003 |
| 10 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | тонна | 24,8 | 24,8 |
| 11 | Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2 | тонна | 0,024 | 0,024 |

Таблица 10 Отходы производства и потребления

ООО «Молокозавод «Калининский» за 2008 год

| Наименование | Класс опасности | Объем, тонна |
| --- | --- | --- |
| Мусор бытовой от предприятия Золошлак от сжигания угля Отходы производства молочных продуктов Всего отходов от предприятия | 4 4 5 - | 0,04 26,40 2000,00 2026,44 |

К передвижным источникам загрязнения относится автотранспорт. В последнее время число автотранспортных единиц  постоянно увеличивается, что приводит к неизбежному росту выбросов  вредных веществ в атмосферу. На территории поселения зарегистрировано 736 транспортных средств.

На территории поселения расположено шесть скважин, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Размещение всех скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения»  и Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Контроль качества питьевой воды проводится эпизодически. В объёме производимых испытаний вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления. На территории поселения расположен санкционированный объект размещения отходов.

Таблица 11  Характеристика объекта размещения отходов

| 1 .Наименование собственника земельного участка, на котором расположен объект | Калининское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1.1. ИНН | 5917592893 | 1.2. Юридический адрес | 617442, с. Калинино |
| 1.3. Почтовый адрес | 617442, с. Калинино | 1.4. Тел/факс | 5-72-46 |
| 1.5. Вид права на объект, наименование документа, подтверждающего право собственности, наименование органа/организации, выдавшего его | нет |
| 2. Инв. номер объекта | 6 | 3. Назначение объекта | Хранение сроком более 3 лет | 2 |
| 4. Расположение | На спец. выделенной территории | 5. ОКАТО территории расположения объекта | 57230 |
| 6. Тип объекта | Свалка твёрдых коммунальных отходов |
| 7. Состояние объекта | действующий |
| 8. Наименование ближайшего населенного пункта | с. Калинино Кунгурского муниципального района | 8.1. Направление | 3 | 8.2. Расстояние, км | 2,5 |
| 8.3. Перечень населенных пунктов с территории, которых привозится отход | с. Калинино, д. Белая Гора, д. Андревка, д. Верх-Талица, д. Ивановка, п. Подсобное Хозяйство |
| 9. Наличие проекта на объект | нет | 9.1. Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 9.2. Год окончания эксплуатации | - |
| 10. Площадь объекта: | 1,00 | 11. Размер СЗЗ, м | 1000 |
| 12. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте: |
| 12.1. Наименование размещаемых отходов по ФККО | 12.2. Способ размещения | 12.3. Количество |
|  |  | м3 | т |
| Отходы целлюлозы, бумаги, картона | 02 | 119 | 35,7 |
| Отходы коммунальные | 02 | 139 | 41,65 |
| Отходы текстильного производства, производства волокон | 02 | 19,8 | 5,95 |
| Стеклянные отходы | 02 | 19,8 | 5,95 |
| Отходы полимерных материалов | 02 | 39,6 | 11,9 |
| Прочие коммунальные отходы | 02 | 59,5 | 17,85 |
| 13. Вместимость объекта | 14. Мощность объекта | 15. Накоплено всего |
| мэ | т | м /год | т/год | ма | т |
| 2800 | 840 |  |  | 396,6 | 119 |
| 19. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов: |
| Земли с/х назначения |

Рекомендации по улучшению экологической ситуации в Калининском сельском поселении.

Мероприятия по экологическому оздоровлению территории Калининского сельского поселения  должны быть направлены на:

- осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- охрану биологического разнообразия;

- охрану воздушного бассейна;

- медико-экологическую реабилитацию населения;

- экологическое образование и воспитание населения.

Осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов

Основными целями охраны земель, отнесенных к любой категории, в том числе к землям лесного и водного фонда, являются:

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных последствий хозяйственной деятельности.

2. Обеспечение улучшения восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных последствий хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель необходимы мероприятия по:

-   сохранению почв и их плодородию;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламления отходами производства, других негативных процессов, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению в оборот;

-  сохранению плодородия почв и их использованию, связанных с нарушением земель;

- финансированию работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений;

- осуществлению государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального, общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель;

- организации взаимодействия и обмена информацией между ведомствами и службами района для выявления негативных процессов на землях и установлению границ их распространения, определению наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий;

- обеспечению создания системы наблюдений за состоянием земель, выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению;

- разработке механизмов экономического стимулирования применения экологически безопасных технологий производства;

- разработке механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, деградацией и загрязнением почв, при совершении сделок с земельными участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями.

Основной ущерб лесному фонду наносят лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, увеличивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесам, поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении лесных ресурсов и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу  и проведение сельскохозяйственных палов.  В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Загрязнение  рек происходит за счет складирования бытовых отходов по берегам водоёмов вблизи населённых пунктов. Кроме этого на территории поселения имеется водопровод, но отсутствуют канализация и очистные сооружения, происходит периодическое попадание сточных вод в водоемы.

В целях охраны водных ресурсов необходимо:

- строительство систем очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям по очистке стоков;

- прокладка сетей канализации;

-  для сокращения сброса сточных вод в водоемы  максимальное внедрение оборотного, повторного и замкнутого водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки;

- для исключения отрицательного воздействия буровых работ на подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин;

- закрепление дна рек каменной наброской при пересечении их нефтепроводами;

- укрепление откосов берегов рек, ручьёв, логов при пересечении их нефтепроводами посевом многолетних трав;

- устройство земляных амбаров  с противофильтрационным экраном (или ёмкостей) на переходах через реки, ручьи, лога для сбора нефти в случаях её разлива в аварийных ситуациях на нефтепроводах.

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду:

- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий на предприятиях. Поэтапное снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов;

- снижение объёма сброса сточных вод за счёт перевода производственных и сельскохозяйственных объектов на замкнутый цикл водоснабжения;

- строительство системы канализации и реконструкция очистных сооружений на основе современных технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твёрдых бытовых отходов;

- развитие экологически безопасных видов транспорта и топлива (сокращение использования этилированного бензина, широкое использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей);

- совершенствование системы управления движением твёрдых бытовых отходов путем внедрения разделительного сбора, сортировки отходов, их эффективного обезвреживания и утилизации, экологически безопасного захоронения;

- обеспечения улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному воздействию хозяйственной деятельности;

- полная герметизация технологического процесса добычи, сбора и транспортировки нефти и газа.

#### Охрана  атмосферного воздуха:

- разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организация санитарно-защитных зон вдоль трубопроводов, транспортирующих нефть и газ через территорию поселения;

-    устранение утечек газа на межпоселковом газопроводе высокого давления;

- ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ.

Сохранение биологического разнообразия:

- конструирование природно-экологического каркаса с системой охраняемых зон и использованием лесоресурсного потенциала, формирование эффективной системы лесовосстановления;

- минимизация воздействия на биологическое разнообразие различных форм хозяйственной деятельности;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- устройство земляных обвалований кустов скважин и одиночных скважин высотой не менее одного метра;

- определение мест обитания и численности, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) животных, и организация их действенной охраны, а также проведение мероприятий по их восстановлению, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий и частичного использования их в рекреационных целях;

- осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов. Усиление мер по пресечению браконьерства;

- проведение качественных и своевременных лесовосстановительных работ, усиление контроля за лесопользователями, обеспечение неотвратимости административной ответственности, за причинённый ими ущерб;

- применение системы эколого-экономического регулирования, включая стимулирующие и принуждающие механизмы;

- формирования условий для создания природоохранной отрасли, включая специализированные предприятия по оказанию природоохранных услуг.

Медико-экологическая реабилитация населения:

- обоснование допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения, проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий;

- обоснованное выделение санитарно-защитных зон (от действующих предприятий) с выводом из них жилой застройки и садово-огородных участков, контроль за соблюдением требований к проектированию и содержанию санитарно-защитных зон;

- проведение активных мер по  регуляции численности бродячих животных.

Экологическое образование и воспитание населения:

- подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров, повышение квалификации руководителей промышленных предприятий;

- широкий доступ населения к экологической информации, информирование населения через средства массовой информации по экологическим вопросам с целью формирования у населения экологического мировоззрения и культуры, формирование экологического сознания, и экологического поведения; содействие развитию системы общественного экологического контроля и общественной экологической экспертизы.

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более – затопление территорий и подтопление фундаментов ливневыми дождями предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа – конструкция кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- разрушение прибрежных территорий;

- овражная эрозия;

- изменения уровня грунтовых вод;

- наводнения при весеннем половодье и дождевых паводках;

-  лесные пожары.

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (трубопроводы и объекты добычи нефти,  газовые котельные, автозаправочные станции, автомобильный транспорт, электросети, гидротехнические сооружения) или как следствие аварий на таких объектах.

1) Аварии на трубопроводах и объектах добычи нефти могут случаться в процессе эксплуатации оборудования при его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

-взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В соответствии с приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от газопроводов с диаметром труб 150-300 мм: до населённых пунктов 250 м, дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий 175 м.

В соответствии с приложением 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти с диаметром труб менее 300 мм: до городов и посёлков 75 метров, до отдельных малоэтажных жилищ 50 метров, до гидротехнических сооружений 300   метров, до водозаборов 3000 метров.

2) На территории поселения функционируют три газовые котельные. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, работающих на газообразном топливе, установлена санитарно-защитная зона 100 метров (зона возможного возникновения ЧС 300 м).

3) На территории поселения расположены две автозаправочные станции  для заправки жидким топливом легковых и грузовых автомашин на две и четыре колонки. Данные объекты являются взрывопожароопасными.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данных объектов установлена санитарно-защитная зона 100 метров (зона возможного возникновения ЧС 300 м).

4) Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автомобильных дорог, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, горючие и другие вещества.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы.

Согласно Распоряжению Дорожного агентства Пермского края от 25.08.2010 г. № СЭД-44-01-06-65 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» установлено:

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кукуштан-Чайковский» III категории ширина придорожной полосы 100 метров;

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Калинино-Белая Гора» III, IV категории ширина придорожной полосы 100 метров;

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Пермь-Екатеринбург» - Калинино» IV категории ширина придорожной полосы 100 метров.

Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров (согласно ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ).

5) Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи  относящиеся к ним сооружения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются охранные зоны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

6) На территории Калининского сельского поселения расположены  четыре гидротехнических сооружения прудов.

Таблица 12         ГТС прудов,

расположенные на территории Калининского сельского поселения

| Месторасположение ГТС пруда | Площадь пруда (при НПУ), га/полный объем, тыс. м.³ | Назначение | Собственник ГТС пруда |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Калинино (р. Бол. Юг) | 16,90/346,00 | рекреационное, рыбохозяйственное, противопожарное | МО «Калининское с.п.» |
| с. Калинино (р. Покровка) | 1,87/18,70 | рекреационное, рыбохозяйственное | В аренде у Левашина Н.Ф. (договор аренды № 1115/2009 от 14.07.2009 г по 14.07.2024 г) |
| с. Калинино (ручей без названия) | 0,50/12,50 | противопожарное | МО «Калининское с.п.» |
| д. Андреевка (р. Мал. Юг) | 3,10/77,50 | рекреационное, рыбохозяйственное | МО «Калининское с.п.» |

ГТС пруда на р. Бол. Юг в с. Калинино может служить причиной возникновения чрезвычайной ситуации, остальные ГТС прудов потенциально опасными не являются.

Площадь зоны вероятного затопления в случае аварии на ГТС пруда в с. Калинино составит 0,3 га. В зону затопления в случае аварии попадает три жилых дома, восемь жителей.

4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории поселения могут стать две биотермические ямы, сибиреязвенное захоронение, объект размещения отходов (санитарно-защитная зона 500 м), сельское кладбище (санитарно-защитная зона 50 м).

Таблица  13 Размещение биотермических ям

на территории Калининского сельского поселения

| № п/п | Принадлежность | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верх-Талицкая МТФ №1(ООО "Ранний рассвет") | северо-восточнее д.Верх-Талица |
| 2 | с. Калинино (территория свалки) | западнее с. Калинино |

Таблица  14 Сведения о сибиреязвенном захоронении

на территории Калининского сельского поселения

| № п/п | Место расположения | Год образова-ния | Дата освидетель-ствования | Замечания | Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Угроза затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Верх-Талица | 1951 | 28.09.2006 | нет | 1 | нет |

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)  и «Нормами технологического проектирования предприятий  крупного рогатого скота» от 01.10.1999г.  НТП 1-99.

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение биотермических ям в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Биотермические ямы размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4.  Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Учитывая данные рекомендации, необходимо предусмотреть консервацию биотермической ямы на территории животноводческой фермы ООО «Ранний Рассвет».

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих скотомогильников необходимо проводить следующие мероприятия:

-  осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, за ведением документации;

-  осуществлять постоянный биоконтроль за состоянием почв, водоисточников, и водных объектов в районах захоронений;

-  не допускать  нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной  деятельности населением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон;

-  своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их недостатков;

-  не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и вниз по течению рек от захоронений.

4.4 Пожарная безопасность

В настоящее время на территории поселения функционирует 43-ПЧ 13 ОППС ГУ МЧС. Данная пожарная часть расположена в с. Калинино. Для целей пожаротушения имеется одна специальная автомашина. Личный состав  четыре человека.

Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и  НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать в сельских поселениях - 20 минут. Данный норматив на территории поселения обеспечивается, проектирование объектов пожарной службы не требуется.

В качестве пожарного водоёма на территории поселения используется пруд в с. Калинино. Существует необходимость оборудования пожарного пирса.

Система водоснабжения в с. Калинино оснащена 56 пожарными гидрантами. Необходимо существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2 гидранта на 200 метров жилой малоэтажной застройки.

4.5 Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  в целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, координации взаимодействия органов управления, сил и средств поселенческого звена Пермской краевой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности на территории поселения ведутся следующие работы:

Постановлением главы Калининского сельского поселения № 61 от  29.06.2010 г. создана Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в составе пятнадцати человек.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского сельского поселения (далее – Комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий администраций предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения  при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Пермского края и Губернатора Пермского края,  ведомственными нормативно-правовыми документами (положения, инструкции, правила и т.д.), нормативно-правовыми документами Главы администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение»  в сфере защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

Основными задачами Комиссии являются:

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности органов управления и сил Кунгурского районного звена Пермской краевой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – КРЗ ПКСЧС);

- обеспечение согласованности действий   организаций муниципального образования «Калининское сельское поселение» при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и при необходимости вносит в установленном порядке Главе администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение»  необходимые предложения;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение»  и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение», организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых, а также научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;

- организует разработку предложений и осуществляет меры по развитию и обеспечению функционирования КРЗ ПКСЧС;

- разрабатывает предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций местного уровня;

- рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места проживания;

- организует взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соседних муниципальных образований, органами военного управления, органами управления МЧС России, общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и обеспечению пожарной безопасности;

- вносит предложения Главе администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение»  по направлению необходимых сил и средств КРЗ ПКСЧС на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий за пределами муниципального образования;

- оказывает помощь комиссиям по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и организаций Кунгурского района.

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у исполнительных органов государственной власти Пермского края,  муниципальных образований района и организаций муниципального образования «Калининское сельское поселение»  необходимую информацию;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей и представителей организаций и предприятий муниципального образования;

- создавать по мере необходимости оперативные и рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок их работы.

Общее руководство Комиссией осуществляет ее председатель, а в его отсутствие либо по его поручению – один из заместителей председателя Комиссии.

Председатель Комиссии назначается или освобождается Главой администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение».

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются Главой администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение».

Работа Комиссии организуется на основе годовых планов работы утверждаемых Главой администрации муниципального образования «Калининское сельское поселение». Основной формой работы Комиссии являются заседания.  Для организации текущей плановой работы заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия созывается незамедлительно. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на заседании более половины членов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Комиссия принимает решения открытым голосованием. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются нормативно-правовыми документами, положения которых в свою очередь являются основанием для принятия соответствующих решений в организациях и структурных подразделениях муниципального образования «Калиниское сельское поселение».

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение».

Постановлением главы Калининского сельского поселения № 10 от  30.10.2006 г. создана эвакуационная комиссия. Эвакуационная  комиссия Калининского сельского поселения (далее - комиссия) создана для непосредственного планирования, подготовки и проведения эвакуационных и эвакоприемных мероприятий.

Общее руководство деятельностью комиссии  осуществляет глава поселения.

В состав комиссии назначаются лица руководящего состава аппарата администрации поселения,  предприятий торговли, транспорта и связи, органов образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, представители военного комиссариата, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. N 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", Указом губернатора Пермской области от 15 ноября 2000 г. N 285 "Об организации планирования рассредоточения и эвакуации населения области", другими нормативными актами Российской Федерации.

Основными задачами комиссии при повседневной деятельности являются:

- определение численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в военное время, а также временному отселению из опасных зон при возникновении ЧС, разработка планов эвакуации.

- определение количества и выбор мест дислокации приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки) на все виды транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим порядком;

- контроль за ходом разработки планов приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных ценностей;

- проведение заседаний, на которых рассматриваются и анализируются планы приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных ценностей на территории района, результаты проверок состояния планирования эвакомероприятий на объектах экономики;

- взаимодействие с военным комиссариатом по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий;

- участие в учениях (тренировках) по вопросам ГО с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретение практических навыков по организации эвакомероприятий;

- организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов и служб;

- разработка и учет эвакуационных документов.

Основными задачами комиссии при угрозе и возникновении ЧС  являются:

- оценка обстановки и определение масштабов возможного отселения населения из опасных зон;

- уточнение состава и состояния сил и средств, привлекаемых для этих целей и приведение их в необходимую степень готовности;

- определение порядка, маршрутов вывода (вывоза) населения из опасных зон на ПВР;

- организация всестороннего обеспечения отселяемого населения через КЧС и соответствующие службы;

Основными задачами комиссии при получении распоряжения о проведении эвакуации являются:

- осуществление приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;

- организация и контроль обеспечения эвакуации;

- учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей;

- организация взаимодействия с военным комиссариатом по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий.

Комиссия имеет право в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории района.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом работы.

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами.

Постановлением главы Калининского сельского поселения от 30.10.2006 г. № 11 утверждено Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий. Положение определяет основные задачи, порядок планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий на территории Калининского сельского поселения.

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:

а) зона временного отселения - территория, откуда при угрозе или во время возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности:

б) эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуируемых в районе размещения;

в) загородная зона - территория, находящаяся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуации, установленная для населенных пунктов, имеющих потенциально опасные объекты экономики, подготовленная для размещения населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации;

г) жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих создание и поддержание минимальных условий, необходимых для сохранения и поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей во время осуществления эвакуации на ее маршрутах и в местах размещения эвакуируемых.

Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет глава поселения через  комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и  эвакуационную комиссию.

Непосредственно организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют эвакуационные органы:

эвакуационная комиссия сельского поселения;

объектовые эвакуационные комиссии;

приемные эвакуационные пункты.

Эвакуационные и эвакоприемные комиссии являются органами соответствующих администраций, а на объектах экономики - органами их руководителей. Они несут полную ответственность за выполнение всего комплекса эвакуационных мероприятий. Возглавляют эти комиссии заместители глав администраций, руководителей объектов экономики.

Деятельность эвакуационных органов включает планирование, подготовку и непосредственно проведение эвакуационных мероприятий с целью защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от обстановки различают два режима функционирования эвакуационных органов:

1) Режим повседневной деятельности - функционирование при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемии, ведении долгосрочных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) Чрезвычайный режим - функционирование при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Решение о введении того или иного режима функционирования эвакуационных органов принимает глава района с учетом конкретной обстановки.

Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании эвакуационных органов в различных режимах, являются:

1) при режиме повседневной деятельности:

- разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий;

- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- определение маршрутов эвакуации;

- разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, материального, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении эвакуационных мероприятий;

- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов, автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих их проведение;

- подготовка эвакуационных органов всех степеней.

2) При чрезвычайном режиме:

- организация контроля за работой эвакуационных органов и служб, обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;

- организация информации населения об обстановке и в местах размещения;

- организация взаимодействия с территориальными органами гражданской обороны, управления внутренних дел и органами военного командования по использованию маршрутов движения и выделению дополнительных транспортных средств для эвакуации населения;

- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом;

- поддержка постоянной связи с эвакуационными органами всех степеней, транспортными службами;

- организация жизнеобеспечения населения, оставшегося без крова.

Ежегодно принимается постановление главы Калининского сельского поселения «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Калининского сельского поселения». Данным нормативно-правовым документом утверждается план организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период на территории поселения.

Таблица 15         ПЛАН

мероприятий по повышению пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории Калининского сельского поселения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать учебу, провести беседы в организациях и населенных пунктах | В течении осенне-зимнего периода | Глава поселения начальник 43-ПЧ |
| 2. | Провести проверку и ремонт гидрантов, водоемов, пирсов | Осень | Глава поселения начальник 43-ПЧ Сухоруков В.Н. |
| 3. | С начала ледостава оборудовать незамерзаемые проруби для забора воды на случай пожаров | Осень | Глава поселения начальник 43-ПЧ |
| 4. | Своевременно производить чистку переулков, подъездов к водоемам, гидрантам | На время снежного покрова | Подрядные организации |
| 5. | Организовать обследование жилого фонда, бесхозных зданий, организовать снос брошенных домов, сгоревших построек | В течение сезона | Глава поселения, владельцы построек |

В муниципальном образовании «Калининское сельское поселение» приняты нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение пожарной безопасности: Постановление Главы Калининского сельского поселения  «О реализации первичных мер пожарной безопасности» № 64 от 01.07.2010 г., Постановление Главы Калининского сельского поселения  «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов» № 62 от 29.06.2010 г., Постановление Главы Калининского сельского поселения  «Об утверждении перечня первичных  средств пожаротушения» № 60 от 28.06.2010 г., Постановление Главы Калининского сельского поселения «О создании комиссии по развитию наружного водоснабжения» № 65 от 01.07.2010 г., Постановление Главы Калининского сельского поселения «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования «Калининское сельское поселение» № 59 от 28.06.2010 г., Постановление Главы Калининского сельского поселения «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядок её взаимодействии с другими видами пожарной охраны».

Также разработан ряд нормативно-правовых документов, направленных на обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне:

Постановление главы Калининского сельского поселения «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калининского сельского поселения» № 12 от 30.10.2006г.

Постановление главы Калининского сельского поселения «О подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Калининского сельского поселения» № 69 от 06.07.2010 г.

Постановление главы Калининского сельского поселения «О порядке оповещения и информации населения» № 15 от 01.11.2006 г.

Постановление главы Калининского сельского поселения «О прядке подготовки и обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и гражданской обороне на территории Калининского сельского  поселения» № 68 от 06.07.2010  г.

Постановление главы Калининского сельского поселения «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Калининского сельского поселения» № 3 от 01.02.2009 г.

Ежегодно принимается Постановление Главы Калининского сельского поселения «Об организации работ по безопасному пропуску  паводковых вод».

Границы территорий, подверженных риску  возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера обозначены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района».

5.  Земельные ресурсы

5.1   Наличие и распределение земель Калининского сельского поселения

Площадь в административных границах Калининского сельского поселения составляет 66446,00 га земель, которые распределены следующим образом:

Таблица 16 Структура земель в административных границах

Калининского сельского поселения на 1.01.2010 г.

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах Калининского сельского поселения Земли сельскохозяйственного назначения СПК «Калининский» в т. ч. пользование - древесно-кустарниковая растительность - болота - под водой - под дорогами - застроенные территории - нарушенные земли - прочие Коллективно-долевая собственность СПК «Калининский» (невостребованные земельные доли) Частная собственность граждан (выделенные земельные доли СПК «Калининский») ООО «Ранний Рассвет» в т. ч. пользование - древесно-кустарниковая растительность - под дорогами - застроенные территории - прочие собственность - пашня - сенокос - пастбище Крестьянские (фермерские) хозяйства Земли Администрации Кунгурского муниципального района Земли Администрации Калининского сельского поселения Земли Белогорского Свято-Николаевского православно-мессионерского мужского монастыря Земли населённых пунктов Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов Земли лесного фонда в том числе: ГКУ «Кунгурское лесничество» Калининское участковое лесничество ГКУ «Кунгурское лесничество» Кунгурское сельское участковое лесничество Земли запаса в т. ч.: «Белогорский» | 66446,00 8973,77 890,00 890,00 645,00 12,00 46,00 84,00 85,00 16,00 2,00 938,00 2663,00 2274,00 234,00 164,00 40,00 28,00 2,00 2040,00 1993,00 6,00 41,00 270,33 15,73 1842,33 80,38 515,00 324,98 41,96 56419,49 50533,02 5886,47 170,80 170,80 | 100,00 13,50 0,78 0,49 0,06 84,92 0,25 |

# Таблица 17 Земельный фонд Калининского сельского поселения

| Наименование категории | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; в т.ч. ГКУ «Кунгурское лесничество» Калининское участковое лесничество ГКУ «Кунгурское лесничество» Кунгурское сельское участковое лесничество 6) земли водного фонда; 7) земли запаса | 8973,77 515,00 324,98 41,96 56419,49 50533,02 5886,47 - 170,80 |

Таблица 18 Динамика изменения земель, находящихся в ведении администрации Калининского сельского поселения

| Вид пользования | общая площадь | пашня | сенокос | пастбище | Личные подсобные хозяйства, индивидуальное жилищное строительство | количество коллективных огородов/площадь | количество коллективных садов/площадь | лес | кустарник | под водой/под болотами | под дорогами | общ. постройки | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | число/площадь | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пашня | сад | постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 год |
| В собственности: физических лиц юридических лиц | 312,00 306,00 6,00 | - - - | - - - | - - - | 1084 306,00 1084 306,00 - | 288,00 288,00 - | - - - | 18,00 18,00 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6,00 - 6,00 | - - - |
| В аренде: Физических лиц юридических лиц | 510,00 477,00 33,00 | 316,00 315,00 1,00 | 60,00 60,00 - | 104,00 100,00 4,00 | 14 2,00 14 2,00 - | - - - | - - - | 2,00 2,00 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,00 - 28,00 | - - - |
| В пользовании физических лиц юридических лиц | 23,00 - 23,00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 23,00 - 23,00 | - - - |
| Муниципаль-ная собственность | 1536,00 | 22,00 | 646,00 | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 5,00 | - |
| ИТОГО | 2381,00 | 338,00 | 706,00 | 726,00 | 1098 308,00 | 288,00 | - | 20,00 | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 62,00 | - |
| 2006 год |
| В собственности: Физических лиц юридических лиц | 312,25 306,25 6,00 | - - - | - - - | - - - | 1085 306,25 1085 306,25 - | 288,21 288,21 - | - - - | 18,04 18,04 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6,00 - 6,00 | - - - |
| В аренде: физических лиц юридических лиц | 517,57 477,95 39,62 | 316,00 315,00 1,00 | 60,00 60,00 - | 104,00 100,00 4,00 | 13 1,75 13 1,75 - | - - - | - - - | 2,00 - 2,00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,00 - 28,00 | - - - |
| В пользовании физических лиц юридических лиц | 16,80 - 16,80 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16,80 - 16,80 | - - - |
| Муниципаль-ная собственность | 1534,38 | 22,00 | 646,00 | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 5,00 | - |
| ИТОГО | 2381,00 | 338,00 | 706,00 | 726,00 | 1098 308,00 | 288,21 | - | 19,79 | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 62,00 | - |
| 2007 год |
| В собственности: Физических лиц юридических лиц | 313,47 307,11 6,36 | - - - | - - - | - - - | 1089 306,93 1089 306,93 - | 288,89 288,89 - | - - - | 18,04 18,04 - | 1 0,18 1 0,18 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6,36 - 6,36 | - - - |
| В аренде: Физических лиц юридических лиц | 517,57 477,95 39,62 | 316,00 315,00 1,00 | 60,00 60,00 - | 104,00 100,00 4,00 | 13 1,75 13 1,75 - | - - - | - - - | 1,75 1,75 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 35,82 1,20 34,62 | - - - |
| В пользовании физических лиц юридических лиц | 16,80 - 16,80 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16,80 - 16,80 | - - - |
| Муниципаль- ная собственность | 1533,16 | 21,14 | 646,00 | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 3,02 | - |
| ИТОГО | 2381,00 | 337,10 | 706,00 | 726,00 | 1102 306,68 | 288,89 | - | 19,79 | 1 0,18 | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 62,00 | - |
| 2008 год |
| В собственности: Физических лиц юридических лиц | 315,73 308,89 6,84 | - - - | - - - | - - - | 1093 307,57 1093 307,57 | 288,89 288,89 - | - - - | 18,68 18,68 - | 1 0,18 1 0,18 - | 2 0,58 2 0,58 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7,40 0,56 6,84 | - - - |
| В аренде: физических лиц юридических лиц | 258,56 163,93 94,63 | 56,43 - 56,43 | 60,00 60,00 - | 104,00 100,00 4,00 | 14 2,00 14 2,00 - | - - - | - - - | 2,00 2,00 - | 6 0,73 6 0,73 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 35,40 1,20 34,20 | - - - |
| В пользовании Физических лиц юридических лиц | 16,80 - 16,80 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16,80 - 16,80 | - - - |
| Муниципаль-ная собственность | 1789,91 | 277,89 | 646,00 | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 3,02 | - |
| ИТОГО | 2381,00 | 334,30 | 706,00 | 726,00 | 1107 309,57 | 288,89 | - | 20,68 | 1 0,18 | 2 0,58 | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 62,62 | - |
| 2009 год |
| В собственности: Физических лиц юридических лиц | 316,48 309,64 6,84 | - - - | - - - | - - - | 1093 308,08 1093 308,08 | 289,40 289,40 - | - - - | 18,68 18,68 - | 2 0,42 2 0,42 - | 2 0,58 2 0,58 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7,40 0,56 6,84 | - - - |
| В аренде: физических лиц юридических лиц | 267,46 172,83 94,63 | 56,43 - 56,43 | 60,00 60,00 - | 104,00 100,00 4,00 | 18 8,65 18 8,65 - | - - - | - - - | 8,65 8,65 - | 13 2,98 13 1298 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 35,40 1,20 34,20 | - - - |
| В пользовании физических лиц юридических лиц | 16,80 - 16,80 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16,80 - 16,80 | - - - |
| Муниципаль- ная собственность | 1780,26 | 274,22 | 646,02 | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 3,02 | - |
| ИТОГО | 2381,00 | 330,65 | 706,02 | 726,00 | 1111 316,73 | 289,40 | - | 27,33 | 15 3,40 | 2 0,58 | 4,00 | 107,00 | 29,00 6 | 95,00 | 62,62 | - |

# Таблица 19 Структура земель

# в пределах черты населённых пунктов на 01.01.2010г.

| Вид использования | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Всего земель в черте населённых пунктов Земли жилой застройки Земли общественно-деловой застройки Земли промышленности Земли общего пользования Земли, занятые объектами транспорта, связи Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами - огородническими объединениями и индивидуальными огородниками -личными подсобными хозяйствами - служебными наделами - предприятиями, занимающимися производством с/х продукции - для других целей Под лесами Под водными объектами Земли, не вовлечённые в градостроительную деятельность | 515,00 29,00 - 2,00 95,00 1,00 352,00 - - 319,00 22,00 11,00 - 4,00 29,00 3,00 | 515,00 24,79 0,06 2,26 95,00 0,13 308,26 - - 278,00 30,26 - - 4,00 29,00 51,50 | 515,00 24,79 0,06 2,26 95,00 0,13 309,12 - 0,18 278,68 30,26 - - 4,00 29,00 50,64 | 515,00 32,19 2,00 2,26 90,74 0,33 322,55 0,49 0,91 290,89 30,26 - - 4,00 29,00 31,93 | 515,00 32,19 2,00 2,26 90,74 0,33 324,64 0,49 1,82 292,07 30,26 - - 4,00 29,00 29,84 |

Площадь земель администрации Калининского сельского поселения составляет 515,00 га, за исследуемый период она не изменялась.

На территории Калининского сельского поселения жилой застройкой занято тридцать два гектара. За последние пять лет площадь данной составляющей возросла на десять процентов.  Земли общественной застройки, бытовые и административные объекты  занимают два гектара – это земли занятые под офисы частных предприятий, организаций, государственные и муниципальные учреждения, все земли находятся в пользовании юридических лиц. Земли, занятые объектами промышленности закреплены в аренду юридическим лицам, их площадь составляет 2,26 га. Земли общего пользования площадью 90,74 га находятся в муниципальной собственности, они заняты дорогами, проездами, улицами, переулками, площадями, тротуарами, зелёными зонами. Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций занимают площадь 0,33 га, большая их часть закреплена в аренду за юридическими лицами.

Земли сельскохозяйственного использования в черте населённых пунктов занимают 324,64 га. Из общей площади этих земель 0,49 га заняты земельными участками, предоставленными для ведения садоводства,  292,07 га для ведения личного подсобного хозяйства, 30,26 га предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством.  Земли занятые поверхностными водными объектами занимают площадь 29,00 га. Земли, покрытые лесом  в пределах черты населённых пунктов составляют 4,00 га. Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность это земли под кустарниками, болотами, нарушенные земли,  овраги составляют площадь 29,84 га.

В Калининском сельском поселении проводится работа по предоставлению земель на различных правах гражданам и юридическим лицам.  В собственности граждан на сегодняшний день находится 309,64 га земель из них: 308,08 га предоставлено для нужд личного подсобного хозяйства, 0,58 га для нужд коллективного садоводства, 0,42 га для огородничества и 0,56 га занято постройками. В собственности юридических лиц находится 6,84 га занятых общественными зданиями.  На праве аренды 172,83 га земель используют для осуществления хозяйственной деятельности граждане, 94,63 га – юридические лица. На праве пользования за организациями поселения закреплено 16,80 га земель, занятых общественными постройками.  1780,26 га земель находится в муниципальной собственности.

Таблица 20 Распределение земельного фонда

Калининского сельского поселения по видам пользования на 1.01.2010 г.

| Вид угодий | В собственности | В аренде | В пользовании | Муници-пальная собствен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физ. лиц | Юр. лиц | Физ. лиц | Юр. лиц | Физ. лиц | Юр. лиц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая площадь | 309,64 | 6,84 | 172,83 | 94,63 | - | 16,80 | 1780,26 |
| Пашня | - | - | - | 56,43 | - | - | 274,22 |
| Сенокос | - | - | 60,00 | - | - | - | 640,02 |
| Пастбище | - | - | 100,00 | 4,00 | - | - | 622,00 |
| Личные подсобные хозяйства - число хозяйств - всего земель в том числе - пашня - сенокос - пастбище - постройки и леса | 1093 308,08 289,40 - - 18,68 | - - - - - - | 18 8,65 - - - 18,65 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| Коллективные сады - число хозяйств - всего земель | 2 0,58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Коллективные огороды - число хозяйств - всего земель | 2 0,42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Земли занятые лесом | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Кустарник | - | - | - | - | - | - | 107,00 |
| Болото | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Под водной | - | - | - | - | - | - | 29,00 |
| Под дорогами | - | - | - | - | - | - | 95,00 |
| Общественные постройки | 0,56 | 6,84 | 1,20 | 31,40 | - | 16,80 | 62,62 |
| Прочие земли | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показывает, что в собственности граждан и юридических лиц находится 13,29% земель. Наибольшую долю (37,34%) земель, находящихся в собственности, составляют земли, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства; 0,18% составляют земли, предоставленные гражданам для коллективного садоводства, 0,13% - земельные участки, предоставленные в собственность гражданам для коллективного огородничества, 0,04% земель занятых постройками. 74,77% земельного фонда находится в муниципальной собственности администрации Калининского сельского поселения. На праве аренды используется 11,23% земельного фонда; на праве пользования 0,71%.

5.2 Состояние и оценка использования земель поселения по землепользователям, землевладельцам

- Для оценки использования земель Калининского сельского поселения рассмотрены основные группы участников земельных отношений, а также динамика количества земельных участков и занимаемых площадей  за последние пять лет.

Таблица 21 Динамика предоставления земельных участков

| № п/п | Цель предоставления земельных участков | Количество/площадь предоставленных земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Крестьянское (фермерское) хозяйство | 7 273,05 | 7 273,05 | 7 273,05 | 7 273,05 | 7 273,05 |
| 2 | Личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство | 1098 308,00 | 1098 308,00 | 1102 308,68 | 1107 309,57 | 1111 316,73 |
| 3 | Садоводство | - | - | - | 2 0,58 | 2 0,58 |
| 4 | Животноводство | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Сенокошение | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

- Крестьянские (фермерские) хозяйства. По состоянию на 01.01.10 г. на территории поселения зарегистрировано семь крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности хозяйств – овощеводство.

Таблица 22  ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 1.01.2010 г.

| Землепользователь | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодья | Под водными объекта-ми | Земли застройки | Под дорога-ми | Прочие земли (лес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | пашня | сенокос | пастби-ще |  |  |  |  |
| Вальнёв В.Н. собственность пользование аренда Дьякова Е.С. собственность пользование аренда Дьяков А.П. собственность пользование аренда Канюков И.И. собственность пользование аренда Кононов И.А. собственность пользование аренда Миронов А.Н. собственность пользование аренда Суровцев Н.С. собственность пользование аренда ВСЕГО собственность пользование аренда | 25,63 22,81 0,10 2,72 51,00 14,23 36,77 - 35,00 32,00 3,00 - 33,00 21,00 12,00 - 62,70 62,70 - - 35,00 25,00 10,00 - 28,00 22,00 6,00 - 273,05 202,46 67,87 2,72 | - 22,81 - 2,72 - 14,23 - - - 32,00 - - - 21,00 - - - 62,70 - - - 25,00 - - - 22,00 - - 205,18 202,46 - 2,72 | - 14,81 - 2,72 - 3,46 - - - 23,00 - - - 12,00 - - - 43,70 - - - 14,00 - - - 20,00 - - 136,41 133,69 - 2,72 | - - - - - 10,77 - - - 9,00 - - - 9,00 - - - 19,00 - - - 11,00 - - - 2,00 - - 60,77 60,77 - - | - 8,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,00 8,00 - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,10 - - - 36,77 - - - 3,00 - - - 12,00 - - - - - - - 10,00 - - - 6,00 - 67,87 - 67,87 - |

Также в настоящее время на территории поселения для ведения крестьянского хозяйства Колчановым А.В. арендуется 40,87 га земель сельскохозяйственного назначения без регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

В начале земельной реформы предполагалось, что крестьянское хозяйство должно являться первичным звеном аграрного производства и наиболее рациональной и эффективной формой хозяйствования на земле с точки зрения соответствия организации его производственной деятельности особенностям аграрного производства. За последние пять лет количество и площадь хозяйств не изменилась, но значительное сокращение произошло ранее в  1995-1997 гг. Можно сделать вывод, что данная форма хозяйствования не является эффективной, что изначально было заложено существующей экономической ситуацией в стране в целом.

Анализ результатов земельной реформы показывает, что создание крестьянских (фермерских) хозяйств без предварительной организации территории, приводит к раздробленности основного землепользования, возникновению чересполосицы, вкрапливанию, вклиниванию и ряду других пространственных недостатков, хотя образование землевладений крестьянских хозяйств были единичными.

2. Индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. На территории Калининского сельского поселения индивидуальные жилые дома строятся на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. На 01.01.2010 г. количество земельных участков данного разрешённого использования на территории Калининского сельского поселения  составляет 1111 на площади 316,73 га. Средняя площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства составляет 0,28 га. Девяносто восемь процентов земельных участков данного разрешённого использования находятся в собственности граждан,  два процента – в аренде. Экспликация земель представлена в следующей таблице.

Таблица 23 Распределение земельных участков,

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства,

(индивидуального жилищного строительства)

по видам пользования и угодьям на 1.01.2010 г.

| Вид пользования | Число хозяйств | Общая площадь | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пашня | сенокос | пастбище | Постройки/лес |
| В собственности физических лиц | 1093 | 308,08 | 289,40 | - | - | 18,68 |
| В аренде физических лиц | 18 | 8,65 | - | - | - | 8,65 |
| В пользовании физических лиц | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 1111 | 316,73 | 289,40 | - | - | 27,33 |

Анализируя таблицу, можно сделать вывод: за период с 2005 по 2009 год количество личных подсобных хозяйств и площадь, занимаемая ими, возросла на 1,17 %. Количество земельных участков данного разрешённого использования, находящихся в собственности граждан увеличилось на девять, в аренде на четыре; площадь на 2,08 га и 6,65 соответственно.

Таблица 24  Динамика предоставления земельных участков

для ведения личного подсобного хозяйства

(индивидуального жилищного строительства)

| Вид пользования | Количество хозяйств/ площадь, га |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| В собственности физических лиц | 1084 306,00 | 1085 306,25 | 1089 306,93 | 1093 307,57 | 1093 308,08 |
| В аренде физических лиц | 14 2,00 | 13 1,75 | 13 1,75 | 14 2,00 | 18 8,65 |
| ВСЕГО | 1098 308,00 | 1098 308,00 | 1102 308,68 | 1107 309,57 | 1111 316,73 |

3. Садоводство. В собственности граждан находится 0,58 га земельных угодий, предоставленных для целей садоводства.  Количество и площадь данных земельных участков за последнее время  не изменились.

4. Животноводство и сенокошение. Площадь  земельных участков, предоставленных для целей животноводства и сенокошения, составляет   100,00 га и 60,00 га соответственно и как видно из таблицы  за последние пять лет она постоянна.

Таблица 25 Динамика предоставления земельных участков

для животноводства и сенокошения

| Вид угодий | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сенокос в т.ч. - в собственности - в аренде Пастбище в т.ч. - в собственности - в аренде | 60,00 60,00 100,00 - 100,00 | 60,00 60,00 100,00 - 100,00 | 60,00 60,00 100,00 - 100,00 | 60,00 60,00 100,00 - 100,00 | 60,00 60,00 100,00 - 100,00 |

5.3 Состояние и оценка земель в сельском хозяйстве

В России в девяностые годы было проведено реформирование сельскохозяйственных предприятий, причем без землеустроительной подготовки и соответствующего обоснования. Процесс образования новых форм хозяйствования осуществлялся на основе наделения жителей села, а именно, работников сельскохозяйственных предприятий, пенсионеров и работников социальной сферы земельными паями (долями) и объединения дольщиков в новые предприятия. При этом происходил процесс разукрупнения хозяйств, что привело к нерациональному использованию сельскохозяйственных угодий и  к снижению эффективности производства.

В последние годы на территории поселения, как и в целом по Кунгурскому району активизировался  выдел земельных долей в натуре, причем землеустроительные дела не содержат обоснований по организации территории, что в дальнейшем может привести к раздробленности землепользований, создать территориальные недостатки и усложнит  процессы обработки пашни. Кроме того, произойдет значительная потеря площадей пахотных земель под обустройство земельных участков, т.е. отчуждение пашни под дороги.

Таблица 26 Количество и площадь востребованных (невостребованных) земельных долей по сельскохозяйственным предприятиям Калининского сельского поселения

| Наименование с/х предприятия | Местона-хождение | Площадь пашни/ пая | Общая площадь с/х угодий | Площадь выделенных в натуре паёв/пашни | Площадь невостребо-ванных долей | Площадь пашни, заросшая лесом | Состояние предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Калинин-ское» | с.Калинино | 6,8/6,4 | 6137,00 | 2663,00 | 938,00 | 48,00 | ООО «Ранний рассвет» СПК«Калининское» |

На начало 2009 года из земель КП «Калининское» выделено 392 земельных пая, на площади 2663,00 га. В коллективно-долевой собственности находится 938,00 га (невостребованные земельные доли).

Большинство владельцев земельных долей в настоящее время определяют свои позиции по отношению к земельной  собственности. Всех собственников земельных долей можно разделить на следующие группы:

1. Собственники – работники сельскохозяйственного предприятия, пенсионеры, работники сферы обслуживания и другие, выделившие свой земельный пай из коллективно – долевой собственности и желающие сдать его в аренду сельскохозяйственному предприятию. В настоящее время на территории Калининского сельского поселения ООО «Ранний Рассвет» использует земли граждан для производства сельскохозяйственной продукции на праве аренды (1668,00 га).

2. Дольщики, которые получили «Свидетельство на право собственности», но не определились, как распорядиться землей.

3. Дольщики умершие (кроме тех, кто оформил наследство), право наследования земельных участков не установлено.

- Лица, не получившие «Свидетельство на право собственности на землю».

Результаты реформирования сельскохозяйственных предприятий показывают:

- Значительная часть сельского населения не имеющая накоплений денежных средств, ни собственной программы действий находится в неопределенности.

- Покупатели не готовы вкладывать денежные средства в приобретение сельскохозяйственных угодий без изменения целевого назначения земельного участка.

3. Административные мероприятия  ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлены на сохранение крупных сельскохозяйственных предприятий. При этом руководители сельхозпредприятий и административный аппарат, с одной стороны, тормозят развитие отношений собственности, с другой, хотят получить максимально большую площадь в личную собственность.

Часть собственников стремиться продать свои доли. В первую очередь на продажу представляются земельные доли пенсионеров, доли граждан сменивших место жительства, наследников, а также собственников, не желающих вести сельскохозяйственное производство.

В настоящее время на территории поселения в целях получения прибыли осуществляют производство сельскохозяйственной продукции  ООО «Ранний Рассвет» и СПК «Калининское».

ООО  «Ранний Рассвет» образовалось в 1995 году в результате выделения из крупного хозяйства – колхоза им. Калинина.

Центральная усадьба ООО «Ранний Рассвет» находится в с. Калинино. Основной вид деятельности хозяйства – разведение крупного рогатого скота с целью получения молока и мяса. Среднесписочная численность работников составляет 120 человек. На балансе хозяйства имеется: молочно-товарная ферма д. Верх-Талица, ферма по откорму КРС д. Андреевка, тракторный отряд (двадцать тракторов, четыре зерновых комбайна, один кормоуборочный комбайн), рабочая столовая на 50 посадочных мест, сушильный и сортировочный комплексы.

Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур составляет 2176 га.

В последние пять лет хозяйство успешно развивается: увеличивается производство зерновых за счёт роста урожайности с 12,4 ц/га в 2004г. до 18,0 ц/га в 2009 г. Производство молока на одну фуражную корову увеличилось с 3800 кг до 4230 кг. Поголовье КРС выросло к 2009 году с 666 до 810 голов. Дойное стадо увеличилось также на 45 голов.

При увеличении объёмов производства увеличиваются и объёмы реализации продукции. Так валовая прибыль к 2009 году возросла на 4320 тыс. руб. по сравнению с 2004 годом.

Закуплено пять тракторов, два зерноуборочных комбайна, один силосоуборочный комбайн, два автобуса, шесть тракторных прицепов.

Произведена реконструкция и капитальный ремонт всех животноводческих помещений. Построен новый телятник, родильное отделение для коров на 30 голов, тракторная мастерская. В 2007 году на молочной ферме проведена модернизация обоих корпусов, установлены молокопроводы. Работа в хозяйстве организована в две смены. Приобретено новое холодильное оборудование. Внедрение нового оборудования позволило улучшить качество молока,  за 2008-2009 годы всё молоко идёт только первым сортом.

В дальнейшем планируется повышение продуктивности скота и увеличение урожайности. В сложившихся экономических условиях хозяйство скупило земельные паи у населения на сумму 1912 тыс. руб. и в дальнейшем планируется продолжать данную работу до получения необходимых площадей пахотных земель.

Каждый год  работники хозяйства принимают активное участие в профессиональных соревнованиях: пахарей, водителей, мастеров машинного доения, техников-осеменаторов. В 2006-2007 гг. хозяйство заняло второе место в Пермском крае среди сельскохозяйственных предприятий в смотре-конкурсе «Лучшее сельскохозяйственное предприятие 2006,2007» и получило премию в сумме 250 тыс. руб. и почётную грамоту.

Таблица 27   Показатели сельскохозяйственного производства

ООО «Ранний Рассвет»

| Показатели | Единицы измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция с/х Индексы производства продукции Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Посевные площади зерновых культур Посевные площади кормовых культур Валовой сбор зерна Урожайность зерновых Поголовье крупного рогатого скота в т. ч. коровы Производство молока Надой молока на одну корову Реализация основной продукции растениеводства Реализация основной продукции животноводства Рентабельность сельскохозяйственной деятельности Среднемесячная заработная плата Среднесписочная численность рабочих и служащих | тыс. руб. % к пр. году га га га тонн ц/га гол. гол. тонн кг тонн тонн руб. чел. | 10063 - 2164 1256 760 1270 10,1 691 268 998 3711 121 986 30 3224 115 | 12268 122 2164 1259 756 1755 13,9 728 271 1100 4000 212 1076 31 3417 115 | 14985 122 2166 1269 745 1558 12,3 778 284 1132 4001 700 1077 25 4468 114 | 18668 124 2166 1280 733 2560 16,0 803 285 1133 3937 418 1125 31 4834 115 | 17275 92 2176 1130 716 1539 14,3 801 290 1226 4230 364 1163 18 5236 118 |

Ещё одним сельскохозяйственным предприятием является СПК «Калининское». В последние годы данное предприятие находится на уровне банкротства.

Таблица 28  Показатели сельскохозяйственного производства

СПК «Калининское»

| Показатели | Единицы измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция с/х Индексы производства продукции Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Посевные площади зерновых культур Посевные площади кормовых культур Валовой сбор зерна Урожайность зерновых Поголовье крупного рогатого скота в т. ч. коровы Производство молока Надой молока на одну корову Реализация основной продукции растениеводства Реализация основной продукции животноводства в т. ч. мясо молоко Рентабельность сельскохозяйственной деятельности Среднемесячная заработная плата Среднесписочная численность рабочих и служащих | тыс. руб. % к пр. году га га га тонн ц/га гол. гол. тонн кг тонн тонн руб. чел. | 1471 - 2300 850 1800 - - 117 54 119 2257 148 96 12 - 761 - | 1064 -28 1570 180 1390 1015 5,6 80 27 79 1988 105 53 18 -38 973 41 | 589 -73 700 200 500 1120 5,6 38 17 32 - 3 24 13 - 1250 30 | 599 +1 584 200 - 1443 7,2 16 - 55 - - - - - - - 1388 20 | 346 -42 - - - - - - - - - - - - - - - 1032 13 |

К негативным процессам в сельском хозяйстве Калининского сельского поселения относятся:

- зарастание продуктивных сельскохозяйственных угодий лесом и кустарником;

- развитие деградационных процессов (эрозия почв, заболачивание);

- неопределенность в земельных отношениях, связанная с оборотом земель;

- наличие  убыточных предприятий сельскохозяйственного профиля.

5.4 Использование земель предприятиями и организациями несельскохозяйственных отраслей

На территории Калининского сельского  поселения осуществляют свою деятельность ряд предприятий и организаций несельскохозяйственного профиля. Большая часть данных организаций расположена в границах населённых пунктов, это предприятия сферы социально-культурного и бытового обслуживания, однако более крупные объекты (объекты добычи и транспортировки нефти, принадлежащие ООО «Лукойл - Пермь» и ЗАО «ПермьТОТИнефть») расположены за чертой населённых пунктов на землях промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения. Земли сельскохозяйственного назначения используются юридическими лицами для ведения подсобного хозяйства.

Таблица 29 Распределение земель

предприятий и организаций несельскохозяйственного профиля,

по категориям и видам пользования

| Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | собственность | аренда | пользование |
| Земли сельскохозяйственного назначения Земли населённых пунктов Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения Земли особо охраняемых природных территорий Земли запаса | 266,9097 25,7190 220,4018 0,1212 13,5800 | 23,3800 12,9592 15,2606 0,1212 13,5800 | 186,5297 1,6536 191,7912 - - | 57,0000 11,1062 13,3500 - - |
| ВСЕГО | 526,7317 | 65,3010 | 379,9745 | 81,4562 |

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что 50,67 % предприятий расположено на землях сельскохозяйственного назначения, 41,84 % на землях промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения, 4,88 % на землях населённых пунктов, 0,03 % на землях особо охраняемых территорий и объектов, 2,58 % на землях запаса. На праве собственности используется 12,40 % земель, на праве аренды 72,14 %, на праве пользования 15,46 %.

Все предприятия несельскохозяйственного профиля созданы в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах их деятельности и получения прибыли.

5.5 Качественная характеристика земель Калининского сельского поселения предполагает отражение фактически сложившейся под воздействием человека продуктивности земель, их плодородия.

Анализ качественного состава земель Калининского поселения показывает повсеместные негативные процессы, происходящие на землях сельскохозяйственного назначения.

Оценивая состояние земель поселения можно выделить следующие негативные тенденции:

- происходит физический перевод продуктивных земель в менее продуктивные или вообще не пригодные для хозяйственного использования;

- экономическое свертывание площадей, вовлеченных в хозяйственный оборот земельных ресурсов;

- нарастающее разрушение земельного фонда и утрата им своих полезных потребительских свойств.

Отсутствие должного землеустроительного обеспечения, учета земель и, как следствие этого, бессистемный выдел земельных участков в натуре, также отрицательно влияют на общее состояние земель поселения.

Отсутствие научно-обоснованного подхода к использованию земель в сельском хозяйстве приводит к повсеместному возрастанию антропогенной нагрузки на продуктивные угодья, вследствие чего происходит интенсивное развитие процессов деградации земель. Эти процессы выводят из оборота площади сельскохозяйственных угодий, ухудшают структуру ландшафта.

На территории поселения наблюдаются следующие виды деградации:

1. Физическая, характеризующаяся плоскостным смывом, линейным размывом и дефляционным сносом почв, расчленением оврагами, увеличением площади эродированных земель, выходом на поверхность коренных и подстилающих пород, ухудшением физических свойств почвы.  Данный вид деградации обусловлен низкой культурой земледелия, агрономическим истощением земель, потерей почвенного плодородия в результате обеднения почв элементами минерального питания.

2. Биологическая, характеризующаяся деградацией растительного покрова, уменьшением биологического разнообразия.

3. Геохимическая, характеризующаяся нарушением круговорота веществ, засолением, минерализацией поверхностных и грунтовых вод, загрязнением вредными веществами почв.

4. Геологическая и гидрологическая, характеризующаяся заболачиванием.

Кроме этого наблюдается технологическая (эксплуатационная) деградация, представляющая собой структурные нарушения почвенного покрова, и хозяйственная деградация, характеризующаяся систематическим не использованием продуктивных земель.

Одновременно с этим значительные площади сельскохозяйственных угодий заросли кустарником и мелколесьем и непригодны для производства сельскохозяйственной продукции.

Переувлажнение, зарастание, закочкаренность и подобные процессы свидетельствуют о мелиоративной неустроенности земель.

Последние почвенные обследования на территории Калининского сельского поселения были проведены в 1991 году Пермским филиалом Уральского государственного проектного института по землеустройству УРАЛГИПРОЗЕМ и не отражают современное качественное состояние земель.

Использование деградированных земель в сельскохозяйственном производстве снижает его эффективность, усложняет и удорожает производство. Несмотря на значительный ущерб сельскохозяйственному производству, снижение производительных свойств почвы и  снижение стоимостных характеристик конкретных земельных участков, собственники  и иные землепользователи не проявляют заинтересованности в устранении первоосновы деградационных процессов или разработки системы научно-обоснованного комплекса целенаправленной организации деградированных земель с целью их восстановления.

5.6 Тенденции в развитии земельно-имущественных отношений

Земельная реформа – создание условий для развития многоукладности в экономике, справедливого и обоснованного перераспределения земель, перехода к преимущественно экономическим методам управления.

При этом важным показателем в экономике и, в конечном счете, итогом проведения земельной реформы является земельный рынок. Активной составляющей земельного рынка выступают его участники, состав которых можно представить следующим образом:

- Муниципальные органы власти.

- Реальные землевладельцы, землепользователи, собственники, которые разделяются по форме владения землей, хозяйственной ориентацией использования земель, по категориям и типам, принадлежащим им земельных участков, целям и мотивам обращения на земельный рынок.

- Потенциальные собственники, землепользователи, землевладельцы, которые обратились на земельный рынок с целью приобретения земельного участка. Участники данной категории различаются по планируемой форме владения землей, целевому использованию земельных участков.

- В особую группу выделяются различного рода структуры, выполняющие вспомогательные функции при взаимодействии прямых участников земельного рынка. К таким структурам относятся рекламные агентства, риэлтерские фирмы, оценочные и регистрационные конторы, консалтинговые учреждения и т.д.

Определяя тенденции в развитии земельно-имущественных отношений,  необходимо рассмотреть состояние земельного рынка  с нескольких позиций:

1. Продажа земельных участков органами местного самоуправления.

За период 2007-2010 г.г. общее количество сделок купли-продажи земельных участков, совершённых между органами местного самоуправления и гражданами незначительно увеличилось. В 2007 году было совершено две сделки купли-продажи земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 0,32 га.  В 2008 году было совершено пять сделок купли-продажи земельных участков общей площадью 0,76 га, за 2009 год заключено девять договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1,13 га, за шесть месяцев 2010 года совершено шесть сделок на площади 0,89 га. 90 % всех сделок совершено с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Ежегодно увеличивается количество земельных участков, проданных на торгах.

По землям сельскохозяйственного использования за анализируемый период доля договоров купли-продажи между органами местного самоуправления и гражданами составляет 50 %. В основном из земель данной категории предоставляются участки для садоводства.

2. Аренда.

Характерной чертой первичного рынка земли является сдача государственных и муниципальных земель в аренду. Аренда является привлекательным видом использования земельных участков из-за сравнительно небольших первоначальных инвестиций. Общее количество действующих в текущем году договоров аренды ежегодно увеличивается. В течении 2008 года вновь было заключено три договора аренды на общую площадь 3,42 га для сенокошения, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. В 2009 г. заключено четыре договора аренды на общую площадь 0,92 га (для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества).

3. Сделки купли-продажи, совершённые гражданами и юридическими лицам.

Активность сделок купли-продажи гражданами и юридическими лицами возрастает. За рассматриваемый период изменилась структура сделок. Практически все сделки между гражданами и юридическими лицами совершены с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. При этом сделки купли-продажи земельных участков в черте населенных пунктов превышают количество сделок, совершённых на землях сельскохозяйственного назначения. Можно сделать вывод о том, что граждане, постоянно проживающие в городах, стремятся приобрести не садовый участок, а жилой дом для постоянного или временного проживания.

4. Прочие сделки. В число прочих сделок с землёй, осуществляемых на территории поселения можно включить наследование, дарение, залог. Сделки наследования и дарения заключаются в единичных случаях.

Необходимо отметить, что рынок земли не может считаться полноценным  в условиях отсутствия ипотеки. Ипотека земельных участков обеспечивает экономически обоснованные условия гражданско-правового оборота земель, повышения ее инвестиционного потенциала и бюджетных доходов от ее использования. Для развития ипотеки необходимо наличие развитого рынка недвижимости с его стабильно работающей инфраструктурой, которая содержит кадастровую, экономическую и правовую составляющие. Развитие ипотечного кредитования под залог недвижимости, в том числе  земли, затруднено  по следующим причинам:

- общее состояние экономики;

- высокие ставки по кредитам;

- низкая стоимость земли на территории поселения;

- сложная и длительная процедура обращения взыскания  на заложенную землю.

Именно поэтому сделки  залога на территории поселения не заключались. Фактически в настоящее время в целом по стране происходит не кредитование под залог земли, а выделение кредита под залог имущества, ликвидность которого мало зависит от свойств земли. Тем самым уменьшается стоимость кредита, и неоправданно уменьшаются риски инвесторов, в связи с уменьшением кредитного процента.

Таким образом, как социально-экономическая категория, земельный рынок, его содержание и форма, должен находиться в постоянном движении и развитии. За время проведения земельной реформы в Пермском крае в целом изменился  экономический потенциал объекта земельных отношений, его стоимостная форма, структура и экономическое значение потребительских свойств, ценовые параметры. Изменяется состав участников земельного рынка, происходит трансформация их поведения, смена потребностей, интересов, ориентиров. Трансформируется состав и содержание операций землеоборота.

На основании анализа данных можно сделать вывод: ориентация сельского населения на индивидуальные формы хозяйствования, такие как  ЛПХ и крестьянские (фермерские) хозяйства, которая  должна была повлечь развитие и возрождение малых поселений, не принесла ожидаемых результатов. Неоднозначным является будущее сельскохозяйственных предприятий: их виды, формы хозяйствования, количества, размеры. При этом необходим активный поиск инвесторов и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

6.  Характеристика населения и качества жизни.  Характеристика социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения

Калининское сельское поселение находится на первом месте по площади и на пятом месте по численности населения  среди девятнадцати сельских поселений Кунгурского муниципального района. В административном центре с. Калинино проживает 2472 человека. Национальный состав довольно однороден - преобладают русские, кроме того, на территории поселения издавна проживают татары, башкиры и др.

Таблица 30 Структура населения

Калининского сельского поселения

| Населённый пункт | Числен-ность населе-ния, чел. | Количес-тво дворов | Возрастная структура населения, чел. | Число родив-шихся за 2009 год, чел | Число умерших за 2009 год, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети до 7 лет | Дети до 15 лет | Население в трудоспособ-ном возрасте | Население старше трудоспо-собного возраста |  |  |
| с. Калинино д. Андреевка д. Белая гора д. Верх-Талица д. Ивановка п. Подсобное хозяйство ВСЕГО | 2472 46 37 122 99 94 2870 | 892 16 27 37 34 27 1033 | 248 3 - 16 10 21 298 | 262 8 2 16 8 23 319 | 1551 30 28 74 66 40 1789 | 411 5 7 16 15 10 464 | 40 - - 3 1 4 48 | 42 2 - 2 1 1 48 |

Таблица 31 Статистические данные по населению

Калининского сельского поселения

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения Число родившихся Общие коэффициенты рождаемости Число умерших Общие коэффициенты смертности Естественный прирост населения Коэффициенты естественного прироста населения Браки Разводы Миграционный прирост населения Коэффициенты миграционного прироста населения | 2970 45 15,3 49 16,7 -4 -1,4 - - -32 -10,9 | 2934 48 16,3 53 18,0 -5 -1,7 - - +8 +2,7 | 2937 50 17,0 54 18,4 -4 -1,4 - - 0 - | 2933 40 13,9 36 12,5 -4 -1,4 - - -59 -20,6 | 2870 48 - 48 - 0 - 22 11 - - |

В Калининском сельском поселении наблюдается относительно стабильная демографическая ситуация, характеризующаяся невысокой устойчивой убылью населения. Численность населения за последние пять лет сократилась на сто человек, что составляет 3,4 %.

Общий коэффициент рождаемости в среднем составляет 15,62 %, что выше данного показателя в целом по Кунгурскому району (12,2%).

Общий коэффициент смертности незначительно выше данного показателя по Кунгурскому району (16,2 %) и составляет 16,4 %.

Коэффициент естественного прироста населения с 2005 года имеет отрицательное значение и составляет в среднем -1,4 % что в 2,86 раз ниже аналогичного показателя по Кунгурскому району (-4,0%).

Коэффициент миграционного  прироста населения  с 2005 года  достигает своего максимума в 2006 году +2,7%, и своего минимума в 2008 году -20,6%.

Несмотря на то, что в поселении сложилась относительно благополучная демографическая ситуация, присутствует ряд факторов, которые негативно влияют на жизнь населения: это и нестабильная обстановка в стране, и ухудшение благосостояния и уровня жизни средних слоев населения, неустойчивая экономическая ситуация, изменение экологии, всё это влечет за собой ухудшение здоровья и т.д.

Наблюдается процесс старения населения, что выражается в снижении доли детского населения, увеличении удельного веса пенсионеров, что неизбежно ведет к снижению численности трудоспособного населения. Существенное влияние на снижение численности трудоспособного населения оказывает смертность от различных травм и заболеваний.

Основными проблемами в области доходов населения, обусловливающие низкий уровень жизни населения являются:

– отсутствие устойчивой динамики роста реальной заработной платы по отраслям экономики и усиление ее дифференциации;

– сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, обусловленное опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины.

6.1 Благоустройство жилого фонда

Жилой фонд муниципального образования представлен в основном индивидуальными жилыми домами. Застройка преимущественно одноэтажная.

Общая площадь жилого фонда – 47,1 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя приходится 16,41 кв. м. жилых помещений.

Значительная часть жилого фонда по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности населения.

Таблица 32 Статистические данные по благоустройству жилищного

фонда в Калининском сельском поселении на 2009 год

| Показатель | Удельный вес площади, оборудованной, % |
| --- | --- |
|  | водопро-вод | канали-зация | отопле-ние | горячее водо-снабже-ние | ванны (душ) | газ | наполь-ные электроплиты |
| Благоустройство жилищного фонда на конец 2009года (в процентах) | 30,1 | 6,8 | 16,6 | 14,0 | 8,7 | 57,3 | 1,5 |

Уровень благоустройства жилищного фонда в Калининском поселении составляет двадцать семь процентов.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения наиболее проблемно в сравнении с другими отраслями.

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения в Калининском сельском поселении являются подземные и поверхностные воды. Запасы воды в поселении из подземных и поверхностных источников позволяют покрыть потребность, в том числе на долгосрочную перспективу. Для хозяйственных нужд используется вода из поверхностных и подземных источников. Вблизи населённых пунктов д. Андреевка, д. Верх-Талица, д. Ивановка имеются подземные источники, предназначенные для водоснабжения животноводческих ферм. В с. Калинино функционирует скважина, обеспечивающая водой нормативного качества ООО «Молокозавод «Калининский».

Забор питьевой воды ведётся из подземных источников водоснабжения. Семьдесят процентов населения Калининского сельского поселения не обеспечены центральным водоснабжением и используют общественные или индивидуальные колодцы.

Санитарные паспорта подземных источников водоснабжения не составлялись, зоны санитарной охраны не устанавливались. Контроль качества питьевой воды производится эпизодически.

Централизованное питьевое водоснабжение имеется  на территории трёх населённых пунктов: с. Калинино, д. Белая Гора, п. Подсобное хозяйство. Общая протяжённость водопроводных сетей 19,773 километра.

Сети водопровода выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб диаметрами 100-150 мм.

Техническое и санитарное состояние объектов водоснабжения удовлетворительное. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний вода соответствует требованиям к качеству питьевой воды, установленным ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования  к обеспечению безопасности систем горячего  водоснабжения».

Таблица 33 Источники питьевого водоснабжения

| Населённый пункт | Источник питьевого водоснабжения | Месторасположение скважины | Протяжённость сетей водопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Калинино | Скважина Скважина Скважина Резервная скважина Индивидуальные колодцы и скважины | с.Калинино, ул. Ленина с. Калинино, ул. Ленина с. Калинино вблизи ул. 8 марта западнее с. Калинино | 14000 3000 |
| д. Андреевка | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| д. Белая Гора | Скважина Индивидуальные колодцы и скважины | д. Белая Гора | 773 |
| д. Верхняя Талица | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| д. Ивановка | Индивидуальные колодцы и скважины | - | - |
| п. Подсобное хозяйство | Скважина Индивидуальные колодцы и скважины | п. Подсобное хозяйство | 2000 |
| ВСЕГО | - | - | 19773 |

В поселении отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

Проектные решения:

- своевременная замена существующих  сетей водопровода протяжённостью    19773  м;

- прокладка водопроводных сетей по ул. Азина, ул. Рябова, ул. Свердлова, ул. Лямина с. Калинино;

- внедрение современной технологии очистки воды;

- на предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- составление паспортов источников питьевого водоснабжения;

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников питьевого водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки.

Водоотведение

В настоящее время центральной канализацией не оборудован ни один из населённых пунктов Калининского сельского поселения. Часть индивидуальных домов и организации имеют выгребные ямы.

На территории большинства населённых пунктов отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, а также способствует подтоплению территорий.

Проектные решения:

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для сельских населенных пунктов водоотведение принимается равным водопотреблению, поэтому проектирование данной системы необходимо.

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

-строительство и прокладку сетей канализации в с. Калинино;

-строительство сооружений биологической очистки в с. Калинино;

- строительство новых и реконструкция существующих  очистных сооружений сельскохозяйственных и производственных предприятий.

Проектирование системы водоотведения населенных пунктов должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки.

Газоснабжение

По территории Калининского сельского поселения проходит  подземный межпоселковый газопровод «с. Мазунино – п. Белая Гора» (давление 2,3 МПа, диаметр труб 200 мм, узлы редуцирования надземные).  От данного газопровода происходит снабжение газом трёх населённых пунктов (с. Калинино, п. Подсобное хозяйство, п. Белая Гора).  Пятьдесят семь процентов жилого фонда Калининского сельского поселения газифицировано, остальное население использует привозной газ в баллонах для приготовления пищи, при этом резерв мощности газораспределительных станций поселения позволяет в дальнейшем без строительства дополнительных мощностей развивать систему газоснабжения на территории муниципального образования.

Проектные решения:

- прокладка распределительных сетей газопровода в не газифицированной части населённых пунктов;

- газификация жилого фонда и объектов социального, бытового и производственного назначения.

Проектирование систем газоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки.

Теплоснабжение

В настоящее время в Калининском сельском поселении нет центрального отопления. На территории муниципального образования часть  индивидуальных жилых домов имеет печное отопление, часть индивидуальные котельные, работающие на твёрдом топливе.

Функционирует три котельные, работающие на газообразном топливе и отапливающие объекты социально-культурной сферы. Другие объекты данной сферы, а также производственные объекты  отапливаются  локальными котельными, работающими на твёрдом топливе.

Таблица  34  Объекты теплоснабжения

на территории Калининского сельского поселения

| Месторасположение котельной | Показатели |
| --- | --- |
|  | Мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | % износа теплотехнического оборудования | Протяжённость тепловых сетей, км | Протяжённость ветхих тепловых сетей, км | % износа тепловых сетей |
| Котельная Калининского отделения Ленской ЦРБ (с. Калинино) Котельная МОУ «Калининская СОШ» (с. Калинино) Котельная Белогорского монастыря (д. Белая Гора) | 0,68 2,58 1,26 | 0,18 1,99 0,23 | 20 10 20 | 1,3 1,0 0,9 | - 0,4 - | 10 40 10 |

Использование котельных, которые работают на твёрдом топливе (уголь, дрова) на текущий момент не обеспечивает должной  эффективности и существенно уступает котельным, работающим на природном газе.

По мере выполнения краевой целевой программы «Газификация Пермского края на 2008-2010 гг.» постепенно должно возрастать число населенных пунктов сельского поселения, обеспеченных природным газом. Следовательно, должно возрастать количество жилых домов и объектов социально-культурной сферы, использующих данный вид топлива.

Проектные решения:

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Калининском сельском поселении являются:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными  мероприятиями являются:

- дальнейший перевод отопления учреждений и организаций социально-бытовой сферы сельского поселения на природный газ  до 2030 г.;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения сельского поселения на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа;

- строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта.

Проектом предлагается перевод всех снабжаемых теплом объектов на отопление природным газом. В населенных пунктах, имеющих статус «развиваемый», следует предусмотреть устройство централизованного теплоснабжения со строительством газовых котельных. Объекты теплоснабжения остальных населенных пунктов, а также удаленные от котельных и магистральных тепловых сетей здания должны отапливаться от индивидуальных тепловых котлов.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки.

### Электроснабжение

На территории поселения расположена электрическая подстанция ОАО МРСК филиал «Пермэнерго» Кунгурские электрические сети Калининский участок.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей поселения можно назвать удовлетворительным.

Проектные решения:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.); экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.); замещение используемой энергии на альтернативные источники.

### Связь

Телефонную стационарную связь на территории Калининского сельского поселения обеспечивает ООО «Уралсвязьинформ» Лысьвенский территориальный узел электросвязи (ТУЭС) Кунгурский ЦКТОЭС ЛТУ связи № 1. В настоящее время ёмкость АТС - 521 абонентский номер. Существует очередь на 30 абонентских номеров.

Число телефонов на 100 человек по сельскому поселению – 18 шт., что выше средней обеспеченности телефонами  сельской местности по Пермскому краю (11,9 шт. на 100 человек).

Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации, за исключением части линейного хозяйства и нуждающихся в замене декадно-шаговых АТС.

Проектные решения:

- расширение ёмкости существующей АТС на 30 номеров;

- замена устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в сельском поселении;

- расширение услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

-  развитие системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших  технологий и повышения качества связи.

6.2 Социальная инфраструктура

Объекты социальной, культурной и бытовой сферы приведены в следующей таблице.

Таблица 35  Объекты социальной, культурной и бытовой сферы,

расположенные на территории Калининского сельского поселения

| Наименование объекта социально-бытовой сферы | Место расположе-ния | Фактический показатель | Примечание/потребность на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Калининская средняя общеобразовательная школа» | с.Калинино | 9183,5 кв.м./355 чел. | по проекту 460 мест/ проектирование не требуется |
| МДОУ «Калининский детский сад» | с.Калинино | 2342,0 кв.м./ 130 чел. | по проекту 140 мест/ введение доп. группы на 22 места |
| ГКОУ «Калининский коррекционный детский дом» | с.Калинино | 1545,0 кв.м./ 57 чел. | - |
| МОУ «Детская школа искусств» | с.Калинино | 150,0 кв.м./20 мест | по нормативу 2,7% от общего количества детей (617 чел) 16 мест/ проектирование не требуется |
| МУК «Калининский центр досуга» | с.Калинино | 700 кв.м./ 200 мест | строительство нового здания площадью 550 кв.м. |
| МУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова» | с. Калинино | 107,6 кв.м./20 мест | проектирование не требуется |
| ММУ «Ленская центральная районная больница» Калининское отделение | с. Калинино | 1180,0 кв.м. /33 места | проектирование не требуется |
| Аптека (ООО «Медфарм») | с.Калинино | 107,7 кв. м. | проектирование не требуется |
| ФГУВ «Кунгурская районная станция по борьбе с болезнями животных» Калининская участковая больница | с.Калинино | 30 кв.м. | проектирование не требуется |
| Отделение Сбербанка РФ | с. Калинино | 26 кв. м./ 1 оператор | проектирование не требуется |
| Парикмахерская, массажный кабинет (ИП Шилов К.А.) | с. Калинино | 40 кв. м./ 3 места | проектирование не требуется |
| Кафе (ИП Курочкин В.И.) | п. Подсобное хозяйство | 80 кв. м./ 50 мест | по нормативу 40 мест на 1 тыс. человек; 40 мест*2,87 тыс. чел. = 115 мест/ проектирование не требуется |
| Столовая (Сельпо «Калининское») | с. Калинино | 50 кв. м. / 30 мест |  |
| Столовая (ООО «Ранний Рассвет») | с. Калинино | 50 кв. м./ 30 мест |  |
| Кунгурский районный узел связи Калининское почтовое отделение | с. Калинино | 30 кв. м./5 мест | проектирование не требуется |
| УВД г. Кунгура и Кунгурского района Калининское поселковое отделение милиции | с. Калинино | 332,8 кв. м. | проектирование не требуется |
| ПЧ-42 13ОГПС ГУ МЧС | с. Калинино | 261,1 кв. м. | проектирование не требуется |
| Пермское краевое унитарное предприятие «Автовокзал» Калининская автостанция | с. Калинино | 15 кв. м. | проектирование не требуется |

Образование

Образовательный комплекс поселения включает в себя дошкольное образовательное  учреждение и одну общеобразовательную школу.

МОУ «Калининская средняя общеобразовательная школа» расположена в административном центре поселения. По проекту школа рассчитана на 460 мест. В настоящее время количество учащихся составляет 355. Школа имеет  достаточную материально - техническую базу, оснащена компьютерной техникой и оборудованием кабинетов по спецпредметам. Во внеурочное время школьники имеют возможность посещать кружки: танцевальный, драматический, вокально-инструментальный, по информатике, по шитью и вязанию. На базе школы функционируют секции по различным видам спорта.

Реализация приоритетного краевого проекта «Новая школа», который направлен на приведение в соответствие учебно-материальной и материально-технической базы установленным требованиям, позволит решить проблемы при получении положительных заключений надзорных органов для лицензирования образовательной деятельности.

Таблица 36 Система образования Калининского сельского поселения

| Наименование образовательного учреждения | Количество обучающихся, чел | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | факт. | проект. |  |
| МУ «Калининская средняя общеобразовательная школа» МДОУ «Калининский детский сад» | 355 130 | 460 140 | с. Калинино с. Калинино |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Калининский детский сад» посещает 130 детей (по проекту 140 мест). В саду функционирует пять возрастных групп. В настоящее время двадцать два ребёнка не имеет возможности посещать детский сад, что требует создания дополнительной группы.

Здание детского сада находится в аварийном состоянии, требуется капитальный ремонт и обновление материально-технической базы.

Поселение в достаточной степени обеспечено  специалистами с высшим и средним специальным образованием технического, экономического, гуманитарного профиля.

На территории поселения осуществляет свою деятельность ГКОУ «Калининский коррекционный детский дом». В настоящее время на полном государственном обеспечении находятся 57 детей (сироты - потерявшие родителей, социальные сироты - дети, родители которых в силу сложившихся обстоятельств лишены родительских прав).   Данное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и оказание медицинской помощи. В детском доме трудится 64 человека. Материально-техническая база на достаточно высоком уровне.

Проектные решения:

- введение дополнительной группы в МДОУ «Калининский детский сад» на 22 места;

- проведение капитального ремонта в учреждениях образования.

Здравоохранение

Лечебно-профилактическим учреждениям на территории поселения является ММУ «Ленская центральная районная больница» Калининское отделение.

В учреждении здравоохранения трудится пять врачей. Организованы приемы по специальностям: терапия, педиатрия,  стоматология, гинекология. Обеспечена бесперебойная работа трёх бригад скорой помощи.

Таблица 37 Система здравоохранения Калининского сельского поселения

| Показатель | Количество, шт |
| --- | --- |
| Число больничных коек Численность врачей всех специальностей Численность среднего медперсонала | 33 5 14 |

В лечебном учреждении поселения оказывается, в основном, первичная медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в МРЦ г. Кунгура на договорной основе, в Кунгурском отделении ММУ «Ленская ЦРБ».

В поселении отмечается нехватка и низкая развитость материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это негативно сказывается на демографической ситуации: высокая преждевременная смертность лиц трудоспособного возраста, низкая рождаемость, старение населения, алкоголизация.

Развитие системы здравоохранения имеет первоочередное значение для повышения качества жизни населения.

Проектные решения:

- проектирование учреждений здравоохранения не требуется;

- проведение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения.

Культура

На сегодняшний день из учреждений культуры на территории  Калининского сельского поселения функционирует МУК «Калининский центр досуга» и МУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова». Данные учреждения расположены в административном центре поселения.

Таблица 38 Культура и отдых

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, шт Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, шт Число общедоступных библиотек, шт Библиотечный фонд, экз | 1 300 1 15000 |

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р, которым утверждена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства» для сельских поселений с численностью населения от 2000 до 5000 человек (Калининское сельское поселение 2870 чел.) – численность населения делится на 1000 и умножается на соответствующее нормативное количество мест в рсчёте на 1000 жителей.

2870/1000*200=574 места

В настоящее время в учреждениях культурно-досугового типа в поселении 300 мест, требуется проектирование новых объектов.

В связи с тем, что с 1946 года и по настоящее время центр культуры расположен в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь Ильи Пророка» необходимо запроектировать строительство нового здания на 580 мест в с. Калинино.

В МУК «Калининский центр культуры» трудится семь человек. Данное учреждение отличается многофункциональностью и мастерством кадров. Творческий потенциал работников на протяжении многих лет помогает объединять местных жителей в коллективы: хор ветеранов «Сударушка», фольклорная группа «Супрядка», клубы «Подросток», «Ветерок» и «Бусинка», театр-коллектив «Жемчужина». Также организована работа по программам «Живое наследие», «Возрождение», «Здоровый образ жизни», «Воспитание творчеством».

МУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова» основана в 1892 году и  является одной из старейших библиотек Кунгурского района. Библиотека обслуживает взрослое и детское население, её услугами пользуются более полутора тысяч читателей, ежегодно выдаются около сорока пяти тысяч экземпляров книг. Ведущие направления в работе библиотеки – краеведческое и возрождение народных традиций.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р, которым утверждена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства»  в сельских поселениях принят норматив книгообеспеченности по сельским библиотекам 7-9 экземпляров на одного жителя. 7 экз.* 2870 чел.= 20090 ед. хранения (в Калининском сельском поселении 15 тыс. ед. хранения).  Проектирование дополнительных библиотечных пунктов не целесообразно, необходимо уделить внимание пополнению фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

В настоящее время необходимо уделить особое внимание к воспитанию молодёжи, к организации её социально ориентированного досуга, к противодействию негативным явлениям  в молодёжной среде, удовлетворение потребностей молодёжи в предоставлении им социальных услуг в системе работы по месту жительства и потребности самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

В связи с этим проектом предлагается создание клуба по месту жительства для молодёжи. Клуб по месту жительства - муниципальное учреждение, созданное в целях обеспечения социально-правовой защищённости подростков и молодёжи, интеграции их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и молодёжью, профилактика негативных явлений в молодёжной среде. Данное учреждение планируется разместить в  новом центре досуга в с. Калинино.

Также на территории поселения функционирует МУК «Калининский клуб-музей».

Проектные решения:

- строительство здания для размещения МУК «Калининский центр досуга» площадью 580 кв. м. в с. Калинино;

- организация клуба по месту жительства для молодёжи;

- проведение ремонтных работ в МУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова»;

- пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура

Благоприятным фактором для развития детско-юношеского спорта в поселении является наличие  зала для занятий спортом площадью 210 кв. м., что соответствует потребности населения (по документу «Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» 60 кв.м. на 1 тыс. чел. В Калининском сельском поселении 60 кв. м. на 2,87 тыс. чел. 172,2 кв. м.). Данный спортивный зал принадлежит МУ «Калининская средняя общеобразовательная  школа», спортивным инвентарём и снарядами оснащён в достаточной степени.

В ГКОУ «Калининский коррекционный детский дом» также оборудован спортивный зал площадью 161,1 кв.м, что  удовлетворяет потребность воспитанников детского дома (57 человек) в объектах физической культуры и спорта.

В помещениях спортивных залов необходим капитальный ремонт.

Спортивные площадки на открытом воздухе расположены вблизи центра досуга (площадь 1 га) и на пришкольном участке (площадь 2 га). В соответствии с документом «Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» площадь спортивных площадок для Калининского сельского поселения должна составлять 2,58 га  (0,9 га на 1 тыс. чел. * 2,87 тыс. чел.). Проектирование новых площадок не требуется, в ближайшее время необходимо предусмотреть мероприятия по благоустройству территории данных объектов и оснащению их спортивным инвентарём.

Территория поселения в виду довольно хорошей обеспеченности ресурсами, объектами природного и культурного наследия, разнообразными ландшафтами является излюбленным местом отдыха как местного населения, так и жителей других административных образований. Схемой территориального планирования Кунгурского муниципального района определена «Белогорская туристическая зона», центром которой является  Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный в населённом пункте Белая Гора. Данный объект стал местом паломничества и верующих, и просто ценителей искусства и истории.

Развиваемые виды туризма в данной зоне являются религиозный и культурно-познавательный туризм.

Также на территории поселения возможно развитие спортивного, в частности горнолыжного туризма, так как в непосредственной близости от Белогорского  монастыря ведётся строительство горнолыжного комплекса «Ильинка», а вблизи административного центра поселения  на земельном участке площадью 5,5 га расположен Центр отдыха «Калинино» (горнолыжная база). На территории центра расположено пять двухместных гостевых домиков, два шестиместных коттеджа, баня, бар, бильярд. Для отдыхающих организован прокат горных лыж, сноубордов, велосипедов, снегохода. Оборудована детская игровая площадка и батут.

Связь туристической зоны с центром проходит через с. Калинино, которое само по себе является центром потенциально развиваемой зоны. Здесь может быть организован «приемный центр» Белогорской зоны. Кроме этого «металлургическая история», интересные строения прошлого века могут стать самостоятельными объектами туристского притяжения.

Также на территории поселения имеется несколько прудов  пригодных для рыборазведения. С этой целью необходимо привлечение инвесторов на территорию и разработка проектов организации прудового хозяйства.

Проектные решения:

- ремонт спортивного зала МУ «Калининской средней общеобразовательной школы» (строительство нового зала не требуется);

- ремонт спортивного зала ГКОУ «Калининский коррекционный детский дом» (строительство нового зала не требуется);

- благоустройство территории и оснащение инвентарём спортивных площадок на открытом воздухе площадью 1 га и 2 га, расположенных в с. Калинино;

- разработка проекта планировки территории вблизи д. Белая Гора.

6.3  Транспортная инфраструктура

Территорию поселения покрывает сеть автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 39 Перечень автомобильных дорог

общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Калининского сельского поселения

| № п.п | Наименование дороги | Протяжён-ность, км | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Кукуштан-Чайковский» | 16,100 | Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» № 67-п от 28.03.2008 г. в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2009 г. № 175-п. |
| 2 | «Пермь-Екатеринбург» - Калинино» | 5,890 | Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» № 67-п от 28.03.2008 г. в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2009 г. № 175-п. |
|  | «Калинино – Белая Гора» | 11,207 | Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» № 67-п от 28.03.2008 г. в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2009 г. № 175-п. |

Таблица 40 Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

проходящих по территории Калининского сельского поселения

| № п.п | Наименование дороги | Протяжён-ность, км | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Мазунино - Калинино» | 4,060 | Распоряжение МУ Комитет имущественных и земельных отношений «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» № 173 от 17.02.2009 г. |
| 2 | «Калинино - Ивановка» | 5,634 | Распоряжение Губернатора Пермского края «О передаче автомобильных дорог в муниципальную собственность» № 2-р от 05.12.2005 г. |
| 3 | «Калинино – Андреевка» - Верх. Талица» | 4,000 | Распоряжение МУ Комитет имущественных и земельных отношений «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» № 173 от 17.02.2009 г. |

В настоящее время 48 % дорог поселения находятся в состоянии не соответствующем техническим нормам.

Таблица 41 Транспортные средства, зарегистрированные на территории Калининского сельского поселения  на 1.01.2010 г.

| Вид автотранспорта | Количество, шт |
| --- | --- |
| Легковой Грузовой Тракторы Автобусы Мотоциклы ВСЕГО | 510 82 41 3 100 736 |

Уровень автомобилизации населения на 01.01.2009 г. составляет 256 авт./ 1000 жителей.

На территории поселения пассажироперевозки осуществляют два автотранспортных предприятия Пермское краевое унитарное предприятие «Автовокзал», муниципальное автотранспортное предприятие МАТП «Кунгуравтотранс».

Таблица  42    График работы пассажирского транспорта

на территории Калининского сельского поселения

| № п.п. | Маршрут следования (обслуживающее предприятие) | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | Дни недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Пермь – с. Калинино (Пермское краевое унитарное предприятие «Автовокзал») | 7-40 14-40 | 10-30 17-35 | 1-7 |
| 2 | г. Кунгур – с. Калинино (МАТП«Кунгуравтотранс») | 12-00 17-00 | 8-00 14-30 | 1-7 |
| 3 | с. Калинино – с. Бым (МАТП«Кунгуравтотранс») | 13-00 | - | 3 |
| 4 | с. Калинино – с. Бырма (МАТП«Кунгуравтотранс») | 13-00 | - | 3 |
| 5 | г. Кунгур – с. Калинино -с. Бырма (МАТП«Кунгуравтотранс») | - | 8-30 15-30 | 1,5 7 |

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время нет необходимости в проработке дополнительных муниципальных автобусных маршрутов.

В с. Калинино расположено здание автостанции Пермского краевого унитарного предприятия «Автовокзал». В настоящее время зданию требуется ремонт.

На территории поселения свою деятельность осуществляет «Калининское сельпо», которое занимается доставкой продовольственных товаров в малых объёмах из г. Кунгура. Остальные грузы на территорию поселения доставляются  предприятиями районного центра.

По маршруту следования общественного транспорта имеется одна остановочная площадка в д.  Верх Талица.  Площадка находится на обслуживании Кунгурского ДРСУ и в настоящее время имеет нормативное состояние.

На территории поселения функционирует две автозаправочные станции для заправки жидким топливом легковых и грузовых автомашин на одну (ООО «Ранний Рассвет», дизельное топливо) и четыре (АЗС № 11 ООО «АЗС Профи») колонки, расположенные в границах населённого пункта с. Калинино.

Услуги населению по ремонту автотранспорта оказывают автосервис ПСК «Темп» и автосервис ИП Пигасова.

Проектные решения:

- проработка дополнительных муниципальных автобусных маршрутов не требуется;

- благоустройство площадки для остановки общественного транспорта в д. Верх. Талица;

- размещение площадок для остановки пассажирского транспорта в населённых пунктах, через которые проходят существующие туристические автобусные маршруты д. Белая Гора, п. Подсобное хозяйство;

- строительство автомобильной мойки на два машиноместа в южной части с. Калинино;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мазунино-Калинино» (укладка твёрдого покрытия).

Необходимо запланировать проведение ремонта автомобильных дорог согласно следующей таблице:

Таблица 43 Ремонт автомобильных дорог,

проходящих по территории Калининского сельского поселения

| Наименование | Катего- рия | Протяжённость, км | Периодичность, лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капиталь-ный | текущий |
| Автомоб. дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кукуштан - Чайковский» Автомоб. дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Пермь-Екатеринбург» - Калинино» Автомоб. дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Калинино – Белая Гора» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Мазунино-Калинино» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Калинино-Ивановка» Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Калинино – Андреевка» - Верх Талица» | III IV IV/ V IV IV IV | 16,100 5,890 10,842/0,365 4,060 5,634 4,000 | 12 12 12/10 12 12 12 | 6 6 6/5 6 6 6 |

В связи с тем, что в границы с. Калинино, д. Андреевка, д. Белая Гора, п. Подсобное хозяйство планируется включить 164,40 га муниципальных земель необходимо запланировать строительство новых улиц и проездов в новых жилых массивах протяжённостью 10,60 км (общая протяжённость уличной дорожной сети в проектируемых жилых массивах, включая улицы, переулки, проезды).

7. Экономический потенциал Калининского сельского поселения

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной деятельности. Здесь исторически сложились и развиваются сельскохозяйственное производство, добыча полезных ископаемых, лесозаготовительная отрасль.

Таблица 44 СПИСОК предприятий и организаций,

расположенных на территории Калининского сельского поселения

на 01.01.2010 г.

| Наименование предприятия, организации | Вид пользования | Площадь кв.м. | Адрес | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Кунгурский лесхоз Калининское лесничество | пользование | 1711 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для нужд лесного хозяйств |
| Калининское сельское потребительское общество | аренда аренда | 11532 643 | с. Калинино с. Калинино | земли населённых пунктов земли населённых пунктов | для промышленных целей под жилой дом |
| КООП «Хлеб» | собственность | 2303 | с. Калинино | земли населённых пунктов | под промышленные предприятия |
| ОАО Молкомбинат Кунгурский Калининский молзавод | собственность | 10374 | вблизи с. Калинино | земли промыш-ленности | для производственных целей |
| ООО «Прозрачный источник» | аренда | 7976 | вблизи п. Подсобное хозяйсво | земли промыш-ленности | под объекты инженерного оборудования электроснабжения |
| ООО «Ранний Рассвет» | собственность | 125300 | вблизи с. Калинино | земли промыш-ленности | для нужд сельского хозяйства |
| СПК «Калининское» | пользование | 127300 | - | земли промыш-ленности | для размещения зданий |
| ПСК «Темп» | собственность | 18954 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для производственных целей |
| Белогорский Свято-Николаевский православно-мессионерский мужской монастырь | собственность собственность собственность собственность собственность пользование аренда | 88144 16040 233800 16932 135800 570000 416422 | д. Белая Гора д. Белая Гора вблизи д. Белая Гора вблизи д. Белая Гора вблизи д. Белая Гора вблизи д. Белая Гора вблизи д. Белая Гора | земли населённых пунктов земли населённых пунктов земли с/х назначения земли промыш-ленности земли запаса земли с/х назначения земли с/х назначения | ведение подсобного хозяйства для промышленных целей для культовых целей для с/х использования для промышленных целей для с/х использования для с/х использования для с/х использования |
| ИП Коровкин С.Л. | собственность | 400 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения объекта торговли (магазин-павильон) |
| ИП Вороно Сергей Владимирович | аренда | 998 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения объектов торговли |
| Колчанов Андрей Владимирович | аренда | 408737 | б.н.п. Ново Криулино | земли с/х назначения | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
| Кунгурский районный почтовый узел связи Калининское почтовое отделение связи | пользование | 939 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для производственных целей |
| ОАО Кунгурское отделение № 1638 ЗУБ Сбербанка РФ | собственность | 118 | с. Калинино | земли населённых пунктов | под часть нежилого здания |
| Левашин Н.Ф. | аренда аренда | 10000 10000 | вблизи с. Калинино вблизи с. Калинино | земли промыш-ленности земли с/х назначения | для строительства пруда для с/ производства |
| Администрация Калининского сельского поселения | собственность | 600 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения здания |
| МДОУ «Калининский детский сад» | пользование | 7265 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| МОУ «Калининская специальная школа интернат для детей сирот» | пользование | 64400 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| МУК «Калининский центр досуга» | собственность | 1200 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| МУК Кунгурская районная централизованная библиотечная система Калининская библиотека №1 | собственность | 1400 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| ММУ «Ленская центральная районная больница» Калининское отделение | пользование | 15125 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| УМП РЦА «Аптека» № 60 | аренда | 687 | с. Калинино | земли населённых пунктов | под производственными помещениями |
| ФГУВ «Кунгурская районная станция по борьбе с болезнями животных» Калининская участковая больница | пользование | 4459 | с. Калинино | земли населённых пунктов | под производственными помещениями |
| ОАО «Пермэнерго» Кунгурские электросети | аренда аренда | 24559 75 | вблизи с. Калинино вблизи с. Калинино | земли промыш-ленности земли промыш-ленности | для размещения производственно-технологической базы для размещения зданий |
| ООО «Интерхос» | аренда | 1158 | западнее п. Подсобное Хозяйство | земли населённых пунктов | для строительства газопровода и размещения ШРП |
| ООО «Технологии инфокомуникаций» | аренда | 418 | вблизи с. Калинино | земли с/х назначения | для производственных целей |
| ООО «Лукойл-Пермь» | аренда | 522714 | - | земли промыш-ленности | для размещения объектов по добыче, подготовке и транспортировке нефти |
| ЗАО «ПермТОТИнефть» | аренда | 1352588 | - | земли промыш-ленности | для размещения объектов по добыче, подготовке и транспортировке нефти |
| ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | аренда | 3600 | д. Белая Гора | земли с/х назначения | для производственных целей |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | аренда | 234 | д. Белая Гора | земли населённых пунктов | для размещения антенно-мачтового сооружения и контейнера |
| ОАО «Уралсвязьинформ» Кунгурский эксплуатационный технический узел связи. Калининский участок № 8 | аренда аренда | 637 547 | с. Калинино д. Белая Гора | земли населённых пунктов земли населённых пунктов | для нужд связи, радиовещания для нужд связи, радиовещания |
| Горнолыжная база «Калинино» | собственность собственность собственность аренда аренда | 786 426 433 50460 100 | вблизи с. Калинино вблизи с. Калинино с. Калинино вблизи с. Калинино с. Калинино | земли ООПТ земли ООПТ земли населённых пунктов земли с/х назначения земли населённых пунктов | для размещения объектов туризма для размещения горнолыжной базы отдыха для размещения объектов туризма для размещения горнолыжной базы отдыха для размещения зданий |
| ООО «Тулым» | аренда | 965660 | - | земли с/х назначения | для размещения объектов рекреации |
| ПЧ-43 13 ОППС ГУ МЧС | пользование | 6200 | вблизи с. Калинино | земли промышленности | для целей пожаротушения |
| УВД г. Кунгура и Кунгурского района Калининское поселковое отделение милиции | пользование | 963 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения зданий |
| Кунгурское ДРСУ Калининский участок «Пермавтодор» | пользование | 16000 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для производственных целей |
| Пермское краевое унитарное предприятие «Автовокзал» Калининская автостанция | пользование | 200 | с. Калинино | земли населённых пунктов | для размещения здания |
| УТ 389/29 | аренда | 10000 | - | земли с/х назначения | - |
| ВСЕГО | собственность пользование аренда | 5267317 653010 814562 3799745 | - | - | - |

# В настоящее время на территории Калининского сельского поселения осуществляет свою деятельность сельскохозяйственное предприятие ООО «Ранний Рассвет». Основная направление деятельности хозяйства -  выращивание КРС, культивирование и реализация зерновых и картофеля. Хозяйство работает стабильно и наращивает объемы производства.

За последние годы хозяйство увеличило объемы производства молока и мяса, выручка составила около 15 млн. руб., рост составил 15%.

На территории поселения функционирует ООО «Молокозавод «Калининский». Основная деятельность завода – переработка молока. Мощность выпускаемой продукции  10 тонн в сутки. В целях улучшения условий труда предполагается реконструкция завода перевод котельной на газ. Поставщиками завода являются: ООО «Ранний Рассвет», ООО «Юговское», СПК «Русь», СПК «Колхоз «Усть-Турский».

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку в АПК в стране в целом, поселение располагает достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйственного производства. Для достижения этой цели необходимо привлечение инвесторов в отрасль.

Промышленные предприятия Калининского сельского поселения созданы в целях удовлетворения потребностей населения и получения прибыли. Среди существующих предприятий можно выделить ООО  «Лукойл - Пермь» и ЗАО «ПермьТОТИнефть», занимающиеся добычей и транспортировкой нефти. Данные предприятия в дальнейшем планируют наращивать производственные мощности.

Площадь лесов составляет восемдесят четыре процента от общей площади территории Калининского сельского поселения.

К лесным землям относятся земли ГКУ «Кунгурское лесничество» Калининское участковое лесничество» и ГКУ «Кунгурское лесничество» Кунгурское сельское участковое лесничество.

В целом процесс использования лесов идет достаточно стабильно.

В группу можно выделить: малые лесоперерабатывающие предприятия. Данные предприятия лесозаготовительной отрасли, получившие за последние годы некоторое развитие, не могут служить базой для развития лесозаготовительной промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.

Строительство на территории поселения развито довольно активно. За последние годы в селе Калинино введено в эксплуатацию 832 кв. м. жилья (18 домов). В основном разрастается частный сектор. Ввод в действие общеобразовательных, больничных и культурно-досуговых учреждений не наблюдается.

Большая часть населения Калининского сельского поселения проживает в одноэтажных домах индивидуальной застройки. Обеспеченность жителей сельского поселения жильем составляет 16 кв. м. на человека, что не удовлетворяет социальным нормам обеспеченности жильем в Пермском крае. На территории Калининского сельского поселения проживают 2870 человек. Несмотря на прогнозируемое снижение численности постоянного населения поселения, необходимо развивать жилищное строительство, с целью увеличения величины показателя обеспеченности жильём.

Увеличение площади жилого фонда планируется за счёт строительства индивидуальных одноэтажных домов, которые нуждаются в обеспечение необходимыми коммуникациями и инженерной инфраструктурой.

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

На территории поселения имеется семнадцать объектов торговли, большая часть которых принадлежит частным предпринимателям. В магазинах в основном продаются продукты питания и предметы первой необходимости.  В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается низким. Средства предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного производства и увеличение объемов продуктов переработки.

Сложившаяся специализация сельского поселения и имеющиеся потенциалы развития должны использоваться в комплексе.

Ключевым приоритетом поселения должен являться экономический рост на основе сбалансированного развития экономики.

Увеличение промышленного производства в поселении планируется осуществить за счет наращивания мощностей предприятий по добыче, подготовке и транспортировке полезных ископаемых, лесозаготовки и деревообработки, строительства завода по производству кирпича.

Рост сельскохозяйственного производства должен основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства.

Анализ существующего экономического развития поселения и перспективы его развития, заложенные в Генеральный план Калининского сельского поселения, представлены в таблице.

Таблица 45   Специализация сельского поселения

| Наименование сельского поселения | Основная специализация | Ключевые природные, промышленные, инфраструктурные объекты |
| --- | --- | --- |
|  |  | имеющиеся | планируемые |
| Калининское сельское поселение | Сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых Рекреация Торговля Деревообработка | ООО «Ранний Рассвет» (сельское хозяйство) СПК «Калининское» (сельское хозяйство) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (месторождения нефти). ЗАО «ПермТОТИнефть» месторождения нефти) Ивановское резервное месторождение торфа Калининское резервное месторождение глин кирпичных Пилорама Объекты паломничества Белогорского Свято-Николаевского православно-мессионерского мужского монастыря ООО «Молокозавод «Калининский» Хлебопекарня ПСК «Темп» Кунгурское ДРСУ Центр отдыха «Калинино» (горнолыжная база) Горнолыжный комплекс «Ильинка» | Переработка молока Индивидуальное жилищное строительство Придорожный сервис Туристический комплекс Производство строительных материалов Деревообработка Организация прудового хозяйства Наращивание производственных мощностей ООО «Лукойл-Пермь» и ЗАО «ПермТОТИнефть» Разработка Ивановского месторождения торфа Освоение Калининского месторождения глин кирпичных Строительство кирпичного завода |

Следует отметить, что реализация проектных предложений по размещению производственных объектов на территории сельского поселения будет зависеть от целого ряда факторов, прежде всего, от желания инвестора, качества управленческих решений органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата, и займет продолжительное время.

8. Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития Калининского сельского поселения.

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития муниципального образования следует исследовать и систематизировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития. Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать преградой к реализации возможностей и развитию.

Данный анализ должен дать ответы на четыре вопроса:

- каковы сильные стороны исследуемого объекта, каковы его преимущества в сравнении с аналогами?

- в чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам?

- какие благоприятные возможности существуют для будущего развития?

- какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем?

Цель аналитической оценки  потенциала Калининского сельского поселения состояла, во-первых, в определении имеющихся ресурсных возможностей, а, во-вторых, в разработке направлений повышения эффективности их использования и наращивания. При анализе в качестве составляющих потенциала сельского поселения были выделены: природный, социально-трудовой, производственный потенциал. Природный потенциал содержит следующие составляющие: природно-ресурсный; природно-климатический; социально-трудовой потенциал -  демографический, трудовой, интеллектуальный; производственный потенциал – производственно-ресурсный, технологический, инновационный, конкурентный.

Природно-ресурсный потенциал. Наличие земель сельскохозяйственного назначения, общераспространенных полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, возобновляемых ресурсов растительного и животного мира позволяют не только развивать традиционные сферы хозяйствования, но и положить начало развитию новых отраслей. При благоприятных условиях инвестирования наибольшую отдачу дадут переработка молока и производство молочной продукции. Хорошие предпосылки имеются для развития мясного животноводства.

Экономико-географический потенциал. Калининское сельское поселение по своему географическому положению находится в отдалении от районного и краевого центра. Транспортная сеть связывает поселение со всеми смежными территориями. На территории поселения отсутствуют крупные водные объекты.

Поселение выделяется своей  историко-культурной исключительностью и наличием уникальных природных ландшафтов, данные факторы    позволяют  реализовать  этот потенциал за счет формирования  туристической  инфраструктуры,  создания  курортно-рекреационных  комплексов, возрождения  традиционных ремесел и промыслов и т.д. Развитие данного направления, кроме  того, позволит  создать  дополнительные  рабочие  места  для  местного  населения.  Необходимо  создать  условия, позволяющие  в  полной  мере  использовать  эти  возможности, которые  должны  стать  дополнительным источником    развития  и  оздоровления  социально-экономической  ситуации  не  только  в  пределах  административных границ  поселения, но и в зонах его  влияния.

Человеческий потенциал. Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики поселения подкрепляют возможности территории в развитии этого направления.

Инвестиционный потенциал. С приходом на территорию поселения инвесторов, заинтересованных в развитии туристического комплекса позволит значительно изменить традиционно сложную экономическую и социальную обстановку в поселении. Новый толчок может получить развитие строительства. Эти сферы, как и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности, могли бы стать полюсами развития территории, то есть крупными экономическими (хозяйствующими) субъектами или отраслями, видами деятельности, основной характеристикой которых является не просто способность вносить вклад, но и трансформировать экономику муниципального образования. Для этого есть все объективные предпосылки: устойчивый спрос на услуги, способность к саморазвитию, привлекательность для инвестора.

Бюджетный потенциал территории относится к высокой степени риска. Характерными являются высокая зависимость от регионального бюджета, крайняя незначительность собственных доходов. В ходе реформы местного самоуправления необходимо осуществить меры по снижению зависимости местного бюджета от финансовой помощи из районного и краевого центра, повышению удельного веса собственных доходов, увеличению бюджетных расходов на душу населения, снижению расходов на муниципальное управление по отношению к другим бюджетным статьям.

Социально-инфраструктурный потенциал характеризуется неоднородностью развития. При достаточной  степени обеспеченности учреждениями полного среднего и дошкольного образования в поселении отмечается низкая развитость материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Уровень нормативно-правовой готовности муниципального образования недостаточно высок, необходима увязка существующей нормативной базы с новыми целями и задачами развития территории, поэтому  предстоит серьезная работа по созданию нормативно-правовой базы в сельском поселении.

Сильные стороны:

- достаточно хорошо развитая транспортная инфраструктура, устойчивое круглогодичное транспортное сообщение с районным и краевым центрами;

- наличие земель для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие больших площадей, покрытых лесом;

- наличие возобновляемых ресурсов растительного и животного мира;

- наличие полезных ископаемых (месторождения нефти, торфа, глин кирпичных);

- достаточное наличие площадей для строительства;

- значительные ресурсы для развития туристического бизнеса;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, резервная экологическая емкость.

Потенциальные возможности:

- использование особенностей географического положения и транспортной инфраструктуры для привлечения на территорию потенциальных инвесторов с целью размещения перерабатывающих производств, жилищного строительства и развития туристической отрасли;

- использование особенностей исторического и ландшафтного положения;

- преодоление кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Слабые стороны:

- высокий уровень расходов на содержание органов местного самоуправления;

- низкий уровень инвестиций в основные фонды, низкая инвестиционная активность отраслей экономики, отсутствие собственных инвестиционных источников и высокая зависимость хозяйствующих субъектов от условий кредитования;

- техническая отсталость и технологическое несовершенство части предприятий, высокая степень физического износа основных фондов;

- высокий износ жилого фонда;

- отсутствие устойчивой динамики роста заработной платы по отраслям экономики, усиление ее дифференциации, а также сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий;

- отсутствие градостроительной политики и системы ипотечного кредитования, низкая платежеспособность населения;

- распространение скрытых форм занятости, теневых доходов и неформальной занятости;

- высокий уровень общей заболеваемости населения, особенно инфекционными заболеваниями;

- наличие несанкционированных свалок и отсутствие обустройства объектов захоронения ТБО, отсутствие объектов захоронения биологических отходов;

- социальная апатия и низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- неустойчивость федерального, регионального и местного законодательства, прежде всего, в области социальной политики;

- изменение конъюнктуры рынка, которое может привести к существенному сокращению доходов населения и, следовательно, снижению спроса на жилье;

- повышение тарифов на энергоносители;

- ухудшение демографической ситуации, сокращение численности населения, низкая продолжительность жизни мужского населения;

- сохранение тенденций неформального строительства, неформального предпринимательства и неформальной занятости.

Проведенный выше анализ позволил выявить основные проблемы социально-экономического развития Калининского сельского поселения. Основными проблемами в области доходов населения, обусловливающие низкий уровень жизни населения, являются:

– отсутствие устойчивой динамики роста реальной заработной платы по отраслям экономики и усиление ее дифференциации;

– сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, обусловленное опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины;

– высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной поддержке;

– низкий уровень занятости населения в экономике.

Демографическая ситуация в поселении относительно благоприятная, но существует ряд причин, которые негативно сказываются на жизни населения это и нестабильная обстановка в стране, и ухудшение благосостояния и уровня жизни средних слоев населения, неустойчивая экономическая ситуация, всё это влечет за собой ухудшение здоровья и т.д.

Наблюдается процесс старения населения, что выражается в снижении доли детского населения, увеличении удельного веса пенсионеров, что неизбежно ведет к снижению численности трудоспособного населения. Существенное влияние на снижение численности трудоспособного населения оказывает высокая смертность от различных травм и заболеваний.

Инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство наиболее проблемно в сравнении с другими отраслями. Значительная часть жилищного фонда по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности населения. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения двадцать семь процентов. Необходимо создание сетей коммунальной инфраструктуры, в первую очередь канализации и очистных сооружений.

Социальная сфера. В лечебном учреждении поселения оказывается, в основном, первичная медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в МРЦ г. Кунгура на договорной основе, в Кунгурском отделении ММУ «Ленская ЦРБ».

Остаются на низком уровне показатели, характеризующие обеспеченность медицинским персоналом, учреждениями культуры и отдыха.

Экономика. На территории поселения осуществляют деятельность два предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции: СПК «Калининское» (по ряду показателей является убыточным) и ООО «Ранний Рассвет». Основное направление деятельности ООО «Ранний Рассвет» – молочное животноводство. Большим плюсом в развитии предприятия АПК данного направления является наличие на   территории поселения мощностей по переработке произведённой продукции – ООО «Молокозавод «Калининский». Также из предприятий пищевой промышленности на территории поселения функционирует    пекарня.

# Территория поселения является зоной перспективного развития предприятий по добыче, транспортировке и переработке полезных ископаемых (нефть, торф). Резервное месторождение глин кирпичных, расположенное к юго-востоку от с. Калинино, даёт возможность проработки инвестиционного проекта по строительству завода по производству кирпича М 150-200. Данная зона будет являться территорией перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности.

Потенциал развития лесозаготовительной отрасли в поселении высок, так как более семидесяти процентов территории покрыто лесом. Но в настоящее время на территории поселения ведут хозяйственную деятельность два частных деревоперерабатывающих предприятия. Данные предприятия в силу своих размеров и объёмов выполняемых работ не могут служить базой для развития лесозаготовительной промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.

Поселение  имеет слаборазвитую торговую сеть. В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается особенно низким: в д. Андреевка, д. Белая Гора, д. Верх-Талица, д. Ивановка имеется по одному продовольственному магазину, на территории п. Подсобное хозяйство объекты торговли отсутствуют. Средства предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного производства и увеличение объемов продуктов переработки. Учитывая предпосылки развития туристического бизнеса на территории поселения необходимо обеспечить данную территорию объектами гостиничного, придорожного и развлекательного сервиса.

Развитие местного самоуправления.

В целом, органы местного самоуправления работают удовлетворительно, но многие вопросы решаются преимущественно за счет сугубо административных рычагов. Формы прямой демократии используются недостаточно, слабо развито территориальное общественное самоуправление. Налицо социальная апатия населения.

Прежде чем, рассмотреть развитие ситуации и возможность решения ключевых проблем необходимо сделать вывод.

В целом Калининское сельское поселение можно охарактеризовать как территорию со средним уровнем жизни населения, средним уровнем развития добывающей промышленности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, наличием стабильно работающего предприятия агропромышленного комплекса. Здесь относительно хорошая экологическая ситуация, достаточное наличие природных ресурсов и богатый рекреационный потенциал.

Наиболее перспективными направлениями развития экономики поселения являются сельское хозяйство, добыча, транспортировка и переработка полезных ископаемых, туристическая отрасль. Привлечение инвесторов в эти отрасли позволит вести площадную застройку, что позволит увеличить площадь жилого фонда и количество объектов социальной инфраструктуры, а также создать позитивный имидж, как поселения, так и в целом Кунгурского района.

9. Показатели перспективности развития Калининского сельского поселения

Коэффициент локализации предприятий отдельных отраслей

Расчет данного коэффициента производился по следующему алгоритму.

Был определен коэффициент, характеризующий долю предприятий поселения в общей численности предприятий всех отраслей по району (К1).

К1= Qпр.пос./Qпр. района,

где    Qпр.пос.- количество предприятий отдельной отрасли в поселении;

Qпр.района -  количество предприятий отдельной отрасли в районе;

После этого был рассчитан коэффициент, характеризующий долю предприятий конкретной отрасли поселения в общем количестве предприятий этой отрасли по всему району.

К2i = Qi/Qотр. района,

где    i – номер отрасли;

Коэффициент локализации был определен  следующим образом:

Кл=К2i/K1

Если значение данного коэффициента превышает 1, поселение является перспективным для развития отрасли i.

Таблица 46 Расчёт коэффициента локализации предприятий отдельных отраслей

|  | Q | К1 |
| --- | --- | --- |
|  | с/х | лес. | торг. | усл. | пром. | ЖКХ | туризм | предпр. |  |
| Калининское сельское поселение Q отр.района К2 Кл | 2 43 0,046 0,676 | 2 33 0,061 0,897 | 14 138 0,368 5,412 | 5 21 0,238 3,500 | 1 10 0,100 1,470 | 1 6 0,167 2,456 | 2 15 0,133 1,956 | 11 293 0,038 0,556 | 0,068 1 - |

Анализ позволил выделить условно несколько направлений экономической деятельности, которые наиболее перспективны для Калининского сельского поселения. В их число входят: торговля, сфера социально-бытовых услуг (общественное питание, гостиничный бизнес, парикмахерские, ремонт автомобилей, ветеринарные услуги и пр.), жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, промышленность.

# Расчёт перспективной численности населения

Для расчёта перспективной численности населения Калининского сельского поселения статистическим методом необходимо знать численность населения на исходный период и прирост населения. Расчёт производится по следующей формуле:

Nп = Nф * (l ± ( Р / lOO ))t,             (2)

где Nn - перспективная численность населения, чел;

Nф - существующая численность населения, чел;

Р - естественный прирост населения, чел;

t - прогнозный период, лет.

Естественный прирост населения   - 4 чел (-0,04%).

Перспективная численность населения на 2020 год:

Nn = 2870 *  (1 + (-4/100)) 10 =  1980 чел.

Перспективная численность населения на 2030 год:

Nn = 2870 *  (1 + (-4/100)) 20 =  1316 чел.

Исходя из расчётов, можно сделать вывод о том, что через десять лет численность населения Калининского сельского поселения при сохранении данной отрицательной динамики естественного прироста и миграционного прироста сократится на тридцать один процент, и на пятьдесят четыре процента через двадцать лет. Поэтому в ближайшие годы необходимо разработать программы социально-экономического развития поселения в рамках аналогичных федеральных и краевых программ направленных на возрождение сельского хозяйства, улучшение качества жизни населения и повышение рождаемости. Привлечение инвесторов в строительную, туристическую, сельскохозяйственную, добывающую и перерабатывающую отрасли позволит создать ряд предприятий и как следствие обеспечит работой местное население, создаст позитивный имидж поселения.

Плотность использования жилищного фонда

Рассчитаем плотность использования жилищного фонда, исходя из предположения, что если показатель плотности использования жилищного фонда выше среднего по району  – данное поселение является перспективным для развития жилищного строительства.

Кпл = Ч/Побщ (3),

где   Кпл - коэффициент плотности использования жилищного фонда,

Ч – численность населения, чел;

Побщ- общая площадь жилищного фонда, кв.м.

Кпл=2870/47100=0,06

Данный коэффициент в среднем по району составляет 0,05, следовательно, Калининское сельское  поселение является перспективным для развития жилищного строительства.

На одного жителя приходится в среднем 16 кв. м. жилой площади.

Уровень занятости трудоспособного населения

Определим уровень занятости трудоспособного населения поселения по формуле:

З=Р/РС(4),

где З – уровень занятости трудоспособного населения;

Р – работающее трудоспособное население, чел;

РС – рабочая сила.

З=1487/1789=0,83

Исходя из предположения, что если уровень занятости близок по значению к 0,9 – то поселение представляет собой зону, перспективную для развития, поскольку отличается высокой активностью трудоспособного населения. Калининское сельское поселение относительно благоприятно для развития объектов социальной сферы.

Инженерное обустройство территории

Инженерное обустройство территории рассчитывается на одного жителя.

Кио=Пв*0,2+Пк*0,2+По*0,2+Пгв*0,2+Пг*0,2+Пэп*0,2(5),

где Кио -  коэффициент инженерного обустройства территории;

Пв - удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %;

Пк - удельный вес площади, оборудованной канализацией, %;

По - удельный вес площади, оборудованной отоплением, %;

Пгв - удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением, %;

Пг- удельный вес площади, оборудованной газом, %;

Пэп - удельный вес площади, оборудованной напольными электроплитами, %.

Кио=30,1*0,2+6,8*0,2+16,6*0,2+14,0*0,2+8,7*0,2+57,3*0,2+1,5*0,2=27,0%

Расчёт земельного фонда поселения

Земли сельскохозяйственного назначения

На 1.01.2010 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 14268,77 га. С учётом перспектив развития сельского поселения (развитием сферы туризма и отдыха, добывающей и перерабатывающей промышленности) площадь земель данной категории должна неизбежно сократиться.

Расчет потребности граждан в сельскохозяйственных угодьях.

Прогноз формирования территории земель сельскохозяйственного использования разрабатывается с учетом проведения анализа и оценки использования этой составной части земель поселения, а так же сопутствующего прогноза по демографии. Общая площадь земель сельскохозяйственного использования, необходимых гражданам, складывается из площади земель для выпаса скота и сенокошения, садоводства и огородничества.

В настоящее время в муниципальной собственности находится  640,02 га сенокосов и 622,00 га пастбищ, из них для сенокошения и выпаса скота арендуется 60,00 га и 104,00 га соответствующих угодий. Учитывая сокращение численности постоянно проживающего населения, как следствие сокращение поголовья скота в частном секторе, потребность в сенокосных и пастбищных угодьях должна уменьшится, но предполагая возрождение АПК необходимо сохранить данные площади сельскохозяйственных угодий для использования их в соответствии с целевым назначением.

Для целей огородничества и садоводства необходимо предусмотреть большие площади, так как земельные участки данного разрешённого использования наиболее востребованы, несмотря на отток местного населения.

Площадь для садоводства и огородничества определяется по нормам принятым решением местной администрации и зависит от количества желающих получить участок. В настоящее время в муниципальной собственности находится 274,22 га пашни, которые при необходимости могут быть предоставлены гражданам для этих целей

Анализ потребности граждан в сельскохозяйственных угодьях показывает, что отведение земельных участков для сенокошения, выпаса скота, садоводства и огородничества на данный момент времени не требуется.

Выявление резервов земель для сельскохозяйственного освоения

Источником земельных резервов для сельскохозяйственного освоения могут быть: лесные земли (пригодные для сельскохозяйственного использования), кустарники, залежи, нарушенные земли, болота.

Резервами для сельскохозяйственного освоения могут служить эксплуатационные леса 2 и 3 групп, и в первую очередь, непокрытые лесом участки (гари, редины, прогалины, пустыри) среди  лесных  площадей,  по  своему  качественному  составу  пригодные  для сельскохозяйственного освоения и не имеющие природоохранного значения.

Для установления резерва земель за счёт земель подлежащих рекультивации необходимы материалы почвенного и геологического обследования, местоположение и площади этих участков.

# Таблица 47  Резервы земель для сельскохозяйственного освоения, га

| Наименование землепользователя | Резервы земель за счёт: | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | древесно-кустарниковой растительности | лесов | болот |  |
| Администрация Калининского сельского поселения | 107,00 | 4,00 | 6,00 | 117,00 |

Резерв для сельскохозяйственного освоения составляет 117,00 га, но в настоящее время в связи с неблагоприятной обстановкой в сельскохозяйственной отрасли и в экономике в целом, планировать освоение не целесообразно. На территории поселения имеется достаточное количество сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить потребность населения.

Земли населённых пунктов

Расчёт площади земель жилой и общественно-деловой застройки

Прогноз формирования территорий земель жилой и общественно-деловой застройки разрабатывается с учётом проведённого анализа и оценки использования земельных ресурсов этой составной части земель поселения, а также с учётом сопутствующего прогноза по демографии.

Принимая за истину предположение, что численность постоянно проживающего населения будет поддерживаться на существующем уровне, площадь жилой застройки не должна увеличиться, но в настоящее время земельные участки на территории поселения особенно востребованы для ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства. Относительно благополучная экологическая ситуация, великолепные природные ландшафты, наличие уникальных памятников природы, археологии, истории, богатство водных, растительных, животных ресурсов создают позитивный имидж поселения в восприятии жителей краевого центра и других административных образований. Также есть вероятность роста численности населения вследствие развития Белогорской туристической зоны.  Удорожание жизни в городе, ухудшение экологии городской среды, программная поддержка сельской местности данные факторы должны повлечь миграционный приток населения в поселение.

Исходя из данных предположений, необходимо предусмотреть ряд земельных участков для включения в черту населённых пунктов с целью размещения дачной и жилой застройки.

Таблица 48 Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям

| Местоположение | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |  |
| западнее д. Белая Гора | 13,96 в т.ч. 9,06 1,40 3,50 | пашня пастбище прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| западнее п. Подсобное хозяйство | 6,16 в т.ч. 5,80 0,36 | пашня прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| юго-восточнее д. Андреевка | 25,78 в т.ч. 22,59 2,21 0,98 | пашня пастбище прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| севернее с. Калинино | 43,80 в т.ч. 31,69 1,18 5,40 5,53 | пашня пастбище сенокос прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| западнее с. Калинино | 18,01 в т.ч. 10,96 5,99 1,06 | пашня пастбище прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| юго-западнее с. Калинино | 47,53 в т.ч. 36,36 10,16 1,01 | пашня пастбище прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| южнее с. Калинино | 8,16 в т.ч. 6,65 1,66 0,85 | пашня пастбище прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| юго-восточнее с. Калинино | 1,00 в т.ч. 1,00 | пастбище | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| ВСЕГО | 164,40 в т. ч. 123,11 13,60 5,40 12,33 | пашня пастбище сенокос прочие | земли с/х назначения | земли населённых пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |

Таблица 49 Характеристика проектируемого жилого фонда

| Населённый пункт | Площадь территории перспектив-ного развития населённого пункта, га | Размер участка, га | Количес-тво участков | Цель предоставления | Тип застройки | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреевка д. Белая Гора с. Калинино п. Подсобное хозяйство ВСЕГО | 25,78 13,96 118,50 6,16 164,40 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 77 42 355 18 492 | ведение ЛПХ | Одноэтажная жилая застройка | 6,44 3,49 29,62 1,54 41,09 |

За счёт включения в черту населённых пунктов 164,40 га земель планируется увеличить общую площадь жилого фонда на 20,43 тыс. кв. м., обеспеченность жилым фондом планируется довести с 16,00 кв. м. до 32,00 кв. м. на человека.

492(количество домов)*3(средняя численность семьи)*30(норма площади кв.м на чел.) = 44,28 тыс. кв.м.

47,10 тыс. кв.м. + 44,28 тыс. кв. м. = 91,38  тыс. кв.м.

91,38 тыс. кв. м. / 2870 чел = 31,84 кв.м./чел

В проектируемом жилом фонде предусматривается: водоснабжение из  индивидуальных скважин и колодцев, канализация локальная, отопление печное и индивидуальные котельные, работающие на твёрдом топливе.

Общая протяжённость уличной дорожной сети в проектируемых жилых массивах  составит 10,60 м (включая улицы, переулки, проезды).

Перспективную потребность в земельных ресурсах для общественно-деловой застройки определяют с учётом  генерального плана конкретного населённого пункта, а на отчетный период площадь общественно-деловой застройки составляет два гектара.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения

Перспективную потребность в земельных ресурсах для несельскохозяйственных нужд определяют с учётом плана развития каждого конкретного предприятия. Поэтому потребность в земельных участках данной категории будет удовлетворяться  по мере необходимости и спроса из земель общего пользования, земель запаса или малопродуктивных  сельскохозяйственных угодий.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

В настоящее время к категории земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения) в границах Калининского сельского поселения относятся 23,67 га. В данную категорию входят земельные участки, расположенные южнее д. Белая Гора и к востоку от с. Калинино.

Территории, требующие соответствующего режима использования, устанавливаются по решению органов власти.

10.  Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Калининского сельского поселения

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной	 организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания  населения;

- создание новой среды социального характера;

-  включение в существующую структуру  новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемых участков застройки к существующим автодорогам.

10.1 Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки генерального плана Калининского сельского поселения  должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории использован комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями  эффективности являются:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону  включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон учитывалась специализация поселения.  Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон,  также были учтены такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация рассматриваемого поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Проектирование функциональных зон осуществлялось с учетом факторов, определяющих условия и потенциальные возможности развития территории сельского поселения, которые  можно разделить на следующие группы:

1. Факторы производственно-экономического развития, связанные с уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а также его положением в условиях открытого рынка, развитием новых видов производства и сферы услуг, связанных со снабжением производства и торговлей произведенной продукцией.

2. Факторы социально-экономического развития, связанные с населением, его культурой и способом расселения, уровнем занятости и доходов, социальным обеспечением, сложившейся инфраструктурой.

3. Факторы сохранения природного, культурного и духовного наследия, связанные с объектами природы (земельными, водными и иными природными ресурсами, особенными объектами живой природы), во многом определяющими возможности и экономическую ценность территории, а также памятники архитектуры, включая религиозные, и всем другим, составляющим историю края и представляющим интерес для настоящего и будущего.

4. Факторы политики и институциональных преобразований, связанные с отношениями владения, распоряжения и пользования землей, иными природными ресурсами, объектами производства и инфраструктуры, участвующими в системе многофункционального развития территорий, связанные с организацией власти и управления на местах, в регионе, стране.

Так как  процессы градостроительного планирования и стратегического социально-экономического планирования тесно взаимосвязаны, то с учетом Программы социально-экономического развития Кунгурского муниципального района и Схемы территориального планирования Кунгурского муниципального района определены тенденции развития территории Калининского сельского поселения:

-социальные: тенденции изменения численности населения, тенденции к омоложению или старению, стиль жизни, уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного уровня;

- экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и доступность кредитных ресурсов, ставки процента, ставки арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены;

- политические (административные): услуги муниципальных служб, здоровье и безопасность, налоговая политика, защита окружающей среды.

Учитывая определенные выше критерии, факторы и тенденции развития Калининского сельского поселения, сформированы функциональные зоны, основными целями которых является:

- использование ресурсных возможностей в сочетании с сохранением экологической системы;

- наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

- пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов, улучшение условий проживания населения сельского поселения.

Кроме этого, функциональное зонирование позволит определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной, производственной инфраструктуры. Также сформулированы предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, садоводства и дачного хозяйства, организации мест отдыха населения, реализации инвестиционных проектов, связанных с использованием земельных ресурсов.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящем проекте могут быть определены цели и направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов муниципального значения:

-   объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях,  оказания скорой медицинской помощи;

- объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объектов туризма и рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Калининского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, предлагается выделить несколько основных функциональных зон:

1.  Жилая зона

2. Общественно-деловая зона

3.  Производственная зона

4. Зона коммунального хозяйства

5. Сельскохозяйственная зона

6.  Рекреационная зона

7. Зона специального назначения

8. Зоны с особыми условиями использования территории

Границы зон 1-7 отображены  на чертеже «Проектный план  зонирования территории Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края», границы  зон с особыми условиями использования территории указаны на схеме «Экологическое состояние. Мероприятия по охране окружающей природной среды Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

Для интенсивного строительного использования в инвестиционных целях условно выделяются зоны перспективного развития. Цель зон перспективного развития состоит в том, чтобы создать условия для развития существующего производства и обслуживания бизнеса и населения, сохранения сельскохозяйственных зон и природных открытых пространств, для уменьшения стоимости коммунального обслуживания, улучшения ландшафта и создания благоприятных условия для жизни населения. Для формирования зон перспективного развития  были выделены три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, размещаемых на территории: существующие населенные пункты; предполагаемые к размещению места приложения труда; рекреационные объекты, используемые в качестве туристических ресурсов, требующие создания соответствующей инфраструктуры.

Размещение зон перспективного развития осуществлялось с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного анализа территории поселения.

На территории Калининского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     могут быть размещены зоны перспективного развития четырех типов:

- зоны перспективного развития существующих мест приложения труда (расположены в производственно-предпринимательской зоне, зоне сельскохозяйственного использования);

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности (расположены в зоне рекреации и туризма);

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением предпочтительных видов экономической деятельности (расположены в производственно-предпринимательской зоне, зоне сельскохозяйственного использования);

- зоны перспективного развития мест «активной и пассивной рекреации (расположены в рекреационной зоне).

Для  оценки перспектив развития существующих населенных пунктов изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в аспекте экономической специализации территорий, а также место и роль населенных пунктов в системе расселения.

Исходя из этого,  выделяются (в некоторой степени условно) две группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. К первой группе - развиваемые населенные пункты – можно отнести административный центр поселения – с. Калинино, д. Андреевка, д. Белая Гора, п. Подсобное хозяйство,  имеющее базу для дальнейшего экономического развития. Здесь в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для данной группы может быть целесообразно выделение территории резерва для развития населённых пунктов.

2. Населённые пункты д. Верх Талица и д. Ивановка можно отнести к сохраняемым. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Таблица 50 Классификация населенных пунктов

Калининского сельского поселения по перспективе развития

| Населённый пункт | Численность населения | Значимость населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| с. Калинино д. Андреевка д. Белая Гора д. Верх. Талица д. Ивановка п. Подсобное Хозяйство | 2472 46 37 122 99 94 | развиваемый развиваемый развиваемый сохраняемый сохраняемый развиваемый |

10.2 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование отображает современное и перспективное использование территории Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района. Зонирование основывается на анализе сложившегося использования территории, характера природопользования и перспективных планов развития местности.

10.2.1 Жилая зона

Предназначение данной функциональной зоны заключается в:

- развитии индивидуального жилищного строительства при сохранении природного каркаса;

- капитализации существующей застройки без увеличения плотности;

-     благоустройстве сельских населённых пунктов;

-    активизации производственной деятельности малых предприятий путем внедрения инновационных технологий производства, переработки сырья и отходов, оказания социально-культурных и бытовых услуг;

- организации мест отдыха населения.

В состав жилой зоны входит зона застройки одноэтажными индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и комунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В состав жилых зон также могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для создания условий в целях привлечения дополнительного финансирования и увеличения объемов жилищного строительства необходимо участие местной администрации в различных государственных программах по жилищному строительству и модернизации инфраструктуры. Следовательно, строительство здесь целесообразно осуществлять на основе использования государственных механизмов софинансирования, в том числе механизмов финансирования по федеральным и краевым программам переселения из ветхого жилья, социально-экономического развития села, «Одноэтажная Россия», поддержка молодых семей и молодых специалистов и др.

Несмотря на то, что отсутствует положительная динамика естественного и миграционного прироста населения в административном образовании, спрос на земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, дачных домов и коттеджей постоянно возрастает. Выделение дополнительных участков под жилищное строительство планируется в ряде населённых пунктов. Рекомендуется увеличить площади жилой и дачной застройки за счёт включения прилегающих земельных массивов в черту с. Калинино 118,50 га, д. Андреевка 25,78 га, д. Белая Гора 13,69 га, п. Подсобное хозяйство 6,16 га. Данные массивы будут являться зонами перспективного развития населённых пунктов.

1.Западнее д. Белая Гора

Северная граница: пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур леса, пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур леса;

Восточная граница: по границе населённого пункта д. Белая Гора;

Южная граница: пересекает естественный контур пашни, пересекает естественный контур леса, пересекает естественный контур пашни;

Западная граница: пересекает естественный контур леса, пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур леса, пересекает естественный контур пастбища, пересекает полевую дорогу, пересекает естественный контур пастбища, пересекает полевую дорогу.

2. Западнее п. Подсобное хозяйство

Северная граница: пересекает естественный контур леса;

Восточная граница: по границе населённого пункта п. Подсобное хозяйство;

Южная граница: пересекает естественный контур пашни;

Западная граница: пересекает естественный контур пашни.

3. Юго-восточнее д. Андреевка

Северная граница: по границе населённого пункта д. Андреевка;

Восточная граница: по полевой дороге;

Южная граница: пересекает естественный контур пашни;

Западная граница: по границе населённого пункта д. Андреевка.

4. Севернее с. Калинино

Северная граница: пересекает естественный контур пашни, пересекает естественный контур сенокоса, пересекает естественный контур пашни;

Восточная граница: по естественному контуру пашни, пересекает естественный контур сенокоса, по руслу ручья, по правому берегу пруда;

Южная граница: по границе населённого пункта с. Калинино, по полевой дороге;

Западная граница: по полевой дороге.

5. Западнее с. Калинино

Северная граница: по полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Калинино – Белая Гора»;

Восточная граница: по границе населённого пункта с. Калинино

Южная граница: по границе населённого пункта с. Калинино;

Западная граница: пересекает естественный контур пастбища, пересекает полевую дорогу, пересекает естественный контур пастбища, пересекает ручей, пересекает естественный контур пашни, пересекает полевую дорогу, пересекает естественный контур пашни, по полевой дороге.

6. Юго-западнее с. Калинино

Северная граница: по полевой дороге;

Восточная граница: по границе населённого пункта с. Калинино;

Южная граница: по естественному контуру пашни;

Западная граница: пересекает естественный контур пашни, пересекает полевую дорогу, пересекает естественный контур пашни, пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур пашни, пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур пашни.

7. Южнее с. Калинино

Северная граница: по границе населённого пункта с. Калинино;

Восточная граница: по границе населённого пункта с. Калинино, по полевой дороге;

Южная граница: по естественному контуру пашни, пересекает естественный контур пастбища, пересекает естественный контур пашни, пересекает полевую дорогу, по естественному контуру пашни;

Западная граница: по полевой дороге.

8. Юго-восточнее с. Калинино

Северная граница: по границе населённого пункта с. Калинино, по руслу р. Бол. Юг;

Восточная граница: по руслу р. Бол. Юг;

Южная граница: пересекает естественный контур пастбища;

Западная граница: по границе населённого пункта с. Калинино.

10.2.2 Общественно-деловая зона размещается в центральной части с. Калинино, в восточной части д. Белая Гора.

В состав общественно-деловой зоны могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В данную зону включаются территория, занятые организациями и  учреждениями образовательного, культурного, социального профиля, территории предприятий торговли, предприятий по оказанию бытовых услуг, предприятий и организаций, специализирующихся на благоустройстве, сервисе и строительстве, а также производственных предприятий малых форм. Специализацией данной зоны может быть производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей местного населения, населения района, в том числе производство готовой продукции из местного сырья, а так же производство изделий  народных промыслов, с учетом развития туристической отрасли в перспективе.

В целях развития предпринимательства и сервиса необходимо создание условий, обеспечивающих повышение качества производства товаров и услуг, увеличение их объемов, снижение производственных издержек, развитие соответствующих секторов экономики, достижение комплексного положительного эффекта.

10.2.3 Производственная зона

Производственная зона включает зоны перспективного развития существующих мест приложения труда; зоны перспективного развития новых мест приложения труда. Данная зона расположена на части территории сельского поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

# Основной составляющей для развития данной зоны является наличие природных ресурсов: нефти, торфа, глин кирпичных и возможностей их переработки, а так же наличие трудового и предпринимательского потенциала.

# В производственной зоне располагаются промышленные, строительные, лесоперерабатывающие и иные производственные предприятия Калининского сельского поселения, также в данную зону входят  территории предприятий и организаций, специализирующихся на оказании технических услуг по обслуживанию и ремонту техники, строительстве и монтаже оборудования по заказам предприятий и граждан. Причем в качестве потенциальных заказчиков могут выступать не только крупные и средние организации, но и предприятия малых форм. Создание подобной зоны необходимо в целях обеспечения качественного технического обслуживания современных предприятий.

# Важнейшим требованием является экологическая безопасность на промышленных и транспортных объектах. Здесь не должны размещаться предприятия, требующие санитарно-защитных зон шириной 300 м и более.

Данная зона является зоной перспективного развития существующих мест приложения труда. Местом сосредоточения производственных объектов являются с. Калинино и его окрестности.

# Также в данной зоне предполагается размещение предприятий, специализирующихся на добыче, подготовке, транспортировке и переработке добываемых (заготавливаемых) ресурсов, производстве готовой продукции, в том числе на основе внедрения инноваций в соответствии со специализацией территории. Данная зона является территорией перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности.

# Данную зону можно выделить:

# - в западной части территории Калининского поселения, где активно ведут свою деятельность предприятия по добыче, подготовке и транспортировке нефти ООО «Лукойл – Пермь» и ЗАО «ПермТОТИнефть»;

- северо-западнее д. Ивановка, где имеется резервное месторождение торфа.

В начале 90-х гг. прошлого века разработкой торфяных месторождений Пермской области занимались около 30 предприятий. В настоящее время степень промышленного освоения месторождений очень низкая. Отчасти это обусловлено отсутствием сведений по мелким месторождениям. Последняя причина вызвана спецификой организации лицензирования объектов местного значения. Добываемый торф используется как высококачественное удобрение в сельском хозяйстве. За последние годы добыча торфа неуклонно сокращается.          Причины низкого уровня добычи торфа обусловлены экономическими факторами (нестабильностью народного хозяйства, переводом электростанций на дизельное топливо, мазут и газ), удалённостью основных месторождений от экономически развитых и сельскохозяйственных зон, слабой информированностью потенциальных инвесторов об имеющихся ресурсах торфа и возможности их промышленного освоения (производство органоминеральных экологически чистых удобрений, сорбционных материалов, торфяного воска, звуко- и теплоизоляционных и других материалов). Расширение масштабов освоения и использования данного вида минеральных ресурсов целесообразно осуществлять за счет привлечения средств инвесторов.

- в двух километрах юго-восточнее с. Калинино, где расположено резервное месторождение глин кирпичных. Объем 1037-14980 тыс. м³.

Рекомендации по организации предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых заключаются в следующем:

- предприятия по добыче нефти наращивают производственные мощности, увеличивая площадь освоения территории с целью нефтеразведки;

-  для разработки торфяного месторождения и транспортирования торфа к местам переработки необходимы активные поиски инвестора;

-  поиск инвестора для разработки месторождения глин кирпичных и  строительства завода по производству кирпича строительного восточнее с. Калинино.

10.2.4 Зона коммунального хозяйства

Данная зона предназначена для размещения объектов, необходимых для ведения коммунального хозяйства, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов с соответствии с требованиями технических регламентов.

Коммунальная зона выделяется  к юго-западу от с. Калинино.

10.2.5 Сельскохозяйственная зона

Для данной зоны характерно, что сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос и т.п.)  используются в сельскохозяйственном производстве. В зоне сельскохозяйственного использования достаточно активно выделялись  земельные доли для последующей их реализации и перевода в земли иных категорий либо изменения целевого назначения. Часть земель, переданная в начале земельной реформы в ведение органов местного самоуправления, используется местным населением для сенокошения и выпаса скота.

В настоящее время на территории поселения ведут свою деятельность сельскохозяйственные предприятия ООО «Ранний Рассвет» и СПК «Калининское». Наличие благоприятных климатических, трудовых и почвенных ресурсов, достаточное количество посевных площадей даёт возможность для развития предприятий АПК.

Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- развития сельского хозяйства;

- модернизации отрасли АПК;

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельхозпроизводства;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимального техногенного воздействия на окружающую среду.

Территориальное планирование должно быть ориентировано на развитие сельскохозяйственного производства, то есть создание крупного рентабельного сельхозпредприятия. Положительным фактором развития предприятия агропромышленного комплекса является наличие перерабатывающих мощностей в поселении и в г. Кунгуре.

При этом следует учитывать, что приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В конечном итоге грамотные планировочные решения и функциональное зонирование нацелено не только на повышение экономической эффективности, но и развитие человеческого потенциала, повышение доходов населения и социального развития села.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является хорошая транспортная доступность,  благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Базой развития сельскохозяйственного производства должен быть населенный пункт, сохранивший свой производственный и трудовой потенциал, который относится к развивающимся – с. Калинино.

Основными этапами повышения эффективности и внедрения инноваций в сфере сельскохозяйственного производства Калининского сельского поселения являются следующие:

- дальнейшее развитие мясо-молочного животноводства;

- организация мини-предприятия по производству зеленых кормов;

-  в целях организации рециклинга отходов сельскохозяйственного производства предлагается размещение предприятия или группы предприятий по переработке органических отходов промышленного животноводства, а также органических отходов сельского хозяйства;

- создание предприятий сервиса в сфере сельского хозяйства;

- сохранение поголовья скота частного сектора;

- обеспечение высокого уровня ведения отрасли кормопроизводства на основе высокопроизводительной техники и оборудования, дальнейшего насыщения структуры угодий качественными многолетними травами и наращивание объемов товарного производства семян многолетних трав.

Эти принципы нашли отражение при подготовке предложений по созданию специализированных зон в составе  зоны сельскохозяйственного использования Калининского сельского поселения.

В зоне сельскохозяйственного использования выделяется:

а)  зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и др.).

б) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. В данную зону входят здания молочных ферм, помещения для содержания животных и другие хозяйственные постройки, служащие для целей сельского хозяйства, а также включает территории предприятий и организаций, специализирующихся на оказании технических услуг по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и техники животноводческих ферм, сервисе в сфере сельскохозяйственного производства, строительстве и монтаже оборудования по заказам предприятий и граждан. Причем в качестве потенциальных заказчиков могут выступать не только крупные и средние фермы и хозяйства, но и сельскохозяйственные предприятия малых форм и личные подсобные хозяйства.

в) Зона садоводства и дачного хозяйства включает земельные массивы, предназначенные для ведения садоводства и дачного строительства.

10.2.6  Рекреационная зона

В Пермском крае подготовлена программа развития туризма, где город Кунгур и Кунгурский район позиционируются как один из краевых центров туризма.

Изучение и повышение эффективности использования туристическо-рекреационного потенциала территории может стать важным шагом на пути оптимизации структуры природопользования. Для территории поселения туристическая отрасль никогда не являлась ведущей, но потенциал ее развития здесь высок.

Результатом развития процесса использования территории в целях рекреации является удовлетворение потребностей населения за счет условий и ресурсов рекреационных объектов. Рекреационно-географический процесс начинается с оценки возможного использования рекреационного потенциала территории различными видами рекреационных занятий.

Рекреационное освоение территорий требует разработки комплекса мероприятий, предусматривающих повышение интенсивности использования рекреационных территорий.

Схемой территориального планирования Кунгурского муниципального района Пермского края предусмотрено размещение на территории Калининского сельского поселения Белогорской туристической зоны,  обладающей значительным памятником архитектуры и градостроительства регионального значения Собором Крестовоздвиженским. Его эстетическое и духовное значение для всего Прикамья трудно переоценить. Возрождающийся Храм и Свято-Николаевский монастырь на Белой Горе стали местом паломничества и верующих, и просто ценителей искусства и истории.

Развиваемые виды туризма в данной зоне являются религиозный и культурно-познавательный туризм. Возможно развитие спортивного, в частности горнолыжного туризма, так как в непосредственной близости от Белогорского  монастыря будет располагаться горнолыжная база, земельный участок под которую выделен и в настоящее время разрабатывается проект.

Связь этой зоны с ядром проходит через с. Калинино, которое само по себе является центром потенциально развиваемой зоны. Здесь может быть организован «приемный центр» Белогорской зоны. Кроме этого «металлургическая история», интересные строения прошлого века могут стать самостоятельными объектами туристского притяжения. Дополнить, а быть может и возглавить перечень туристических занятий должны охотничьи туры в Калининском хозяйстве.

10.2.7     Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включаются территории занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории поселения действует пять сельских кладбищ. Два из них находятся вблизи с. Калинино на расстоянии 150-200 метров от р. Бол. Юг, в связи с этим нет возможности запланировать увеличение их территории на перспективу. Три других находятся в отдалении от мест массового проживания людей.

Проектом предусматривается отведение территории к востоку от д. Андреевка площадью 1,5 га для размещения сельского кладбища с обязательным оборудованием подъездных путей.

10.2.8 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории Калининского сельского поселения рассматриваются как территории, ограниченные в использовании.

В общем случае, объекты, требующие особых условий использования, подразделяются на три группы:

В первую группу входят земельные участки природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (без изъятия земельных участков у субъектов права):

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;

- защитные леса;

- пригородные и зеленые зоны;

- охранные зоны рыбохозяйственных водоемов;

- памятники природы и их охранные зоны;

- заказники, национальные парки, ботанические сады и их охранные зоны;

- округа и зоны санитарной охраны курортов;

- участки рекреационного и историко-культурного назначения.

Ко второй группе  можно отнести земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами (зонами) инженерных, транспортных и других сооружений  и объектов:

- охранные зоны линейных объектов транспорта и связи;

- запретные и охранные зоны объектов министерства обороны и внутренних дел;

- охранные зоны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов коммунального хозяйства;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарных объектов;

- санитарно-защитные зоны складов нефтепродуктов и минеральных удобрений.

Деградированные сельскохозяйственные угодья и земли, загрязненные токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами составляют третью группу объектов, требующих особых условий использования.

Основными целями установления ограничений в использовании земель и установления на них особого правового режима использования являются:

- обеспечение условий для жизни и деятельности населения;

- создание необходимых условий  для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов;

- сохранение или воспроизводство определенных видов природных ресурсов.

Границы зон с особыми условиями использования территории или ограничительных зон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам ограничений на территории Калининского сельского поселения даны на часть территории, расположенную вне черты населённых пунктов и на объекты, расположенные в населённых пунктах и требующие создания зон ограничений больших размеров. В населенных пунктах зоны ограничений более детально должны быть разработаны в составе генеральных планов населенных пунктов. Охранные зоны сетей газопровода, водопровода, канализации, связи в черте населённых пунктов установлены шириной по два метра в обе стороны от оси коммуникации.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности особо охраняемых природных территорий.

Биологический охотничий заказник "Белогорский" предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношении.

Задачи и особенности режима особой охраны природного заказника определяются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявшими решение о создании этого заказника. На территориях биологических охотничьих заказников запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания данного объекта или причиняет вред природным комплексам  и их компонентам, в том числе:

-  промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Водоохранные зоны устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и  истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 51 Ширина водоохранных зон водных объектов

Калининского сельского поселения

| Наименование реки | Протяжённость реки, км (площадь акватории водоёма, кв.км.) | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Бабка Бырма Бол. Юг Мал. Юг Гарёвка Котловка Прав. Бырма Мал. Юг реки и ручьи озёра пруд на р. Бол. Юг пруд на р. Покровка пруд на ручье б/н пруд на р. Мал. Юг | 162 44 16 16 13 12 12 10 до 10 до 0,5 38 до 10 до 10 16 | 200 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 50 50 100 |

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Водным кодексом. В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, дополнительно к выше указанным ограничениям, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышения уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этой зоне не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитные зоны объектов промышленного и  коммунального хозяйства устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой, и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального хозяйства определена в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 74 от 25.09.2007 г.  в редакции Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 10.04.2008, и приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Экологическое состояние. Мероприятия по охране окружающее среды Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

Таблица 52  Ширина санитарно-защитных  зон объектов

промышленного и  коммунального назначения

| Название объекта | Ширина санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке молока до 10 т/сут Малые предприятия и цеха малой мощности по производству хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут Место размещения бытовых отходов и нечистот населённого пункта Сельские кладбища Производство лесопильное Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твёрдом и газообразном топливе | 50 50 500 50 100 100 300 |

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и воздействий на атмосферный воздух по ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных   наблюдений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрением передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства

Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства  приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Экологическое состояние. Мероприятия по охране окружающей среды Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

Таблица 53 Ширина санитарно-защитных  зон объектов

сельскохозяйственного производства

| Название объекта | Ширина санитарно – защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Ферма крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) Хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 100 голов Хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Скотомогильники с захоронением в ямах | 300 100 50 300 1000 |

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны – территории,  прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории поселения функционируют шесть подземных источников питьевого водоснабжения. На все источники необходимо разработать проекты зон санитарной охраны  в составе трёх поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

Согласно Распоряжению дорожного агентства Пермского края от 25.08.2010 г. № СЭД-44-01-06-65 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» установлено:

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кукуштан-Чайковский» III категории ширина придорожной полосы 100 метров;

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Калинино-Белая Гора» III, IV категории ширина придорожной полосы 100 метров;

- для автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Пермь-Екатеринбург» - Калинино» IV категории ширина придорожной полосы 100 метров.

В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007 г. в зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для автомобильных дорог общего пользования местного значения  IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров.

Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются.   В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается  при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной	 дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии 15 метров для линий с напряжением 35 кВт.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)  осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки    электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно документу «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1)	устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

2)	создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-	при высоте насаждений менее 4м. - шириной не
менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м. (по 2 м. с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Производство всех видов работ, в охранной зоне линии связи и линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, осуществляется с письменного согласия предприятия, в ведении которого находится эта линия связи и линия радиофикации.

В случае отсутствия письменного согласия на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований Правил охраны линий связи и линий радиофикации представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а)	принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б)	обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при
предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в)	производить посадку деревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г)	устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д)	 устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

е)	производить строительство и реконструкцию линий
электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж)	производить защиту подземных коммуникаций от
коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий
связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а)	производить снос и реконструкцию зданий и мостов,
осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б)	производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в)	огораживать трассы линий связи, препятствуя свобод
ному доступу к ним технического персонала;

г)	самовольно подключаться к абонентской телефонной
линии и линии радиофикации в целях пользования услугами
связи;

д)	 совершать иные действия, которые могут причинить
повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать
опоры и арматуры воздушных линий связи, обрывать провода,
набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Список используемой литературы

# 1.    Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ).

3.   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4.   Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5.   Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

9. Федеральный закон  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

12. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

13. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

# 14. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» 27.12.2004 года N 1987-436  в редакции Законов Пермского края от 20.02.2007 г. № 6-ПК, от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 27.06.2008 г. № 266-ПК, от 14.11.2008 г. № 341-ПК.

# 15. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220  от 31.10.2003г. в ред. Законов Пермского края от 12.05.2006 г. № 2991-671, от 02.03.2009 г. № 393-ПК.

# 16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении  в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

18. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» от 7.12.2006 г. №33-КЗ.
18. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2010 годы» от 10.12.2008г.№351-ПК.
19. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» от 14 ноября 2008 года N 332-ПК.

# 20. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» от 13.03.2007 года N 15-ПК.
21. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» от 23.12.2006г.№ 41-КЗ.

# 22. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

# 23. Постановление Губернатора Пермской области «Об упорядочении использования и охраны земель автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Пермской области, и придорожных охранных зон»  от 24.11.1997 г. № 415.

24. Постановление правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края» от 28.03.2008 г. № 67-п.

25. Распоряжение Губернатора Пермской области «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» от 5.12.2000 г. N 713-р (в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 N 237-р, от 01.07.2004 N 365-р, распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 N 58-рп).

# 26. Распоряжение Дорожного агентства Пермского края «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» от 25.08.2010 г. № СЭД-44-01-06-65.

# 27. Указ президента Российской Федерации «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земли при проведении земельной реформы» от 18.12.1993 г. №  2162.

# 28.   Указ Губернатора Пермской области «Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых территорий» от  26.06.2001г.N 163.

# 29. Указ Губернатора Пермской области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской» (в редакции Указа Губернатора Пермской области от 17.08.2005 г. «О внесении изменений в Указ Губернатора области «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской»).

# 30. Указ Губернатора Пермской области «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от 02.03.2004 г. № 21.

31. Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

32. Решение Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении  списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

33. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в документы» от  30.01.2009 г.    № 28.

34. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)

35. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

36. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р.

37. «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утверждённые приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492.

38. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

39. СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

40. Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

41. Строительные нормы и правила 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

42. Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

43.  Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

44. Почвы совхоза «Калининский» Кунгурского района Пермской области и рекомендации по их использованию; материалы почвенных обследований.- Пермь.: Пермский филиал УРАЛГИПРОЗЕМ, 1991.

45. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

# 46. Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района Пермского края.

47. Туризм в Пермской области.- Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2002.