Пермпромпроект ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района (корректировка) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Пояснительная записка

1/2012/03-05-П-ИТМ ГО ЧС Том 3

| Директор |  | Коркодинов В.В. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Чадов Ю.Н. |
| 2012 г. |

| № | Наименование документа | Номер или шифр документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Том 3 | 1/2012/03-05-П-ИТМ ГО ЧС Том 3 |  |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1/2012/03-05-П-ДТП Лист 5 |  |

Состав тома 3

| № п/п | Наименование | Обозначение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение | 1/2012/03-05-П-ИТМ ГО ЧС | 4 |
| 1 | Общие сведения о Кунгурском муниципальном районе | ― // ― | 4 |
| 2 | Характеристика природных и инженерно-строительных условий | ― // ― | 5 |
| 3 | Современная планировочная организация территории | ― // ― | 8 |
| 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | ― // ― | 10 |
| 5 | Приложение: Технические условия Главного управления МЧС России по Пермскому краю №8589-3-2-11 от 14.09.12 | ― // ― | 61 |

Введение

Настоящий раздел «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» является составной частью документа «Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района» и выполнен на основании «Перечня исходных данных и требований для разработки  инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения  чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование» Главного управления МЧС России по Пермскому краю  от 19.12.2008 № 7195-3-2-1. Раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, ВСН-4-90.

- Общие сведения о Кунгурском муниципальном районе

Кунгурский административный район образован 24 февраля 1923 года. Границы района несколько раз менялись в связи с укрупнением и разукрупнением районов. С 30 декабря 1966 года границы Кунгурского районы остаются неизменными. Кунгурский район расположен в юго-восточной части Пермской области. На севере район граничит с Пермским, Чусовским и Лысьвенским районами, на востоке – с Березовским и Кишертским, на юге – с Суксунским, Ордынским, Уинским, на западе – с Бардынским и Осинским районами. Южные и восточные районы, граничащие с  Кунгурским, исторически тяготеют к Кунгуру, их объединяют сходные, довольно специфические природные условия и общая территория заселения и освоения. Кунгурский район занимает обширное пространство в бассейне нижнего течения р. Сылва и ее водораздела с р. Кама. Площадь территории района 4,4 тыс. км2. Территория вытянута с северо-востока на юго-запад на 130 км при ширине около 40 км.

Кунгурский район - самостоятельное муниципальное образование в составе Пермского края. На основании Закона Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермской области" в целях организации местного самоуправления в соответствии с требованием Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" образованы Кунгурский муниципальный район и 19 сельских поселений, в которых расположено 240 населенных пунктов. Административный центр муниципального образования -  г. Кунгур.

Современная  специализация  района — сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.

2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

2.1. Климат

В природно – климатическом отношении район расположен в южной зоне, которая характеризуется как теплая, незначительно засушливая.

В Кунгурском районе преобладают ветры юго-западного направления.

Климатические характеристики приводятся по средним многолетним данным метеостанции г. Кунгура. Гидротермический коэффициент по Селянинову (отношение суммы осадков к сумме испарения за период с температурой выше 10 °С) составляет 1,3. Среднегодовая температура воздуха составляет + 1,3°С. Самым теплым месяцем является июль (+17,8°С), самым холодным - январь (-15,6°С). Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 168 дней и продолжительность безморозного периода 113 дней; первый мороз в среднем бывает 17 сентября и последний - 26 мая.

Продолжительность вегетационного периода 111-119 дней. Сумма активных температур составляет 1900°С.

Район относится к зоне достаточного увлажнения, за год в среднем выпадает 539 мм осадков, более половины из них приходится на вегетационный период. Однако  количество продуктивной влаги в почве в период вегетации падает в связи с возрастанием летних температур и уменьшением относительной влажности воздуха. Метеорологические данные показывают, что климатические условия Кунгурского района благоприятны для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Максимум осадков приходится на летний период и составляет за 6 месяцев (с мая по октябрь) 68 % годового количества. Суточный максимум осадков достигает 72 мм (за сорокалетний период наблюдений). Снеговой покров наблюдается в среднем в течении 170-180 дней в году, достигая максимальной мощности (56 см) в марте месяце. Средняя дата установления снегового покрова от 25 октября до 1 ноября и сход от 15 до 25 апреля.

Средняя глубина промерзания грунтов, фиксируемая по скважинам, пробуренным в конце зимнего периода, колеблется около 0,81 м. на интенсивно закарстованных участках, где распределение снегового покрова отличается неравномерностью, глубина промерзания от 0 до 0,5м.

Снежный покров является хорошей защитой растений от вымерзания. Высота снега более 40 см уже достаточна для предохранения посевов. В Кунгурском районе средняя высота снежного покрова на полях составляет 50-60 см, но из-за ветров и метелей она неравномерна.

2.2. Рельеф и геоморфологические условия

Рельеф района равнинно-холмистый. Наивысшие отметки находятся в западной части района на осевой линии Тулвинской возвышенности, где составляют 380-420 м, а Белая Гора достигает высоты 446 м. Уплотненные водораздельные пространства имеют высоты около 200 м, возвышаясь над долиной р.  Сылва на 70-80 м.   Своеобразной отличительной чертой рельефа района является широкое распространение карстовых форм, представленных впадинами и воронками блюдцеобразной и конусообразной формы величиной до 100 м и глубиной до 15 м. Зачастую в нижней части воронок наблюдаются поноры, сообщающиеся с подземными полостями, часть впадин превращены в карстовые озера. В крутых склонах речных долин встречаются устья пещер различной протяженности, среди которых первое место принадлежит Кунгурской пещере, имеющей мировую известность. Располагается она на контакте филипповского горизонта, сложенного известняками и доломитами и иренского (верхнего) горизонта, представленного гипсами и ангидритами, легко растворимыми грунтовыми и подземными водами. Граница между ними проходит на 6 м ниже уровня воды в р. Сылва.

2.3.	Почвы

Геологическими напластованиями, слагающими данную местность, являются отложения казанского яруса верхней перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-бурых мергелистых глин, переслаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковистыми песчаниками. По вершинам холмов и крутым склонам известковые породы выходят на поверхность. На выровненных водоразделах эти геологические отложения покрыты чехлом четвертичных отложений, верхние горизонты которых являются почвообразующими породами.

Территория района сложена разнообразными материнскими породами. Это лессовидные покровные глины и суглинки; элювий пермских глин и известняков; современные аллювиальные и делювиальные отложения.

Территория Кунгурского района расположена в зоне Кунгурской лесостепи, где зональными являются серые лесные почвы и черноземы. На долю этих почв приходится 46,7 % от общей площади района. Среди серых лесных почв преобладают светло-серые лесные (43,2 тыс.га, или 27,2 %), на долю серых лесных почв приходится 12,8 %, темно-серые лесные почвы и черноземы занимают 6,5 % площади района. Наряду с ними в районе распро¬странены дерново-подзолистые почвы. На их долю приходится 31,6% всей площади.

По вершинам холмов, верхним частям склонов небольшую площадь -3,426 тыс.га, или 2,1 % занимают дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы. На плоских надпойменных террасах, на площади 1,507 тыс.га, или 0,9 % получили распространение дерновые почвы. В депрессионных понижениях водоразделов, по шлейфам склонов в условиях избыточного увлажнения сформировались дерновые глееватые и глеевые почвы, они занимают 3,121тыс. га (1,9 %). Значительные площади (15,2 тыс. га, или 9,2%) занимают почвы пойменного типа.

2.4. Гидрологическая характеристика

Для Кунгурского района характерна значительная густота речной сети. Наиболее крупными водными артериями на территории района являются р. Сылва и ее притоки: реки Ирень и Бабка. Кроме того, имеется множество более мелких речек и ручьев. Долины рек Сылва, Ирень и Бабка широкие, выровненные, хорошо разработанные.

Река Сылва, стекая с западных отрогов Среднего  Урала, имеет длину 587 км и площадь водосборного бассейна 19700 км2. Ширина реки до 100 м. В северо-западной части г. Кунгура Сылва принимает слева крупнейший свой приток – р. Ирень, а справа – р. Шакву. Длина р. Ирени 214км, площадь водосборного бассейна 6110 м2. Для долины р. Сылвы также характерны многочисленные озера.

В питании рек первостепенное значение имеет снежный покров и подземные воды, меньше дождевая вода. Основная фаза водного режима рек Кунгурского района – половодье. Весеннее половодье начинается в начале апреля и продолжается 15-30 дней. Строгой периодичности в наступлении наводнений нет.

Левобережная часть района достаточно обеспечена водными ресурсами пригодными для питьевых и хозяйственных нужд. В правобережной же части района минерализация грунтовых вод очень высокая и население для хозяйственных нужд часто использует воду из открытых водоемов.

Гидрогеологические условия исследуемой территории  характеризуются (до исследованной глубины 40-65 м) распространением 3 типов подземных вод, находящихся в сложной гидравлической связи как между собой, так и с поверхностными водотоками:

1) верховодка, приуроченная к насыпным грунтам и суглинкам (реже глинам) с прослойками и линзами песка и супеси, встречаемым в верхней части четвертичных отложений;

2) грунтовые воды аллювиальных четвертичных отложений, приуроченные к гравийно-галечниковым и песчаным грунтам (на отдельных участках и к глинистым), слагающим нижнюю часть разреза покровных отложений;

3) карстовые воды коренных пород, в т. ч. обвально-карстовых образований неоген-четвертичного возраста.

3. Современная планировочная организация территории

Современная планировочная структура района определилась его историческим развитием, местоположением и природными особенностями. Кунгурский муниципальный район – территориальное образование, располагающее  разнообразными территориальными ресурсами. Основным видом территориальных ресурсов являются земли, расположенные в  границах муниципального района. Значительная доля земель используется в различных целях.

Формирование территорий сельских поселений, в соответствии с действующим законодательством, производилось на основе закрепления границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Пермского края.

На территории Кунгурского района межселенных территорий нет. Таким образом, осуществлялось полное разграничение территорий района между сельскими поселениями.

В границах Кунгурского муниципального района образовано 19 поселений:

| N п/п | Наименование поселения | Число жителей на 01.01.12 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бырминское поселение с административным центром в с. Бырма | 1444 |
| 2 | Голдыревское поселение с административным центром в п. Голдыревский | 1967 |
| 3 | Ергачинское поселение с административным центром в п. Ергач | 2028 |
| 4 | Зарубинское поселение с административным центром в с. Зарубино. | 2132 |
| 5 | Калининское поселение с административным центром в с. Калинино | 2765 |
| 6 | Комсомольское поселение с административным центром в п. Комсомольский | 3419 |
| 7 | Кыласовское поселение с административным центром в с. Кыласово | 2360 |
| 8 | Ленское поселение с административным центром в с. Ленск | 2799 |
| 9 | Мазунинское поселение с административным центром в с. Мазунино | 1340 |
| 10 | Моховское поселение с административным центром в с. Моховое | 2734 |
| 11 | Насадское поселение с административным центром в с. Насадка | 821 |
| 12 | Неволинское поселение с административным центром в с. Неволино | 2501 |
| 13 | Плехановское поселение с административным центром в с. Плеханово | 2924 |
| 14 | Сергинское поселение с административным центром в с. Серга | 2223 |
| 15 | Тихановское поселение с административным центром в д. Теплая | 1113 |
| 16 | Троельжанское сельское поселение с административным центром в с. Троельга | 2467 |
| 17 | Усть-Турское поселение с административным центром в с.Усть-Турка | 2178 |
| 18 | Филипповское поселение с административным центром в с. Филипповка | 3569 |
| 19 | Шадейское поселение с административным центром в п. Шадейка | 2214 |

Большая часть земель района в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта), земля, занятая лесами и сельскохозяйственные угодья. Отнесение земель к различным категориям указывает на целевое использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного происхождения. Площадь в административных границах Кунгурского  района составляет 4,4 тыс. кв. км земель, которые распределены в соответствии с категориями следующим образом:

- 61,2 % - земли сельскохозяйственного назначения;

- 2,3%  -  земли населенных пунктов;

- 0,8% - земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;

- 32,1%  -  земли лесного фонда;

- 1,6%  - земли водного фонда;

- 0,2% - земли особо охраняемых природных территорий и земли запаса;

- 1,8% - земли запаса.

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

4.1. Основные положения

Кунгурский муниципальный район по группе ГО – не категорированный район.

Категорированные по ГО предприятия, организации и учреждения на территории района также отсутствуют.

В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 п.п. 1.1-1.7 территория района попадает в зону возможно сильного радиоактивного заражения от г. Кунгур, имеющего 3 категорию по ГО. При этом зона возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) составляет 100 км, а граница зон возможных слабых разрушений 7 км от границы проектной застройки г. Кунгур.

На территории района размещение складов  и баз ГСМ, складов и баз продовольствия, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников для  снабжения населения категорированных городов не предусматривается, но размещение указанных объектов в нем возможно.

Так как район находится в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) от г. Кунгур, имеющего 3 категорию по ГО, заблаговременно, в мирное время, должны быть проведены подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие защиту сельскохозяйственных животных в военное время от его воздействия.

Подготовительные мероприятия должны обеспечить возможный переход на соответствующий режим защиты в течение одних суток для непрерывного пребывания животных в животноводческих помещениях не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах должны быть оборудованы защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения необходимо предусмотреть защищенные резервуары. Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах следует предусмотреть специальные площадки. На фермах необходимо предусмотреть автономные источники электроснабжения.

На территории г. Кунгур расположена войсковая часть 63662, границы запретной зоны и запретного района которой утверждены Постановлением губернатора Пермской области от 11.07.2001 № 3-ДСП «Об утверждении границ запретной зоны и запретного района войсковой части 63662» и составляют 400 м и 3 км соответственно. Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Правовой режим запретной зоны и запретного района войсковой части устанавливается Постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 №135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов". Запретный район войсковой части 63662 выходит за границы г. Кунгур и включает территории Кунгурского муниципального района. На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества.

4.2. Противорадиационные укрытия

Согласно инвентаризации в Кунгурском муниципальном районе  защитных сооружений и противорадиационных укрытий нет.

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать 0,5 м², для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м², для санитарного узла – 0,02 м². Всего на одного укрываемого – 0,59 м².

Численность населения района на расчетный срок составит 43,0 тыс. человек. Подлежат укрытию 85 % от всего населения, или 36,55 тыс. человек.

Следовательно, учитывая, что рабочих и служащих на расчетный срок будет не более 21, 5 тыс. человек для населения района потребуется укрытий:

- по типу П-4: 0,59 × 21500 = 12685 м²

-  по типу П-5: 0,59 × 43000 = 25370 м²

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

- а) в подвальных помещениях:

- - одноэтажных жилых домов;

- - училищ;

- - школ;

- - детских садов;

- - домов культуры и др.

- б) в приспосабливаемых 1 этажах:

- - административных зданий, школ, училищ.

Проектирование противорадиационных укрытий осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Использование подвальных помещений по первому назначению:

- в одноэтажных жилых домах – для сельскохозяйственных нужд;

- в общественных зданиях – для хранения инвентаря, размещения подсобных помещений различного назначения.

Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется на дальнейших стадиях проектирования.

4.3. Транспортная инфраструктура

Основу транспортной сети района составляют железная дорога Пермь-Екатеринбург, а также автомобильные: участок автотрассы федерального значения Пермь-Кунгур – Екатеринбург, автодорога Пермь-Кунгур-Чусовой-Березники, дороги регионального и местного значения, имеющие твердое покрытие.

Плотность транспортной сети составляет: автодорог с твердым покрытием - 7,2 км/100 кв. км; с усовершенствованным покрытием - 1,96 км/100 кв. км. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог района равен 57,1 %. В последние годы строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в муниципальном районе не ведется.

Все населенные пункты района имеют непосредственную внешнюю связь автомобильным транспортом. По автомобильным дорогам осуществляется регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами района, а также с административным центром края и другими городами края.

Согласно Постановлению Правительства Пермского края № 84-п от 17.02.2011 г. по территории Кунгурского района проходят 7 автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

- Подъезд №1 к г. Кунгур от а/д Пермь-Екатеринбург, 3,804 км;

- Голдыри-Орда-Октябрьский, 1,3 км;

- Кукуштан-Чайковский, 20,784 км;

- Кунгур-Соликамск, 15,76 км;

- Семсовхоз-Кишерть-Красный Яр, 11,5 км;

- Калинино-Белая Гора, 11,207 км;

- «Пермь-Екатеринбург» -Калинино, 35,28 км.

Вдоль автомобильных дорог располагаются различные объекты транспортного обслуживания: АЗС, АГЗС, СТО, объекты придорожного сервиса.

Основные мероприятия по поддержанию объектов транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии на 2012-2020 гг. включают:

| Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту межпоселковых дорог |
| --- |
| Наименование дороги | Вид покрытия | Прот-ть, км | Вид мероприятий | Планируемые сроки |
| Подъезд № 2 к г. Кунгур от а/д Пермь-Екатеринбург | а/б | 7,623 | капитальный ремонт | 2013-2014 гг |
| «Кургур-Соликамск» - Песчанка, км 0-3 | а/б | 3,0 | капитальный ремонт | 2014 г |
| «Пермь-Екатеринбург» - Кыласово | а/б | 4,892 | капитальный ремонт | 2015 г. |
| «Малково – пос. Ильича», км 10-13+435 | ПГС | 3,435 | капитальный ремонт | 2016 г. |
| Серга – Будайки | а/б | 4,338 | капитальный ремонт | 2017 г. |
| «Кунгур-Ашап» - Троицкое | а/б | 1,74 | капитальный ремонт | 2018 г. |
| Троицкое-Колпашники, уч. Теплая-Троицкое | а/б | 1,96 | капитальный ремонт | 2019 г. |
| Троицкое-Колпашники | а/б | 3,5 | капитальный ремонт | 2020 г. |
| «Кунгур-Ашап», км 000+000-038+789 | а/б | 38,789 | капитальный ремонт | 2013-2020 гг. |
| Кунгур-Насадка, уч. Серга-Насадка | ПГС+а/б | 14,614 | реконструкция | 2015-2020 гг. |
| Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту мостов |
| Адрес местоположение моста | Протяженность, м | Вид мероприятий | Планируемые сроки |
| Автодорого «Пермь-Екатеринбург» - Жилино, км 2+467 | 75,00 | капитальный ремонт | 2012 г. |
| Автодорога «Троицкое-Одина», км 0+200 | 108,00 | капитальный ремонт | 2012 г. |
| Автодорога «Ленск-Змеевка» - Веслянка | 130,00 | капитальный ремонт | 2013 г. |
| Автодорога «Мазунино-Калинино» | 30,20 | реконструкция | 2014 г. |
| с. Усть-Турка | 30,00 | строительство | 2015 г. |
| Автодорога «Кунгур-Соликамск» - Комарово, км 1+788 | 44,25 | капитальный ремонт | 2015 г. |
| Автодорога «Бырма-В.Турка» - Каразельга, км 2+500 | 40,00 | капитальный ремонт | 2016 г. |
| Автодорога «Бырма-В.Турка» - Туркское лесничество, км 0+800 | 25,00 | капитальный ремонт | 2016 г. |
| д. Старое Село | 40,00 | строительство | 2016-2017гг. |
| Автодорога «Юговское-Бырма», км 8+784 | 37,15 | реконструкция | 2017 г. |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург» - Калинино – Бым, км 0+680 | 13,00 | реконструкция | 2017 г. |
| Автодорога «Нагорный-Плашкино», уч. Моховое-Плашкино, км 1+700 | 26,12 | реконструкция | 2018 г. |
| д. Шаква | 48,00 | реконструкция | 2018 г. |
| Автодорога «Кунгур-Ашап», км 29+920 | 31,00 | капитальный ремонт | 2019 г. |
| Автодорога «Кунгур-Ашап», км 36+937 | 92,18 | капитальный ремонт | 2019 г. |
| Автодорога «Кунгур-Ашап»- Ленск, км 3+279 | 40,50 | капитальный ремонт | 2019 г. |
| Автодорога «Кунгур-Насадка», км 5+152 | 59,20 | капитальный ремонт | 2020 г. |
| Автодорога «Кунгур-Насадка», км 20+470 | 41,20 | капитальный ремонт | 2020 г. |
| Автодорога «Кунгур-Насадка», км 43+144 | 50,12 | капитальный ремонт | 2020 г. |

Капитальный ремонт улично-дорожной сети

Капитальный ремонт улично-дорожной сети (капитальный ремонт тротуаров, лестниц, ямочный ремонт, обследования мостов, ПИР на капитальный ремонт автодорог) в развиваемых и сохраняемых населенных пунктах предусматривается осуществить на 2012-2020 годы с привлечением средств местного и краевого бюджетов.

Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети улучшит облик населенных пунктов поселений, позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, будет способствовать развитию инфраструктуры туризма.

4.4. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов района осуществляется из поверхностных водозаборов и от подземных источников — скважин, колодцев.

Характеристика существующих водозаборных сооружений на 01.04.2012г.

| Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность, куб. м. в сутки |
| --- | --- | --- |
| Водозаборные сооружения открытого типа |
| Ергачинское сельское поселение |
| Водозабор «Центральный» | пос. Ергач, ул. Новая | 25 |
| Водозабор | пос. Ергач, ул. Школьная | 15 |
| Водозабор «Сухая» | пос. Ергач, ул. Трактовая | 15 |
| Зарубинское сельское поселение |
| Поверхностный водозабор из р. Сылва | у бывшего н.п. Усть-Мечка | 240 |
| Ленское сельское поселение |
| Дренажная система В.Талица | д. Верхняя Талица | 1440 |
| Водонапорная башня | д. Веслянка | 75 |
| Мазунинское сельское поселение |
| Скважина, водонапорные башни | юго-западнее с. Юговское | 50,59 |
| Моховское сельское поселение |
| оз. Дейково | д. Дейково |  |
| Плехановское сельское поселение |
| Водозабор | вблизи с. Плеханово | 150 |
| Сергинское сельское поселение |
| Водозабор | вблизи с. Серга | 1000 |
| Шадейское сельское поселение |
| Водозабор | вблизи пос. Шадейка | 1200 |
| Водозаборные сооружения подземные |
| Бырминское сельское поселение |
| Арт. скважина | с. Бырма | 142 |
| Арт. скважина | с. Бырма | 50 |
| Арт. скважина | с. Бырма | 50 |
| Арт. скважина | д. Ключ | 36 |
| Арт. скважина | д. Подъельничная | 26 |
| Арт. скважина | д. Березовка | 60 |
| Арт. скважина | д. Березовка | 62 |
| Арт. скважина | д. Красный Берег | 64 |
| Арт. скважина | д. Савлек | 72 |
| Арт. скважина | п. Татарская Шишмара | 86 |
| Голдыревское сельское поселение |
| Водопровод | пос. Голдыревский | 8,42 км |
| Водонапорная башня БР-50 (2 шт.) | пос. Голдыревский | 50 куб. м. |
| Арт. скважина | пос. Голдыревский | 70 м |
| Арт. скважина | пос. Семсовхоз, северо-восточнее ЗАО «Кунгурская ПМК-2» | 95 м |
| Зарубинское сельское поселение |
| Подземный водозабор | вблизи н.п. Большое Поле | 144 |
| Подземный водозабор | у с. Каширино | 144 |
| Подземный водозабор | у с. Кинделино | 144 |
| Подземный водозабор | у с. Зуята | 144 |
| Калининское сельское поселение |
| Водозаборная скважина | с. Калинино, ул. Ленина | 110 |
| Водозаборная скважина | с. Калинино, ул. 8 Марта | 25 |
| Водозаборная скважина | п. Подсобное хозяйство | 20 |
| Водозаборная скважина | д. Белая Гора | 15 |
| Комсомольское сельское поселение |
| Водозаборная скважина | п. Комсомольский | 92 |
| Кыласовское сельское поселение |
| Скважина | северо-западнее д. Кирьяны | 613 |
| Мазунинское сельское поселение |
| Скважина, водонапорные башни | с. Мазунино, урочище «Марковая гора» | 56,63 |
| Водозабор «Талица» | 4км северо-западнее с. Мазунино, урочище «Талица» |  |
| Моховское сельское поселение |
| Водопровод | с. Моховое | Забор воды из городских сетей |
| Водопровод | д. Поповка | Забор воды из городских сетей |
| скважины в домах |  |  |
| Насадское сельское поселение |
| Водозаборная скважина | с. Насадка | 4,5 кВт, 10 м3/час |
| Водозаборная скважина | с. Насадка | 4,5 кВт, 6 м3/час |
| Водозаборная скважина | д. Моховое | 7,3 кВт, 6 м3/час |
| Водозаборная скважина | пос. Ильича | 4,5 кВт, 10 м3/час |
| Водозаборная скважина | пос. Ильича | 4,5 кВт, 10 м3/час |
| Водозаборная скважина | 1,3 км восточнее д. Кокшарово | 4,5 кВт, 6 м3/час |
| Плехановское сельское поселение |
| Скважина | восточнее с. Плеханово | 200 |
| Скважина | с. Плеханово | 200 |
| Тихановское сельское поселение |
| Водозаборная скважина | д. Теплая |  |
| Троельжанское сельское поселение |
| Водонапорная башня | с. Троельга, ул. Уральская | 240 |
| Водонапорная башня | с. Троельга, пер. Солнечный | 240 |
| Водонапорная башня | д. Вачегино | 240 |
| Водонапорная башня | д. Кужлево | 240 |
| Водонапорная башня | д. Нивино | 240 |
| Водонапорная башня | д. Ерши | 240 |
| Сергинское сельское поселение |
| Скважина | д. Гари | 50 |
| Скважина | д. Стерлягово | 25 |
| Скважина (5 шт.) | д. Б. Одина | 1000 |
| Усть-Турское сельское поселение |
| Арт. скважина № 61 | 10м к югу от с. Усть-Турка, берег р. Турка. | 240 |
| Арт. скважина | с. Усть-Турка, берег р. Турка | 240 |
| Арт. скважина | с. Баташи | 240 |
| Арт. скважина | 40м южнее д. Бажуки | 240 |

С целью улучшения обеспечения населения водой необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство межпоселкового водопровода Елесино-Ергач-Шадейка;

- строительство водопровода 1,2 км в районе строящихся коттеджей в п. Комсомольский;

- строительство водопровода г. Кунгур-с. Плеханово;

- строительство водопровода Нагорный-Поповка (Моховское с.п.);

- приведение в соответствие с требованиями СанПиН существующих водозаборных сооружений в населенных пунктах района,

- реконструкция, капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей в с. Юговское (Мазунинское поселение), д. Моховое, п. Ильича (Насадское поселение), с. Филипповка, с. Кыласово, д. Новоселы, д. Подъельники (Кыласовское поселение), в населенных пунктах Бырминского, Зарубинского сельских поселений.

В целях предохранения воды от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны для водоемов.

Для обеспечения устойчивого и безопасного водоснабжения населения в чрезвычайных ситуациях службой эксплуатирующей систему хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть составлена схема водоснабжения района, отвечающая требованиям «Инструкции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» ВСН ВК4-90, с указанием всех действующих объектов (водозаборы, насосные станции, ВС, РПВ, водонапорные башни и др.) при различных режимах работы: в условиях штатной эксплуатации, при отключении в определенной последовательности отдельных водопотребителей – промпредприятий, коммунально-бытовых служб, жилья и др., при снижении производительности СХПВ, при выключении из работы части или всех водозаборов и подключении резервных скважин с указанием мест разбора воды в передвижную тару и РПВ, водоотводов и магистралей и др.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены.

Водоотведение

Большинство населенных пунктов района централизованных канализационных сетей и очистных сооружений не имеют. В настоящее время большинство поселений Кунгурского района не имеет комплекса очистных сооружений. Кроме того объем поступающих на существующие очистные сооружения сточных вод превышает проектную производительность в 1,5-2 раза, что допускает  поступление неочищенных стоков в водозаборы хозяйственно-питьевого назначения.

Очистные сооружения г. Кунгура расположены на территории района - в Моховском сельском поселении. По своему назначению являются общегородскими сооружениями и служат для полной биологической очистки сточных вод от населения города и предприятий. Эксплуатацией КОС (комплексом очистных сооружений) занимается МУП «Водоканал». Мощность очистных сооружений — 15000 куб.м/сут.

Характеристики очистных сооружений Кунгурского района

| Поселение | Месторасположение | Мощность (тыс. м3/сут.) | Износ (%) | Собственник | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольское | п. Комсомольский | 1,7 | 81 | ОАО ПТФ «Комсомольская» | биологич. |
| Моховское | вблизи г. Кунгур | 15 | 41 | МУП «Водоканал» | биологич. |
| Плехановское | с. Плеханово | 0,7 | 80 | Солохин В.Г. | биологич. |
| Шадейское | п. Шадейка | 0,4 | 55 | ОАО АПК «Кунгурский» | биологич. |

К первоочередным мероприятиям по обеспечению водоотведения относятся:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий;

В том числе запланировано реконструкция биологических очистных сооружений с. Плеханово, строительство канализационного коллектора и очистных сооружений в пос. Семсовхоз и реконструкция канализационных сетей с. Моховое.

Электроснабжение

Услуги энергоснабжения на территории Кунгурского района осуществляет филиал ОАО «МРСК – Пермэнерго» Кунгурские электрические сети. По территории Кунгурского района проходят высоковольтные линии 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ, расположено 13 питающих электростанций. Состояние оборудования центров питания и электрических сетей района можно назвать удовлетворительным.

Размещение и параметры объектов электроснабжения районного значения определяются существующим состоянием систем электроснабжения и планируемыми изменениями в использовании энергоресурсов в связи с размещением объектов капитального строительства.

Ключевыми направлениями развития энергосистемы района являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- -модернизация существующих подстанций;

- -внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.); экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.); замещение используемой энергии на альтернативные источники.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов, общественных зданий и сооружений, промышленных предприятий осуществляется от муниципальных и производственных котельных, индивидуальных домов от собственных источников тепла (котельных, печей).

Обеспечение тепловой энергией потребителей района на перспективу предусматривается следующим:

•	 в поселках, сельских населенных пунктах, учреждениях – от промышленных, районных, групповых и индивидуальных котельных;

•	 малоэтажная застройка – от индивидуальных генераторов, работающих на газе.

Учитывая недостаточную пропускную способность тепловых сетей необходимо решить проблему оптимизации сетей и сооружений теплоснабжения населенных пунктов района, капитального ремонта и строительства отдельных, интенсивно используемых, участков сетей, с учетом перспективной застройки. С этой целью необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция газовых котельных: п. Комсомольский, п. Шадейка, с. Серга, с. Неволино, с. Зуята, с. Калинино;

- перевод котельных на современные парогазовые установки;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

Газоснабжение

Газоснабжение района осуществляется природным и сжиженным газом. В Кунгурском районе частично газифицировано 48 населенных пунктов в 15 поселениях. Не газифицированы Бырминское, Насадское, Сергинское и Тихановское поселения, население использует привозной газ в баллонах для хозяйственных нужд.

Для обеспечения стабильного и надежного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения, необходимы следующие мероприятия:

- - строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах;

- -газификация жилого фонда и объектов социального, бытового и производственного назначения;

- - внедрение новых ресурсосберегающих технологий;

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации, относятся:

- низкая внутренняя норма доходности проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа и большой удаленностью не газифицированных потребителей от существующих систем газораспределения;

- ростом штрафа на транспортировку природного газа, устанавливаемого газораспределительными организациями для конечных потребителей, что вызвано увеличением затрат на эксплуатацию газораспределительной сети.

На территории Кунгурского района планируются следующие первоочередные мероприятия:

- строительство газопровода низкого давления для населения с. Серга;

- газификация д. Брод, д. Парашино, д. Полетаево;

- дальнейшая газификация населенных пунктов: с. Ленск, д. Шаква, пос. Шадейка, п. Семсовхоз, п. Садоягодное, с. Калинино, д. Тихановка пос. Бымок, с. Зарубино, с. Зуята, д. Кочебахтино, д. Уфа, д. Ботово, д. Ергач, д. Черепахи, д. Шавкуново.

- строительство распределительных сетей в п. Ергач, с. Кыласово, п. Комсомольский, д. Комарово, д. Гробово, д. Мичково, д. Любимово, с. Серга, д. Саркаево, с. Ленск, п. Бымок, с. Калинино, д. Шаква, с.Т ихановка, с. Троицк

Мероприятия на долгосрочный период:

- строительство межпоселкового газопровода Неволино – Тихановка,

- строительство межпоселковых газопроводов Троельга – Кужлево, Белая гора – Бым, Бым - Ерши.

Развитие газоснабжения района должно выполняться на основе краевых и районных целевых программ, что позволит привлечь федеральные и краевые бюджетные средства.

Телефонизация

На территории района действуют 20 телефонных станций, имеющие незадействованные емкости. У абонентов АТС имеется возможность подключения к сети интернет. На территории Кунгурского района расположены вышки сотовой связи, обеспечивающие устойчивый сигнал операторов «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Utel» в крупных населенных пунктах.

4.5. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций природного характера

### 4.5.1. Геологические условия

К опасным геологическим условиям на территории Кунгурского района отнесены: карст, овражная эрозия, абразия, суффозия.

Карст. Кунгурский район находится в районе развития карста – опасного геологического процесса, проявление которого в виде провалов на поверхности и образование подземных полостей, осложняет условия  строительства и эксплуатации зданий и объектов городской инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может впоследствии привести к возникновению как локальных, так и региональных социально-экономических проблем связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, нефтепроводов и появление аварийных, вплоть до полной непригодности для эксплуатации, жилых и нежилых помещений.

На карстоопасной территории все инженерно-геологические и сопутствующих им инженерно-геодезические и инженерно-гидрологические изыскания должны производиться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям  для строительства.

Основными задачами инженерно-геологических изысканий в карстовых районах являются:

- установление степени опасности воздействия карста на сооружения, экологическую и социально-экономическую обстановку (включая психологические, эстетические и другие аспекты);

- составление прогноза развития карста на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

- определение возможности активизации карста в процессе эксплуатации проектируемых объектов под влиянием техногенных воздействий;

- выработка общей стратегии и конкретных рекомендаций для проектной подготовки мероприятий по противокарстовой защите (ПКЗ).

Абразия. В Кунгурском районе 89 км береговой линии подвержено процессам переработки берегов разных типов, которые различаются по скорости отступания.  По скорости линейного отступания берегов, процессы переработки берега подразделяются на следующие типы:

- абразионный-обвальный, территория которого относится к опасным территориям и протяженность вдоль береговой линии составляет 2,8%;

- абразионный-обсыпной, территория которого относится к опасным территориям  и протяженность вдоль береговой линии составляет 3,3%;

- абразионный-оползневый (обвально-обсыпной), территория которого относится к умеренно опасным территориям и протяженность вдоль береговой линии составляет 4,4%;

- карстовый, абразионный-оползневый, протяженность которого вдоль береговой линии составляет 27,6%;

- аккумулятивный (низкий берег затопления), протяженность которого вдоль береговой линии составляет 61,9%.

Эрозия. Для Кунгурского  района распространенными инженерно- геологическими процессами являются также эрозионные процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод в результате паводков (оврагообразование), подмыва и обрушения берегов. Наиболее сильно проявляется овражная эрозия и речная. Активность проявления опасных инженерно-геологических процессов в Кунгурском районе очень высокая.

Для замедления эрозионных процессов на территории района предлагается:

1. Разработать экологические требования, режимы и  ограничения в использовании земель.

2. Провести работы по агроэкологическому зонированию территорий.

В рамках последнего, необходимо выделить земли, пригодные для выращивания районированных сельскохозяйственных культур. Это, в основном, плодородные пахотные земли с уклоном не более 20 %о. Далее выделить пахотные земли для сплошного сева (многолетние травы, зерновые и т.п.) с уклоном массивов, не превышающих 4-50 %о, а затем земли, постоянно используемые под выпас скота и сенокошения. Они должны быть постоянно залужены и расположены на более крутых склонах до 7-100 %о и более.

При необходимости возможна разработка рабочих проектов внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий, содержание которых должно включать  оценку агроэкологических, агромелиоративных, технологических и других свойств территории, включая оценку эрозионной опасности.

Кроме этого, территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с инженерно-геологическими процессами, должны устанавливаться при разработке генеральных планов населенных пунктов района.

### 4.5.2. Гидрологические условия.

Наиболее опасные гидрологические явления наблюдаются на реках Кунгурского района в периоды весеннего половодья и паводков, а также замерзания рек осенью, ледостава, вскрытия. На реках района наблюдения за водным режимом проводят на водомерных постах на р. Сылва в д. Подкаменное (пост ЦГМС Пермского края), с. Филипповка (пост Уральского филиала Академии наук).

В случае высокого уровня воды на реках в зону затопления (подтопления) по данным многолетних наблюдений попадают:

- Филипповское поселение (д. Беркутово, д. Песчанка, с. Филипповка);

- Моховское сельское поселение (д. Подкаменное, д. Дейково, с. Сылвенск, д. Плашкино);

- Неволинское сельское поселение (д. Сухая речка,  д. Новая, д. Болотово, д. Мериново);

- Ергачинское сельское поселение (д. Казаево);

- Плехановское сельское поселение (с. Плеханово, д. Брод, д. Паршино).

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод в районе построено 5100 м защитных дамб (1300 м в д. Болотово и д. Мериново, 1000м в с. Филипповка, 2550м в с. Сылвенск). Дамбы находятся в удовлетворительном состоянии и могут выдержать подъем воды до 7,0-7,5 м.

Границы территорий, подверженных риску затопления паводковыми водами должны быть определены при разработке генеральных планов поселений и населенных пунктов.

4.5.3. Метеорологические условия

К неблагоприятным метеорологическим явлениям на территории района относятся:

- - туман;

- - грозы;

- - шквалистые ветры (возможность ураганов);

- - заморозки;

- - гололед;

- - снегопады.

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.

Для предотвращения ЧС метеорологического характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- - своевременное оповещение населения о ЧС;

- - своевременная организация контроля над транспортными потоками;

- - контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

- - создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

- - применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- - посадка лесонасаждений для защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов. На участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, необходимо создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

4.6. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

### 4.6.1. Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах района являются:

- - нарушение правил дорожного движения;

- - неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- - недостаточное освещение автодорог;

- - низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Потенциально опасными объектами транспортной инфраструктуры Кунгурского муниципального района являются некоторые участки автомобильных и железных дорог:

Участки автомобильных и железных дорог, где наиболее вероятно возникновение ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург» | 56 – 65 км | асфальтобетон | Открытый участок, подвержен воздействию сильных госп. ветров |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург» | 70,76,78 км | асфальтобетон | Крутой вираж – невписание в поворот |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург» | 78 км | асфальтобетон | Мост (р.Шадейка), сужение дороги, возмож. столкновения |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург» | 85 км | асфальтобетон | Мост (р.Ирень), сужение дороги, возмож. столкновения |
| Автодорога «Пермь-Екатеринбург | 90 – 100 км | асфальтобетон | Столкновения из-за превышения скорости и сложн. дор. сети |
| Ж/дорога «Пермь-Екатеринбург» | Ст.Чикали | __ | столкновения с ж/д транспортом |
| Ж/дорога «Пермь-Екатеринбург» | Ст.Ергач | __ | столкновения с ж/д транспортом |

На этих участках более вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций при прохождении  ж/д и автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Токсичные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 |
| Хлор | 1,6 | 1,00 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, м | Площадь зоны поражения, м² |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода автодорогами населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и уполномоченными органами определяются маршруты и время перевозок.

Кроме перечисленных опасных транспортных объектов на территории поселения находятся транспортные узлы и железнодорожные переезды, где наиболее  вероятны ДТП и аварии:

Основные транспортные узлы территории

| Вид транспортного узла | Местоположение | Состав участников движения |
| --- | --- | --- |
| Двухуровневая развязка автодорог | Автодорога «Пермь-Екатеринбург» 83 км | автотранспорт |
| Узел автомобильных дорог | Автодорога «Пермь-Екатеринбург» 64-67 км | автотранспорт |
| Узел автомобильных дорог | Автодорога «Пермь-Екатеринбург» 96-100 км | автотранспорт |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

­	Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

­	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

­	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

­	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

­	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

­	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

­	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Основные железнодорожные переезды

| Вид железнодорожного переезда | Местоположение | Оборудование переезда |
| --- | --- | --- |
| В одном уровне | с. Кыласово | оборудован (шлагбаум, УЗП) |
| В одном уровне | п. Ергач (1509км) | оборудован (шлагбаум, УЗП) |
| В одном уровне | п. Ергач (1511км) | оборудован (шлагбаум, УЗП) |
| В одном уровне | п. Шадейка | оборудован (шлагбаум, УЗП) |
| Путепровод | д. Моховое | оборудован |
| Путепровод | д. Мериново | оборудован |
| Туннель | д. Мартыново | оборудован |
| Туннель | д. Курашимский разъезд | оборудован |
| Туннель | д. Кирьяны | оборудован |
| Туннель | д. Саркаево | оборудован |
| Туннель | д. Камышево | оборудован |
| Туннель | д. Турай | оборудован |
| Туннель | д. Бабина Гора | оборудован |
| Туннель | д. Кисели | оборудован |
| Туннель | д. Болотово | оборудован |
| Туннель | д. Зыковка | оборудован |
| Туннель | д. Долматы | оборудован |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге, перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо выполнить мероприятия:

- - оборудовать все основные железнодорожные переезды в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения»;

- - устранить все имеющиеся несанкционированные переезды через ж/д полотно и не допустить появления новых переездов;

- - своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслуживание ж/д путей и полосы отвода;

- - оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды дежурными постами.

4.6.2. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения. Для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения необходимо выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- - замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- - реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- - организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- - перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- - закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- - создание устойчивой системы теплоснабжения населенных пунктов путем соединения теплотрасс от котельных между собой.

### 4.6.3. Аварии на гидротехнических сооружениях

Гидротехнические сооружения (ГТС) включают плотины, дамбы, берегоукрепления, - другие объекты.

На территории Кунгурского района расположено 47 гидротехнических сооружения, из них: водохранилищ и прудов – 44 шт.; дамб – 3 шт. Согласно СНиП 2.06.01-86 все плотины, расположенные на территории Кунгурского района относятся к IV классу капитальности, а защитные дамбы относятся к III классу капитальности.

В Кунгурском районе гидротехнические сооружения, подлежащие декларированию отсутствуют.

К потенциально опасным отнесены ГТС прудов:

- на р. Сергинка в д. Кислово (V класс опасности), полный объем 0,38 млн.куб.м, площадь 28 га, средняя глубина 1,4 м, техническое состояние удовлетворительное (в 2007 произведён капитальный ремонт); ущерб от затопления-размыва а/д Кунгур-Насадка по с.Серга – 1000 м, ущерб жилому фонду – д.Выползово, 20 домов с.Серга (ул. Заречная, ул. 1 Мая, ул. Набережная).

- на р. Б.Юг в с. Калинино, техническое состояние удовлетворительное.

Первоочередными мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях района являются:

Первоочередными мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях района являются:

- ремонт водосбросов и плотин на прудах, предназначенных для пожаротушения в д.Бажуки, в д. В.Мельница, в д. Мясниково.

- ремонт водосброса и укрепление низового откоса плотины на р. Бым  в селе Ленск;

- капитальный ремонт защитной дамбы в д. Филипповка и в д. Сылвенка.

### 4.6.4. Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории Кунгурского района эксплуатируется около 50 опасных производственных объектов, которые относятся к различным отраслям промышленности. Наиболее опасными являются следующие:

- - нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты;

- - объекты нефтепроводного транспорта;

- - объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- - АЗС;

- - АГЗС;

- - другие объекты.

Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности включают:

- - месторождения нефти и газа, фонды скважин;

- - магистральные нефтепроводы и продуктопроводы;

- - технологические трубопроводы;

- - системы сбора, хранения и перекачки нефти и газа;

- - базы, пункты, склады, хранящие нефть и нефтепродукты;

- - другие объекты.

В Кунгурском районе разведаны 15 нефтяных и 7 газовых месторождений, из них разработка ведется на 7 нефтяных (Туркинское, Гарюшкинское, Кыласовское, Лазуковское, Ергачинское, Ильичевское и Троельжанское) и на 5 нефтегазовых месторождениях, эксплуатацию которых  осуществляют  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Урал Ойл», ЗАО «ПермТОТИнефть».

Объекты добычи, хранения и перекачки нефти на территории Кунгурского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Тип вещества | Место расположения | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд скважин | нефть | Туркинское месторождение | ЗАО «ПермТОТИнефть» |
| 2 | Фонд скважин | нефть | Гарюшкинское месторождение | ЗАО «ПермТОТИнефть» |
| 3 | Фонд скважин | нефть | Кыласовское месторождение | ООО «Урал Ойл» |
| 4 | Фонд скважин | нефть | Лазуковское месторождение | ООО «Урал Ойл» |
| 5 | Фонд скважин | нефть | Ергачинское месторождение | ООО «Урал Ойл» |
| 6 | Фонд скважин | нефть | Троельжанское месторождение | ООО «Урал Ойл» |
| 7 | Парк резервуарный | нефть | Кыласовское месторождение | ООО «Урал Ойл» |
| 8 | Станция перекачки нефти - 84 | нефть | нет данных | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» |
| 9 | Станция перекачки нефти - 91 | нефть | нет данных | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» |
| 10 | ДНС «Гарюшки» | нефть | д.Гарюшки | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» |
| 11 | ДНС - 103 | нефть | нет данных | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» |
| 12 | ДНС - 106 | нефть | с.Мазунино | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» |
| 13 | Нефтеперекачивающая станция | нефть | с. Кыласово | АК «Транснефть» |

Магистральные нефтепроводы эксплуатируются Пермским районным нефтепроводным управлением АК «Транснефть» ООО «Северо-западные магистральные трубопроводы».

Магистральные нефтепроводы и нефтепроводы товарной нефти на территории Кунгурского муниципального района

| № п/п | Наименование трубопровода | Давление, атм | Диаметр, мм | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кыласово - ПНОС | 32 | 377 | 100 |
| 2 | УППН«Кокуй» - УППН«Кыласово» | 32 | 377 | 100 |
| 3 | УПСВ«Троельга» - ТХУ«Кыласово» | 32 | 377 | 100 |
| 4 | Нефтепровод Ожгинского нефтяного месторождения (ЗАО «Уралнефтесервис») | 16 | 159 | 75 |
| 5 | «ДНС «Ильичёвка» -УППН «Кыласово» | 16 | 159 | 75 |

Сборные, выкидные внутрипромысловые нефтепроводы и технологические трубопроводы нефтегазовых месторождений эксплуатируются добывающими  организациями.

Базы, пункты, склады, хранящие нефть и нефтепродукты эксплуатируются различными организациями, наиболее крупными из которых являются ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтепродукт», ЗАО «Уральская нефтяная компания».

Объекты газопроводного транспорта включают:

- - магистральные газопроводы, газопроводы-отводы;

- - объекты обеспечения (ЛПУмг, ГКС, ГРС, АГНКС и т.д.);

- - другие объекты.

Магистральные газопроводы эксплуатируются Бардымским ЛПУмг ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром».

Магистральные газопроводы на территории Кунгурского муниципального района.

| № п/п | Наименование газопровода | класс | Давление, атм | Диаметр, см | Мин. разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МГ «Ямбург-Поволжье» | 3 | 55 | 1220 | 300 |
| 2 | МГ «Ямбург-Елец 2» | 3 | 55 | 1220 | 300 |
| 3 | МГ «Ямбург -Западная граница» | 3 | 55 | 1220 | 300 |
| 4 | МГ «СРТО - Урал» | 3 | 55 | 1020 | 300 |
| 5 | Система транспорта природного газа с ГКС «Кокуй» |  | 55 | 529 | 150 |
| 6 | Система транспорта попутного газа с ГКС «Кокуй» |  | 55 | 529 | 150 |

Межпоселковые газопроводы на территории Кунгурского муниципального района

| № п/п | Наименование газопровода | Давление, МПа | Диаметр, см | Мин. разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный межпоселковый газопровод «Троельга» | 7,5 | 300 | 100 |
| 2 | Межпоселковый газопровод «с. Плеханово - с. Зарубино» | 5,6 | 219 | 100 |
| 3 | Межпоселковый газопровод «с. Зарубино - с. Серга» | 5,6 | 159 | 100 |

Объекты обеспечения транспортировки и хранения газа  (ЛПУмг, ГКС, ГРС, АГНКС и т.д.) эксплуатируются линейным производственным управлением магистральных газопроводов «Бардымское» ООО «Пермтрансгаз». Для обеспечения безопасности применения газа производится его смешивание с одоратором.

Объекты обеспечения транспортировки и хранения газа на территории Кунгурского муниципального района

| № п/п | Наименование КС (ГРС) | Площадь (га) | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКС «Комсомольская» | 1,2 | 350 |
| 2 | ГРС «Филипповская» | 0,3 | 300 |

Противопожарные мероприятия

В настоящее время противопожарная безопасность Кунгурского муниципального района обеспечивается силами пожарной охраны краевого  и  муниципального подчинения, а также пожарными формированиями промышленных предприятий и других организаций. Места их дислокации в основном соответствуют требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Силы и средства по ликвидации пожаров в Кунгурском районе, приведены в таблице.

Размещение сил и средств по ликвидации пожаров на территории Кунгурского муниципального района

| № п/п | Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Мощность (кол-во техники), ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-143 ГУ 13-ОФПС | г. Кунгур | 2 |
| 2 | МПО Бырминского сельского поселения | с. Бырма | 1 |
| 3 | МПО Зарубинского сельского поселения | с. Зарубино | 1 |
| 4 | ПЧ-42 ГККУ 22-ОППС | с. Калинино | 2 |
| 5 | ВПК ОАО ПФ "Комсомольская" | пос. Комсомольский | 1 |
| 6 | ПЧ 139 ГККУ 22-ОППС | с. Кыласово | 2 |
| 7 | МПО Ленского селького поселения | с. Ленск | 1 |
| 8 | Подразделение МПО | с. Мазунино | 1 |
| 9 | МПО Моховского сельского поселения | с. Моховое | 1 |
| 10 | МПО Насадского сельского поселения | с. Насадка |  |
| 11 | ПЧ-43 13ОГПС ГУ МЧС | с. Серга | 2 |
| 12 | ПЧ-60 ГККУ 2-ОППС | с. Троельга | 2 |
| 13 | МПО Тихановского сельского поселения | с. Троицк | 1 |

Часть населенных пунктов Бырминского, Голдыревского, Зарубинского, Ленского, Троельжанского и Шадейского сельских поселений не входят в нормативную зону обеспечения существующих пожарных подразделений. Для обеспечения  пожарной безопасности, в Кунгурском муниципальном районе необходимо дополнительное размещение пожарных частей в пос. Голдыревский, пос. Шадейка, с. Бым, а также организация добровольных пожарных дружин в д. Березовка (Бырминское поселение), д. Осташата (Зарубинское поселение), д. Блины (Ленское поселение), пос. Ильича (Насадское поселение).

Проектом рекомендуется организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам нефте- и газодобывающей промышленности, к объектам хранения и транспортировки нефти и газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5л/с на один пожар.  Необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1 гидранту на каждые 200 метров жилой низкоэтажной застройки.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период  лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне (с. Бырма, д. Березовка, д. Блины, п. Бымок, д. Богородск, и др.). Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

4.6.5. Анализ условий возникновения и развития аварий

Анализ свойств опасных веществ, обращающихся на опасных производственных объектах, условий ведения технологических процессов и изучения опыта крупных аварий, позволяют утверждать, что в процессе эксплуатации оборудования не исключена возможность его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива – диффузное горение паров ЛВЖ и ГЖ;

- взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемещенных газов или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями;

- образование токсоволн – распространение и дрейф облаков опасных химических веществ в атмосфере.

Горение проливов, хлопки, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещении. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию.

Не исключена возможность разрушения трубопроводов вследствие гидроударов при быстром открывании или закрывании запорной арматуры.

Возможно также возгорание паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ при вскрытии оборудования или отдельных участков трубопроводов при подготовке к ремонту или при проведении ремонтных работ.

Выброс жидкого хлора и аммиака сопровождается образованием первичного токсичного облака и проливом жидкости с температурой, близкой к точке кипения, с последующим образованием вторичного облака вследствие испарения хлора и аммиака с поверхности пролива.

События, способные привести к возникновению и развитию аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах и коммуникациях, могут быть разделены на три группы:

Первая группа опасностей – это внешние воздействия техногенного и природного характера:

Перебои в подаче электроэнергии.

При отсутствии или перебоях в подаче электроэнергии технологические процессы прекращаются в соответствии с действующими инструкциями по безопасной эксплуатации. Анализ ситуации показывает, что при исправных системах контроля, своевременных действиях персонала остановка может быть проведена без возникновения опасных ситуаций.

Опасности, связанные с соседними производствами или объектами.

При подходе взрывоопасного облака к зданию оно может попасть по линии воздухозабора к вентилятору и воспламениться. Таким образом, здание является, по сути, постоянно действующим источником зажигания и при определенных обстоятельствах может способствовать воспламенению или взрыву образовавшихся парогазовых облаков. При выходе взрывоопасного облака за пределы территории предприятия возможными источниками воспламенения могут являться проходящие транспортные средства.

Природные опасности и диверсии.

При высокой температуре окружающей среды в летнее время значительно возрастает давление насыщенных паров ЛВЖ, ГЖ в оборудовании, что влечет за собой увеличение опасности последствий разгерметизации оборудования и трубопроводов. При низкой температуре окружающей среды при наличии влаги или конденсата в оборудовании и трубопроводах возможно образование ледяных пробок, что приведет к разрушению трубопровода и арматуры под их механическим воздействием.

Вторая группа опасностей – ошибочные действия персонала.

В процессе заполнения емкостей, мерников опасных производственных объектов (АЗС, АГЗС) не исключена возможность их переполнения. Такая ситуация может быть реализована при невнимательности персонала. Переполнение емкости представляет серьезную угрозу, так как большие количества ЛВЖ, ГЖ, ГГ будут поступать в окружающую среду.

Кроме того, в случае перевозки ОХВ автотранспортом возможны аварийные ситуации на дороге вследствие невнимательности водителя автотранспорта, которые приведут к аварийной разгерметизации контейнера с ОХВ.

Третья группа опасностей – отказы оборудования.

Возможными причинами разгерметизации является ослабление фланцевых соединений или их неправильная затяжка, дефекта материалов оборудования, трубопроводов, прокладок.

Последствия этих событий могут привести как к незначительным по продолжительности утечкам ЛВЖ, ГЖ, ГГ, так и к полному разрушению оборудования с залповым выбросом большого количества опасного вещества.

Образование факелов при воспламенении горючих ЛВЖ, ГЖ, ГГ, воздействие их на оборудование и строительные конструкции могут приводить к разгерметизации оборудования, попадающего в зону их воздействия, и приводить к разрушению оборудования с выбросом массы, которая непосредственно находится в оборудовании и ее воспламенению. В результате конечные последствия будут определяться характером взрыва массы продукта, вышедшего из оборудования.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях и потенциально опасных объектах

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- - пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- - пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- - пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

- - образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зоны мгновенного поражения пожара - вспышки);

- - образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- - образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- - образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на автотранспорте (при перевозке СУГ, ГЖ и АХОВ автомобильным транспортом):

- - аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- - аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- - аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- - токсическое поражение АХОВ

- - тепловое излучение при воспламенении различного топлива;

- - воздушная ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива;

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих методик:

- - ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методика контроля»;

- - «Аварии и катастрофы. Предупреждения и ликвидация аварий» в 4-х книгах;

- - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности»;

- - РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- - «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2;

- - РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности»;

- - РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости. Поэтому именно эти варианты аварий положены в основу следующих типовых сценариев.

1. Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном и автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Данные:

- количество участвующего в аварии аммиака на железнодорожном транспорте

- Q =43,0 т (83% от объема цистерны);

- количество участвующего в аварии хлора на железнодорожном транспорте;

- Q =57,5 т (80% от объема цистерны);

- количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте

- Q=3,81 т (83% от объема цистерны);

- количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте

- Q=1,0 т;

- плотность аммиака

- d=0,681 т/м;

- плотность хлора

- d= 1,553 т/м;

- толщина слоя, участвующего в аварии вещества

- h=0,05 м.

Порядок оценки последствий аварий

- Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

- Q=K K K KQ,

- где K, K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т.

- Эквивалентное количество участвующего вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

- Q=(1 - K) K K K K KKQ/(h d),

- где K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т;

- h – толщина слоя АХОВ, м;

- d – плотность АХОВ, т/м.

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь фактического заражения, км | Время подхода АХОВ к объекту, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 5 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |
| 2 | Железная дорога | Аммиак | 43,0 | 6,6 | 3,82 | 5 |
|  |  | Хлор | 57,5 | 7,47 | 4,9 |  |

Определение времени подхода облака АХОВ к проектируемому объекту

Время подхода облака зараженного воздуха к населенным пунктам зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов СДЯВ при авариях (разрушениях) на химических опасных объектах и транспорте»);

- t=X/V,

- где t – время подхода, час;

- X – расстояние от источника заражения до микрорайона, км;

- V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час, определяется по HL 52/04/253-90.

Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения

Потери населения в результате аварий, связанных с выбросом АХОВ, будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).

Значение ингаляционной токсодозы

| Опасное химическое вещество | Ингаляционная токсодоза |
| --- | --- |
| Хлор | Смертельная токсодоза – 6 мг мин/л Пороговая токсодоза – 0,6 мг мин/л |
| Аммиак | Смертельная токсодоза – 100 мг мин/л Пороговая токсодоза – 15 мг мин/л |

Структура возможных потерь населения

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Степень поражения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкая | Средняя, тяжелая | Со смертельным исходом |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 58 | 43 | 29 |
|  |  | Хлор | 502 | 376 | 251 |
| 2 | Железная дорога | Аммиак | 948 | 710 | 474 |
|  |  | Хлор | 1216 | 912 | 608 |

2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном и автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны. Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр | Ед. изм. | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  |  | Параметры аварийного объекта |
|  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  | Расстояние от места аварии, м |
|  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 2 530 | 30079 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,140 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 4 | 4 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | аммиак | аммиак |
| Результирующие параметры |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 5,1,Е+10 | 5,1,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 18 480 000 | 18 480 000 |
| b | - | - | 0,42 | 0,42 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 6 | 6 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,63 | 0,27 |
| Px | безразмерное давление |  | 0,24 | 2,47 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,01 | 0,04 |
| ∆P | давление при | Па | 24 587 | 250435 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 288 | 1950 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 4,973 | 9,606 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 3,801 | 7,973 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -7,960 | 0,676 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 2,808 | 6,345 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -7,720 | 2,585 |
| Радиусы поражения |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 59,31 | 144,34 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 87,41 | 212,72 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 149,05 | 364,66 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 437,05 | 1063,59 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 874,09 | 2127,18 |
|  | смертельно поражение людей | м | 59,31 | 144,34 |

3. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном и автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной катастрофы или ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Данные:

- количество разлившегося при аварии бензина

- V=71,25 м  (95% от объема железнодорожной автоцистерны);

- площадь пролива

- S=1425,0 м .

- количество разлившегося при аварии бензина

- V=8,55 м (95% от объема цистерны);

- площадь пролива

- S=171,0 м

Порядок оценки последствий аварий

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/ м, составляет 61 м

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество разлившегося вещества, м | Площадь пролива, м | Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога | Бензин | 8,55 | 171,0 | 61 |
| 2. | Железная дорога | Бензин | 71,25 | 1425,0 | 109 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будет зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Поражение зданий и сооружений тепловым излучением

| Характер повреждения элементов зданий | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (критическая температура прогрева 300°С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 30 20 12 |
| Кирпичные конструкции (критическая температура прогрева 700 °С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 95 55 30 |
| Взрыв резервуаров с нефтепродуктами (температура самовоспламенения менее 235 °С при степени черноты поверхности резервуара 0,35) 5 мин. при 10 мин. при 20 мин. при | 34,9 27,6 21,4 19,5 |

Поражение человека тепловым излучением

| Характер воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течение неограниченного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1 степени через 15-20 сек. Ожог 2 степени через 30-40 сек. | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек. Ожог 1 степени через 6-8 сек. Ожог 2 степени через 12-16 сек. | 10,5 |
| Летальный исход с вероятностью 50% при длительном воздействии около 10 сек. | 44,5 |

4. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном и автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной или автомобильной катастрофы. Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр | Ед. изм. | Бензин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Параметры аварийного объекта |
|  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  | Расстояние от места аварии, м |
|  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 4 692 | 39096 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,14 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 3 | 3 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | бензин | бензин |
| Результирующие параметры |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 2,3,Е+10 | 1,9,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 44 000 000 | 44 000 000 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 5 | 5 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,38 | 0,19 |
| Px | безразмерное давление |  | 1,02 | 6,63 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,03 | 0,05 |
| ∆P | давление при | Па | 103 720 | 671816 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 1 286 | 4225 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 8,526 | 11,477 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 6,549 | 9,589 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -2,129 | 5,160 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 5,001 | 7,849 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -0,574 | 6,848 |
| Радиусы поражения |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 103,40 | 210,45 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 152,37 | 310,14 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 261,21 | 531,67 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 761,86 | 1550,71 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 1 523,72 | 3101,42 |
|  | смертельно поражение людей | м | 103,40 | 210,45 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будут зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн, определение вероятных степеней поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами ТВС рассчитано по методике РД 03-409-01

Поражение людей ударной волной

| Степень травмирования | Значение избыточного давления во фронте ударной волны, кПа |
| --- | --- |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | Более 100 |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | 100-60 |
| Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 60-40 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей | 40-20 |

Степень разрушения элементов объекта при различных избыточных давлениях ударных волн, кПа

| № | Здания, сооружения и устройства различных видов транспорта | Значения ∆Р (кПа), вызывающие разрушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | слабое | среднее | сильное | полное |
| 1. | Здания вокзалов с тяжелым металлическим или ж/б. каркасом и тяжелым стеновым заполнением | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-100 |
| 2. | Здания кирпичные (блочные) многоэтажные | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 |
| 3. | Здания кирпичные (блочные) малоэтажные | 8-12 | 12-25 | 25-35 | 34-45 |
| 4. | Здания каркасного типа с легким заполнением | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 |
| 5. | Воздушные ЛЭП | 20-50 | 50-70 | 70-120 | более 120 |
| 6. | Подземные кабельные линии электроснабжения и связи | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | более 1000 |
| 7. | Мосты железобетонные и металлические с пролетом до 45 м | 100-150 | 150-200 | 200-250 | более 250 |
| 8. | Мосты железобетонные с пролетом 20-25 м | 50-100 | 100-150 | 150-200 | более 200 |
| 9. | Мосты деревянные низководные | 20-50 | 50-80 | 80-100 | более 100 |
| 10. | Подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения | 400-600 | 600-1000 | 1000-1500 | более 1500 |
| 11. | Водонапорные башни | 20-40 | 40-60 | 60-70 | более 70 |
| 12. | Шоссейные дороги с твердым покрытием | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 |
| 13. | Автомобили грузовые, цистерны | 20-30 | 30-50 | 55-65 | более 65 |
| 14. | Автобусы и кунги | 15-20 | 20-45 | 45-60 | 60-80 |
| 15. | Автозаправочные станции | 20-30 | 30-40 | 40-60 | - |
| 16. | Заглубленные емкости (подземные резервуары) | 20-50 | 50-100 | 100-200 | более 200 |
| 17. | Магистральные трубопроводы | 200-350 | 350-600 | 600-1000 | - |
| 18. | ЛЭП воздушные высоковольтные | 20-60 | 60-100 | 100-160 | более 160 |
| 19. | Антенные устройства | 10-20 | 20-40 | 40-60 | более 60 |
| 20. | Железнодорожное полотно, стрелочные переводы | 100-200 | 200-300 | 300-500 | более 500 |

Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разрушения | Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

В случае нахождения людей в момент внешнего взрыва в зданиях их поражение может наступить от механического воздействия за счет разрушения зданий (обрушение перекрытий и т. п.). Структура гуманитарных потерь в разрушенных зданиях представлена в таблице:

Количество выживших людей, находящихся в разрушенных зданиях и сооружениях

| Класс зоны | Избыточное давление, кПа | Степень разрушения зданий | Количество (%) выживших людей, находящихся в зданиях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промышленных | Жилых |
| 1. | ≥100 | Полное разрушение – разрушение всех элементов зданий (включая подвалы) | 35 | 40 |
| 2. | 53 | Сильное повреждение – 50 % полное разрушение | 60 | 65 |
| 3. | 28 | Сильное повреждение – разрушение зданий без обрушения. Разрушение резервуаров | 80 | 85 |
| 4. | 12 | Умеренные разрушения – повреждение внутренних перегородок, рам, дверей | 90 | 98 |

5. Сценарий развития аварии с пропаном, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном и автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны (в результате катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр | Ед. изм. | Пропан |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры аварийного объекта |  |
|  |  | Автоцистерна |  |
|  |  | Расстояние от места аварии, м |  |
|  |  | 50 |  |
| Входные параметры |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 4 229 | 28317 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,140 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 2 | 2 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | пропан | пропан |
| Результирующие параметры |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 2,1,Е+11 | 1,4,Е+12 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 46 200 000 | 46 200 000 |
| b | - | - | 1,05 | 1,05 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 4 | 4 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 150,00 | 200,00 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,39 | 0,21 |
| Px | безразмерное давление |  | 0,97 | 5,22 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,03 | 0,05 |
| ∆P | давление при | Па | 98 671 | 529083 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 150,00 | 200,00 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 1 093 | 3503 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 150,00 | 200,00 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 8,180 | 11,023 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 6,460 | 9,199 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -2,602 | 4,030 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 4,925 | 7,485 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -1,090 | 5,817 |
| Радиусы поражения |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 101,47 | 192,09 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 149,54 | 283,08 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 256,35 | 485,28 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 747,70 | 1415,40 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 1495,40 | 2830,79 |
|  | смертельное поражение людей | м | 101,47 | 192,09 |

Оценка уровня безопасности территории в плане района

Проведенные расчеты показали, что наибольшую опасность для населения Кунгурского района представляет перевозка АХОВ и бензина железнодорожным  транспортом.

Оценка индивидуального и социального риска

| Наименование вещества | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Аммиак, цистерна | 3,81 тыс. кг |
| Социальный риск | 7,2*10 |
| Индивидуальный риск При расстоянии от н.п. 100 м 150 м 200 м 250 м | 7*10 6,5*10 3*10 2,5*10 |
| 2. Бензин, цистерна | 5,98 тыс. кг |
| Социальный риск | 7,2*10 |
| Индивидуальный риск При расстоянии от н.п. 150 м 200 м 250 м 300 м | 6,8*10 4,6*10 1,2*10 2*10 |

## 4.7. Мероприятия по предупреждению опасностей биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории района могут стать:

- -  очистные сооружения;

- - кладбища

- -  скотомогильники.

В настоящее время большинство поселений Кунгурского района не имеет комплекса очистных сооружений. Кроме того объем поступающих на существующие очистные сооружения сточных вод превышает проектную производительность в 1,5-2 раза, что допускает  поступление неочищенных стоков в водозаборы хозяйственно-питьевого назначения.

Характеристики очистных сооружений Кунгурского района

| Населенный пункт | Мощность (тыс. м3/сут.) | Износ (%) | Собственник | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Комсомольский | 1,7 | 81 | ОАО ПТФ «Комсомольская» | биологич. |
| вблизи г. Кунгур | 15 | 41 | МУП «Водоканал» | биологич. |
| с. Плеханово | 0,7 | 80 | Солохин В.Г. | биологич. |
| п. Шадейка | 0,4 | 55 | ОАО АПК «Кунгурский» | биологич. |

На территории Кунгурского района имеются:

- -  четыре сибиреязвенных захоронения

- - тридцать одна биотермическая яма:

Сведения о скотомогильниках Кунгурского района

| № п/п | Место расположения | Год образ. | Дата освидет. | Расстояние до ближайшего населен.п., км | Угроза затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Верх-Турка | 1951 | 28.09.2006 | 9 | нет |
| 2 | д. Пермяки | 1951 | 28.09.2006 | 1,5 | нет |
| 3 | д. Верх.-Талица | 1951 | 28.09.2006 | 1 | нет |
| 4 | д. Кособаново | 1960,65 | 28.09.2006 | 2 | нет |

Размещение биотермических ям на территории Кунгурского района

| № п/п | Принадлежность | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бродовская МТФ (ООО "Надежда") | д. Брод, Плехановского с/п |
| 2. | Парашинская МТФ (ООО "Надежда") | д. Парашино, Плехановского с/п |
| 3. | Зарубинский МТФ (СПК "Нива) | с.Зарубино, Зарубинского с/п |
| 4. | Ленский комплекс (ООО "Великоленское") | с. Ленск, Ленского с/п |
| 5. | Юговская МТФ (ООО "Агрофирма "Юговское") | с. Юговское, Мазунинского с/п |
| 6. | Верх-Талицкая МТФ №1(ООО "Ранний рассвет") | д.Верх-Талица, Калининского с/п |
| 7. | с. Калинино (территория свалки) | с. Калинино |
| 8. | Зуятская МТФ (СПК "Совет) | с. Зуята, Зарубинского с/п |
| 9. | Центральная МТФ (ООО «Луч») | п. Бымок, Ленского с/п |
| 10. | Усть-Турская МТФ (СПК "Колхоз"У-Турский") | с. Усть-Турка, У-Турского с/п |
| 11. | д. Бажуки | д.Бажуки, У-Турского с/п |
| 12. | Кинделинская МТФ (СПК "Кинделино) | с.Кинделино, Зарубинского с/п |
| 13. | Веслянская МТФ (ООО "АП "Заря") | д. Веслянка, Ленского с/п |
| 14. | Бырминская МТФ (ООО "Родник") | с. Бырма,Бырминского с/п |
| 15. | Троицкая МТФ (СПК "Колхоз им. Чапаева") | с.Троицк, Тихановского с/п |
| 16. | Тихановская МТФ (СПК "Колхоз Чапаева") | с.Тихановка, Тихановского с/п |
| 17. | Колпашниковская МТФ (СПК "Колхоз им. Чапаева") | с.Колпашники, Тихановского с/п |
| 18. | Филипповская МТФ (ОАО "Совхоз"Сылвенский") | с. Филипповка, Филипповского с/п |
| 19. | Троельжанская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд") | с.Троельга, Троельжанского с/п |
| 20. | Нивинская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд") | с.Троельга, Троельжанского с/п |
| 21. | Ершовская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд") | с.Троельга, Троельжанского с/п |
| 22. | Кужлевская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд") | с.Троельга, Троельжанского с/п |
| 23. | Шубинская МТФ (ОАО "Агрокомплекс "Кунгурский") | д.Шубино, Неволинского с/п |
| 24. | Черепахинская МТФ (ОАО "Агрокомплекс "Кунгурский") | д.Черепахи, Кыласовского с/п |
| 25. | Масленниковская МТФ (ОАО "Агрокомплекс "Кунгурский") | д. Масленники, Шадейского с/п |
| 26. | Кокорская МТФ (ОАО "Агрокомплекс "Кунгурский") | д.Кокоры, Шадейского с/п |
| 27. | Бымовская СТФ (ОАО "Агрокомплекс "Кунгурский") | с. Бым,Троельжанское с/п |
| 28. | Комплекс по откорму КРС (ОАО "АК "Кунгурский") | п.Шадейка, Шадейского с/п |
| 29. | ООО "Кылосовское" - перекресток дорог к 4-м МТФ | Кыласовское с/п |
| 30. | Осташатская МТФ (СПК КХ "Осташата) | д. Осташата, Зарубинского с/п |
| 31. | Моховская МТФ (СПК "Насадский") | д. Моховое, Насадского с/п |

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих скотомогильников необходимо проводить следующие мероприятия:

- -  осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, за ведением документации;

- -  осуществлять постоянный биоконтроль за состоянием почв, водоисточников, и водных объектов в районах захоронений;

- -  не допускать  нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной  деятельности населением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон;

- -  своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их недостатков;

- -  не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и вниз по течению рек от захоронений.

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)  и «Нормами технологического проектирования предприятий  крупного рогатого скота» от 01.10.1999г.  НТП 1-99.

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение биотермических ям в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Биотермические ямы размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4.  Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 500 м;

- - скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Несколько биотермических ям расположены с нарушением требований действующего законодательства (вблизи населённых пунктов, на территории животноводческих ферм). Следовательно, необходимо предусмотреть мероприятия по консервации данных объектов:

- Бырминская МТФ (ООО "Родник"), вблизи с. Бырма.

- Зарубинская МТФ (СПК «Нива»),	восточнее с. Зарубино

- Зуятская МТФ (СПК «Совет»), западнее с. Зуята

- Кинделинская МТФ (СПК «Кинделинское»), восточнее с. Кинделино

- Верх-Талицкая МТФ №1 (ООО «Ранний Рассвет»)

- западнее с. Калинино

- Юговская МТФ (ООО "Агрофирма "Юговское")

- Троицкая МТФ (СПК "Колхоз им. Чапаева")

- Тихановская МТФ (СПК "Колхоз им. Чапаева")

- Колпашниковская МТФ (СПК "Колхоз им. Чапаева")

- Троельжанская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд")

- Нивинская ПФ  (ООО "Агрофирма "Труд")

- Ершовская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд")

- Кужлевская ПФ (ООО "Агрофирма "Труд")

- в д. Бажуки

На период до 2013 г. предусмотрена также ликвидация двух биотермических ям, принадлежащих ОАО «Агрокомплексу «Кунгурский»:

- биотермической ямы, расположенной 300 м севернее д. Черепахи (Кыласовское поселение), так как в санитарно-защитную зону биотермической ямы попадает территория трёх населенных пунктов – д. Черепахи, д. Ергач и восточная часть д. Елесино

- биотермической ямы на территории Шубинской МТФ, так как в санитарно-защитную зону биотермической ямы попадает вся территория населенного пункта д. Шубино.

4.8. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В Кунгурском муниципальном районе территориальная система оповещения отсутствует.

Приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 были утверждены нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», которые устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Рекомендуется использование следующих средств оповещения: звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

- подачей звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением и включением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации и эвакуационного освещения;

- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (оборудованных электромагнитными замками);

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения здания.

Система громкого оповещения является неотъемлемой частью инфраструктуры любого административного или общественного здания и входит в состав СОУЭ.

Также должна предусматриваться возможность создания в здании объединенной системы громкого оповещения на случай возникновения ЧС различного характера.

На основании разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов района необходимо предусмотреть:

- обеспечение возможности подъезда пожарных машин к каждому жилищу застроенной части населенных пунктов и проектируемых территорий;

- приобретение пожарных мотопомп и пожарных машин;

- распространение агитационной информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, а также основными требованиями противопожарных норм.

4.9. Светомаскировка

В соответствии со СНиП 2.01.51-90, Пермский край не попадает в зону световой маскировки, требуются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения зданий, а также мероприятия по обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Приложение: Технические условия Главного управления МЧС России по Пермскому краю №8589-3-2-11 от 14.09.12

# Text boxes

Состав материалов по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ЗАО «Пермпромпроект»

Листов

Лист

Стадия

ДТП

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1/2012/03-05-П-ИТМ ГО ЧС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Чадов

Проверил

Чадов

Разраб.

Стародубцева