ООО «ЗемКом»

Строительства ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района" (Щигорец В. Н., Бахмутова А. Н., Щуклин Д. В., Абашева О. В., Дубровских А. В. - 4 шт.)

Том № 1

Общая пояснительная записка

Главный инженер проекта                                                                                   Мальцев М.С

Пермь 2015

Проект разработан в соответствии

действующими нормами, правилами и стандартами

ГИП                                                               Мальцев М.С.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 Общая пояснительная записка, исходные документы.

Том 2 Рабочие чертежи:

- Проект планировки  линейного объекта Строительства ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района" (Щигорец В. Н., Бахмутова А. Н., Щуклин Д. В., Абашева О. В., Дубровских А. В. - 4 шт.)

СОДЕРЖАНИЕ

- Исходные данные	..4

- Определение параметров планируемого строительства…………………..5

- Ограничения использования территории…………………………………..6

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности…………………………………………………………8

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект планировки территории линейного объекта Строительства ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района" (Щигорец В. Н., Бахмутова А. Н., Щуклин Д. В., Абашева О. В., Дубровских А. В. - 4 шт.) разработан на основании

- - Приказ начальника управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района «О подготовке документации по планировке территории по объекту Строительства ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района

Исходные документы :

- техническое задание на проектирование  Строительства ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района" (Щигорец В. Н., Бахмутова А. Н., Щуклин Д. В., Абашева О. В., Дубровских А. В. - 4 шт.)

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1.	Исходные данные

Проект планировки территории выполнен на основании:

1) задания  на проектирование;

2) акта обследования и выбора земельного участка

2.2.	Назначение и состав

Проект планировки территории (далее ППТ) является основой для разработки проекта межевания территории. ППТ  предусматривает  в  своем  составе  пояснительную  записку  (том  №1)  и графическую часть (том №2).

2.3.	Краткая характеристика участка

Участок находится в ведении Сергиенского сельского поселения, в д. Гари.

Рельеф   местности   относительно   ровный.   Затопляемость   и   заболачиваемость участка не обнаружена, наличие грунтовых вод не определено

Схема  организации  улично-дорожной  сети  и  схема  движения  транспорта  не требуется.

Протяженность участка под строительство ВЛИ-0,38 кВ от планируемой к установке КТП 10/0,4 кВ д. Гари Кунгурского района" (Щигорец В. Н., Бахмутова А. Н., Щуклин Д. В., Абашева О. В., Дубровских А. В. - 4 шт.)    при ширине  4 м составляет  655 м

  - Градостроительное зонирование территории

В соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 20 июня 2011 г. N Д23-2609, действующая редакция Градостроительного кодекса РФ не учитывает особый порядок размещения линейных объектов и составлена для целей размещения площадных объектов. Исходя из этого, требования п.3. ст 42 Градостроительного кодекса РФ к проектируемому объекту не относятся. Таким образом:

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам используются существующие;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства не планируются;

- положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории не планируются;

- схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории не планируется;

- схема границ территорий объектов культурного наследия отсутствует

- схема границ зон с особыми условиями использования территории отсутствует

- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отсутствует

- определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории не планируется

- положение о защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности приведено в данном проекте

3.    ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. №160).

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременении), предусмотренных вышеуказанными Правилами.

Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения     прав      касаются возможности    (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

. Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра - для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ от 20 до 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ от 35 до 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ от 110 до 220 кВ

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ)  запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и
сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы,
производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований « Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

- физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

- юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении  письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети

Согласно пунктам 5, 6 Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Таким образом, охранные зоны могут быть установлены только в отношении объекта электросетевого хозяйства, введённого в эксплуатацию, и право собственности, на которое зарегистрировано в ЕГРП.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учёта сведений о её границах.

Градостроительный кодекс РФ не содержит требований по наличию в проектах планировки территории и проектах межевания территории согласования землепользователей по установлению охранной зоны.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

- физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

- юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ

4. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕЗНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или аква-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают  чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий,так же необходимо предусмотреть автоматические и ручные отключающие устройства, заземлители обеспечивающие защиту от перенапряжения.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого- либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированной  ВЛ маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве ВЛ, а также в организации контроля над его состоянием в процессе эксплуатации. В процессе строительства канализации связи предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации ВЛ. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием ВЛ. Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- Решения по системам оповещения и управления ГО

объекта

Точку подключения предусмотреть от существующей опоры ВЛ-1 ОкВ

На промежуточных опорах предусмотреть штыревые изоляторы, на опорах анкерного типа изолирующие подвески. Заземление и грозозащиту выполнить согласно ПУЭ.

Заземление и грозозащиту выполнить согласно ПУЭ. Конструкцию электролинии предусмотреть из негорючих материалов. Соблюдать ПУЭ при монтаже и эксплуатации.

При проектировании электролинии учесть требования нормативных документов, направленных на обеспечение взрывопожарной безопасности и конструктивной надежности.

Хозяйственную деятельность в охранных зонах электролинии осуществлять на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации.

При производстве работ в охранной зоне электролинии руководствоваться: «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», утверждённых постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009г.

На земельные участки, входящие в охранные зоны электросетей, для их нормальной эксплуатации, наложить ограничения (обременения), которыми запретить юридическим и физическим лицам, собственникам, арендаторам: осуществлять хозяйственную деятельность связанную со строительством сооружений, посадкой высокорослых деревьев и кустарников.

Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям «Поло-

жения о системах оповещения населения» утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не преду-

сматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание

объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской службы эксплуатирующей организации с оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ОД ЕДДС) Пермского края реализуется через телефонную связь.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие положения

Целью раздела является обеспечение своевременного принятия планировочных и конструктивных решений, гарантирующих снижение экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических последствий при реализации данного проекта.

Реализация данного проектного решения не обуславливает изменения структуры земельного фонда, как по видам угодий, так и землепользователям.

Мероприятия по охране земельных ресурсов

Наибольшее воздействие на земельные ресурсы наносится в период строительства и земляных работ. В связи с этим предусмотрен ряд мероприятий:

1) Для предотвращения загрязнения почв маслами, топливом строительной  техники и смазочными материалами предусмотреть заправку строительной техники и автотранспорта на передвижных заправочных пунктах, расположенных на временных строительных площадках, либо на специально оборудованных заправочных станциях. Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается.

2) На площадке временного хранения строительной техники предусмотреть сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой на сжигание и регенерацию. Слив масел на почвенно-растительный покров и в водные объекты запрещается.

3) Для исключения загрязнения окружающей среды, в том числе почв, бытовыми отходами, в местах расположения временных зданий и сооружений на специально отведённых и оборудованных площадках предусмотреть установку контейнеров для складирования бытовых отходов (БО) и биотуалет.

Охрана окружающей среды при складировании отходов

В период строительно-монтажных работ сбор, хранение и утилизация промышленных отходов предполагается организовать следующим образом:

Основная часть отходов будет размещаться на территории временных баз строительной техники. Места размещения площадок выбираются в границах участков изъятия земель не ближе 10 м от лесонасаждений.

Способ хранения выбирается в зависимости от специфики отходов раздельно по видам:

- Габаритный мусор навалом раздельно;

- Сухой мелкий строительный - в закрытых бумажных мешках;

- Жидкие отходы - в герметизированных ёмкостях.

Согласно ресурсной ведомости на этапе СМР образование токсичных и опасных отходов на данном объекте не предполагается.

Вывозка мусора и отходов на стадии строительства обеспечивается автотранспортом строительной организации на санкционированную свалку

Охрана растительности в районе строительства ВЛ

Основным видом воздействия на растительность строительно-монтажными работами будет являться сокращение площадей общего пользования, в том числе и озеленения, в результате временной аренды земель для размещения опор и частичного нарушения целостности почвенно-растительного покрова при движении строительной техники в районе прокладки воздушной линии.

В связи с тем, что опоры ВЛ размещены преимущественно вдоль дорог и проездов, то площади возможных нарушений почвенно-растительного покрова будут минимизированы и проявляться преимущественно в районе установки опор.

Среди мер по охране растительности выполнить:

1) Обеспечение всех объектов средствами пожаротушения.

2) По окончании строительства расчистить территорию от мусора и провести восстановление газона.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет существенно отличаться на этапе строительства ВЛИ и этапе её эксплуатации. Наиболее интенсивное негативное экологическое воздействие ожидается на этапе строительства трассы. Поэтому в проекте разработан комплекс мер по минимизации этого воздействия.

Исходя из оценок влияния ВЛИ-0,4 кВ сделаны выводы, что к необратимым негативным изменениям в ландшафтной структуре регионального уровня, строительство и дальнейшая эксплуатация ВЛИ, не приведут.

Вызванные строительством нарушения будут локализованы на незначительной по размерам площади, что не отразится на структуре рассматриваемой ландшафтной провинции.

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил строительство ВЛИ-0,4 кВ не приведут к существенному влиянию на окружающую среду ввиду малых значений этого воздействия.

ПРИЛОЖЕНИЯ