Общество с ограниченной ответственностью «Землемер»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Бырминского сельского поселения

Кунгурского муниципального района Пермского

края

Материалы по обоснованию проекта

Директор___________В.И.Черепанов

г. Кунгур

2015 год

Содержание

| 1.Анализ современного состояния территории Бырминского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. 1.1. Природные условия и ресурсы. 1. 1.1 Общие сведения. 1. 1.2 Климат. 1.1.3 Рельеф и геоморфологические условия. 1.1.4. Гидрография. Характеристика гидрогеологических условий. 1.1.5. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории поселения. 1.1.6 Почвы. 1.1.7. Полезные ископаемые. 2. Система охраняемых территорий. Территории объектов культурного наследия. 2.1 Объекты природного наследия. 2.2. Объекты культурного наследия. 3. Экологическая ситуация. 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера. 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера. 4.4 Пожарная безопасность. 5.Земельные ресурсы. 5.1 Наличие и распределение земель Бырминского сельского поселения. 5.2 Состояние и оценка использования земель поселения. 5.2.1 Земли сельскохозяйственного назначения. 5.2.2 Земли населенных пунктов. 5.2.3 Земли лесного фонда. 5.2.4 Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения. 6. Характеристика населения и качества жизни. Жи лой фонд поселения. 6.1 Характеристика населения и качества жизни 6.2 Жилой фонд поселения 7. Развитие инженерной инфраструктуры. 7.1 Водоснабжение. 7.2 Водоотведение. 7.3 Электроснабжение. 7.4 Газоснабжение. 7.5 Теплоснабжение. 7.6 Почтовая и телефонная связь. 8. Социальная инфраструктура. 8.1 Образование. 8.2 Здравоохранение. 8.3 Культура. 8.4 Торговля и общественное питание. 9. Транспортная инфраструктура. 10. Организация ритуальных услуг. 11. Перевод земель или земельных участков из категории в категорию. 12.Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. 12.1 Планировочная структура. 12.2 Принципы функционального зонирования территории 13 Список используемой литературы. | 5 5 5 6 6 7 8 10 10 12 12 14 18 20 20 21 26 27 31 31 32 32 34 35 39 40 40 41 47 47 49 50 51 53 53 54 54 55 56 57 59 64 66 71 71 72 91 |
| --- | --- |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО "Бырминское сельское поселение" |
| 2 | Карта размещения территории в структуре муниципального района. М 1:500 000 |
| 3 | Карта расположения объектов местного значения поселения. М 1:25 000 |
| 4 | Карта использования территории с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения поселения, зон с особыми условиями использования территории. М 1:25 000 |
| 5 | Карта ограничений. М 1:25 000 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры. М 1:25 000 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000 |
| 8 | Карта границ населенных пунктов Бырминского сельского поселения Кунгурского муниципального района. М 1:25000 |
| 9 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты) в формате PNG |

- Анализ современного состояния территории Бырминского сельского поселения.

  - Природные условия и ресурсы.

    - Общие сведения.

Бырминское сельское поселение расположено в юго-западной части Кунгурского района. Административно-хозяйственный центр – село Бырма находится в 50 км от районного центра города Кунгура и в 147 км от краевого центра –                г. Перми. Смежными землепользователями Бырминского сельского поселения являются: на севере – Калининское сельское поселение, на северо-востоке – Мазунинское сельское поселение, на востоке – Усть-Турское сельское поселение, на юго-востоке – Ординский район, на юге – Уинский район, на юго-западе и западе – Бардымский район, на северо-западе – Осинский район.

Протяженность территории Бырминского сельского поселения с севера на юг составляет двадцать два километра, с запада на восток – двадцать шесть километров. Площадь территории поселения составляет 57096 га.

В состав Бырминского сельского поселения входят пятнадцать населенных пунктов. Транспортные связи осуществляются по дорогам с гравийным,частично с асфальтовым покрытием.

По данным на 01.01.2016 г. численность постоянного населения Бырминского сельского поселения составляет 1683 человека.

Таблица 1. Населенные пункты, расположенные на территории Бырминского сельского поселения

| N п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей на 01.01.2015 г. | Число хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бырма | 818 | 246 |
| 2 | д. Барановка |  | 11 |  | 4 |  |
| 3 | д. Березовка | 83 | 39 |
| 4 | д. Верх-Турка | 68 | 22 |
| 5 | д. Каразельга | 33 | 13 |
| 6 | д. Ключ | 86 | 29 |
| 7 | д. Красный Берег | 199 | 63 |
| 8 | д. Липовка | 90 | 26 |
| 9 | д. Пигасовка | 10 | 6 |
| 10 | д. Подлиповка | 24 | 10 |
| 11 | д. Подъельничная | 70 | 25 |
| 12 | д. Савлек | 52 | 17 |
| 13 | д. Талачик | 80 | 34 |
| 14 | д. Татарская Шишмара | 57 | 15 |
| 15 | пос. Туркское Лесничество (Кордон) | 64 | 25 |
|  | Итого | 1683 | 574 |

1.1.2. Климат.

Территория Бырминского сельского поселения относится к зоне с континентальным климатом, со значительными годовым и суточным колебаниями почти всех метрологических показателей. Наиболее холодным месяцем года является январь (-15,6°С). Последний заморозок весной бывает около 30 мая, а первый осенью 15-17 сентября, но иногда заморозок отмечается в первой декаде июня и последней – августа. Безморозный период продолжается в среднем 109 дней, вегетационный период, считая время с температурой 5°С и выше – 159 дней. Сумма эффективных температур за вегетационный период составляет 1400°С. Сумма средних суточных температур воздуха выше 10°С составляет 1844°С.

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха равна +1,3°С. За год в среднем выпадает 473 мм осадков, в том числе за теплый период (май-октябрь) – 325 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период. За вегетационный период выпадает примерно половина всех осадков, однако около 40% их стекает по поверхности и не впитывается в почвы.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде ноября и сходит в последней декаде апреля. Высота снежного покрова в среднем 55-60 см. Глубина промерзания почвы по многолетним данным 70 см, максимальная – 110 см, минимальная – 35 см. Полное оттаивание почвы наблюдается впервой декаде мая или в конце апреля.

Господствующее направление ветров – юго-западное. Летом преобладают ветра западного и юго-западного направлений, зимой – юго-западного. Средняя скорость ветра 3,4 м/с.

1.1.3 Рельеф и геоморфологические условия.

Территория Бырминского сельского поселения входит в геоморфологическую область, носящую название Высокого Заволжья, являющегося слабоприподнятой, сильноэродированной восточной частью Русской равнины. Отдельные участки территории поселения имеют холмисто-увалистый рельеф, а другие – широковолнистый. Из-за сильного расчленения полей логами и поймами рек, а также большой крутизны склонов сильно развиты процессы эрозии.

С северо-запада на юго-восток территорию поселения пересекает река Бырма, а с запада на восток – река Турка. Эти реки имеют много притоков, густая сеть которых хорошо дренирует окружающую местность. В поймах рек, где близко к поверхности стоят грунтовые воды, наблюдается заболачивание.

На территории Бырминского сельского поселения распространены дерново-подзолистые почвы, лесостепные и почвы овражно-балочного комплекса.

Коренными породами, слагающими данную местность, являются отложения Казанского яруса верхней Перми и Кунгурского яруса нижней Перми.

Полоса отложений Казанского яруса верхней Перми захватывает северо-западную, западную, центральную и северную части хозяйства. Эти отложения состоят из красно-бурых (малиново-бурых и коричнево-бурых мергелистых глин, переслаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковыми песчаниками. Кунгурский ярус нижней Перми состоит из известняков, гипсов, ангидритов и доломитов.

Коренные породы имеют выход на поверхность по обрывам рек, по крутым склонам. Коренные породы описанных геологических напластований перекрыты толщей четвертичных отложений, представляющих собой элювиально-делювиальные суглинки и глины, образовавшиеся из глин, мергелей и известняков пермской системы. Верхние горизонты четвертичных отложений являются почвообразующими породами для большинства почв поселения и определяют в значительной степени их генезис и уровень естественного (природного) плодородия.

Почвообразующими или материнскими породами являются покровные глины и суглинки, элювий пермских глин, делювиальные и аллювиальные отложения.

1.1.4. Гидрография. Характеристика гидрогеологических условий.

С северо-запада на юго-восток территорию Бырминского сельского поселения пересекает река Бырма, а с запада на восток – река Турка. Притоками этих рек являются: Григорьевка, Татарка, Черная Турка, Малая Гаревая, Каразельга, Сухой Савлек, Савлек, Могилевка и многие другие более мелкие реки. Густая сеть этих рек и ручьев хорошо дренирует окружающую местность. Небольшое заболачивание наблюдается в отдельных местах: в понижениях на водоразделах или слабоприподнятых надпойменных террасах. Сильно заболоченной является притеррасная пойма р. Турка и р. Бырма. Здесь грунтовые воды выходят на поверхность или стоят на глубине 20-60 см. Ширина рек Бырмы и Турки колеблется от 5 до 25-30 м, а глубина от 0,3 до 2,5 м. Ширина других речек и ручьев от 0,5 до 7 м (Черная Турка), а глубина от 0,05 до 1,5 м. По гидрологическим условиям территория Бырминского сельского поселения относится к Шешминскому водоносному комплексу. Глубокое залегание грунтовых вод Шешминского водоносного комплекса является причиной того, что они не оказывают влияние на формирование почв. Подземные воды аллювиальных отложений часто близко подходят к дневной поверхности и резко изменяют почвообразовательный процесс. В целом обеспеченность водой хорошая.

Гидрографическая сеть Бырминского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование | Протяженность, км | Водоохранная зона, метры | Прибрежная защитная полоса, метры |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Бырма | 44 | 100 | 30-50 |
| р. Турка | 72 | 200 | 30-50 |
| р. Талачик | 3 | 50 | 50 |
| руч. Шарбаш | 4,8 | 50 | 50 |
| руч. Мониховский | 1,4 | 50 | 50 |
| р. Татарка | 12 | 100 | 30-50 |
| руч. Бугульяр | 4,7 | 50 | 50 |
| р. Шишмара | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Савлек | 17 | 100 | 30-50 |
| р. Сух. Савлек | 2,9 | 50 | 50 |
| руч. б/н | 5 | 50 | 50 |
| р. Атрягуза | 5,1 | 50 | 50 |
| р.Каразельга | 4,9 | 50 | 50 |
| р. Гальшина | 2,8 | 50 | 50 |
| руч. Мал. Каразельга | 3 | 50 | 50 |
| руч. Бортевая | 5,2 | 50 | 50 |
| руч. Ельничный | 5,5 | 50 | 50 |
| р. Ольховка | 5,7 | 50 | 50 |
| р. Юхра | 4,7 | 50 | 50 |
| р. Бугор | 8,3 | 50 | 50 |
| р. Березовка | 11 | 100 | 30-50 |
| р. Беляевка | 6,6 | 50 | 50 |
| р. Черная Турка | 18 | 100 | 30-50 |
| р. Мишарская | 4,5 | 50 | 50 |
| р. Сенкова | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Осиновка | 4,9 | 50 | 50 |
| р. Каменка | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Малая Гаревая | 9,2 | 50 | 50 |
| р. Оштиган | 2,6 | 50 | 50 |
| руч. б/н | 13 | 100 | 30-50 |
| р. Большой Ашап | 39 | 100 | 30-50 |
| р. Северный Ашап | 3,6 | 50 | 50 |
| р. Большая Рассоха | 11 | 100 | 30-50 |
| р. Черемиска | 6,4 | 50 | 50 |

1.1.5. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика территории поселения.

На территории Бырминского сельского поселения чистых хвойных лесов почти нет. Основное распространение имеют смешанные леса со следующими породами деревьев: ели – 20-60%, пихты – 3-7%, березы – 20-50%, липы – 20-30%, осины – 10-40%, единично - сосна. На возвышенных местах встречаются: клен остролистый, вяз, рябина. Черемуха. Кустарники: жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, шиповник, редко – ракитник русский, волчье лыко, смородина, можжевельник.

По поймам рек, речушек и ручьев растут ольха, ива, бредина, ива козья, черемуха, рябина, осина, береза, ель, пихта.

Возраст лесов около 20-80 лет, иногда 80-120.

Под пологом лесов растут следующие растения: копытень, кислица заячья, вороний глаз, бор развесистый, перловник, борец высокий, черемуха Лобеля, земляника, герань луговая, чина весенняя, купальница европейская, майник двулистный, валериана лекарственная, вероника дубравная, зверобой, подмаренник легкий и другие.

Сенокосы и пастбища распространены как на водораздельных участках, так и в поймах рек, речек и ручьев, а также по склонам и днищам логов.

На водоразделах и по склонам логов травянистая растительность злаково-разнотравно-бобовая или разнотравно-злаково-бобовая. Злаковые: мятлик луговой, колосок душистый, реже – ежа сборная, тимофеевка, лисохвост, овсяница. Степень участия в травостое 40-70%. Разнотравье: манжетка обыкновенная, земляника, вероника дубравная, тысячелистник, одуванчик лекарственный, подорожник средний, василек перистый, василек фригийский, гвоздика–травянка, бедренец–камнемолка, тмин обыкновенный, подмаренник мягкий, лапчатка серебристая, герань луговая, нивник, зверобой и другие. Степень участия 40-60%.

Бобовые: горошки мышиный и заборный, чина луговая, клевер розовый. Многие участки сенокосов и пастбищ сильно закустарены или залесены, нуждаются в поверхностном или коренном улучшении.

По притеррасным поймам рек Турки и Бырмы, днищам логов расположены луга высокого уровня грунтовых вод: разнотравно-осоковые. Злаковые: щучка дернистая. Мятлик болотный, колосок душистый. Степень участия в травостое сильно колеблется от 20 до 80%. Осоковые: камыш, рогоз длиннолистный, осока острая, осока лисья, осока пузырчатая и другие. Степень участия 30-80%.

Разнотравье: лабазник вязолистный, гравилат речной, крапива двудомная, сабельник, калужица болотная, борец высокий, стрелолист, хвощ болотный, грушанка круглолистая, змеевик, яртышник пятнистый, купальница европейская, лютики. Степень участия 30-70%.

Большинство этих пастбищ и сенокосов сильно закустарены, закочкарены и залесены.

По центральным поймам рек Бырма и Турка, а также по сухим днищам логов расположены луга с разнотравно-злаково-бобовой или злаково-разнотравно-бобовой растительностью. Злаковые: мятлик луговой, овсяница, лисохвост, тимофеевка, колосок душистый, костер безостый. Степень участия В травостое 30-70% Разнотравье: манжетка обыкновенная, подорожник большой и средний, тмин обыкновенный, гравилат речной, тысячелистник, одуванчик, борщевик сибирский, щавели средний и конский, подмаренник мягкий, дегиль аптечный, стрелолист, сныть обыкновенная, истод, нивеник, розга золотая, василек перистый и фригийский. Степень участия до 50-70%. Бобовые: клевер белый, горошки мышиный и заборный, клевер розовый. Степень участия 1-5%.

1.1.6. Почвы

Земли Бырминского сельского поселения находятся в зоне дерново-подзолистых почв на стыке Осинско-Оханско-Пермского почвенного района дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв и Сергинско-Кунгурско-Уинского района серых и светло-серых лесных тяжелосуглинистых почв.

В связи с неоднородностью материнских почвообразующих пород и разнообразием растительности наблюдается большая пестрота почвенного покрова. Преобладают дерново-подзолистые почвы и серые лесные почвы. Кроме того, встречаются аллювиальные луговые, аллювиальные лугово-болотные, дерновые оподзоленные, дерново-поверхностно-глееватые, дерново-бурые глинистые, дерновые намытые, болотные низинные, почвы овражно-балочных комплексов.

Дерново-подзолистые почвы образуются в условиях промывного водного режима, на бедных материнских породах, на выровненных водораздельных плато, пологих, покатых и сильно покатых склонах под пологом хвойных и смешанных лесов. В зависимости от сочетания перечисленных факторов образуются почвы с различной степенью оподзоленности и развития дернового процесса.

По верхним частям холмов и увалов, пологим и покатым склонам, древним надпойменным террасам рек Турки и Бырмы встречаются светло-серые лесные суглинистые почвы.

В поймах рек наблюдается большая пестрота почв, которая обусловлена отличными от водораздельных участков природными условиями. Кроме зональных процессов почвообразования, здесь проявляются еще поемный и аллювиальный процессы, которые вызывают интразональный характер формирующихся в поймах почв. В процессе формирования пойма становится неоднородной по топографии, поэтому на разных элементах рельефа пойменные и аллювиальные процессы отражаются различным образом.

1.1.7. Полезные ископаемые

Полезными ископаемыми территория Бырминского сельского поселения обеспечена в достаточной степени. По данным Пермского филиала ФГУ «ТФИ по приволжскому Федеральному округу» на территории Бырминского сельского поселения расположены залежи полезных ископаемых:

В западной и юго-западной части поселения на границе с Осинским муниципальным районом расположено Гарюшкинское месторождение нефти.

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к восточному склону Тулвинской возвышенности. Водоразделы вытянуты и представляют собой всхолмленную возвышенность, изрезанную водотоками и логами. Большая часть площади, на которой расположено месторождение, занята лесом и кустарником. В тектоническом отношении Гарюшкинское месторождение расположено в западной части Бымско-Кунгурской впадины. Промышленные запасы нефти установлены в отложениях тульского горизонта каменноугольной системы и кыновского горизонта девонской системы. Месторождение открыто в 1980 году, промышленная эксплуатация ведётся с 1987 года.

Месторождения нефти на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Месторождение | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Запасы п.и, категория запасов, степень промышленного освоения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарюшкинское | Углеводородное сырье (УВС) | ЗАО «ПермТОТИнефть» ПЕМ 12374 НЭ | Разработка | Западная часть Бырминского с/п на границе с Осинским районом |
| 2 | Туркинское | Углеводородное сырье (УВС) | ЗАО «ПермТОТИнефть» ПЕМ 12374 НЭ | Разработка | Юго-западная часть Бырминского с/п на границе с Осинским районом |
| 3 | Чебакский участок | Углеводородное сырье (УВС) | ООО «Урал-Нефть» ПЕМ 01755 НЭ | Разработка и добыча | Северная часть Бырминского с/п |

В настоящее время на территории поселения осуществляют деятельность два предприятия по добыче, подготовке и транспортировке нефти ООО «Урал-Нефть» и ЗАО «ПермТОТИнефть».

В центральной части территории поселения вблизи д. Ключ, с. Бырма,                    д. Подъельничная имеются месторождения торфа.

Месторождения торфа на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Месторождение | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Запасы п.и, категория запасов, степень промышленного освоения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевское | Торф | Мелкозалежное | Забалансовые-23 тыс. т (протокол КЗ №9, 1989) | Примерно 1000 м западнее д. Ключ |
| 2 | Липовское | Торф | В списке торфяных месторождений до 10 га | В- 6 тыс. т | Примерно 1000 м южнее с. Бырма |
| 3 | Подъельничное | Торф | В списке торфяных месторождений до 10 га | В- 7тыс. т | Примерно 400 м восточнее д. Подъельничная |

- Система охраняемых территорий. Территории объектов культурного наследия.

2.1 Объекты природного наследия

Система охраняемых территорий поселения представляет собой совокупность территорий, имеющих особый режим использования. Для создания экологического каркаса и сохранения экологического потенциала территории Бырминского сельского поселения необходимо создать систему охраняемых территорий.

Зонами особо охраняемых территорий являются водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные леса и т.п, а также особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.

Система особо охраняемых природных территорий Бырминского сельского поселения включает в себя Государственный природный биологический охотничий заказник регионального значения «Белогорский».

Государственный природный биологический охотничий заказник регионального значения «Белогорский» образован указом губернатора Пермской области от 19.10.00г. № 272. (ред. от 23.06.2014 г. №519-п). Границами заказника являются:

Северная: от д. Кордон (насосная станция монастыря) по проселочной дороге на восток до с. Бым.

Восточная: от с. Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с. Калинино, далее на юг по дороге с гравийным покрытием через с. Юговское до                   с. Бырма.

Южная: от с. Бырма на запад по грунтовой дороге через д. Талачик до                 д. Ивановка. Далее по грунтовой дороге д. Ивановка - д. Криулино до устья рек Левая Бырма и Правая Бырма.

Западная: от устья реки Правая Бырма по правому берегу вверх по течению реки до д. Кордон (насосная станция монастыря).

За исключением участка площадью 928 га.

Северная: от Подсобного хозяйства - Белая гора на северо-запад по полевой дороге до северного угла кв. 56 Калининского лесничества Кунгурского государственного лесхоза.

Западная: от угла кв. 56 на юго-запад по западной границе кв. 56 до юго-западного угла кв. 56, далее на восток по южной грани кв. 56 до северного угла кв. 64, далее по восточной грани кв. 65 на юг до р. Халанка.

Южная: от кв. 64 на восток вниз по течению р. Халанка до автодороги Калинино - Белая гора.

Восточная: от пересечения р. Халанка и автодороги Калинино - Белая гора на север по автодороге Калинино - Белая гора до поселка Подсобное хозяйство.

Рельеф равнинный слаборасчлененный платообразный. Поверхность дренируется левыми притоками рек Ирень, Юг и Бым, а также их притоками. В долинах рек встречаются многочисленные пойменные озера.

Древесная растительность представлена главным образом вторичными мелколиственными и смешанными лесами. Встречаются также участки пихтово-еловых лесов, часто с примесью липы, березы, иногда ольхи серой. Среди естественных хвойных лесов сохранились участки ельников травяных; обычны и сложные ельники, которые представлены елово-липовыми сообществами.

Животный мир довольно разнообразен. Амфибии представлены остромордой и травяной лягушками, обыкновенной жабой, обыкновенной чесночницей, обыкновенным и гребенчатым тритонами, рептилии - прыткой и живородящей ящерицами, веретеницей ломкой, обыкновенным ужом и гадюкой. Орнитофауна насчитывает более 80 гнездящихся видов, териофауна – около 30. Из охотничье-промысловых видов обычны лось, заяц-беляк, кабан, тетерев, рябчик и др.

В соответствии с Указом  губернатора Пермской области от 19 октября 2000 года №272 в редакции постановления Правительства Пермского края от 23 июня 2014 г. № 519-п на территории Государственного природного биологического охотничьего заказника регионального значения «Белогорский» запрещена любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

2. натаска и нагонка собак;

3. промышленное рыболовство;

4. мелиоративные и ирригационные работы;

5. взрывные работы;

6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;

7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;

8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

9. рубка леса с 1 апреля до 1 июня;

10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан и юридических лиц, пребывание которых в заказниках связано с производственной деятельностью и (или) которые являются землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, расположенных в границах заказника, а также должностных лиц государственных органов и государственных учреждений при выполнении ими служебных обязанностей;

11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и недревесных лесных ресурсов;

12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг глухариных токов;

13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами;

14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня.

Проведение рубок лесных насаждений разрешается с учетом требований статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях".

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка полезных ископаемых, проектирование, строительство, реконструкция и расширение производств, а также строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов на территории заказника, связанные с вырубкой массивов леса, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. Охрану территории заказника обеспечивает Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края через специально созданное для охраны территории заказника государственное казенное учреждение Пермского края в порядке, установленном законодательством Пермского края."

2.2. Объекты культурного наследия

На территории поселения расположено один памятник археологии регионального значения.

Памятник археологии находится на государственном учёте согласно Решению Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

Памятник археологии регионального значения, расположенный на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 5

| Наименование объекта культурного наследия | Место расположения | Категория земель | Вид угодий |
| --- | --- | --- | --- |
| Бырма I, поселение | Центральная часть с. Бырма | земли населённых пунктов | постройки |

Памятник археологии регионального значения Бырма I, поселение находится в государственной собственности.

В настоящее время граница памятника археологии не установлена.

Археологические памятники, являясь частью ландшафтной среды, как и другие исторические объекты, часто подвергаются интенсивному антропогенному воздействию, особенно в зонах строительства и  активного земледелия. В целях обеспечения сохранности памятника археологии в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны.

Мероприятия по установлению границы и по разработке проекта зоны охраны памятника археологии регионального значения Бырма I, поселение должны быть реализованы в первую очередь.

## Сведения об ограничениях и условиях ведения хозяйственной деятельности на территориях и в охранных зонах объектов культурного наследия установлены федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы с учетом требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных  требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, а также сведения об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать  особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет заинтересованных  лиц, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ заинтересованному лицу.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Рекомендации по охране объектов культурного наследия:

1. Инициировать процесс по определению границы и дополнительному обследованию территории памятника археологии регионального значения: Бырма I, поселение.

2. Инициация работ по разработке и утверждению в установленном порядке границы территорий и зон охраны памятников археологии регионального значения.

3. Для дальнейшей разработки документов территориального планирования, а именно документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) необходимо внести сведения об объектах культурного наследия в государственный кадастр недвижимости.

4. После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством.

5. Ежегодная актуализация сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории поселения.

6. Предоставление земельных участков для нового строительства на территории объектов культурного наследия проводить с обязательным согласованием с органами по охране объектов культурного наследия.

- Экологическая ситуация

Экологическая ситуация и рекомендации по улучшению экологической ситуации в Бырминском сельском поселении Кунгурского муниципального района Пермского края.

Экологическая ситуация в Бырминском сельском поселении, сформировавшаяся на данном этапе, обусловлена следующими факторами: наличие на территории объектов добычи, подготовки и транспортировки нефти, отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, канализация, очистные сооружения и т.д.), использование устаревших технологий и оборудования при обработке земли, отсутствием обустроенных полигонов твердых бытовых отходов. Вышеперечисленные факторы влекут за собой накопление значительного количества промышленных и бытовых отходов, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды.

Объекты добычи и транспортировки нефти, расположенные на территории поселения, являются постоянной угрозой экологической ситуации. Строительные и ремонтные работы на данных объектах, проезд тяжёлой техники, прокладка коммуникаций и трубопроводов, а также утечки нефти оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, почвы и растительный покров. В Бырминском сельском поселении нет крупных промышленных предприятий. Функционирует одно сельскохозяйственное предприятие – СПК «Родник». Согласно лимиту на размещение отходов ежегодно предприятие образует 702,117 т отходов 2-5 классов опасности. Образуется десять наименований отходов.

К передвижным источникам загрязнения относится автотранспорт. В последнее время число автотранспортных единиц постоянно увеличивается, что приводит к неизбежному росту выбросов  вредных веществ в атмосферу. На территории поселения зарегистрировано 196 транспортных средств. На территории поселения расположено семь скважин, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Размещение всех скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения» и Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Контроль качества питьевой воды проводится эпизодически. В объёме производимых испытаний вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления. На территории поселения юго-восточнее с. Бырма расположена санкционированная свалка (паспорт объекта для размещения отходов потребления от 01.12.1996г.) с площадью объекта захоронения 7097 м2, введенная в эксплуатацию в 1988 году. На поселковой свалке ежегодно размещаются твердые  и жидкие бытовые отходы, которые хранятся навалом на открытой территории для атмосферных осадков – площадке с обваловкой.

Характеристика объекта размещения отходов

Таблица 6

| 1 .Наименование собственника земельного участка, на котором расположен объект | Бырминское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1.1. ИНН | 617456 | 1.2. Юридический адрес | 617442, с. Бырма |
| 1.3. Почтовый адрес | 617456, Кунгурский район с. Бырма | 1.4. Тел/факс | 5-32-32 |
| 1.5. Вид права на объект, наименование документа, подтверждающего право собственности, наименование органа/организации, выдавшего его | нет |
| 2. Инв. номер объекта | 1 | 3. Назначение объекта | Хранение сроком более 3 лет | 2 |
| 4. Расположение | На спец. выделенной территории | 5. ОКАТО территории расположения объекта |  |
| 6. Тип объекта | Свалка твёрдых коммунальных отходов |
| 7. Состояние объекта | действующий |
| 8. Наименование ближайшего населенного пункта | с. Бырма Кунгурского муниципального района | 8.1. Направление | 3 | 8.2. Расстояние, м | 200 |
| 8.3. Перечень населенных пунктов с территории, которых привозится отход | с. Бырма, д. Барановка, д. Березовка, д. Верх Турка, д. Каразельга, д. Ключ, д. Красный Берег |
| 9. Наличие проекта на объект | нет | 9.1. Год ввода в эксплуатацию | 1988 | 9.2. Год окончания эксплуатации | - |
| 10. Площадь объекта: | 7097 | 11. Размер СЗЗ, м | 1000 |
| 12. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте: |
| 1 2.1. Наименование размещаемых отходов по ФККО | 12.2. Способ размещения | 12.3. Количество |
|  |  | м3 | т |
| Отходы целлюлозы, бумаги, картона | 02 |  |  |
| Отходы коммунальные | 02 |  |  |
| Отходы текстильного производства, производства волокон | 02 |  |  |
| Стеклянные отходы | 02 |  |  |
| Отходы полимерных материалов | 02 |  |  |
| Прочие коммунальные отходы | 02 |  |  |
| 13. Вместимость объекта | 1 4. Мощность объекта | 15. Накоплено всего |
| мэ | т | м /год | т/год | ма | т |
| 19. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов: |
| Земли с/х назначения |

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более – затопление территорий и подтопление фундаментов ливневыми дождями предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа – конструкция кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- разрушение прибрежных территорий;

- овражная эрозия;

- изменения уровня грунтовых вод;

- лесные пожары.

На территории Бырминского сельского поселения имеют место следующие опасные природные явления и процессы: карстовые явления, разрушение прибрежных территорий, овражная эрозия, изменения уровня грунтовых вод, лесные пожары.

На основании паспорта территории Кунгурского муниципального района Пермского края риски подтопления территорий возможны только на территории 5 поселений, куда не входит территория Бырминского сельского поселения. Паспорт утвержден протоколом противопаводковой рабочей группы при КЧС и ОПБ Пермского края № 2 от 11.03.2012 г., поэтому на картографическом материале нанесение зон вероятного затопления территорий при прохождении половодий обеспеченностью 1 % не требуется.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо: соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных участков в зонах возможного затопления, подтопления;

Исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п. 4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 года).

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (трубопроводы и объекты добычи нефти, автомобильный транспорт, электросети, гидротехнические сооружения) или как следствие аварий на таких объектах.

1) Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории Бырминского сельского поселения потенциально опасных объектов:

- Взрыво-пожароопасные объекты:

1.1 Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты:

- месторождения нефти, фонды скважин;

- магистральные нефтепроводы;

- системы сбора, хранения и перекачки нефти;

- базы, пункты, склады, хранящие нефть и нефтепродукты;

1.2 Объекты нефтепроводного транспорта;

1.3 Объекты предприятий по добыче нефти, расположенные на территории месторождения нефти, эксплуатацию которых осуществляет ОАО «ПермьТОТИ Нефть».

Хотя нефтяная промышленность является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, однако высокая частота аварийных разрывов нефтепроводов, аварии танкеров и иных транспортных средств доставки нефти, крупномасштабные аварийные разливы нефти при добыче и переработке не могут не вызывать тревогу.

Техногенная нагрузка, создаваемая нефтегазовым комплексом - значительная, в настоящее время будет возрастать и в дальнейшем, что при современном уровне технологий может усугубить существующую экологическую ситуацию.

По масштабам и специфике негативного влияния на экосистемы, были выделены следующие техногенные объекты на территории Бырминского сельского поселения:

- буровые скважины нефтяного месторождения, как источники выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива на дизельных установках, а также жидких и твердых отходов бурения органического и неорганического происхождения;

- магистральные трубопроводы как объекты, нарушающие почвенный и растительный покров, гидрологический и мерзлотный режимы, особенно на стадии строительства, а также способные привести к пожарам лесных массивов и посевов в полосе прохождения трассы.

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (магистральный трубопровод) или как следствие аварий на таких объектах.

Протяженность нефтепроводов по территории сельского поселения составляет 80 км, объект пожаро-взрывоопасный, класс опасности 3, давление 5,5-7,5 МПА, вероятность возникновения аварии 1,97 Е-04.

Магистральные нефтепроводы эксплуатируется ОАО «ПЕРМЬТОТИ Нефть». Объекты добычи, хранения и перекачки нефти находятся на обслуживании ОАО «ПЕРМЬТОТИ Нефть»

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

- взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В соответствии с приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от газопроводов с диаметром труб 150-300 мм: до населённых пунктов 250 м, дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий 175 м.

В соответствии с приложением 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти с диаметром труб менее 300 мм: до городов и посёлков 75 метров, до отдельных малоэтажных жилищ 50 метров, до гидротехнических сооружений 300 метров, до водозаборов 3000 метров.

На территории поселения функционируют две котельных, работающих на угле. В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, работающих на твердом топливе, установлена санитарно-защитная зона 150 метров.

Аварии на трубопроводах и объектах добычи нефти могут случаться в процессе эксплуатации оборудования при его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

- взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В соответствии с приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от газопроводов с диаметром труб 150-300 мм: до населённых пунктов 250 м, дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий 175 м.

В соответствии с приложением 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти с диаметром труб менее 300 мм: до городов и посёлков 75 метров, до отдельных малоэтажных жилищ 50 метров, до гидротехнических сооружений 300 метров, до водозаборов 3000 метров.

2) Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автомобильных дорог, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, горючие и другие вещества.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы.

Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории устанавливается придорожная полоса 25 метров, для V категории – 20 метров.

3) Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи  относящиеся к ним сооружения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются охранные зоны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением 35 кВт 15 метров;

для линий напряжением 110 кВт 20 метров;

для линий напряжением 220 кВт 25 метров;

для линий напряжением 500 кВт 30 метров.

4) На территории Бырминского сельского поселения расположены семь гидротехнических сооружений прудов по результатам проведенной в 2011 году корректировки материалов инвентаризации гидротехнических сооружений.

ГТС прудов,расположенных на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 7

| Месторасположение ГТС пруда,водоток.на котором расположен пруд. | Площадь пруда га | объем пруда, млн. м.³ | Назначение | Техническое состояние ГТС пруда | Собственник ГТС пруда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1. д. Подлиповка (приток р. Шарбаш р. Бырма) | 0,8 | 0,016 | противопожарное | ГТС отсутствует | муниципальная собственность |
| № 2. д. Талачик (р. Талачик) | 1,0 | 0,030 | противопожарное | удовлетворительное | муниципальная собственность |
| № 3. д. Каразельга (приток р. Каразельга) | 1,4 | 0,035 | рекреационное, рыбохозяйственное | удовлетворительное | муниципальная собственность |
| № 4. д. Красный Берег (приток р. Красный Берег р. Турка) | 0,5 | 0,010 | противопожарное | удовлетворительное | муниципальная собственность |
| № 5. д. Савлек (приток ручей б/н, р. Савлек) | 1,0 | 0,0020 | рекреационное, рыбохозяйственное | удовлетворительное | муниципальная собственность |
| № 6. д. Савлек (приток ручей б/н, р. Савлек) | 2,0 | 0,060 | рекреационное, рыбохозяйственное | удовлетворительное | частная собственность |
| № 7. Пруд «Заводской» Савлек 11,4км от д. Савлек (р. Савлек, ) | 4,0 | 0,090 | рекреационное, рыбохозяйственное | удовлетворительное | муниципальная собственность |

ГТС прудов находятся в исправном состоянии и не представляют угрозы затопления для объектов, расположенных в нижнем бъефе, относятся к IV классу капитальности и не подлежит декларированию безопасности.

На перспективу планируется строительство трех гидротехнических сооружений: на р. Шишмара вблизи д. Татарская Шишмара, на р. Турка, вблизи д. Каразельга, на ручье Ельничный в д. Подъельничная.

Зон затопления в паводковый период на территории Бырминского сельского поселения нет.

4.3 Чрезвычайные ситуации биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории поселения могут стать две биотермические ямы и сибиреязвенное захоронение.

Размещение биотермических ям на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Принадлежность | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Родник» | Юго-восточнее с. Бырма |
| 2 | ООО «Агрофирма Савлек» | Юго-западнее д. Савлек |

Сведения о сибиреязвенном захоронении на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 9

| № п/п | Место расположения | Год образова-ния | Дата освидетель-ствования | Замечания | Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Угроза затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Верх-Турка | 1951 | 28.09.2006 | нет | 1 | нет |

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветери -эпидемиологического надзора.

1. Размещение биотермических ям в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

2. Биотермические ямы размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

3. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Учитывая данные рекомендации, необходимо предусмотреть консервацию биотермической ямы вблизи с. Бырма.

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих скотомогильников необходимо проводить следующие мероприятия:

- осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, за ведением документации;

- осуществлять постоянный биоконтроль за состоянием почв, водоисточников, и водных объектов в районах захоронений;

- не допускать нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной деятельности населением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон;

- своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их недостатков;

- не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и вниз по течению рек от захоронений.

4.4 Пожарная безопасность

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ;

разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов;

осуществление в пределах их компетенции экономического и социального стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

установление специальных местных налогов и (или) целевых сборов с граждан и юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности;

содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;

обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупреждению и тушению пожаров;

содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;

организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

Количество пожаров на территории Бырминского сельского поселения за 5 лет

Таблица 10

| Год | Населенный пункт | Количество | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | д Подъельничная | 1 | магазин |
| 2012 | с. Бырма | 1 | баня |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | с. Бырма | 2 | жилые дома |
|  | д. Березовка | 1 | жилой дом |
| 2015 | д. Красный Берег | 1 | баня |

В среднем по Бырминскому сельскому поселению коэффициент плотности застройки составляет 0,18 ( отношение площади, занятой под зданиями, к площади участка под жилой застройкой). Нормативный показатель застройки одно- двух квартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками составляет 0,4 (СП42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) Отсюда можно сделать вывод, что в противопожарном отношении территория Бырминского сельского поселения по показателю плотности застройки является благополучной.

По федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении - 20 минут.

В настоящее время на территории поселения ближайшей пожарной частью, является ПЧ-43 13 ОППС ГУ МЧС. Данная пожарная часть расположена в с. Калинино. В с. Бырма построен гаражный бокс для пожарных машин. Для целей пожаротушения имеется две специальных автомашины. Личный состав четыре человека. Также при необходимости используются пожарные части в г. Кунгур,  с. Калинино.

Размещение ПЧ для обеспечения нормативного времени прибытия

Таблица 11

| № по порядку | Название населенного пункта | Пожарное депо | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барановка | с. Бырма | 1,5 | 1,2 |
| 2 | д. Березовка | с. Бырма | 17,4 | 12,6 |
| 3 | пос. Туркское лесничество | с. Бырма | 9,0 | 6,6 |
| 4 | д. В. Турка | с. Бырма | 19,3 | 14,4 |
| 5 | д. Каразельга | с. Бырма | 5,6 | 4,2 |
| 6 | д. Ключ | с. Бырма | 2,5 | 1,8 |
| 7 | д. Красный Берег | с. Бырма | 4,9 | 3,6 |
| 8 | д. Липовка | с. Бырма | 3,2 | 2,4 |
| 9 | д. Пигасовка | с. Бырма | 0,5 | 0,4 |
| 10 | д. Подлиповка | с. Бырма | 1,8 | 1,2 |
| 11 | д. Подъельничная | с. Бырма | 9,0 | 6,6 |
| 12 | д.Савлек | с. Бырма | 8,9 | 6,5 |
| 13 | д. Талачик | с. Бырма | 2,4 | 1,8 |
| 14 | д. Татарская Шишмара | с. Бырма | 13,4 | 10,2 |

Как видно из таблицы, пожарная безопасность Бырминского сельского поселения считается обеспеченной за счет пожарного депо с. Бырма.

Обеспеченность гидрантами, пожарными водоемами населенных пунктов Бырминского сельского поселения.

Таблица 12

| № по порядку | Название населенного пункта | Наименование сооружения | Существующие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бырма | пожарный пирс | 1 |
| 2 | д. Талачик | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |
| 3 | д. Татарская Шишмара | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |
| 4 | д. Липовка | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |
| 5 | д. Савлек | пирс | 1 |
|  |  | пожарный водоем | 1 |
| 6 | п. Туркское лесничество | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |
| 7 | д. Подлиповка | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |
| 8 | д. Красный Берег | пожарный водоем | 1 |
|  |  | пирс | 1 |

Бырминское сельское поселение обеспечено в достаточной степени пожарными водоемами. В населенных пунктах, имеющих водопроводную сеть, необходимо оборудовать пожарные гидранты не менее четырех гидрантов на жилой квартал.

Выводы: противопожарная обстановка в Бырминском сельском поселении достаточно благополучная. На перспективу необходимо проведение следующих мероприятий:

Меры по усилению пожарной безопасности:

# 1. Ежегодная организация совместно с представителем государственной пожарной службы сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

# 2. Обеспечить очистку от мусора, горючих отходов, сухой травы улиц, проездов, территорий населенных пунктов, предприятий, организаций – ежегодно в последней декаде апреля.

# 3. Провести ремонт систем автоматической пожарной сигнализации на эксплуатируемых объектах.

# 4. Организовать информирование населения через оформление стендов о противопожарной обстановке.

# 5. Ежегодно организовывать изучение требований ППБ-1 в школах, детском саду, провести занятия с детьми по противопожарной тематике до конца учебного года и в период летнего отдыха в оздоровительных лагерях.

# 6. Провести заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности об итогах подготовки объектов и населенных пунктов к весенне-летнему – ежегодно в последней декаде апреля.

# 7. Организовать чистку русла водоемов в местах забора воды с пожарных подъездов – ежегодно в первой декаде мая.

# 8. Оформить информационные стенды «Пожарная безопасность».

9. Создание минерализованных полос на границах примыкания населенных пунктов, подверженных угрозе перехода пожара от лесного массива.

Таблица 13

| № по порядку | Название населенного пункта | Длина минерализованной полосы,м | Площадь , занятая полосой кв м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Березовка | 2700 | 5400 |
| 2 | пос. Туркское лесничество | 4500 | 9000 |
| 3 | д. Ключ | 400 | 800 |
| 4 | д. Липовка | 700 | 1400 |
| 5 | д. Подлиповка | 300 | 600 |
| 6 | д.Савлек | 700 | 1400 |

10. Организация бесперебойной работы ПЧ-43 13 ОППС ГУ МЧС на два спецавтомобиля для противопожарной охраны территории поселения. Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

11. Обустройство 8 пожарных пирсов подъездными путями с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в населенных пунктах д. Подлиповка, д. Талачик,  д. Красный Берег, с. Бырма, д. Татарская Шишмара, д. Липовка, д. Савлек,               п. Туркское лесничество в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждёнными Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

12. Организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5 л/с на один пожар.

# 13. Строгое соблюдение противопожарных норм и требований при размещении малоэтажной жилой застройки.

# 14. Организовать снос бесхозных строений, построек, расположенных в противопожарных разрывах.

# 15. Привести в состояние готовности существующие пожарные гидранты в с. Бырма.

16. Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оснастить пожарными гидрантами полностью, из расчета по 4 гидранта на жилой квартал малоэтажной застройки.

17. Формирование противопожарных разрывов лесов, для этого использовать дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

5. Земельные ресурсы.

Многовековая практика свидетельствует о том, что главными источниками жизнеспособности и процветания любого поселения являются принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них население. При этом под земельными ресурсами следует понимать не только территорию (пространство) государства, но и все что находится над и под этим пространством.

Обеспеченность поселения земельными ресурсами один из важнейший экономических и политических факторов развития производства. Наличие земельных ресурсов дает широкий простор для экономического развития поселения. Земельные ресурсы - земная поверхность, пригодная для проживания человека и для любых видов хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством: рельефом, почвенным покровом и комплексом других природных условий.

5.1. Наличие и распределение земель Бырминского сельского поселения

Земельный фонд Бырминского сельского поселения складывается из земель, находящихся в его пределах. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель осуществляется по категориям земель и угодьям.

Категория земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.

Экспликация земель Бырминского сельского поселения на 01.01.2015 г.

Таблица 14

| Категория земель | Площадь земель,га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8220 |
| Земли населенных пунктов | 869 |
| Земли лесного фонда | 46905 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1102 |
| Итого по поселению | 57096 |

5.2. Состояние и оценка использования земель поселения

5.2.1 Земли сельскохозяйственного назначения

Крестьянские (фермерские) хозяйства. По состоянию на 01.01.2015 г. В поселении насчитывается 6 хозяйств на площади 450,05 га.

ЭКСПЛИКАЦИЯ земель крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 г.

Таблица 15

| № п/п | Землепользователь | Общая площадь | Общая площадь по собственности | Общая площадь по пользованию | Сельскохозяйственные угодья | Под болотами | Земли зстрой ки | Под дорогами | Прочие зе ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пашня | сенокос | пастбище |  |  |  |  |
| 1 | Истомин В.И. | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Опарин М.А. | 28,55 | 28,55 | - | 28,55 | 25,0 | 3,55 | - | - | - | - | - |
| 3 | Поспелов Н.И. | 8,6 | 8,6 | - | 8,6 | 8,6 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Хамидуллин Р. | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | - | - |  | - | - | - |
| 5 | Шайхутдинов Т. | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Красных Л.Г. | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 4450,05 | 450,05 |  | 450,05 | 446,50 | 3,50 |  |  |  |  |  |

Эффективно работающим крестьянским хозяйством является КФХ Хамидуллин Р. – вид деятельности животноводство- откорм КРС в д. Красный Берег.

На перспективу фермер планирует строительство фермы по откорму КРС на 90 голов в д. Красный Берег.

В настоящее время на территории поселения функционирует два сельскохозяйственных предприятия ООО «Родник» и ООО »Агрофирма Савлек»

Показатели производства ООО « Родник»

Таблица 16

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур | га | 1017 |
| Поголовье коров | голов | 597 |
| Посевные площади зерновых культур | га | 470 |
| Валовый сбор зерна | т | 469 |
| Урожайность зерновых | ц/га | 19,7 |
| Посевные площади кормовых культур | га | 647 |

На перспективу в ООО «Родник» планируется две животноводческие фермы: в с. Бырма с поголовьем 400 голов крупного рогатого скота и в д. Ключ с поголовьем 200 голов крупного рогатого скота.

Показатели производства ООО «Агрофирма Савлек»

Таблица 17

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур | га | 995 |
| Поголовье коров | голов | 655 |
| Посевные площади зерновых культур | га | 180 |
| Валовый сбор зерна | т | 300 |
| Урожайность зерновых | ц/га | 16,7 |
| Посевные площади кормовых культур | га | 815 |

На перспективу планируется значительное расширение сельскохозяйственного производства. На базе ООО « Агрофирма Савлек» планируется создание племенного хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления. Для этой цели будут строиться животноводческие фермы:

д. Савлек - 800 голов

д. Красный Берег - 250 голов

д. Каразельга - 250 голов

д. Татарская Шишмара - 250 голов

д. В. Турка - 250 голов.

д. Подъельничная - 50 голов

В д. Красный Берег планируется рамещение цеха по переработке мяса. Помещение для цеха существует. Собственнику планируемого производства необходимо провести мероприятия по установлению санитарно- защитной зоны.

Вблизи с. Бырма планируется строительство убойного цеха.

Проектом планируется создание хозяйств по разведению рыбы:

д. Савлек, «Заводской» Савлек, д. Каразельга, д. Подъельничная, д. Татарская Шишмара. Для этой цели в д. Каразельга, вблизи д. Подъельничная, д. Татарская Шишмара проектом намечается строительство прудов.

На перспективу планируется перевести под расширение населенных пунктов 115,83 га земель сельскохозяйственного назначения, из них 8,56 га пашни с юга к с. Бырма и 32,06 га пашни к д. В. Турка. В настоящее время земли под пашней не обрабатываются, являются невостребованным. Остальные земли, подлежащие включению в черту населенных пунктов, являются пастбищами и также не используются по назначению.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее.

- Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

- Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

5.2.2 Земли населенных пунктов

В эту категорию входят земли, расположенные в черте населенных пунктов и предназначенные для застройки или размещения инфраструктуры этих населенных пунктов.

На территории Бырминского сельского поселения расположено 15 населенных пунктов общей площадью 868,8 га.

Таблица 18

| № п/п | земли населенных пунктов –всего, из них: | га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Бырма | 216,0 |
| 2 | д. Красный Берег | 75,1 |
| 3 | д. Каразельга | 26,4 |
| 4 | д. Савлек | 49,7 |
| 5 | д. Ключ | 52,6 |
| 6 | д. Липовка | 24,1 |
| 7 | д. Татарская Шишмара | 97,3 |
| 8 | д. Талачик | 52,2 |
| 9 | д. Подлиповка | 12,6 |
| 10 | д. Барановка | 41,2 |
| 11 | д. Пигасовка | 66,6 |
| 12 | п. Туркское лесничество | 22,4 |
| 13 | д. Березовка | 53,7 |
| 14 | д. Подъельничная | 49,3 |
| 15 | д. В. Турка | 29,6 |
|  | Итого | 868,8 |

В Генеральном плане принимается следующая классификация населенных пунктов:

Таблица 19

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | с. Бырма |
| Сохраняемые населенные пункты | д. Барановка, д. В.Турка, д. Каразельга, д. Ключ, д. Липовка, д. Пигасовка, д. Подлиповка, д. Савлек, д. Подъельничная, п. Туркское лесничество, д. Татарская Шишмара, д. Талачик. |
| Ликвидируемый населенный пункт с переводом в дачный поселок | д. Березовка |

5.2.3. Земли лесного фонда

На 01.01.2015 г. Площадь лесов составляет 46905 га или 80,4 % от общей площади территории Бырминского сельского поселения.

В категорию земли лесного фонда входят:

- земли Калининского участкового лесничества (Туркское) общей площадью 40153 га;

- земли Калининского участкового лесничества ( АО «Бырминское») общей площадью 6030 га.

-земли Калининского участкового лесничества (ПСХ В. Турка) общей площадью 672 га

-земли Калининского участкового лесничества (ГЗЗ Савлекский) общей площадью 50 га.

Перечень кварталов лесного фонда на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 20

| Квартал | Площадь | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатационные леса |
| Калининское участковое лесничество (АО «Бырминское») |
| 1 | 214 | 214 |
| 2 | 203 | 203 |
| 3 | 286 | 286 |
| 4 | 223 | 223 |
| 5 | 232 | 232 |
| 6 | 218 | 218 |
| 7 | 191 | 191 |
| 8 | 121 | 121 |
| 9 | 161 | 161 |
| 10 | 362 | 362 |
| 11 | 313 | 313 |
| 12 | 458 | 458 |
| 13 | 250 | 250 |
| 14 | 380 | 380 |
| 15 | 307 | 307 |
| 16 | 261 | 261 |
| 17 | 218 | 218 |
| 18 | 244 | 244 |
| 19 | 254 | 254 |
| 20 | 282 | 282 |
| 21 | 230 | 230 |
| 22 | 347 | 347 |
| 23 | 275 | 275 |
| Итого | 6030 | 6030 |
| Калининское участковое лесничество (ПСХ ВерхняяТурка) |
| 14 | 209 | 209 |
| 15 | 149 | 149 |
| 16 | 314 | 314 |
| Итого | 672 | 672 |
| Калининское участковое лесничество (Туркское) |
| 1 | 557 | 557 |
| 2 | 632 | 632 |
| 3 | 538 | 538 |
| 4 | 299 | 299 |
| 5 | 248 | 248 |
| 6 | 318 | 318 |
| 7 | 524 | 524 |
| 8 | 284 | 284 |
| 9 | 284 | 284 |
| 10 | 386 | 386 |
| 11 | 488 | 488 |
| 12 | 428 | 428 |
| 13 | 330 | 330 |
| 14 | 302 | 302 |
| 15 | 515 | 515 |
| 16 | 232 | 232 |
| 17 | 264 | 264 |
| 18 | 278 | 278 |
| 19 | 220 | 220 |
| 20 | 245 | 245 |
| 21 | 413 | 413 |
| 22 | 374 | 374 |
| 23 | 443 | 443 |
| 24 | 531 | 531 |
| 25 | 539 | 539 |
| 26 | 334 | 334 |
| 27 | 680 | 680 |
| 28 | 324 | 324 |
| 29 | 311 | 311 |
| 30 | 259 | 259 |
| 31 | 544 | 544 |
| 32 | 494 | 494 |
| 33 | 460 | 460 |
| 34 | 462 | 462 |
| 35 | 456 | 456 |
| 36 | 456 | 456 |
| 37 | 412 | 412 |
| 38 | 610 | 610 |
| 39 | 454 | 454 |
| 40 | 490 | 490 |
| 41 | 476 | 476 |
| 42 | 462 | 462 |
| 43 | 448 | 448 |
| 44 | 358 | 358 |
| 45 | 286 | 286 |
| 46 | 523 | 523 |
| 47 | 468 | 468 |
| 48 | 409 | 409 |
| 49 | 490 | 490 |
| 50 | 479 | 479 |
| 51 | 443 | 443 |
| 52 | 444 | 444 |
| 53 | 419 | 419 |
| 54 | 364 | 364 |
| 55 | 281 | 281 |
| 56 | 450 | 450 |
| 57 | 390 | 390 |
| 58 | 658 | 658 |
| 59 | 454 | 454 |
| 60 | 444 | 444 |
| 61 | 462 | 462 |
| 62 | 436 | 436 |
| 63 | 392 | 392 |
| 64 | 305 | 305 |
| 65 | 497 | 497 |
| 66 | 453 | 453 |
| 67 | 368 | 368 |
| 68 | 437 | 437 |
| 69 | 487 | 487 |
| 70 | 481 | 481 |
| 71 | 453 | 453 |
| 72 | 466 | 466 |
| 73 | 444 | 444 |
| 74 | 360 | 360 |
| 75 | 262 | 262 |
| 76 | 402 | 402 |
| 77 | 440 | 440 |
| 78 | 435 | 435 |
| 79 | 446 | 446 |
| 80 | 642 | 642 |
| 81 | 513 | 513 |
| 82 | 441 | 441 |
| 83 | 528 | 528 |
| 84 | 594 | 594 |
| 85 | 344 | 344 |
| 86 | 245 | 245 |
| 87 | 551 | 551 |
| 88 | 582 | 582 |
| 89 | 427 | 427 |
| 90 | 168 | 168 |
| 91 | 290 | 290 |
| 92 | 353 | 353 |
| 93 | 534 | 534 |
| часть 122 | 34 | 34 |
| часть 123 | 19 | 19 |
| часть 124 | 21 | 21 |
| часть 125 | 22 | 22 |
| часть 126 | 28 | 28 |
| часть 127 | 40 | 40 |
| часть 128 | 57 | 57 |
| часть 121 | 120 | 120 |
| часть 111 | 79 | 79 |
| часть 112 | 106 | 106 |
| часть 113 | 82 | 82 |
| часть 114 | 59 | 59 |
| часть 115 | 84 | 84 |
| Итого | 40153 | 40153 |
| Калининское участковое лесничество (ГЗЗ «Савлекский») |
|  | 50 | 50 |
| Всего | 46905 | 46905 |

Территориальной единицей управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в Бырминском сельском поселении является ГКУ Кунгурское лесничество. ГКУ «Кунгурское лесничество» является специализированной организацией, обеспечивающей выполнение реализации лесохозяйственного регламента Использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории лесничества осуществляют лесопользователи на правах аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, а также лица, выполняющие государственный заказ».

Ведение лесного хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства на территории земель лесного фонда не допускается. Лесоустройство включает в себя систему мероприятий по обеспечению рационального использования лесного фонда, повышения эффективности ведения лесного хозяйства и осуществлению единой научно – технической политики в лесном хозяйстве.

В целом процесс использования лесов идет достаточно стабильно.

Мероприятия по охране лесов:

- Проведение качественных и своевременных лесовосстановительных работ, обеспечение неотвратимости административной ответственности за причинённый ущерб лесному фонду.

5.2.4 Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения

На территории Бырминского сельского поселения имеется одно предприятие по добыче нефти ОАО « Пермь-Тоти Нефть», которое занимает площадь 37,6 га. Это площадки под скважинами, дорогами и линиями электропередач. Предприятие оснащено современным оборудованием, расширение его на ближайшую перспективу не предвидится. Предприятие узко специализированное, трудовой ресурс небольшой, требует высококвалифицированных специалистов- нефтяников, так что его нельзя считать местом для трудоустройства жителей поселения.

ОАО « Пермь-Тоти Нефть» ежегодно приносит доход поселению и Кунгурскому муниципальному району в виде арендной платы за землю.

На территории Бырминского сельского поселения работают предприятия по переработке древесины: с. Бырма, д. Красный Берег, д. Ключ, д. Подъельничная, п. Туркское лесничество.

6. Характеристика населения и качества жизни. Жилой фонд поселения.

6.1 Характеристика населения и качества жизни

Уровень жизни характеризуется степенью удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей населения. Показатель уровня жизни зависит как от уровня потребностей населения в благах, так и от количества и качества предоставленных населению благ и услуг.

Уровень жизни определяется совокупностью различных качественных и количественных показателей, которая позволяет провести анализ реального уровня жизни различных групп населения и всего населения в целом.

В Бырминском сельском поселении проживает на 01.01.2016 г. 1683 человека. Национальный состав представлен русскими и издавна проживающими на территории татарами, башкирами и др. Обеспеченность рабочей силой низкая – 29% от общей численности населения. Согласно данным Пермьстата численность Бырминского сельского поселения составляет 1283 человека. Во время переписи населения не были учтены постоянно проживающие жители ( студенты, люди, работающие вахтовым методом). (Справка сельского поселения прилагается)

Структура населения Бырминского сельского поселения на 01.01.2016г.

Таблица21

| Населённый пункт | Числен-ность населе-ния, чел. | Количес-тво дворов | Возрастная структура населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети до 7 лет | Дети до 15 лет | Население в трудоспособ-ном возрасте | Население старше трудоспо-собного возраста |
| с. Бырма | 861 | 254 | 38 | 140 | 467 | 216 |
| д. Барановка | 9 | 4 |  | 1 | 5 | 3 |
| д. Березовка | 75 | 37 | 2 | 4 | 26 | 43 |
| д. Верх-Турка | 62 | 23 | 2 | 8 | 38 | 14 |
| д. Каразельга | 30 | 13 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| д. Ключ | 76 | 29 | 3 | 5 | 44 | 24 |
| д. Красный Берег | 162 | 61 | 7 | 25 | 83 | 47 |
| д. Липовка | 80 | 24 | 4 | 10 | 43 | 23 |
| д. Пигасовка | 10 | 6 | - | 1 | 5 | 4 |
| д. Подлиповка | 20 | 10 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| д. Подъельничная | 72 | 25 | 2 | 5 | 38 | 27 |
| д. Савлек | 50 | 17 | 2 | 6 | 23 | 19 |
| п. Турское лесничество | 58 | 25 | 3 | 4 | 33 | 18 |
| п. Татарская Шишмара | 48 | 14 | 3 | 12 | 24 | 9 |
| д. Талачик | 70 | 32 | 2 | 4 | 16 | 48 |
| ИТОГО | 1683 | 574 | 70 | 229 | 867 | 517 |

Статистические данные по населению Бырминского сельского поселения

Таблица 22

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 1855 | 1856 | 1860 | 1803 | 1745 |
| Число родившихся | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 |
| Общие коэффициенты рождаемости | 0,97 | 0,86 | 0,86 | 0,67 | 0,80 |
| Число умерших | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| Общие коэффициенты смертности | 1,40 | 1,29 | 1,29 | 1,44 | 1,55 |
| Естественный прирост населения | -8 | -12 | -8 | -14 | -13 |
| Коэффициенты естественного прироста населения | - 0,43 | -8 | -0,43 | -0,77 | -0,75 |
| Браки | 12 | 14 | 9 | 9 | 17 |
| Разводы | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Перспективная численность населения Бырминского сельского поселения на 2020 и 2035 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения в 2011-2015 гг.

Перспективные демографические показатели по Бырминскому сельскому поселению

Таблица 23

| Показатель | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, из них в возрасте: | 1500 человек | 1400 человек |
| моложе трудоспособного | 25,5 % | 22,5 % |
| трудоспособном | 53,0 % | 53,8 % |
| старше трудоспособного | 21,5 % | 23,8 % |

Несмотря на существенное снижение населения на территории Бырминского поселения в целом,предполагается рост доли населения, проживающего в административном центре поселения с. Бырма, д. Красный Берег, д. Савлек. Во второй части прогнозного периода (2020-2035 г.) демографическая ситуация будет складываться более благоприятным образом, чем в настоящее время.

Следует отметить, что при условии создания на территории сельского поселения новых рабочих мест и благоприятных условий проживания возможно существенное замедление темпов миграционной убыли населения, а также возврат на постоянное жительство части лиц, отсутствующих год или более.

Шансы на рост численности населения после 2020 г. невелики, но в целях сохранения актуальности проекта на весь период расчетного срока Генерального плана целесообразно провести расчет параметров сферы обслуживания и территорий для нового жилищного строительства в расчете на численность населения 1400 человек.

Исходя из сложившейся ситуации в Бырминском сельском поселении и предлагаемого Генпланом обеспечения деревень поселения в целом объектами инфраструктуры, что создаст их самодостаточность, можно предположить, что отток молодого населения из поселения после получения специального профильного образования сократится, и появятся места приложения труда.

Стабилизировать рождаемость нужно за счет создания жилищных условий молодым семьям. В целом демографическая ситуация в поселении неблагоприятная, существует ряд причин, которые негативно сказываются на жизни населения: нестабильная обстановка в стране, и ухудшение благосостояния и уровня жизни средних слоев населения, неустойчивая экономическая ситуация, изменение экологии - всё это влечет за собой ухудшение здоровья и т.д.

Наблюдается процесс старения населения, что выражается в снижении доли детского населения, увеличении удельного веса пенсионеров, что неизбежно ведет к снижению численности трудоспособного населения. Существенное влияние на снижение численности трудоспособного населения оказывает высокая смертность от различных травм и заболеваний.

Основными проблемами в области доходов населения, обусловливающие низкий уровень жизни населения являются:

– отсутствие устойчивой динамики роста реальной заработной платы по отраслям экономики и усиление ее дифференциации;

– сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, обусловленное опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины.

Повышение рождаемости наиболее проблематично. Чтобы выявить резервные возможности и пути их реализации необходимо специальное исследование репродуктивных установок населения. Благоприятный фон для местных инициатив в данном направлении создают вышеуказанные национальные проекты и меры общегосударственной демографической политики по стимулированию рождаемости.

6.2 Жилой фонд поселения

Жилой фонд Бырминского сельского поселения представлен частным жилым фондом.

Основная часть жилого фонда сосредоточена в с. Бырма – административном центре Бырминского сельского поселения.

Обеспеченность жильем жителей Бырминского сельского поселения.

Таблица 24

| Поселение | Число домов | Число строений | в них |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилых | Нежилых | жилых помещений (квартир, комнат) | постоянного населения (человек) |
| с. Бырма д. Барановка д. Березовка д. Верх-Турка д. Каразельга д. Ключ д. Красный Берег д. Липовка д. Пигасовка д. Подлиповка д. Подъельничная д. Савлек п. Турское лесничество п. Татарская Шишмара д. Талачик ИТОГО | 301 8 38 25 24 37 76 33 14 25 46 21 26 23 47 744 | 292 6 28 15 17 27 67 27 13 18 33 20 16 21 35 635 | 9 2 10 10 7 10 9 6 1 7 13 1 7 2 12 106 | 59 0 35 28 0 5 0 8 0 2 0 2 32 0 11 182 | 838 10 81 68 33 80 184 85 12 23 70 51 64 50 76 1683 |

Новое жилищное строительство

На расчетный срок расчет объемов нового жилищного строительства осуществлен на проектное население 1400 человек и уровень перспективной обеспеченности 30 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. На первую очередь принимается численность населения 1500 человек и 20 м2/чел. общей площади. В связи с активной миграцией населения за пределы сельского поселения, предусматривается убыль жилищного фонда. В целом произойдет существенное обновление жилищного фонда.

На расчетный срок планируется существенное увеличение средней площади жилого дома, так как при росте показателя обеспеченности до 30 м2/чел. и среднем размере семьи не менее 3 человек площадь дома должна составлять 90 м2. Плотность новой застройки с домами по 90 м2 на участках 20 соток с учетом отведения 20% селитебной территории на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания составит 320 м2/га

Жилищное строительство предполагается на месте выбывающего жилищного фонда и на свободных от жилищной застройки площадках в черте населенных пунктов, а так же за счет расширения площадей населенных пунктов.

Обоснование необходимости расширения площадей под индивидуальное жилищное строительство.

Таблица25

| Показатель | Единица измерения | 2016 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 1683 | 1500 | 1400 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на чел. | 14,6 | 20 | 30 |
| Жилищный фонд | тыс. м² | 25,4 | 36 | 42 |
| Убыль жилого фонда | тыс. м² |  | 0,5 | 0,5 |
| Требуется дополнительно жилого фонда | тыс. м² | - | 10,1 | 6,5 |
| Требуется дополнительной площади под строительство при плотности жилого фонда 360 кв м/ га | га |  | 28 | 18 |

Всего под жилищное строительство дополнительно требуется 115,83 га земель. С целью упорядочения черты населенных пунктов и необходимости расширения под новое строительство изменениями в генеральный план предлагается включить в границы населенных пунктов:

с. Бырма - 13,16 га земель

д. Красный Берег - 14,04 га земель

д. Каразельга - 1,20 га земель

д. Савлек - 0,46 га земель

д. Татарская Шишмара - 0,25 га земель

д.Подлиповка - 2,65 га земель

д. В. Турка – 32,06 га земель

д. Березовка – 45,76 га земель

д. Подъельничная – 6,25 га земель

Всего – 115,83 га земель

Границы кадастровых кварталов 59:24:0090101:, 59:24:0080101:, 59:24:0160101: в государственном кадастре недвижимости  установлены не в соответствии с фактическими границами населенных пунктов на местности.  Жилые дома расположены за границами  кадастровых кварталов. Расширения населенных пунктов д. Верх-Турка, д. Березовка,  д. Подъельничная необходимо для упорядочения границ населенных пунктов с целью возможности дальнейшего  оформления прав на земельные участки и объекты капитального строительства, в том числе существующими жилыми домами и проведения в отношении их кадастровых работ. Расширение осуществляется за счет не используемых земель сельскохозяйственного назначения государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав третьих лиц.

7. Развитие инженерной инфраструктуры

7.1 Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Бырминском сельском поселении используются: подземные водозаборы в с. Бырма (4 скважины), д. Красный Берег (2 скважины), д. Савлек (две скважины), д. Татарская Шишмара (две скважины), д. Березовка (одна скважина), д. Ключ (две скважины). Очистные водопроводные сооружения отсутствуют. Зон санитарной охраны источников водоснабжения нет. Централизованное водоснабжение составляет 20 %. Водопроводные сети нуждаются в ремонте

Источники питьевого водоснабжения.

Таблица 26

| Местонахождение | Количество скважин | Количество водонапорных башен | Количество водозаборов |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бырма | 4 | 3 | 1 |
| д. Красный Берег | 2 | 1 |  |
| д. Савлек | 2 | 1 |  |
| д. Татарская Шишмара | 2 | 1 |  |
| д. Подлиповка |  |  | 1 |
| д. Березовка | 1 | 1 |  |
| д. Ключ | 2 | 1 |  |
| итого | 13 | 7 | 2 |

Строительство и ремонт водопроводов в черте населенных пунктов Бырминского сельского поселения

Таблица 27

| № | Наименование улиц, | Протяженность, м | Строительство | Ремонт | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бырма |
| 1 | Центральная | 2500 | 630 | 1870 | 2025 |
| 2 | Нафикова | 1287 | 737 | 550 | 2025 |
| 3 | Мира | 1300 | 100 | 1200 | 2025 |
| 4 | Лесная | 1400 | 250 | 1150 | 2025 |
| 5 | Мусы Джалиля | 790 | 320 | 470 | 2025 |
| 6 | Уральская | 530 | 530 |  | 2025 |
| 7 | Школьная | 350 |  | 350 | 2025 |
| 8 | Детская | 460 | 80 | 380 | 2025 |
| 9 | Речная | 320 | 320 |  | 2025 |
| 10 | Запрудная | 660 | 270 | 390 | 2025 |
| 11 | Кутузова | 900 | 500 | 400 | 2025 |
| 12 | 1-е Мая | 470 | 310 | 160 | 2025 |
| 13 | Нагорная | 700 | 470 | 230 | 2025 |
| 14 | Молодежная | 680 | 290 | 390 | 2025 |
|  | Итого | 12347 | 4807 | 7540 |  |
| д. Красный Берег |
| 1 | Центральная | 630 | 210 | 420 | 2025 |
| 2 | Дружбы | 1300 | 210 | 1090 | 2025 |
| 3 | Нагорная | 500 |  | 500 | 2025 |
| 4 | Ключевая | 400 | 400 |  | 2025 |
|  | Итого | 2830 | 820 | 2010 |  |
| д. Савлек |
|  | без названия | 1070 |  | 1070 | 2035 |
|  | за прудом | 400 |  | 400 | 2035 |
|  | Итого | 1470 |  | 1470 |  |
| д. Татарская Шишмара |
|  | без названия | 1270 |  | 1270 | 2035 |
|  | итого | 1270 |  | 1270 |  |
| д. Березовка |
|  | Итого | 1650 |  |  | 2035 |
| д. Ключ |
|  | без названия | 2950 |  | 2950 | 2035 |
|  | Итого | 2950 |  | 2950 |  |
| д. В. Турка |
|  | без названия | 750 | 750 |  | 2035 |
|  | Итого | 750 | 750 |  |  |
| д. Подъельничная |
|  | без названия | 1240 | 1240 |  | 2035 |
|  | Итого | 1240 | 1240 |  |  |
| п. Туркское лесничество |
|  | без названия | 770 | 770 |  | 2035 |
|  | Итого | 770 | 770 |  |  |
| д. Липовка |
|  | без названия | 1710 | 1710 |  | 2035 |
|  | Итого | 1710 | 1710 |  |  |
|  | Всего по поселению | 20530 | 5290 | 15240 |  |

Около 34,4 % населения не обеспечены качественным центральным водоснабжением и используют общественные или индивидуальные колодцы.

Техническое и санитарное состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой на долгосрочную перспективу необходимы:

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- реконструкция и расширение поверхностных водозаборов со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиН;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- внедрение современной технологии очистки воды;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- на промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

- Разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

### 7.2 Водоотведение

- На сегодняшний день централизованной системы канализирования на территории поселения нет. Население поселения пользуется выгребными ямами. На перспективу строительство канализационных сетей не планируется.

### 7.3 Электроснабжение

Снабжение поселения электроэнергией осуществляется филиалом ОАО «МРСК – Пермэнерго» Кунгурские электрические сети. Распределительная сеть поселения выполнена высоковольтными линиями 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей поселения можно назвать удовлетворительным.

Таблица 28

| № п/п | Номер трансформато ра | Название | Мощность трансформатора | % загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | с. Бырма | 250 | 0 |
| 2 | 2036 | д. Красный Берег | 100 | 9 |
| 3 | 2038 | д. Липовка | 63 | 11 |
| 4 | 2039 | д. Савлек | 100 | 52 |
| 5 | 2040 | д. Татарская Шишмара | 100 | 8 |
| 6 | 2048 | д. Каразельга | 100 | 26 |
| 7 | 2049 | д. Ключ | 60 | 17 |
| 8 | 2051 | пос. Кордон | 100 | 2 |
| 9 | 2052 | д. Березовка | 100 | 5 |
| 10 | 2053 | д. Подъельничная | 60 | 10 |
| 11 | 2079 | д. Ключ | 100 | 6 |
| 12 | 2086 | д. В.Турка | 160 | 19 |
| 13 | 2089 | д. Ключ (пилорама) | 100 | 0 |
| 14 | 2146 | д. Подъельничная | 60 | 21 |
| 15 | 2168 | д. Красный Берег | 100 | 5 |
| 16 | 2193 | д. Савлек гараж | 160 | 11 |
| 17 | 2213 | д. Красный Берег | 160 | 18 |
| 18 | 2236 | д. Бажуки быт | 100 | 11 |
| 19 | 2042 | д. Пигасовка | 63 | 13 |
| 20 | 2044 | д. Талачик | 100 | 15 |
| 21 | 2045 | с. Бырма (магазин) | 60 | 45 |
| 22 | 2047 | с. Бырма | 100 | 26 |
| 23 | 2062 | с. Бырма (скважина) | 20 | 35 |
| 24 | 2087 | д. Пигасовка | 40 | 19 |
| 25 | 2115 | с. Бырма (школа) | 160 | 33 |
| 26 | 2159 | д. Талачик (мехток) | 160 | 1 |
| 27 | 2171 | с. Бырма (мехток) | 160 | 0 |
| 28 | 2181 | с. Бырма | 100 | 33 |
| 29 | 2196 | с. Бырма (детский сад) | 100 | 18 |
| 30 | 2217 | с. Бырма МТФ | 250 | 3 |
| 31 | 2220 | с. Бырма | 170 | 31 |
| 32 | 2227 | с. Бырма | 100 | 10 |
| 33 | 2228 | с. Бырма | 100 | 73 |
| 34 | 2229 | с. Бырма | 160 | 12 |

Ключевыми направлениями развития энергосистемы поселения являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий:

    - сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.);

    - экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.);

    - замещение используемой энергии на альтернативные источники

### 7.4 Газоснабжение

В настоящее время природный сетевой газ для бытовых нужд населения (отопление, приготовление пищи и горячей воды в домах) не используется. Для улучшения качества жизни населения необходима газификация на базе использования природного газа на бытовые нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие системы газоснабжения требует поэтапного проведения следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь:

- Прокладка межпоселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам. На ближайшую перспективу планируется газифицировать два населенных пункта: с. Бырма и д. Красный Берег. Протяженность газопроводов высокого давления составляет 7км. На более далекую перспективу предполагается газификация всех населенных пунктов.Протяженность газопроводов среднего давления составит 48 км, газопроводов низкого давления (разводящие сети) в черте населенных пунктов составит 30 км, из них 12,3 км на ближайшую перспективу.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на твердом топливе на использование природного газа.

Мероприятия по газификации в черте населенных пунктов Бырминского сельского поселения

Таблица 29

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность | Строительство | Срок год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На ближайшую перспективу до 2025 года |
| с. Бырма |
| 1 1 | Центральная | 2500 | 2500 | 2025 |
| 2 | Нафикова | 1287 | 1287 | 2025 |
| 3 | Мира | 1300 | 1300 | 2025 |
| 4 | Лесная | 1400 | 1400 | 2025 |
| 5 | Мусы Джалиля | 790 | 790 | 2025 |
| 6 | Уральская | 530 | 530 | 2025 |
| 7 | Школьная | 350 | 350 | 2025 |
| 8 | Детская | 460 | 460 | 2025 |
| 9 | Речная | 320 | 320 | 2025 |
| 10 | Запрудная | 660 | 660 | 2025 |
| 11 | Кутузова | 900 | 900 | 2025 |
| 12 | 1-е Мая | 470 | 470 | 2025 |
| 13 | Нагорная | 700 | 700 | 2025 |
| 14 | Молодежная | 680 | 680 | 2025 |
|  | Итого | 12347 | 12347 |  |
| д. Красный Берег |
| 1 | Центральная | 630 | 630 | 2025 |
| 2 | Дружбы | 1300 | 1300 | 2025 |
| 3 | Нагорная | 500 | 500 | 2025 |
| 4 | Ключевая | 400 | 400 | 2025 |
|  | Итого | 2830 | 2830 |  |
| На расчетный срок 2036 год |
| 1 | д. Савлек | 920 | 920 |  |
| 2 | д. Татарская Шишмара | 860 | 860 |  |
| 3 | д. Ключ | 1560 | 1560 |  |
| 4 | д. В.Турка | 874 | 874 |  |
| 5 | д. Подъельничная | 969 | 969 |  |
| 6 | п. Туркское лесничество | 836 | 836 |  |
| 7 | д. Липовка | 1727 | 1727 |  |
| 8 | д. Подлиповка | 720 | 720 |  |
| 9 | д. Талачик | 3550 | 3550 |  |
| 10 | д. Пигасовка | 600 | 600 |  |
| 11 | д. Каразельга | 1707 | 1707 |  |
| 12 | д. Барановка | 313 | 313 |  |
|  | Всего | 14636 | 14636 |  |

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя.

### 7.5 Теплоснабжение

В целом для поселения характерно наличие небольших автономных котельных высотой труб более 15 метров, работающих на угольном топливе. Две котельных расположены в с. Бырма .

Первостепенными мероприятиями являются

- дальнейший перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы поселения на природный газ до 2035 г.;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе;

- внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии;

7.6 Почтовая и телефонная связь.

Телефонную стационарную связь на территории поселения обеспечивает публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что количество домашних телефонов снизилось.

Число телефонов на 100 человек по поселению – 5,5 шт., что не соответствует средней обеспеченности телефонами сельской местности по Пермскому краю.

Основные мероприятия по развитию телефонных сетей связи следующие:

- замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в сельском поселении;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Почтовое отделение находится в с. Бырма, здание почты принадлежит на правах собственности ФГУП «Почта России». Здание требует капитального ремонта.

Основные мероприятия по развитию почтовых услуг следующие:

- поддержание здания почтового отделения в хорошем состоянии. Своевременно проводить ремонт помещении и реконструкцию в соответствии с современными требования оказания почтовых услуг;

- расширение ассортимента почтовых услуг;

- ускорение продвижения периодических печатных изданий и письменной корреспонденции.

- почтово-банковские услуги

- Интернет-услуги.

8. Социальная инфраструктура

8.1 Образование

В Бырминском сельском поселении функционирует общеобразовательная школа и детский сад. Реализация приоритетного краевого проекта «Школа-сад», который направлен на приведение в соответствие учебно-материальной и материально-технической базы установленным требованиям, позволит решить проблемы при получении положительных заключений надзорных органов для лицензирования образовательной деятельности.

Система образования Бырминского сельского поселения

Таблица 30

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений, шт. | 1 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел | 26 |
| Число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 1 |
| Численность учащихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | 143 |

Количество детей, обучающихся в общеобразовательной школе, составляет 143 человек. Все проживающие на территории поселения дети школьного возраста имеют возможность получить полное среднее образование в МОУ «Бырминская СОШ».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение и средняя общеобразовательная школа находятся в с. Бырма, из других населённых пунктов к месту обучения организован подвоз детей школьным автобусом.

В сфере образования существуют следующие проблемы:

- Недостаточное финансирование сдерживает развитие образования. В результате демографической ситуации сокращается сеть общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений.

- В результате сокращения контингента детей в образовательных учреждениях снижается наполняемость классов-комплектов. Соответственно, возрастает размер расходов на 1 учащегося.

- Наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей.

Необходимо уделить особое внимание дошкольным образовательным учреждениям, при необходимости обеспечить реконструкцию эксплуатируемого детского сада.

8.2 Здравоохранение

Здравоохранение – социально-значимая сфера, ориентированная на поддержание здоровья населения и требующая соблюдения социально-гарантированного минимума. При этом предусматривается и возможность развития сети учреждений, предоставляющих платные услуги.

По состоянию на 01.01.2015 года по данным администрации Бырминского сельского поселения работает два учреждения системы здравоохранения: филиалы ММУ «Ленская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт в с. Бырма и в д. Подъельничная, которые на перспективу необходимо поддерживать в состоянии, пригодном для обслуживания: один раз в пять лет проводить капитальный ремонт и ежегодно текущий.

Территориальное размещение системы здравоохранения в Бырминском сельском поселении носит централизованный характер: при обращении за медицинской помощью в фельдшерско-акушерские пункты, при необходимости стационарного лечения больной направляется в центральную районную больницу           с. Ленск. Такое размещение обусловлено малой численностью населения в населенных пунктах поселения и отсутствием необходимости содержания большого числа больничных учреждений.

В данном учреждении здравоохранения трудятся 7 медицинских работников.

Система здравоохранения Бырминского сельского поселения

Таблица 31

| Показатель | Количество, шт |
| --- | --- |
| Число больничных коек | - |
| Численность врачей всех специальностей | 3 |
| Численность среднего медперсонала | 4 |

В системе здравоохранения основными являются следующие проблемы:

- Высокая общая и первичная заболеваемость населения района, причина которой связана с низким жизненным уровнем, отсутствием средств на приобретение лекарств, низкой социальной культурой, территориальной протяженностью и малой плотностью населения при неудовлетворительном качестве дорожно-транспортного сообщения. Больные вынуждены получать медицинскую помощь лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

- Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер, вредные условия труда, т.к. на сельхозпредприятиях практически отсутствуют охрана труда и техника безопасности.

Развитие системы здравоохранения имеет первоочередное значение для повышения качества жизни населения.

8.3 Культура

На территории Бырминского сельского поселения в с. Бырма имеется дом культуры и библиотека. Библиотечный книжный фонд составляет 7258 экземпляра.

Показатели учреждений культурно-досугового типа

Таблица 32

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, шт. | 1 |
| Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, шт. | 183 |
| Число общедоступных библиотек, шт. | 2 |
| Библиотечный фонд, экз. | 7258 |

Основными проблемами в сфере культуры и искусства являются: низкое бюджетное финансирование; необходимость совершенствования материально-технической базы слабое техническое оснащение учреждений культуры (нехватка и изношенность музыкальных инструментов, радиоаппаратуры, мебели).

Для организации массовых мероприятий учреждениям культуры необходима новая современная музыкальная, световая и звуковая аппаратура, компьютерное оборудование. В целях развития традиционной народной культуры учреждения нуждаются в оснащении музыкальными инструментами. На перспективу необходимо проводить капитальный и текущий ремонт зданий.

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

При размещении спортивных объектов в сельских населенных пунктах людностью менее 5 тыс. человек учитывается минимальная вместимость объектов по технологическим требованиям. В населенных пунктах и группах близко расположенных населенных пунктов с общим числом жителей от 2 до 5 тыс. человек обычно предусматривается один спортивный зал.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждениями культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности. В Бырминском сельском поселении стадион расположен на территории школы.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Поскольку ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте, реальная обустроенность этим видом спортивных сооружений обычно выше, чем при учете только объектов, находящихся на балансе муниципального образования. Необходимо дальнейшее благоустройство и постановка на баланс уже имеющихся спортивных площадок: с. Бырма, д. Березовка, д. Красный Берег.

На перспективу планируется произвести реконструкцию заброшенной лыжной базы в с. Бырма.

8.4. Торговля и общественное питание.

Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Вместе с тем, при сельском образе жизни и небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений. На территории Бырминского поселения имеется 13 магазинов розничной торговли.

Предприятия торговли на территории Бырминского сельского поселения:

Таблица 33

| Наименование магазина | Местоположение |
| --- | --- |
| Калининское сельпо | с. Бырма |
| ИП Хазыева Г | с. Бырма |
| ИП Вахитова Г | с. Бырма |
| Калининское сельпо | д. Талачик |
| Калининское сельпо | д. Красный Берег |
| Калининское сельпо | д. Савлек |
| Калининское сельпо | д. Ключ |
| Калининское сельпо | д. Березовка |
| Калининское сельпо | д. В.Турка |
| Калининское сельпо | д. Каразельга |
| Калининское сельпо | п. Туркское лесничество |
| ИП Попова Н.Б. | п. Туркское лесничество |
| ИП Попова Н.Б. | д. Каразельга |

На перспективу планируется строительство магазинов в д. Татарская Шишмара, д. Липовка, д. Подлиповка, д. Барановка, д. Подъельничная.

Планировочную структуру сельских поселений следует формировать, предусматривая условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Целью должно являться создание условий реабилитации и адаптации инвалидов, для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям);

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность граждан с ограниченными возможностями передвижения, является неприспособленная инфраструктура поселений. Многие объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг.

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

1. торгово – бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

2. досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

3. спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание;	4. приспособление всех существующих и проектируемых объектов транспорта и связи для доступа и пользования инвалидами (в том числе железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации);

5. оборудование тротуаров, съездов с тротуаров, пешеходных переходов, пандусов в существующей и планируемой застройке, в соответствии с действующими нормативами.

9. Транспортная инфраструктура.

Территорию поселения покрывает сеть автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Бырминского сельского поселения

Таблица 34

| № п.п | Наименование дороги | Категория | Протяжён-ность, км | тип покрытия | Структура по эксплуатационному состоянию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Бырма-В.Турка» | IV | 20,080 | гравийное | нормативное |
| 2 | «Бырма-Талачик» | IV | 5,266 | гравийное | нормативное |
| 3 | «Бырма-Шишмара» | IV | 11,990 | асфальт | нормативное |
| 4 | «Юговское-Бырма» (часть) | IV | 6,307 | гравийное | нормативное |
| 5 | «Бырма-Талачик-Подлиповка» | V | 3,500 | гравийное | нормативное |
| 6 | «Бырма-Верх-Турка-Каразельга» | V | 3,000 | гравийное | нормативное |
| 7 | «Бырма-Верх-Турка-Березовка» | V | 1,200 | гравийное | нормативное |
| 8 | «Бырма- Верх-Турка- Туркское лесничество» | V | 1,000 | гравийное | нормативное |
| 9 | «Красный Берег-Липовка» | V | 2,000 | гравийное | нормативное |
| 10 | «Бырма-В.Турка»-Барановка | V | 500 | гравийное | нормативное |
|  | Итого |  | 54,843 |  |  |

Информация по улично-дорожной сети в населенных пунктах Бырминского сельского поселения

Категория дорог V

Таблица 35

| № | Наименование улиц | Вид покрытия | Протяженность, м | Основное назначение | Расчетная скорость движения | Ширина полосы движения | Число полос движения | Наличие тротуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бырма |
| 1 | Центральная | асфальт | 800 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
|  | Центральная | гравий | 1700 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 2 | Нафикова | гравий | 1287 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 3 | Мира | гравий | 1300 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 4 | Лесная | гравий | 1400 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 5 | Мусы Джалиля | гравий | 790 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 6 | Уральская | гравий | 530 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 7 | Школьная | гравий | 350 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 8 | Детская | гравий | 460 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 9 | Речная | гравий | 320 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 10 | Запрудная | гравий | 660 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 12 | Кутузова | гравий | 900 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 13 | 1-е Мая | гравий | 470 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 14 | Нагорная | гравий | 700 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 15 | Молодежная | гравий | 680 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
|  | Итого |  | 12347 |  |  |  |  |  |
| д. Красный Берег |
| 1 | Центральная | гравий | 630 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 2 | Дружбы | гравий | 1300 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| 3 | Нагорная | гравий | 500 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
| 4 | Ключевая | гравий | 400 | вспомогательная | 40 | 5 | 2 | - |
|  | Итого |  | 2830 |  |  |  |  |
| д. Савлек |  |
| без названия | гравий | 1300 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| за прудом | гравий | 400 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| д. Татарская Шишмара |
| без названия | гравий | 930 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| итого |  | 930 |  |  |  |  |  |
| д. Подлиповка |
| без названия | гравий | 1340 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 1340 |  |  |  |  |  |
| д. Березовка |
| Итого | гравий | 1810 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| д. Ключ |
| без названия | гравий | 2470 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 2470 |  |  |  |  |  |
| д. В. Турка |
| без названия | гравий | 1110 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 1110 |  |  |  |  |  |
| д. Подъельничная |
| без названия | гравий | 1000 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| п. Туркское лесничество |
| без названия | гравий | 1000 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| д. Липовка |
| без названия | гравий | 2400 | основная | 60 | 6 | 2 | - |
| Итого |  | 2400 |  |  |  |  |  |
| д.Талачик |
| Заречная | гравий | 1800 | основная | 60 | 6 | 2 |  |
| Луговая | гравий | 1840 | основная | 60 | 6 | 2 |  |
| Итого |  | 3640 |  |  |  |  |  |
| д. Пигасовка |
| без названия | гравий | 720 | основная | 60 | 6 | 2 |  |
| Итого |  | 720 |  |  |  |  |  |
| д. Каразельга |
| без названия | гравий | 1920 | основная | 60 | 6 | 2 |  |
| Итого |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| д. Барановка |
| без названия | гравий | 640 | основная | 60 | 6 | 2 |  |
| Итого |  | 640 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  | 35857 |  |  |  |  |  |
| основные улицы |  | 29097 |  |  |  |  |  |
| вспомогательные улицы |  | 6760 |  |  |  |  |  |

Перечень мостов на муниципальных дорогах Бырминского сельского поселения

Таблица 36

| № п/п | Наименование дороги | Катего- рия | Наименоване реки | Протяжен- ность моста, м | Габарит моста | материал | Техн. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бырма-Шишмара | IV | р. Турка | 59,3 | г-7,2+2*1,05 5 | железобетон | хор. |
| 2 | Бырма-Талачик | IV | р. Бырма | 39,0 | г-8,2+1*1,1 | железобетон | хор. |
| 3 | Бырма-В.Турка Каразельга | V | р. Турка | 40,0 | Г-4,5+0,5 | железобетон | хор. |
| 4 | Бырма-В.Турка-Березовка | V | р. Турка | 30,0 | г-5,0+1*1,0 | деревянный | удовлет. |
| 5 | Бырма-В.Турка-Туркское лесничество | V | р. Турка | 25,0 | г-5,0 | деревянный | хор. |
| 6 | Юговское -Бырма | IV | р. Турка | 37,15 | Г-6,5+2*0,5 | железобетон | хор. |

Транспортные средства, зарегистрированные на территории Быминского сельского поселения на 1.01.2015 г.

Таблица 37

| Вид автотранспорта | Количество, шт |
| --- | --- |
| Легковой Грузовой Тракторы Автобусы Мотоциклы ВСЕГО | 152 5 33 3 4 197 |

Уровень обеспеченности автомобилями населения на 01.01.2015 г. составляет 256 авт./ 1000 жителей.

На территории поселения пассажироперевозки осуществляют два автотранспортных предприятия муниципальное автотранспортное предприятие МАТП «Кунгуравтотранс», ИП Копылов.

График работы пассажирского транспорта на территории Бырминского сельского поселения

Таблица 38

| № п.п. | Маршрут следования (обслуживающее предприятие) | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | Дни недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бырма- г. Кунгур (МАТП«Кунгуравтотранс») | 8.00 7.30 16.00 | 16.30 17.00 18.10 | 1,5 2,3,4,6 7 |
| 2 | с. Калинино – с. Бырма (МАТП«Кунгуравтотранс») | 9.00 | 14.00 | 3 |
| 3 | г. Кунгур – с. Калинино -с. Бырма (МАТП«Кунгуравтотранс») | 7-30 | 17,00 | 2,3,4 |
| 4 | с. Бырма- г. Пермь (ИП Копылов) | 6.00 - 6.00 16.10 | - 18.10 18.10 19.50 | 1 5 6 7 |

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время нет необходимости в проработке дополнительных муниципальных автобусных маршрутов. Подвоз учащихся осуществляется на школьном автобусе.По маршруту следования общественного транспорта имеется 4 остановочные площадки, которые находятся в нормативном состоянии

Размеры придорожных полос составляют на дорогах IV категории – 25 метров от оси дороги, на дорогах V категории – 20 метров от оси дороги. Придорожные полосы не используются иными землепользователями, периодически окашиваются и предназначены для осуществления дорожной деятельности.

10. Организация ритуальных услуг

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Исходя из нормативно предусмотренной величины (0,24 га на 1000 населения) на расчетный срок резерв для захоронений должен составлять не менее 0,29 га. Наличие в сельском поселении 12 действующих кладбищ позволяет предположить, что необходимости в их расширении на данный момент нет.

Характеристика кладбищ

Таблица 39

| № | Населенный пункт | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Пигасовка | 0,30 | Действующее |
| 2 | д.Подлиповка | 0,20 | Действующее |
| 3 | д. Талачик | 1,0 | Действующее |
| 4 | с. Бырма (татарское кладбище) | 1,0 | Действующее |
| 5 | д.В.Турка | 0,20 | Действующее |
| 6 | д. Подъельничная | 1,0 | Действующее |
| 7 | д. Ключ | 0,5 | Действующее |
| 8 | д. Каразельга | 0,20 | Действующее |
| 9 | д. Липовка | 1,0 | Действующее |
| 10 | д. Красный Берег | 0,5 | Действующее |
| 11 | д. Савлек | 0,30 | Действующее |
| 12 | д. Татарская Шишмара | 0,30 | Действующее |

На перспективу планируется перевод земельных участков под кладбищами из земель различных категорий согласно их фактическому использованию. В санитарно- защитных зонах кладбищ запрещается строительство нового жилья, планируется постепенный вынос существующего жилья.

11. Перевод земель или земельных участков из категории в категорию.

Таблица 40

| № | Местоположение | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | планируемая |  |
| 1 | Южная часть с. Бырма | 8.56 | пашня | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 2 | с.Бырма (северная часть) в том числе 59:24:3670102:1239 | 4,6 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 3 | д. Красный Берег в том числе 59:24:3840101:335 59:24:3840101:4 59:24:3840101:5 59:24:3840101:313 59:24:3840101:231 | 14,04 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 4 | д. Каразельга | 1,20 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 5 | д. Савлек | 0,46 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 6 | д. В.Турка | 32,06 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 7 | д. Березовка | 45,76 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 8 | д. Березовка | 12,58 | пастбище | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения | исправление кадастровой ошибки |
| 9 | д. Подъельничная | 6,25 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 10 | д. Татарская Шишмара | 0,25 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 11 | д. Подлиповка | 2,65 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |

Перевод земель или земельных участков из категории в категорию в черте населенных пунктов.

Таблица 41

| № | Местоположение | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | планируемая |  |
| 1 | Южная часть с. Бырма | 8,56 | пашня | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 2 | с. Бырма (северная часть) в том числе 59:24:3670102:1239 | 4,6 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 3 | д. Красный Берег в том числе 59:24:3840101:335 59:24:3840101:4 59:24:3840101:5 59:24:3840101:313 59:24:3840101:231 | 14,04 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 4 | д. Каразельга | 1,20 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 5 | д. Савлек | 0,46 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 6 | д. В. Турка | 32,06 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 7 | д. Березовка | 45,76 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 8 | д. Березовка | 12,58 | пастбище | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения | исправление кадастровой ошибки |
| 9 | д. Подъельничная | 6,25 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | исправление кадастровой ошибки |
| 10 | д. Татарская Шишмара | 0,25 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |
| 11 | д. Подлиповка | 2,65 | пастбище | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | индивидуальная жилая застройка |

На перспективу планируется:

Границы кадастровых кварталов 59:24:0090101: 59:24:0080101:,59:24:0160101: (д. В.Турка, д. Березовка, д. Подъельничная) привести в соответствие с действительностью. В связи с исправлением кадастровой ошибки (неправильное расположение населенных пунктов в публичной кадастровой карте, возникшее из - за нестыковки планово-картографического материала) меняется конфигурация  и площадь вышеуказанных населенных пунктов.

Таблица 42

| № | Населенный пункт | Площадь существующая по данным ГКУ га | Площадь после корректировки га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. В. Турка | 29,6 | 61,66 |
| 2 | д. Подъельничная | 49,3 | 55,55 |
| 3 | д. Березовка | 53,7 | 86,88 |
|  | Итого | 132,6 | 164,49 |

Отсюда можно сделать вывод, что в результате исправления кадастровой ошибки площадь населенных пунктов увеличится на 31,89 га

Установить границу всех населенных пунктов с изготовлением  карт-планов и постановкой на кадастровый учет.

с. Бырма, д. Красный Берег, д. Савлек,

д Каразельга, д. Ключ, д. Татарская Шишмара

д. Пигасовка, д. Липовка, д. Подлиповка,                 2016 год

д. Барановка, д. В Турка, д Подъельничная,

д Березовка, п. Туркское лесничество,д. Талачик

Разработать правила землепользования и застройки    2016 год

Предоставление земельных участков на вновь застраиваемых земельных участках производится на основании утвержденной документации по планировке территории.

## 12. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории.

12.1 Планировочная структура.

Генеральный план Бырминского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе жилых зон.

Предоставление земельных участков на вновь застраиваемых земельных участках производится на основании утвержденной документации  по планировке территории.

Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Бырминского сельского поселения

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной	 организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание новой среды социального характера;

- включение в существующую структуру новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемого участка застройки к существующим автодорогам.

12.2 Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Пространственная организация территории в настоящее время представлена в виде системы планировочных узлов и осей, а также функциональных зон.

Планировочные узлы определены как места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних и внутренних связей.

Определяющим фактором пространственного развития является планировочный каркас ее территории – система планировочных центров и осей: сети населенных пунктов и связывающих их коридоров коммуникаций, представляющих собой структурообразующую основу пространственной организации ее территории. Развитость планировочного каркаса территории, важнейшая предпосылка ее эффективного использования, поддержания социальной стабильности и экономической конкурентоспособности.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки схемы территориального планирования Бырминского сельского поселения должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории должен использоваться комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями эффективности являются:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону должны быть включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон необходимо учитывать специализацию поселения. Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон, также должны учитываться такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация рассматриваемого поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Учитывая определенные выше критерии, факторы и тенденции развития Бырминского сельского поселения, сформированы функциональные зоны, основными целями которых является:

- использование ресурсных возможностей в сочетании с сохранением экологической системы;

- наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

- пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов, улучшение условий проживания населения сельского поселения.

Кроме этого, функциональное зонирование позволит определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной, производственной инфраструктуры. Также сформулированы предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, организации мест отдыха населения, реализации инвестиционных проектов, связанных с использованием земельных ресурсов.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящем проекте могут быть определены цели и направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов муниципального значения:

- объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования.

- объектов первичной медико-санитарной помощи.

- объектов рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Бырминского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны

В черте населенных пунктов:

Таблица 43

Наименование функциональной зоны

Зона малоэтажной и малоэтажной многоквартирной смешанной жилой застройки

Зона жилой застройки специального вида (для многодетных семей)

Общественно- деловая зона комплексная

Производственная зона

Зона рекреации

Зона сельскохозяйственного использования (растениеводство, огородничество, сенокошение, пастьба скота)

Зона специального назначения

Земли общего пользования

### и на незаселенной территории:

### Таблица 44

Наименование функциональной зоны

Зона градостроительного зонирования

Зона сельскохозяйственного использования

Зона размещения объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения

Коммунально-складская зона

Производственная зона

Зона спецназначения

Зона с особыми условиями использования территории

Зона особо охраняемых территорий

Зона рекреации

Зона транспортной инфраструктуры

1. Зона производственного использования, коммунально складская зона предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

2. Зона транспортной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

3. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

4. Зона размещения объектов капитального строительства сельскохозяйственного производства предназначена для размещения зданий и сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

6. Зона специального назначения – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

7. Зона особо охраняемых территорий – территории,где сохраняются естественные качества окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне.

8. Зона градостроительного зонирования- территории сельских населенных пунктов.

Настоящим проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Зона малоэтажной и малоэтажной многоквартирной смешанной жилой застройки и зона малоэтажной жилой застройки специального вида (для многодетных семей) - предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона  – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Производственная зона предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

4.Зона сельскохозяйственного использования – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством, животноводством в границах населенного пункта.

5.Зона рекреационного назначения – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

6.Зона специального назначения – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

7.Земли общего пользования включают в себя размещение объектов улично - дорожной сети, автомобильных дорог и тротуаров в границах населенных пунктов, скверов, бульваров, площадей, проездов.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки

Виды разрешенного использования земельных участков в функциональных зонах устанавливаются в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков» утвержденных приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года № 540 .

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории Бырминского поселения рассматриваются как территории, ограниченные в использовании.

В общем случае, объекты, требующие особых условий использования, подразделяются на три группы:

В первую группу входят земельные участки природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (без изъятия земельных участков у субъектов права):

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- защитные леса;

- пригородные и зеленые зоны;

- охранные зоны рыбохозяйственных водоемов;

- памятники природы и их охранные зоны;

- заказники, национальные парки, ботанические сады и их охранные зоны;

- округа и зоны санитарной охраны курортов;

- участки рекреационного и историко-культурного назначения.

Ко второй группе можно отнести земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами (зонами) инженерных, транспортных и других сооружений и объектов:

- охранные зоны линейных объектов транспорта и связи;

- запретные и охранные зоны объектов министерства обороны и внутренних дел;

- охранные зоны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов коммунального хозяйства;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарных объектов;

- санитарно-защитные зоны складов нефтепродуктов и минеральных удобрений.

Деградированные сельскохозяйственные угодья и земли, загрязненные токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами составляют третью группу объектов, требующих особых условий использования.

Основными целями установления ограничений в использовании земель и установления на них особого правового режима использования являются:

- обеспечение условий для жизни и деятельности населения;

- создание необходимых условий  для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов;

- сохранение или воспроизводство определенных видов природных ресурсов.

Границы зон с особыми условиями использования территории или ограничительных зон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам ограничений на территории Бырминского сельского поселения даны на часть территории, расположенную вне черты населённых пунктов и на объекты, расположенные в населённых пунктах и требующие создания зон ограничений больших размеров. В населенных пунктах зоны ограничений более детально должны быть разработаны в составе генеральных планов населенных пунктов. Охранные зоны сетей газопровода, водопровода, канализации, связи в черте населённых пунктов установлены шириной по два метра в обе стороны от оси коммуникации.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности особо охраняемых природных территорий.

Государственный природный биологический охотничий заказник регионального значения «Белогорский» предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношении.

Задачи и особенности режима особой охраны природного заказника определяются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявшими решение о создании этого заказника. На территориях биологических охотничьих заказников запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания данного объекта или причиняет вред природным комплексам  и их компонентам, в том числе:

- промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы поверхностных водных объектов устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов Бырминского сельского поселения

Таблица 45

| Наименование | Протяженность, км | Водоохранная зона, метры | Прибрежная защитная полоса, метры |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Бырма | 44 | 100 | 30-50 |
| р. Турка | 72 | 200 | 30-50 |
| р. Талачик | 3 | 50 | 50 |
| руч. Шарбаш | 4,8 | 50 | 50 |
| руч. Мониховский | 1,4 | 50 | 50 |
| р. Татарка | 12 | 100 | 30-50 |
| руч. Бугульяр | 4,7 | 50 | 50 |
| р. Шишмара | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Савлек | 17 | 100 | 30-50 |
| р. Сух. Савлек | 2,9 | 50 | 50 |
| руч. б/н | 5 | 50 | 50 |
| р. Атрягуза | 5,1 | 50 | 50 |
| р.Каразельга | 4,9 | 50 | 50 |
| р. Гальшина | 2,8 | 50 | 50 |
| руч. Мал. Каразельга | 3 | 50 | 50 |
| руч. Бортевая | 5,2 | 50 | 50 |
| руч. Ельничный | 5,5 | 50 | 50 |
| р. Ольховка | 5,7 | 50 | 50 |
| р. Юхра | 4,7 | 50 | 50 |
| р. Бугор | 8,3 | 50 | 50 |
| р. Березовка | 11 | 100 | 30-50 |
| р. Беляевка | 6,6 | 50 | 50 |
| р. Черная Турка | 18 | 100 | 30-50 |
| р. Мишарская | 4,5 | 50 | 50 |
| р. Сенкова | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Осиновка | 4,9 | 50 | 50 |
| р. Каменка | 3,7 | 50 | 50 |
| р. Малая Гаревая | 9,2 | 50 | 50 |
| р. Оштиган | 2,6 | 50 | 50 |
| руч. б/н | 13 | 100 | 30-50 |
| р. Большой Ашап | 39 | 100 | 30-50 |
| р. Северный Ашап | 3,6 | 50 | 50 |
| р. Большая Рассоха | 11 | 100 | 30-50 |
| р. Черемиска | 6,4 | 50 | 50 |

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Водным кодексом. В пределах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.)

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летнихлагерей,ванн.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышения уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этой зоне не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитные зоны объектов промышленного и  коммунального хозяйства устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой, и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального хозяйства определена в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 74 от 25.09.2007 г. в редакции Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 10.04.2008, и приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Экологическое состояние.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и воздействий на атмосферный воздух по ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрением передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства

Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства

Таблица 46

| Название объекта | Ширина санитарно – защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Ферма крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) Хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 100 голов Хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Скотомогильники с захоронением в ямах | 300 100 50 300 1000 |

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны – территории,  прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории поселения функционируют шесть подземных источников питьевого водоснабжения. На все источники необходимо разработать проекты зон санитарной охраны в составе трёх поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007 г. в зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для автомобильных дорог общего пользования местного значения  IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров.

Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются.   В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной 25 метров вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 15 метров для линий с напряжением 35 кВт.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Охранные зоны линий и сооружений связи

устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно документу «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1)	устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

2)	создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-	при высоте насаждений менее 4м. - шириной не
менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м. (по 2 м. с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Производство всех видов работ, в охранной зоне линии связи и линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, осуществляется с письменного согласия предприятия, в ведении которого находится эта линия связи и линия радиофикации.

В случае отсутствия письменного согласия на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований Правил охраны линий связи и линий радиофикации представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а)	принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б)	обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при
предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в)	производить посадку деревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г)	устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д)	 устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

е)	производить строительство и реконструкцию линий
электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж)	производить защиту подземных коммуникаций от
коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий
связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а)	производить снос и реконструкцию зданий и мостов,
осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б)	производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в)	огораживать трассы линий связи, препятствуя свобод
ному доступу к ним технического персонала;

г)	самовольно подключаться к абонентской телефонной
линии и линии радиофикации в целях пользования услугами
связи;

д)	 совершать иные действия, которые могут причинить
повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать
опоры и арматуры воздушных линий связи, обрывать провода,
набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Список использованной литературы

# 1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

# 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

# 9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

11. Федеральный закон «О санитарно-экологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

# 12. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» 27.12.2004 года N 1987-436.

# 13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

# 14.остановление Законодательного собрания Пермской области «О концепции областной целевой программы «Социальное развитие сельской местности Пермской области до 2010 года» от 21.10.2004 г. N 1687.

# 15. Приказ Комитета строительства, архитектуры и градостроительства Пермской области «Об утверждении методических рекомендаций «О составе, порядке подготовки и утверждения генеральных планов поселений (городских округов)» от 19.10.2005 г. № 50-од.

16. Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

17. Решение Совета депутатов Бырминского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Бырминского сельского поселения Кунгурского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в документы» от 30.01.2009 г. № 31.

18. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193).

19. «Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота» от 01.10.1999г.  НТП 1-99.

20. Вильданов Р.Ф. Памятники истории и культуры Пермской области/ Р.Ф. Вильданов.- Пермь: «АРАБЕСК». 1996. – Т. 1: Археология.

21. Комов Н. В. Земельное право и землеустройство в России./ Н.В. Комов. - М.: РУССЛИТ, 1995.

22. Комов Н. В. Управление земельными ресурсами России: Русская модель землепользования и землевладения./ Н.В. Комов. - М.: РУССЛИТ, 1995.

23. Научные основы землеустройства:  под ред.  Проф. В.П. Троицкого. - М.: Колос, 1995.

24. Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

25. Почвы совхоза АО «Бырминское» Кунгурского района Пермской области и рекомендации по их использованию; материалы почвенных обследований.- Пермь: Пермский филиал УРАЛГИПРОЗЕМ, 1991.

26. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

# 27. Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района.