Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект М»

ПРОЕКТ

межевания территории

Строительство «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА

вблизи д. Подкаменное Кунгурского района»

Заказчик:

ПО Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

Директор                                                                                          М. В. Малышев

2015 г.

Состав проекта межевания территории

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Чертеж межевания территории.

Пояснительная записка.

- Цель, основание и нормативная база для разработки проекта межевания территории.

Цель подготовки проекта межевания территории:

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Основание для разработки проекта межевания территории:

Проект межевания территории разрабатывается на основании Приказа Начальника управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 883-пр от 30.09.2015 г. «О подготовке документации по планировке территории по объекту «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района» в составе проекта планировки территории.

Нормативная документация, используемая для разработки проекта межевания территории:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Закон о градостроительной деятельности в Пермском крае от 14.09.2011 года N 805-ПК.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Федеральный    закон     от    02    января    2000    года    N    28-ФЗ  "О государственном земельном кадастре".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ СН 465-74.

- Формирование земельных участков проектируемого объекта.

Проектом предусматривается формирование земельных участков под строительство «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района».

Общая площадь земель, отводимая в постоянное и временное пользование, определена в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ» СН 465-74. Площадь земель F, отводимая под опоры (включая оттяжки) воздушных линий электропередачи в постоянное (бессрочное) пользование, определяется по формуле:

F = n(F0+f),

где: F0 – площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура (включая оттяжки);

n – количество опор;

f – площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) надлежит принимать для линий электропередачи напряжением 2-20 кВ и линий связи, обслуживающих электрические сети, шириной 1 м.

Площадь земель F, отводимая в постоянное пользование, составляет 83 м2.

Ширина полосы отвода земель, предоставляемых на период строительства, составляет 4 м (по 2 м от оси трассы в каждую сторону). Площадь временного отвода земельного участка (на период строительства) составляет 1346 м2. Полоса отвода земель, предоставляемых на период строительства, совпадает с красной линией.

Линия отступа от красной линии расположена в 5 м от красной линии.

Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства объекта, обеспечивает размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, временных инвентарных бытовых помещений.

- Земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет на территории проекта межевания.

Формируемые земельные участки (участки под зону строительства ЛЭП) расположены в кадастровых кварталах 59:24:1620101 и 59:24:3570101. Категория  земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю собственниками (пользователями) земельных участков на исследуемой территории являются физические лица.

В соответствии с градостроительным кодексом проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображены границы формируемых земельных участков (участки под зону строительства ЛЭП).

Кадастровые номера земельных участков, расположенных на территории проекта межевания, указаны в кадастровых планах территории № 5900/201/15-231203 от 23.03.2015 г. и № 5900/201/14-333274 от 03.06.2014 г.

- Каталог координат зоны строительства ЛЭП.

Площадь зоны строительства 1346  кв.м.

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Горизонтальное проложение, м |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ1(1) площадь – 139 м2 |
| н1 | 461658.88 | 2271152.38 | 34.35 |
| н2 | 461693.19 | 2271154.04 | 1.54 |
| н3 | 461693.50 | 2271155.55 | 3.68 |
| н4 | 461696.94 | 2271154.23 | 3.12 |
| н5 | 461700.06 | 2271154.38 | 4.00 |
| н6 | 461699.86 | 2271158.38 | 28.00 |
| н7 | 461671.89 | 2271157.01 | 13.58 |
| н8 | 461658.93 | 2271152.95 | 0.57 |
| ЗУ1(2) площадь – 371 м2 |
| н9 | 461474.77 | 2271095.24 | 18.80 |
| н10 | 461493.37 | 2271092.52 | 88.23 |
| н11 | 461575.36 | 2271125.10 | 1.61 |
| н12 | 461574.65 | 2271126.54 | 32.11 |
| н13 | 461544.01 | 2271116.93 | 53.87 |
| н14 | 461493.95 | 2271097.02 | 2.49 |
| н15 | 461493.90 | 2271099.51 | 2.00 |
| н16 | 461491.90 | 2271099.47 | 2.80 |
| н17 | 461491.95 | 2271096.67 | 8.69 |
| н18 | 461483.35 | 2271097.93 | 8.99 |
| ЗУ1(3) площадь – 106 м2 |
| н19 | 461361.21 | 2271111.81 | 36.14 |
| н20 | 461396.97 | 2271106.59 | 19.83 |
| н21 | 461378.32 | 2271113.34 | 16.71 |
| н22 | 461361.79 | 2271115.77 | 4.00 |
| ЗУ2(1) площадь – 366 м2 |
| н23 | 461658.93 | 2271152.96 | 13.56 |
| н24 | 461671.87 | 2271157.01 | 15.21 |
| н25 | 461656.68 | 2271156.27 | 0.26 |
| н26 | 461656.43 | 2271156.20 | 0.07 |
| н27 | 461656.40 | 2271156.26 | 15.28 |
| н28 | 461641.14 | 2271155.50 | 44.68 |
| н29 | 461599.60 | 2271139.05 | 0.99 |
| н30 | 461600.09 | 2271138.19 | 29.91 |
| н31 | 461572.53 | 2271126.56 | 1.61 |
| н32 | 461571.75 | 2271127.97 | 29.84 |
| н33 | 461544.02 | 2271116.94 | 32.10 |
| н34 | 461574.65 | 2271126.55 | 21.40 |
| н35 | 461595.07 | 2271132.95 | 48.92 |
| н36 | 461640.53 | 2271151.01 | 2.51 |
| н37 | 461640.57 | 2271148.50 | 2.00 |
| н38 | 461642.57 | 2271148.58 | 3.01 |
| н39 | 461642.53 | 2271151.59 | 14.26 |
| н40 | 461656.77 | 2271152.28 | 2.26 |
| ЗУ2(1) площадь – 364 м2 |
| н41 | 461378.33 | 2271113.34 | 19.83 |
| н42 | 461396.98 | 2271106.60 | 78.60 |
| н43 | 461474.75 | 2271095.24 | 9.00 |
| н44 | 461483.34 | 2271097.93 | 106.14 |

- Каталог координат многоконтурного земельного участка

Площадь многоконтурного земельного участка 83  кв.м.

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Горизонтальное проложение, м |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ1(1) площадь – 4 м2 |
| н1 | 461669.34 | 2271153.88 | 2.00 |
| н2 | 461671.34 | 2271153.97 | 2.00 |
| н3 | 461671.31 | 2271155.97 | 2.00 |
| н4 | 461669.31 | 2271155.88 | 2.00 |
| ЗУ1(2) площадь – 2 м2 |
| н5 | 461573.69 | 2271126.23 | 2.00 |
| н6 | 461571.78 | 2271125.63 | 0.82 |
| н7 | 461572.08 | 2271124.87 | 2.00 |
| н8 | 461573.94 | 2271125.61 | 0.67 |
| ЗУ1(3) площадь – 4 м2 |
| н9 | 461552.56 | 2271117.11 | 2.00 |
| н10 | 461554.42 | 2271117.85 | 2.00 |
| н11 | 461553.68 | 2271119.71 | 2.00 |
| н12 | 461551.82 | 2271118.97 | 2.00 |
| ЗУ1(4) площадь – 4 м2 |
| н13 | 461532.12 | 2271108.98 | 2.00 |
| н14 | 461533.98 | 2271109.72 | 2.00 |
| н15 | 461533.24 | 2271111.58 | 2.00 |
| н16 | 461531.38 | 2271110.84 | 2.00 |
| ЗУ1(5) площадь – 4 м2 |
| н17 | 461511.95 | 2271100.96 | 2.00 |
| н18 | 461513.81 | 2271101.70 | 2.00 |
| н19 | 461513.07 | 2271103.56 | 2.00 |
| н20 | 461511.21 | 2271102.82 | 2.00 |
| ЗУ1(6) площадь – 12 м2 |
| н21 | 461492.02 | 2271093.47 | 2.00 |
| н22 | 461494.02 | 2271093.51 | 6.00 |
| н23 | 461493.90 | 2271099.51 | 2.00 |
| н24 | 461491.90 | 2271099.47 | 6.00 |
| ЗУ1(7) площадь – 3 м2 |
| н25 | 461385.82 | 2271109.20 | 1.36 |
| н26 | 461386.02 | 2271110.55 | 2.04 |
| н27 | 461384.10 | 2271111.24 | 1.76 |
| н28 | 461383.84 | 2271109.50 | 2.00 |
| ЗУ1(8) площадь – 12 м2 |
| н29 | 461362.34 | 2271112.66 | 6.00 |
| н30 | 461368.28 | 2271111.76 | 2.00 |
| н31 | 461368.58 | 2271113.74 | 6.00 |
| н32 | 461362.64 | 2271114.64 | 2.00 |
| ЗУ2(1) площадь – 12 м2 |
| н33 | 461640.57 | 2271148.50 | 2.00 |
| н34 | 461642.57 | 2271148.58 | 6.00 |
| н35 | 461642.48 | 2271154.58 | 2.00 |
| н36 | 461640.48 | 2271154.50 | 6.00 |
| ЗУ2(2) площадь – 4 м2 |
| н37 | 461620.38 | 2271144.09 | 2.00 |
| н38 | 461622.24 | 2271144.83 | 2.00 |
| н39 | 461621.50 | 2271146.69 | 2.00 |
| н40 | 461619.64 | 2271145.95 | 2.00 |
| ЗУ2(3) площадь – 4 м2 |
| н41 | 461600.05 | 2271135.99 | 2.00 |
| н42 | 461601.91 | 2271136.73 | 2.00 |
| н43 | 461601.17 | 2271138.59 | 2.00 |
| н44 | 461599.31 | 2271137.85 | 2.00 |
| ЗУ2(4) площадь –2 м2 |
| н45 | 461573.41 | 2271126.93 | 0.95 |
| н46 | 461572.53 | 2271126.56 | 0.60 |
| н47 | 461572.24 | 2271127.08 | 0.97 |
| н48 | 461571.34 | 2271126.73 | 1.16 |
| н49 | 461571.77 | 2271125.65 | 2.00 |
| н50 | 461573.68 | 2271126.25 | 0.73 |
| ЗУ2(5) площадь – 4 м2 |
| н51 | 461472.23 | 2271096.52 | 2.00 |
| н52 | 461472.53 | 2271098.50 | 2.00 |
| н53 | 461470.55 | 2271098.80 | 2.00 |
| н54 | 461470.25 | 2271096.82 | 2.00 |
| ЗУ2(6) площадь – 4 м2 |
| н55 | 461450.63 | 2271099.69 | 2.00 |
| н56 | 461450.93 | 2271101.67 | 2.00 |
| н57 | 461448.95 | 2271101.97 | 2.00 |
| н58 | 461448.65 | 2271099.99 | 2.00 |
| ЗУ2(7) площадь – 4 м2 |
| н59 | 461429.03 | 2271102.86 | 2.00 |
| н60 | 461429.33 | 2271104.84 | 2.00 |
| н61 | 461427.35 | 2271105.14 | 2.00 |
| н62 | 461427.05 | 2271103.16 | 2.00 |
| ЗУ2(8) площадь – 4 м2 |
| н63 | 461407.43 | 2271106.03 | 2.00 |
| н64 | 461407.73 | 2271108.01 | 2.00 |
| н65 | 461405.75 | 2271108.31 | 2.00 |
| н66 | 461405.45 | 2271106.33 | 2.00 |