Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект М»

ПРОЕКТ

планировки территории

планируемого размещения объекта

Строительство «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА

вблизи д. Подкаменное Кунгурского района»

Том №1

Основная часть проекта планировки территории

Заказчик:

ПО Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

Директор                                                                                          М. В. Малышев

2015 г.

Состав проекта планировки территории

Том 1. Основная часть проекта планировки территории.

Раздел 1. Положения о размещении объекта капитального строительства.

Раздел 2. Чертеж планировки территории.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Графические материалы.

Том 3. Проект межевания территории

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Чертеж межевания территории.

Положения о размещении объекта капитального строительства.

- Общая информация о проектируемом линейном объекте

Наименование объекта:

Строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района.

Расположение объекта:

Проектируемый линейный объект расположен у западной границы д. Подкаменное, Кунгурского муниципального района, Пермского края.

Начальная точка трассы объекта – опора №6 ВЛ №2-0,38 кВ КТП №130-100 кВА.

Конечные точки трассы объекта – объекты потребителей.

Назначение объекта:

Проектируемый линейный объект предназначен для электроснабжения стройплощадки дачных домов по адресу: Пермский край, Кунгурский район, у западной границы д. Подкаменное (земельные участки с кадастровыми номерами 59:24:3570101:109, 59:24:3570101:3041).

Проектная документация по объекту:

Основанием для разработки проектной документации на строительство объекта являются:

- Техническое задание на проектирование объекта: «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района», утвержденное Главным инженером ПО Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» В.А. Антипиным 03.03.2015 г.

- Приказ Начальника управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 883-пр от 30.09.2015 г. «О подготовке документации по планировке территории по объекту «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района».

- Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Присоединение максимальной мощности 30 кВт для электроснабжения стройплощадки дачных домов предусматривается на напряжении 0,38 кВ.

Строительство участка ВЛ-0,38 кВ протяженностью 347 м от опоры №6 ВЛ №2-0,38 кВ КТП№130-100 кВА по ВЛ №4-6 кВ ЦРП МРЗ до объектов потребителей. Количество опор – 15 шт. Стойки деревянные антисептированные, провод марки А-50.

Схема подключения – 3-ей категории по надежности электроснабжения.

Ширина полосы отвода земель, предоставляемых на период строительства, составляет 4 м (по 2 м от оси трассы в каждую сторону). Площадь временного отвода земельного участка (на период строительства) составляет 1346 м2. Полоса отвода земель, предоставляемых на период строительства, совпадает с красной линией.

Ширина полосы охранной зоны ВЛ-0,38 кВ составляет 4 м.

- Сведения о территории размещения линейного объекта

В административном отношении участок работ расположен у западной границы д. Подкаменное Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края.

Климатологические условия прохождения объекта.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале, где расположен участок изысканий, часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2°С.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха минус 15°С. Самым теплым – июль со средней месячной температурой +18°С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составляет 75%. Годовой ход относительной влажности обратен ходу температуры воздуха.

Количество осадков за период с ноября по март составляет 192 мм. Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 424 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 76 мм, минимум в феврале – 28 мм.

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата. В результате излучения воздух над снежной поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затрачивается на таяние снега. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы.

Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 57 см, максимальная высота снежного покрова 86 см, минимальная – 21 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1,9 м, для песчаных грунтов – 2,3 м.

Согласно ПУЭ (издание 7) район изысканий по ветру относится ко II району, по гололеду к III, по степени загрязненности атмосферы к I.

Геологические условия прохождения объекта.

Рельеф  района проектирования равнинный.

Затопляемость и заболачиваемость участков не обнаружена.

В почвенном отношении район проектирования представлен черноземом.

- Проектные решения

Архитектурно-планировочное решение по объекту «ВЛ-0,38 кВ от КТП №130-100 кВА вблизи д. Подкаменное Кунгурского района» основано на следующих факторах:

- максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей;

- выбор трассы объекта выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности в период эксплуатации.

Разработчиком были изучены и проанализированы вышеперечисленные условия и исходные материалы.

  - Сведения о земельных участках, необходимых на период проведения строительных работ

Объект расположен у западной границы д. Подкаменное Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Категория земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения.

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю собственниками (пользователями) земельных участков на исследуемой территории являются физические лица.

Площадь временного отвода земель вдоль трассы составляет 0,1346 га.

Проектируемый линейный объект расположен на землях общего пользования.

4.2  Функциональное зонирование.

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

4.3  Объекты социально-культурного назначения.

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не предусмотрено.

4.4  Производственные, коммунальные и иные объекты

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территории  представлены объектами инженерной инфраструктуры – линии электропередач.

- Режим использования территории размещения Объекта

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон (Постановление Правительства РФ «О  порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. №160).

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.

Установление охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности)  ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

2 метра - для ВЛ ниже 1кВ,

10 метров – для  ВЛ 1 – 20 кВ.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

1.Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

2.Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

3.Размещать автозаправочные станции.

4.Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

5.Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

6.Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

7.Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, производить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 кВ», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

- физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

- юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.