ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Моховского сельского поселения

Кунгурского муниципального района

Пермского края

Цели и задачи территориального планирования Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Состав материалов

положения о территориальном планировании

Моховского сельского поселения

Кунгурского муниципального района Пермского края

Текстовые материалы

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1. Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.1 Цели территориального планирования | 6 |
| 1.2 Задачи территориального планирования | 7 |
| 1.2.1 Планировочно - пространственная структура | 7 |
| 1.2.2 Экономика | 7 |
| 1.2.3 Социальная инфраструктура | 8 |
| Образование | 8 |
| Здравоохранение | 8 |
| Культура и искусство | 8 |
| Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура | 8 |
| Торговля, бытовое обслуживание | 9 |
| 1.2.4 Инженерная инфраструктура | 9 |
| 1.2.5 Транспортная инфраструктура | 9 |
| 1.2.6 Экология и охрана окружающей среды | 9 |
| 1.2.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера | 10 |
| 1.2.8 Нормативно-правовое обеспечение реализации Генерального плана | 10 |
| 2. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 11 |
| 2.1 Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории | 11 |
| 2.1.1 Развитие функционально-планировочного каркаса | 11 |
| 2.1.2 Формирование природно-экологического каркаса | 16 |
| 2.2 Мероприятия по экономическому развитию территории | 16 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства | 18 |
| 2.3.1 Жилищное строительство | 19 |
| 2.3.2 Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения | 20 |
| 2.3.2.1 Образование | 20 |
| 2.3.2.2 Здравоохранение. Социальная сфера | 20 |
| 2.3.2.3 Культура и искусство | 20 |
| 2.3.2.4 Молодежная политика | 21 |
| 2.3.2.5 Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура | 22 |
| 2.3.2.6 Торговля, бытовое обслуживание | 22 |
| 2.3.3 Транспортная инфраструктура | 23 |
| 2.3.4 Инженерная инфраструктура | 23 |
| 2.4 Мероприятия по охране окружающей среды | 26 |
| 2.4.1 Мероприятия по выявлению и предотвращению опасных инженерно-геологических процессов и явлений | 26 |
| 2.4.2 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха | 26 |
| 2.4.3 Мероприятия по охране земельных ресурсов | 28 |
| 2.4.4 Мероприятия по охране водных ресурсов | 28 |
| 2.4.5 Мероприятия по охране лесных ресурсов | 30 |
| 2.4.6 Мероприятия по охране биологического разнообразия | 30 |
| 2.4.7 Мероприятия по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду | 31 |
| 2.4.8 Мероприятия по медико-экологической реабилитации населения | 32 |
| 2.4.9 Мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения | 33 |
| 2.4.10 Мероприятия по снижению акустического дискомфорта | 33 |
| 2.4.11 Мероприятия по снижению электромагнитного излучения | 34 |
| 2.4.12 Мероприятия по переработке и утилизации отходов | 34 |
| 2.5 Мероприятия по охране объектов культурного наследия | 35 |
| 2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера, пожарной безопасности | 35 |
| 2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера | 35 |
| 2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 36 |
| 2.6.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биологического характера | 37 |
| 2.6.4 Мероприятия по пожарной безопасности | 37 |
| 2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края | 40 |
| Заключение | 41 |

Графические материалы

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края М 1:20000

Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края М 1:5000

Введение

Генеральный план Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района был разработан в 2009 году Обществом с ограниченной ответственностью «Землемер». Основанием для разработки являлось Решение Совета депутатов Моховского сельского поселения. Расчётный срок генерального плана – двадцать пять лет. Данный документ территориального планирования разрабатывался на всю территорию в административных границах муниципального образования «Моховское сельское поселение».

Граница муниципального образования установлена в соответствии с Законом Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» № 1987-436 от 27.12.2004г. (в редакции Законов Пермского края).

Требования к составу Генерального плана сельского поселения установлены  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Генеральный план - документ территориального планирования, определяющий назначение территории муниципального образования в целях ее развития, в том числе через установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования.

Корректировка проекта выполнена на основании Решения Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края «О внесении изменений в Генеральный план Моховского сельского поселения».

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование предполагает разработку оптимального, с социальной точки зрения, пути к запланированному состоянию территории, при котором должен быть обеспечен минимум использования ресурсов при максимальном эффекте достижения результата на определенный момент времени при неуклонном повышении качества жизни населения, проживающего на данной территории.

Цель разработки данного проекта заключается в определении назначения территории Моховского сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, требований безопасности в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений.

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды. Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявления ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

  - 1.2 Задачи территориального планирования

Для достижения поставленной цели проектом решаются следующие задачи:

1.2.1 Планировочно - пространственная структура:

1. Обеспечение градостроительными методами устойчивого развития административного образования до 2039 года.

2. Развитие общественных территорий, формирование общественного центра и социальной инфраструктуры Моховского сельского поселения.

3. Сохранение природно-рекреационного потенциала территории, обогащение его новыми формами с учётом проведения определённого объёма по благоустройству, реконструкции и новому строительству.

4. Формирование комфортной и привлекательной среды обитания.

1.2.2 Экономика

1. Сохранение и развитие производственного, научно-технического, кадрового потенциала, способности к динамичному, и устойчивому социально - экономическому развитию поселения.

2. Повышение эффективности использования территории.

3. Совершенствование формирования производственных зон, повышение эффективности ресурсопотребления и природопользования на территориях производственных зон.

4. Улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда.

5. Создание предпосылок для организации малых предприятий АПК.

6. Развитие малого и среднего предпринимательства.

7. Укрепление партнёрства органов местной власти с ведущими предприятиями.

8. Внедрение управленческих, социальных и технических инноваций.

9. Привлечение инвестиций в строительную, туристическую и другие отрасли для создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

1.2.3 Социальная инфраструктура

Образование

Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего среднего и полного образования населения за счёт реконструкции действующих и объектов образования.

Здравоохранение

Организация предоставления медицинских услуг, первичной медико – санитарной помощи в больничных учреждениях поселения.

Культура и искусство

Обеспечение населения сельского поселения услугами культурного воспитания, организации досуга путём модернизации существующих объектов.

Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения путём реконструкции существующих и строительства новых объектов физической культуры и спорта.

2. Обеспечение условий для развития туризма и отдыха путём совершенствования и развития рекреационной базы и организации различных видов туристическо - рекреационной деятельности: рекреационно – оздоровительной, рекреационно – спортивной и рекреационно-познавательной.

3. Создание новых рабочих мест в сфере предоставления туристских услуг и отдыха, увеличение доходов, поступающих в бюджет.

Торговля, бытовое обслуживание

Расширение системы торговли, бытового обслуживания. Повышение качества услуг в данных сферах.

1.2.4 Инженерная инфраструктура

1. Предоставление качественных коммунальных услуг.

2. Развитие инженерных систем путём создания новых, реконструкции и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры и систем инженерных коммуникаций с учётом проведения целенаправленной энергосберегающей политики.

3. Обеспечение надёжности и безопасности систем обслуживания и инженерного обеспечения территории.

1.2.5 Транспортная инфраструктура

1. Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения.

2. Совершенствование и развитие транспортных связей.

3. Реконструкция и модернизация существующих объектов транспортной инфраструктуры.

1.2.6 Экология и охрана окружающей среды

1. Достижение строгого баланса процессов воспроизводства и использования природного потенциала в интересах устойчивого экономического развития.

2. Обеспечение наиболее благоприятного для здоровья настоящих и будущих поколений состояния природной и социальной среды, уровня жизни, организация мероприятий по медико-экологической реабилитации населения, экологическое образование и воспитание населения.

3. Обеспечение охраны земельных, лесных и водных ресурсов, биологического разнообразия, воздушного бассейна.

4. Обеспечение снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

5. Обеспечение безопасности территории: предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

1.2.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера

1. Организация мероприятий по предотвращению, защите, снижению риска возникновения последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера, снижение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Осуществление мероприятий по пожарной безопасности территории.

1.2.8 Нормативно-правовое обеспечение реализации «Генерального плана Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории

2.1.1 Развитие функционально-планировочного каркаса

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

Основные принципы планировочной организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание новой среды социального характера;

- включение в существующую структуру новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемого участка застройки к существующим автодорогам.

Для оценки перспектив развития существующих населенных пунктов изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в аспекте экономической специализации территорий, а также место и роль населенных пунктов в системе расселения.

Исходя из этого, выделяются две группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. К первой группе - развиваемые населенные пункты – можно отнести административный центр поселения – с. Моховое и д. Поповка, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. Здесь в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для данной группы может быть целесообразно выделение территории резерва для развития населённых пунктов.

2. Остальные населённые пункты можно отнести к сохраняемым. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Таблица 1 Классификация населенных пунктов

Моховского сельского поселения по перспективе развития

| Населённый пункт | Численность населения | Значимость населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| с. Моховое п. Бабина Гора д. Дейково п. Иренский д. Кисели д. Липово д. Плашкино д. Подкаменное д. Поповка с. Сылвенск д. Шаква | 1225 70 136 65 132 177 26 21 563 270 289 | развиваемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый сохраняемый развиваемый сохраняемый сохраняемый |

Прогноз формирования территорий земель жилой застройки разрабатывается с учётом проведённого анализа и оценки использования земельных ресурсов этой составной части земель поселения, а также с учётом сопутствующего прогноза по демографии.      Проектом принимаем за истину предположение, что численность постоянно проживающего населения будет поддерживаться на существующем уровне и в рамках расчетного срока составит 2974 человека.

Проектом не предлагается перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения либо других категорий в земли населенных пунктов.

По проекту планировки части территории д. Поповка предусмотрено следующее:

Таблица 2 Характеристика проектируемого жилого фонда

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Проектируемый жилой фонд |
| 2-х этажные усадебные жилые дома: - количество домов (шт) - количество квартир (шт) - общая площадь (шт) - средний размер квартиры (м2) | 140 140 14000 100 |
| 2-х этажные блокированные усадебные жилые дома: - количество блок секций (шт) - количество квартир (шт) - общая площадь (м2) - средний размер квартиры (м2) | 24 24 1800 75 |
| Итого: - общая площадь (м2) - жилищная обеспеченность (м2/чел.) - население (чел.) | 15800 25 632 |

Таблица 3 Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Проект |
| --- | --- | --- |
| I Территория |
| Территория в границах проекта всего в том числе: - территория жилой застройки; - участки учреждений и предприятий обслуживания; - зеленые насаждения общего пользования. - улицы, дороги, проезды, автостоянки, тротуары, площадки, включая озеленение улиц; | га га/м2/чел | 0,5 5,04/396,0 2,04/32,3 0,93/14,72 12,5/197,5 |
| II Жилой фонд |
| Общая площадь всего 1. Новое жилищное строительство | тыс. м2/м2/чел | 15,8/25 |
| III Население |
| Численность населения в проектируемом жилом фонде Плотность населения | тыс.чел чел/га | 0,63216 |
| IV Улично-дорожные сети |
| Протяженность улично-дорожной сети Плотность улично-дорожной сети Ширина 2-х полосного дорожного полотна | км км/км2 м | 6,13 15 7 |

Развитие жилой зоны запланировано в оптимальных направлениях с учётом существующих коммуникаций, СЗЗ, дорожной сети, особенностей рельефа местности, расположения водных объектов.

По некоторым земельным участкам проходят ЛЭП, в связи с этим при предоставлении таких земельных участков под жилищное строительство необходимо учесть, что размещение жилой застройки в охранных зонах ЛЭП не допустимо. Такие земельные участки можно использовать для ведения огородничества работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей.

Проектом планировки территории в проектируемом жилом фонде в д. Поповка предусматривается централизованное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение.

Решения Генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации, а также являются основой для разработки Правил землепользования и застройки.

В исполнение абзаца 2, п. 2, ст. 28 Земельного кодекса РФ местным органам власти необходимо предусмотреть земельные участки для предоставления бесплатно многодетным семьям для целей жилищного строительства. В настоящее время на территории поселения нет очереди на получение земельных участков среди многодетных семей. В случае необходимости спрос на данные земельные участки будет удовлетворен из земель в зон перспективного развития д. Поповка.

Освоение земельного участка площадью 40,50 га в д. Поповка позволит увеличить площадь жилого фонда на 15,800 тыс. м² и показатель обеспеченности жилой площадью до 25 м² на человека.

С учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Моховского сельского поселения и населенных пунктов в его составе и основных принципов планировочной организации территории, предлагается выделить несколько основных функциональных зон:

1. Жилая зона

2. Общественно-деловая зона

3. Производственная зона

4. Сельскохозяйственная зона

а) зона сельскохозяйственных угодий;

б) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

в) зона садоводства и дачного хозяйства.

5. Рекреационная зона

6. Зона специального назначения

7. Зоны с особыми условиями использования территории

Границы зон отображены на чертеже «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края», на «Карте границ населённых пунктов, входящих в состав Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

2.1.2 Формирование природно-экологического каркаса

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. Благоустройство территории с обустройством детских игровых площадок в с. Моховое, д. Поповка, с. Сылвенск.

2. Размещение сельского кладбища площадью 11,1 га западнее д. Поповка (между д. Поповка и п. Бабина Гора).

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

- Благоустройство улиц: устройство тротуаров, озеленение газонов, посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, устройство наружного освещения в с. Моховое, д. Поповка, с. Сылвенск.

2. Благоустройство территорий водоохранных зон.

2.2 Мероприятия по экономическому развитию территории

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. С целью вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий необходимо:

- провести полную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения: выявить невостребованные земельные доли и земельные участки, собственники которых не используют их в течение трёх и более лет (в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220  от 31.10.2003г.);

-  изъятие в судебном порядке неиспользуемых земельных участков.

2. Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье»:

- внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;

- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- нормативно-правовое обеспечение мероприятий по организации зоны индивидуальной жилой застройки, в том числе в целях участия в федеральных и региональных программах;

- разработка рекомендуемых проектов индивидуальных жилых домов.

3. В целях обеспечения и увеличения поступлений денежных средств от земельных ресурсов в бюджет поселения необходимо проводить работу по следующим направлениям:

- вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот за счет проведения работы по выявлению и привлечению к ответственности юридических и физических лиц, использующих земельные участки без документов или не использующих земельные участки;

- принятие мер по вовлечению в оборот и дальнейшему использованию неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- расширение и укрепление рыночных отношений в земельной сфере, внедрение рыночных технологий работы с земельными ресурсами, развитие аукционной и конкурсной продажи земельных участков;

- совершенствование системы земельных платежей от кадастровой стоимости земли, актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель;

- проведение работы с землепользователями, имеющими задолженность по платежам за землю;

- проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрация права собственности на землю поселения;

- обеспечение принятия правил землепользования и застройки.

Мероприятия долгосрочного этапа до 2039 г.

1. Для развития сельского хозяйства необходимо:

- совершенствование и обновление оборудования сельскохозяйственного предприятия, модернизация технологий, переход к использованию интенсивных технологий;

- повышение технического, технологического и экологического уровня производств;

- освоение федеральных и краевых целевых средств, выделяемых на развитие агропромышленного комплекса.

2. Мероприятия по резервированию территорий под инвестиционные площадки, проведение проектно-изыскательских работ для определения инженерно-технических условий и ограничений на размещение предприятий.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

1. При размещении объектов капитального строительства на территории поселения необходимо учитывать требования Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

1. торгово – бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

2. досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

3. спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети Физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание;

4. приспособление всех существующих и проектируемых объектов транспорта и связи для доступа и пользования инвалидами (в том числе железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации);

5. оборудование тротуаров, съездов с тротуаров, пешеходных переходов, пандусов в существующей и планируемой застройке, в соответствии с действующими нормативами;

6. оборудование существующих и проектируемых светофоров средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и  устройствами, регулирующими движение пешеходов через транспортные коммуникации на существующих и проектируемых пешеходных переходах.

- При размещении объектов капитального строительства ограничить использование и предоставление земельных участков в местах залегания полезных ископаемых.

2.3.1 Жилищное строительство

Мероприятия в рамках расчетного срока до 2039 г.

1. Увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности этажности и комплексности застройки жилых территорий до 47,800 тыс.кв.м. общей жилой площади.

2. Ввод в эксплуатацию 15,800 тыс. кв. м. жилой площади.

3. В жилом фонде предусматривается довести обеспеченность с 19,53 кв.м./чел до 25,00 кв.м./чел.

2.3.2 Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

2.3.2.1 Образование

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

- Инициировать проведение ремонтных работ в МБОУ «Моховская основная общеобразовательная школа» расположена в с. Моховое, ул. Строителей, 10.

- Разработать проект реконструкции здания существующей общеобразовательной школы в с. Моховое с целью использования ее избыточных площадей под детское дошкольное учреждение (при возникновении дефицита мест в дошкольном учреждении).

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

1. Обновление и пополнение материально-технической базы МБОУ «Моховская основная общеобразовательная школа» расположена в с. Моховое, ул. Строителей, 10.

2.3.2.2 Здравоохранение. Социальная сфера

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

1. Инициировать проведение ремонтных работ Моховской поликлиники ГАУЗ ПК «Ленская центральная районная больница» с. Моховое, ул. Строителей, 23.

2. Проведение мероприятий по профилактике массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по санитарной охране территории населённых мест.

Мероприятия долгосрочного этапа до 2039 г.

1. Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения: Моховская поликлиника ГАУЗ ПК «Ленская центральная районная больница» (с. Моховое, ул. Строителей, 23).

2.3.2.3. Культура и искусство

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

- Проведение ремонтных работ в здании МБУК «Моховской Центр досуга» с. Моховое, ул. Молодежная, д. 22.

- Проведение ремонтных работ в МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» с. Моховое, ул. Ленина, д. 7.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений культуры: МБУК «Моховской Центр досуга» с. Моховое, ул. Молодежная, д. 22.

2. Улучшение материальной базы и технического обеспечения МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» с. Моховое, ул. Ленина, д. 7.

3. Пополнение фонда библиотеки в с. Моховое, ул. Ленина, 7 специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

4. Развитие системы платных услуг в учреждениях культуры.

5. Участие в конкурсах социально-культурных проектов.

2.3.2.4 Молодежная политика

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

- Создание клуба по месту жительства для молодёжи в здании МБУК «Моховской Центр досуга» с. Моховое, ул. Молодежная, д. 22.

- Создание официального молодежного портала в сети Internet.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1.Организация занятости и снижение безработицы среди молодежи, создание структур и механизмов, обеспечивающих различные формы трудоустройства подростков (совместно с центром занятости).

2.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, наркомании.

3.Оказание информационно - консультационных услуг молодым семьям; информирование молодежи о своих правах и возможностях.

4.Оказание информационной и методической помощи молодым предпринимателям, старшеклассникам в области предпринимательства;

5.Участие в Целевой Программе «Обеспечение жильём молодых семей».

2.3.2.5 Физическая культура, спорт, рекреационная и туристическая инфраструктура

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. Инициировать проведение ремонтных работ в спортивном зале МБОУ "Моховская общая общеобразовательная школа с. Моховое ул. Строителей, 10.

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

1.Благоустройство территории и оснащение инвентарём спортивных площадок на открытом воздухе.

2. Инициировать благоустройство территории БО «Снежинка» в д. Поповка.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Строительство оздоровительного центра и площадок на открытом воздухе в д. Поповка (согласно Проекту планировки части территории д. Поповка).

2. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений рекреации и туризма.

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций), сборных команд по разным видам спорта.

2.3.2.6 Торговля, бытовое обслуживание

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1.Строительство магазина смешанной торговли в д. Плашкино на 50 м² торговой площади.

2. Строительство магазина смешанной торговли в д. Подкаменное на 50 м² торговой площади.

3.Строительство магазина смешанной торговли в д. Бабина Гора на 50 м² торговой площади.

4. Строительство магазина смешанной торговли в зоне развития жилой застройке в д. Поповка на 50 м² торговой площади (согласно Проекту планировки части территории д. Поповка).

2.3.3 Транспортная инфраструктура

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. Сохранить существующие автобусные маршруты как основной вид пассажирского транспорта. Оснащение маршрутов современным подвижным составом разной вместимости, с привлечением маршрутных такси и таксомоторных перевозок.

2. Благоустройство и текущий ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в д. Поповка и с. Моховое.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

- Рекомендовать проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно следующей таблице:

Таблица 48 Ремонт автомобильных дорог Моховского сельского поселения

| Наименование | Катего- рия | Протяжён-ность км | Периодичность, лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капиталь-ный | текущий |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Нагорный-Плашкино» (участок Моховое-Плашкино) км 004+688-012+952 Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Нагорный-Плашкино» (участок Моховое-Плашкино) км 0+000-004+688 Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Нагорный-Плашкино» - Подкаменное Автомоб. дорога общего пользования местного значения «Нагорный-Плашкино» - Липово | IV IV IV IV | 8,264 4,688 2,000 1,200 | 12 12 12 12 | 6 6 6 6 |
| Улично-дорожная сеть |
| с. Моховое ул. Нижняя с. Моховое ул. Молодежная с. Сылвенск ул. Пионерская с. Сылвенск ул. Зеленая с. Поповка ул. Геологов с. Поповка ул. Победы с. Поповка ул. Центральная д. Кисели ул. Полевая д. Липово ул. Цветочная | - - - - - - - - - | 1,200 1,100 0,800 0,600 0,500 0,600 1,400 0,200 1,200 | - - - - - - - - - | 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2017 2017 2017 |

2.3.4 Инженерная инфраструктура

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. Оборудование индивидуальных домов в населённых пунктах д. Бабина Гора, д. Подкаменное, д. Плашкино, д. Дейково, д. Липово, д. Шаква, с. Сылвенск, д. Кисели локальной канализацией.

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Моховое протяженностью 2,470 км.

3. Замена ветхих труб системы водоотведения в с. Моховое протяженностью 2,90 км.

Мероприятия среднесрочного этапа до 2029 г.

- Разработка проектов зон охраны водопроводов питьевого водоснабжения.

- Строительство сетей водоснабжения в д. Поповка протяженностью 3,500 км

- Строительство сетей водоснабжения в с. Сылвенск протяженностью 0,700 км.

- Строительство системы водоотведения в д. Поповка протяженностью 5108 п.м. (в соответствии с расчетами Проекта планировки части территории д. Поповка).

- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах: д. Липово, д. Дейково (протяженностью 3000 п.м.).

- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых сетей в д. Поповка (25 п.м. - газопровод высокого давления, 4510 п. м. – газопровод низкого давления) (в соответствии с расчетами Проекта планировки части территории д. Поповка).

Категории проектируемых газопроводов, их прокладка, места установки ШРП и их количество, диаметры проектируемых газопроводов будут уточняться при выполнении рабочего проекта при получении технических условий.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Внедрение современной технологии очистки воды.

2. На предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

3. В целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

4. Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

5. Осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

6. Снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении.

7. Внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.); экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.); замещение используемой энергии на альтернативные источники.

8. Замена устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое.

9. Обеспечение населения универсальными услугами связи с использованием таксофонов в каждом населённом пункте сельского поселения.

10. Расширение услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» и развитие системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших  технологий и повышения качества связи.

Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи в населённых пунктах должно быть выполнено на последующих стадиях проектирования.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды

2.4.1 Мероприятия по выявлению и предотвращению опасных инженерно-геологических процессов и явлений

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Установление степени опасности воздействия карста на сооружения, экологическую и социально-экономическую обстановку (включая психологические, эстетические и другие аспекты).

2. Составление прогноза развития карста на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

3. Определение возможности активизации карста в процессе эксплуатации проектируемых объектов под влиянием техногенных воздействий.

4. Выработка общей стратегии и конкретных рекомендаций для проектной подготовки мероприятий по противокарстовой защите.

2.4.2 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

- Обязать собственников и арендаторов земельных участков, на которых расположены объекты, требующие установления СЗЗ:

-асфальтовый завод ООО "Снабкомплекттрейд", с. Моховое, с. Сылвенск (СЗЗ 500 м.);

- завод и гипсовый карьер ООО "Кнауф Гипс Кунгур", д. Дейково (СЗЗ 500 м.);

- завод по производству гипса ООО "Альфа-гипс", п. Бабина Гора (СЗЗ 500 м.);

провести мероприятия по уточнению санитарно-защитной зоны и сократить размер СЗЗ до минимального.

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Для всех юридических лиц, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо провести полную инвентаризацию источников выбросов. Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ разработать проекты допустимых выбросов в соответствии с действующим законодательством и на основании проведенной инвентаризации организованных и неорганизованных источников.

2. Разработать проекты санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании натурных измерений.

3. Благоустройство существующих и вновь строящихся улиц и дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием. Для снижения пылеобразования необходимо предусмотреть поливку проезжей части улиц и примыкающих зеленых насаждений.

4. Соблюдение охранной зоны и санитарного разрыва магистрального трубопровода.

5. Обеспечение контроля со стороны административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительских и образовательных учреждений.

6. Совершенствование технологических процессов производства на предприятиях с целью полной ликвидации или сокращения до минимума вредных выбросов в атмосферный воздух (главное направление в решении проблемы оздоровления воздушного бассейна). После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с п. 2.14-2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7 Оснащение источников загрязнения газоочистными и пылеулавливающими установками.

8. Газификация индивидуальной жилой застройки.

9. Совершенствование и развитие системы озеленения.

2.4.3 Мероприятия по охране земельных ресурсов

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Не допускать создание несанкционированных свалок на территории поселения.

2. Озеленение территории для предотвращения осаждения загрязняющих веществ на почвенный покров. При озеленении отдавать предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

3. Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.

4. При отводе земельных участков для нового строительства необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территорий.

5. Обеспечение создания системы мониторинга за состоянием земель, выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению.

6. Финансирование работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений.

7. Замедление эрозионных процессов на территории поселения с помощью разработки экологических требований, режимов и ограничений в использовании земель.

8. Организация взаимодействия и обмена информацией между ведомствами и службами поселения и района для выявления негативных процессов на землях и установления границ их распространения, определения наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий.

2.4.4 Мероприятия по охране водных ресурсов

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Вынос и рекультивация несанкционированных свалок, находящихся в водоохранных зонах.

2. В целях сокращения сброса сточных вод в водоемы необходимо максимальное внедрение на предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки.

3. С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений сельскохозяйственных и производственных предприятий.

4.  Внедрение современной технологии очистки воды.

5. Для исключения отрицательного воздействия буровых работ на подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин.

6. Разработка проектов зон санитарной охраны водопроводов питьевого водоснабжения.

7. Предотвращать и устранять загрязнения поверхностных вод.

9.Не допускать складирования ГСМ и других отходов в водоохраной зоне, аварийных разливов в прилегающей акватории рек и попадания нефтесодержащих вод с территории в водный объект.

10.Места временной и постоянной стоянки автотранспорта, расположенные в границах водоохраной зоны должны иметь твердое покрытие.

11.Предусмотреть отвод ливневого стока с существующей усадебной застройки, расположенной в водоохраной зоне поверхностных водных объектов.

12.Водопользователи должны разработать мероприятия по предотвращению аварийного попадания загрязняющих веществ в водный объект.

13.Для каждого предприятия – водопользователя нормирование сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

14.Проведение мониторинга за загрязнением подземных и поверхностных водных объектов.

15.Разработка проектов установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

16.Очистка водных объектов и их берегов.

17.Установить на местности граница водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков.

18.Для предотвращения микробного заражения питьевой воды разработать проекты зон санитарной охраны водопроводов питьевого водоснабжения в составе трех поясов.

19.Соблюдать режим особой охраны на территории I, II, III поясов зон санитарной охраны водопроводов питьевого водоснабжения, установленный СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

20.Проводить мониторинг качества подземных вод, выявлять источники загрязнения.

2.4.5 Мероприятия по охране лесных ресурсов

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Проведение качественных и своевременных лесовосстановительных работ, усиление контроля за лесопользователями, обеспечение неотвратимости административной ответственности за причинённый ими ущерб.

2. Формирование противопожарных разрывов лесов, для этого использовать дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

3. Организации контроля работы лесопожарных служб.

4. Введение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

5. Контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесозаготовках.

2.4.6 Мероприятия по охране биологического разнообразия

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Минимизация воздействия различных форм хозяйственной деятельности на биоразнообразие.

2. Определение мест обитания и численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) животных, и организация их охраны, а также проведение мероприятий по их восстановлению, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий и частичного использования их в рекреационных целях.

3. Осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов, усиление мер по пресечению браконьерства.

4. Конструирование природно-экологического каркаса с системой охраняемых зон и использованием лесоресурсного потенциала, формирование эффективной системы лесовосстановления.

5. Ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон.

6. Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

7. Применение системы эколого-экономического регулирования, включая стимулирующие и принуждающие механизмы.

8. Формирования условий для создания природоохранной отрасли, включая специализированные предприятия по оказанию природоохранных услуг.

2.4.7 Мероприятия по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. Совершенствование системы управления движением твёрдых бытовых отходов путем внедрения разделительного сбора, сортировки отходов, их эффективного обезвреживания и утилизации, экологически безопасного захоронения.

2. Реализация предложений по формированию зон ограничений в использовании земель – водоохранных, санитарно-защитных, охранных зон.

Этот этап может включать проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятий:

- подготовка проекта СЗЗ;

- поэтапный перевод капитальной жилой застройки, попадающей в СЗЗ в нежилые помещения, разрешенные для размещения СЗЗ;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

- благоустройство, озеленение СЗЗ.

3. Разработка проектов СЗЗ пилорам, кладбищ, объектов транспортировки газа, корпусов ферм и других опасных объектов

Мероприятия в рамках расчетного срока до 2039 г.

1. Обоснованное выделение санитарно-защитных зон от действующих предприятий с выводом из них жилой застройки, контроль за соблюдением требований к проектированию и содержанию санитарно-защитных зон.

2. Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий на предприятиях. Поэтапное снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ.

3. Снижение объёма сброса сточных вод за счёт перевода производственных и сельскохозяйственных объектов на замкнутый цикл водоснабжения.

4 Увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии.

5. Развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов.

6. Развитие экологически безопасных видов транспорта и топлива (сокращение использования этилированного бензина, широкое использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей).

7. Обеспечения улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному воздействию хозяйственной деятельности.

8. Полная герметизация технологического процесса добычи, сбора и транспортировки газа.

2.4.8 Мероприятия по медико-экологической реабилитации населения

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения, проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий.

2. Проведение активных мер по регуляции численности бродячих животных.

3. Обоснованное выделение санитарно-защитных зон от действующих предприятий с выводом из них жилой застройки и садово-огородных участков, контроль за соблюдением требований к проектированию и содержанию санитарно-защитных зон.

4. Обоснование допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения.

2.4.9 Мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Организация широкого доступа населения к экологической информации, информирование населения через средства массовой информации по экологическим вопросам с целью формирования у населения экологического мировоззрения и культуры; содействие развитию системы общественного экологического контроля и общественной экологической экспертизы.

2. Оформление информационных стендов с целью формирование экологического сознания, и экологического поведения у населения.

2.4.10 Мероприятия по снижению акустического дискомфорта

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

- Для предприятий-источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума. При разработке проектов ПДВ предприятий должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия.

- Соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых источников шума до жилой застройки.

- Использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор компактных геометрических форм межмагистральных территорий.

- Шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных стеклопакетов и пр.).

- Повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы.

- На следующих стадиях проектирования следует обратить особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого массива необходимо выполнение специальных акустических расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите территорий жилых районов от воздействия автотранспорта.

2.4.11 Мероприятия по снижению электромагнитного излучения

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

- Проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки.

- Организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

- Выбор места размещения передающих антенн БССС следует производить таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения не превышала предельно допустимого уровня, определенного СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона».

2.4.12 Мероприятия по переработке и утилизации отходов

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории сельского поселения, проведение ежегодных весенних субботников, организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки по графику.

2. Очистка территорий автотранспортных предприятий, гаражных зон для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами, обеспечение своевременной сдачи на нефтебазы отработанных масел организациями и частными лицами.

3. Передача специализированным предприятиям отходов производства и потребления на утилизацию в целях снижения объемов складирования нетоксичных твердых отходов на территории предприятий поселения.

4. Ликвидация стихийных мест размещения отходов в лесах.

5. Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

6. Удаление жидких отходов с территории, не оборудованной канализацией индивидуальной застройки, ассенизационными машинами.

7. Установка контейнеров для сбора мусора на территории парков и прогулочных дорожек в зонах рекреации.

# 8. Принятие мер по сокращению объемов промышленных отходов и их вторичному использованию на всех предприятиях.

# 2.5 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

1. После разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны необходимо определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1.Предоставление земельных участков для нового строительства на территории объектов культурного наследия проводить с обязательным согласованием с органами по охране объектов культурного наследия.

2. Ежегодная актуализация сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории поселения.

Границы территорий объектов культурного наследия отображены на графическом материале «Карта расположения объектов местного значения Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края», «Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края».

# 2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера, пожарной безопасности

# 2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

1. Соблюдать ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных участков в зонах возможного затопления, подтопления, установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации

2. Исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п. 4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

3. Устройство дождевой канализации с целью охраны водоемов от загрязнения.

2. Благоустройство оврагов: организации поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях, устройство гасителя и неразмываемого водостока в местах выпуска воды, укрепление склонов оврагов посадкой насаждений древесно-кустарниковых пород.

3. Вертикальная планировка и строительство сооружений инженерной защиты территории.

# 5. Ежегодная организация работ по безопасному пропуску паводковых вод:

# -  установить контроль за зонами возможного подтопления территории;

# - провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям;

# - определить силы и средства, привлекаемые на противопаводковые мероприятия и эвакуацию населения;

# - откорректировать планы эвакуации населения и вывоза материальных ценностей;

# - организовать круглосуточное дежурство членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

# 2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

# 1. Обеспечение санитарных и противопожарных разрывов и охранных зон от объектов газопровода, газораспределительной станции, линий воздушных электропередач.

# 2. Проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств.

3. Организовать работу в соответствии с Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Моховского сельского поселения, утверждённым Постановлением Главы Моховского сельского поселения.

# 4. Предусматривать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

# 2.6.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биологического характера

Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

# 1. Соблюдать режим использования земельных участков в санитарно защитной зоне биологических очистных сооружений г. Кунгура.

# 2. Соблюдать режим использования земельных участков в санитарно защитной зоне сельских кладбищ.

2.6.4 Мероприятия по пожарной безопасности

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

- Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения оборудовать переносной пожарной мотопомпой.

- Необходимо существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2 гидранта на 200 метров жилой малоэтажной застройки.

- Оборудование пожарных водоёмов в населенных пунктах с. Сылвенск, д.Дейково пожарными пирсами и подъездными путями с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждёнными Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

# 4. Провести ремонт систем автоматической пожарной сигнализации на эксплуатируемых объектах.

# 5. Установить указатели размещения противопожарных водоисточников на территории поселения.

# Мероприятия в рамках расчётного срока до 2039 г.

# 1. Установка автоматической пожарной сигнализации на объектах социального, культурного и бытового профиля.

# 2.Установка в каждом населенном пункте стендов с номерами телефонов вызова пожарной охраны.

# 3.Ежегодная организация совместно с представителем государственной пожарной службы сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности

# 4.Оформление информационных стендов по вопросам пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей подведомственных МО.

# 5.Изготовление и распространение среди населения листовок, памяток противопожарной тематики.

# 6.Проведение с работниками предприятий инструктажей о мерах пожарной безопасности.

# 7.Проведение с населением индивидуальных инструктажей о мерах пожарной безопасности в быту и порядке действий в случае пожара силами инспекторов общественного пожарного надзора при проведении профилактической работы в жилом секторе.

# 8.Обучение мерам пожарной безопасности в быту, образовательных учреждениях по программам, согласованным с ГПС.

# 9.Публикация оперативной информации по пожарам в средствах массовой информации.

# 10.Инструктаж сотрудников органов социальной защиты населения осуществляющих уход за одинокими престарелыми гражданами, инвалидами по правилам пожарной безопасности, мерам пожарной безопасности в быту в целях осуществления ими постоянного наблюдения за соблюдением требований пожарной безопасности в местах проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов.

# 11.Разъяснение населению необходимости соблюдения нормативных требований при проектировании, монтаже, обслуживании электроустановок, отопительных приборов, печей при проведении профилактических мероприятий в жилом секторе в целях предупреждения пожаров.

# 12.Оказание консультативной юридической помощи предпринимателям, желающим заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг населению по проектированию, монтажу, обслуживанию электроустановок, отопительных приборов, печей.

# 13.Принятие установленных законодательством мер воздействия к лицам допускающим нарушения требований правил пожарной безопасности при проектировании, монтаже, обслуживании электроустановок, отопительных приборов, печей.

# 14. Обеспечить очистку от мусора, горючих отходов, сухой травы улиц, проездов, территорий населенных пунктов, предприятий, организаций – ежегодно в последней декаде апреля.

# 15. Ежегодно организовывать изучение требований ППБ-1 в школе, детском саду, провести занятия с детьми по противопожарной тематике до конца учебного года и в период летнего отдыха в оздоровительных лагерях.

# 16. Ежегодно проводить проверку подъездов к пожарным водоисточникам (водоемам, пирсам).

17. Провести заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности об итогах подготовки объектов и населенных пунктов к весенне-летнему – ежегодно в последней декаде апреля.

18. Организовать чистку русла водоемов в местах забора воды с пожарных подъездов – ежегодно в первой декаде мая.

19. Производить опахивание населённых пунктов ежегодно в последней декаде апреля.

20. Организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам транспортировки газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5л/с на один пожар.

# 21. Строгое соблюдение противопожарных норм и требований при размещении малоэтажной жилой застройки.

# 22. Организовать снос бесхозных строений, построек, расположенных в противопожарных разрывах.

23. Формирование противопожарных разрывов лесов, для этого использовать дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

# 2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края

Мероприятия краткосрочного этапа до 2019 г.

# 1. Разработка правил землепользования и застройки территории, либо корректировка действующих правил землепользования и застройки.

# 2. Составление календарного плана по срокам подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства.

# 3. Разработка Положения о внесении изменений в Генеральный план Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края.

Заключение

Изменение социально-экономического базиса развития страны, урбанизации, расселения привели к возникновению проблем, заключающихся в утрате целостности социально-экономического пространства, неравномерности развития территорий переходящих в необратимую деградацию, увеличению миграционных потоков из периферийных центров, росту числа депрессионных территорий и поселений, поляризации расселения. Эти процессы влекут за собой удорожание жилищного строительства, усложнение решения транспортных, инженерно-технических, экологических  проблем, коммерциализацию застройки, вызывают социальные конфликты. Поэтому гармоничное, устойчивое развитие территории возможно при взаимодействии и согласии общества, граждан, бизнеса и должно обеспечиваться всеми уровнями власти. Именно поэтому пространственное планирование должно стать одним из важнейших направлений деятельности органов власти и местного самоуправления.

Решение проблемы устойчивого развития территорий является сложной комплексной задачей, которая связывает воедино практически все сферы жизни современного человека.

На основании проведенного анализа инфраструктуры и ее возможностей, занятости, социальных процессов, анализа структур расселения, природных условий и ресурсов, разработан генеральный план развития территории Моховского сельского поселения.

На основе анализа разработана программа развития территории, что является стержневым элементом в системе документов, обеспечивающих регулирование развития территории, а также инструментом, способным объединить усилия местного самоуправления и общественности в решении проблем занятости населения, технологий и пространства, качества жизни, качества окружающей среды. В рамках программы развития Моховского сельского поселения была определена генеральная цель и намечены приоритеты устойчивого развития поселения. Формулировки основных проблем устойчивого развития рассмотрены с позиции современного состояния поселения на основании анализа преимуществ и недостатков, что позволило наметить пути повышения привлекательности и конкурентоспособности территории.

Реализация «Генерального плана Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края» позволит осуществить комплексный системный подход к управлению земельными ресурсами.