ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Троельжанского сельского поселения
Кунгурского муниципального района
Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проектных материалов	3

1. Цели и задачи территориального планирования	5

1.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

2.	Производственно-экономический потенциал  Троельжанского сельского поселения	7

2.1. Прогноз пространственного развития экономики	7

2.1.1. Развитие сельского хозяйства	7

2.1.2. Развитие промышленности	11

2.1.3. Развитие малого предпринимательства	11

2.2. Функциональное зонирование	12

2.3. Предложения установлению границ населенных пунктов	23

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	25

Технико-экономические показатели генерального плана	49

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
|  | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Цели и задачи территориального планирования

## 1.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Троельжанского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Троельжанского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края и Троельжанского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Троельжанского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# Производственно-экономический потенциал 
Троельжанского сельского поселения

## 2.1. Прогноз пространственного развития экономики

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной деятельности. Здесь исторически сложились и развиваются сельскохозяйственное производство, производство продукции строительных материалов, предприятия промышленной и лесоперерабатывающей отрасли.

### 2.1.1. Развитие сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство играет большую роль в жизни поселения, обладая значительным потенциалом для развития.

На 01.01.2010 г. сельское хозяйство поселения представлено следующим образом: ООО Агрофирма «Труд» и ОАО Агрокомплекс «Кунгурский» Бымовское отделение.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «Труд».

Восточнее с.Троельга планируется строительство животноводческого комплекса на 3000 голов (Агрофирма «Труд»). Также программой социально-экономического развития Троельжанского поселения на 2013–2017 гг. планируется модернизация комбикормового завода и реконструкция цеха по переработке молока (Агрофирма «Труд»).

На сегодняшний день Агрофирма «Труд») является одним из лучших хозяйств Пермского края, имеет мощный производственный потенциал. Основное направление деятельности предприятия – производство молочной продукции. Хозяйство работает стабильно и наращивает объемы производства.

Возглавляет ООО «Агрофирма Труд» почётный гражданин Пермской области Юрий Александрович Юшков.

ООО «Агрофирма Труд» – динамично развивающееся хозяйство, осуществляет целенаправленную политику по увеличению инвестиций в реконструкцию действующего производства, обновлению основных фондов, которое позволит увеличить производство продукции в ближайшие три года более чем в два раза. На предприятии реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных энергетических затрат, поиск новых технических решений.

Поголовье дойного стада ООО «Агрофирма Труд» составляет 1670 голов, при этом ведётся постоянная работа по обновлению генофонда родительского стада. Крупный рогатый скот голштинской породы приобретается в лучших животноводческих хозяйствах Германии и Венгрии.

В рамках проекта «Клуб «Молоко-100» Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никоновой (ВИАПИ) и фонда поддержки аграрной реформы и сельского хозяйства, по данным за 2004-2006 гг., ООО «Агрофирма Труд» вошла в число 100 крупнейших производителей молока в России.

С 1997 года хозяйство является племенным репродуктором областного значения по разведению и продаже крупного рогатого скота, в 2004 г. статус репродуктора повышен до федерального.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является производство и переработка молока. В 2008 году валовое производство молока составило 9248 тонн, при продуктивности животных 5770 кг на одну фуражную корову.

Пахотные земли ООО «Агрофирма Труд» занимают площадь 10714,20 га, из которых 5 тыс. га отведено под зерновые культуры. Точность агротехнологии, использование семян высоких репродукций, постоянное обновление семенного материала позволили увеличить урожайность зерновых культур до 28 ц/га.

Хозяйство является лучшим производителем семян в Кунгурском районе, 90% семян соответствует высоким репродукциям.

Рациональный подход к хозяйствованию позволил ООО «Агрофирма Труд» в последние годы значительно расширить посевные площади и сократить количество техники. Повышение урожайности, сокращение сроков посева и уборки зерновых и кормовых культур стало возможным благодаря использованию современной высокопроизводительной техники.

Транспортный цех ООО «Агрофирма Труд» включает в себя 50 автомобилей. В хозяйстве имеется: 60 тракторов, 7 зерновых комбайнов, 5 кормоуборочных комбайнов.

Производство экологически чистой продукции предъявляет высокие требования к производственной базе предприятия. ООО Агрофирма «Труд» располагает полным циклом, начиная с производства молока, где применяется беспривязная технология содержания животных, компьютерное доение в доильных залах с мгновенным охлаждением молока до его переработки.

Предприятие имеет свой цех по переработке молока. Выпускаются следующие виды продукции: молоко пастеризованное, кефир, сметана, творог, масло сливочное, сыр твердый «Голландский», колбасно-копченый, сырные кубики в вакуумной упаковке, йогурт.

Каналы и объемы реализации выпускаемой продукции: предприятия – 22,2 %, предприятия общественного питания – 4,5 %, детские школьные и дошкольные учреждения – 3,2 %, торговые организации г. Перми – 64,0 %, расчёты с партнёрами по бизнесу – 6,1 %. Выпускаемая продукция отвечает требованиям сертификата качества, которое контролирует собственная лаборатория предприятия. Внедрение в производство экологически безопасной технологии гарантирует потребителю высокое качество отпускаемой продукции.

ООО Агрофирма «Труд» активно участвует в выставках молочных продуктов, используемой упаковке. В конкурсе «100 Лучших товаров России», «Лучшее из Перми» представленная продукция получила заслуженные награды (дипломы и кубок). Это дает право в течении двух лет отмечать свою продукцию специальным знаком «100 Лучших товаров России».

В хозяйстве функционирует мельница, пекарня, где производится мука, хлебобулочные изделия и пельмени.

На территории поселения расположена часть земель ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» Бымовское отделение. ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» специализируется на откорме крупного рогатого скота. С 1982 года в агрокомплексе функционирует животноводческий комплекс по откорму КРС на 6640 скотомест. Кроме откормочного комплекса производственный сектор в животноводстве представлен развитым молочным скотоводством с поголовьем коров 800 голов, свиноводством с поголовьем 2500 голов.

Структура товарной продукции: мясо КРС 64%, мясо свиней 11 %, молоко 21%.

Общая площадь земель, используемых обществом, составляет 10772 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 10672 га, из них пашня 10117 га.

Численность работников 500 человек.

Основная задача предприятия – обеспечение стабильности производства и увеличение прибыли.

Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции на предприятии вводятся новые прогрессивные технологии, закупается новая техника, построен цех по производству комбикормов и цех экструдирования. Решаются вопросы повышения эффективности работы, а именно:

- проводится племенная работа в животноводстве;

- освоение новейших технологий выращивания скота мясных пород;

- развитие овцеводства;

- оптимизация финансовых потоков;

- модернизация и обновление техники за счёт инвестиционных кредитов;

- новации в энергосбережении;

- повышение мотивации к производительному труду.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» имеет стабильные показатели эффективности работы. Наблюдается рост объема выручки от реализации продукции, работ, услуг.

В настоящее время сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики поселения. Наличие на территории двух крупных предприятий АПК создаёт позитивный имидж поселения и обеспечивает стабильное состояние экономики поселения и района в целом.

Развитие сельского хозяйства должно основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства, а также на основе повышения конкурентоспособности продукции.

Направления развития: молочное и мясное животноводство; растениеводство, перерабатывающая отрасль.

В ближайшие годы будут сосредоточены усилия на:

- обеспечение условий для устойчивого развития хозяйства;

- модернизацию производственного потенциала хозяйства;

- повышение плодородия почв;

- сохранение и развитие кадрового потенциала.

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- сохранение посевных площадей и восстановление почвенного плодородия сельхозугодий;

- сохранение и расширенного воспроизводства генофонда растений и животных;

- осуществление технологической и технической перестройки и насыщения сельского хозяйства современной сельхозтехникой до научно-обоснованного уровня;

- эффективное использование и поддержание в работоспособном состоянии машинно-тракторного парка и оборудования;

- повышение трудового и кадрового потенциала хозяйства, его адаптационного и предпринимательского уровня;

- создание условий для привлечения инвестиций в хозяйство;

- обеспечение эффективного инновационного процесса в хозяйстве;

- строительство убойного пункта;

- строительство цеха по переработке мяса;

- реконструкция действующего цеха по переработке молока;

- освоение новых технологий и выпуск новых видов продукции;

- строительство животноводческого комплекса на 2500–3000 голов крупного рогатого скота.

Усилия сельскохозяйственного товаропроизводителя и финансовые ресурсы, направляемые на развитие хозяйства, будут эффективными только в том случае, когда будут развиваться рынки сбыта продукции, налажен менеджмент, а на уровне административных структур хозяйства – функционируют рациональные системы управления.

Для этого необходимо обеспечить ускоренное формирование рыночной инфраструктуры (системы оптовых продовольственных рынков, маркетинговой службы, ценового мониторинга и др.), адаптированной к современным условиям.

### 2.1.2. Развитие промышленности

Промышленные предприятия Троельжанского сельского поселения созданы в целях удовлетворения потребностей населения и получения прибыли. Среди существующих предприятий можно выделить ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «Пермнефтегазпереработка», занимающиеся добычей и транспортировкой нефти. Данные предприятия в дальнейшем планируют наращивать производственные мощности.

### 2.1.3. Развитие малого предпринимательства

В настоящее время в поселении осуществляют деятельность 10 индивидуальных предпринимателей, проживающих на территории поселения.

Субъекты предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: торговле, общественном питании, в производственной деятельности: лесозаготовках, лесопереработке, хлебопечении.

Около д.Ерши планируется строительство лесопильного производства.

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в поселении недостаточен для формирования высокоэффективной экономики поселения, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

С момента возникновения предпринимательского движения, отраслевая структура малого предпринимательства в поселении изменилась: малым бизнесом представлены практически все основные виды деятельности.

В малом предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли: ИП Зозуля С.Ю., ИП Субботин Г.П., ИП Никифоров, ИП Вялых Л.П., ИП Корюхова С.Г.

Имеет место географическое расширение деятельности малого бизнеса на территории поселения. Если раньше малое предпринимательство было представлено в основном в центре поселения, то в настоящее время предприятия малого бизнеса работают на территории всего сельского поселения:

- д. Мясниково, д. Юшковка: торговля осуществляется ИП Субботиным Г.П.;

- с. Троельга: торговля осуществляется ИП Зозуля С.Ю., ИП Вялых Л.П., ИП Никифоров Н.И., ИП Субботин Г.П.;

- в деревне Вачегино – ИП Зозуля С.Ю.

- с. Бым: торговля осуществляется ПСК «Темп», ООО Агрофирма «Шадейка».

- д. Ерши: торговля осуществляется ИП Субботин Г.П., ИП Корюхова С.Г.

Данное развитие позволило улучшить снабжение населения продуктами питания, товарами первой необходимости, решить в какой-то степени, проблему занятости населения, охватить предлагаемыми услугами большее количество человек непосредственно в местах их проживания.

На территории поселения находится предприятие малого бизнеса ООО «ОНГ» занимающееся производством строительных материалов, строительством спортивных сооружений, строительством жилья, реконструкцией объектов сельскохозяйственного назначения (животноводческих ферм).

Среднесписочная численность работающих – 8 человек.

Главная цель ООО «ОНГ» сохранить действующие и развивать новые направления деятельности. В целях эффективного развития производства предусматривается использование новых технологий производства.

Также на территории поселения функционирует ИП Зозуля С.Ю (учреждение общественного питания) и ИП Широкова Г.Ю. (парикмахерская).

Согласно данным администрации по состоянию на 01.01.2014 г. в сельском поселении работают 22 магазина, одно кафе и два аптечных пункта. Предприятий бытового обслуживания на территории поселения нет.

Около д.Ерши планируется строительство лесопильного производства.

## 2.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2013г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Зона градостроительного использования | 1203,80 | 2,75 | 1216,62 | 2,78 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
|  | Зона производственного использования | 42,52 | 0,10 | 42,52 | 0,10 | Строительство лесопильного производства около д.Ерши. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 69,11 | 0,16 | 69,11 | 0,16 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 17981,63 | 41,02 | 17968,81 | 40,99 | Развитие сельскохозяйственного производства: строительство животноводческого комплекса на 3000 голов (Агрофирма «Труд») восточнее с.Троельга |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 14,00 | 0,03 | 14,00 | 0,03 |  |
|  | Земли лесного фонда | 23270,59 | 53,07 | 23270,59 | 53,08 |  |
|  | Земли водного фонда | 105,67 | 0,24 | 105,67 | 0,24 |  |
|  | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 0,00 | 0,00 | 123,88 | 0,28 |  |
|  | Земли запаса | 1152,52 | 2,63 | 1152,52 | 2,63 |  |
|  | ИТОГО: | 43839,84 | 100,00 | 43839,84 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Троельга

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 99,17 | 54,08 | 141,04 | 71,89 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 31,46 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 10,91 | 5,95 | 11,05 | 5,63 | Строительство объектов социально-бытового назначения, в т.ч.: универсальной спортивной площадки в с. Троельга, на ул. Ленина, 26 (до 2018 г.), |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Зона производственного использования (П) | 5,76 | 3,13 | 5,76 | 2,93 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 8,47 | 4,62 | 20,91 | 10,66 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 10,04 | 5,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 15,31 | 8,35 | 16,01 | 8,16 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | 0,70 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Земли водного фонда | 1,42 | 0,78 | 1,42 | 0,73 | – |
|  | ИТОГО: | 183,37 | 100,00 | 196,19 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Бым

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 193,28 | 67,68 | 193,28 | 67,68 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 1,53 | 0,53 | 1,53 | 0,53 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона производственного использования (П) | 4,04 | 1,41 | 4,04 | 1,41 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 16,60 | 5,81 | 16,60 | 5,81 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 46,91 | 16,43 | 46,91 | 16,43 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 23,23 | 8,14 | 23,23 | 8,14 | – |
|  | ИТОГО: | 285,59 | 100,00 | 285,59 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.4. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Ерши

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 84,96 | 70,13 | 84,96 | 70,13 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 1,55 | 1,28 | 1,55 | 1,28 | – |
|  | Зона производственного использования (П) | 4,53 | 3,74 | 4,53 | 3,74 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 5,54 | 4,58 | 5,54 | 4,58 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 23,47 | 19,38 | 23,47 | 19,38 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 1,08 | 0,89 | 1,08 | 0,89 | – |
|  | ИТОГО: | 121,13 | 100,00 | 121,13 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.5. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Вачегино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 50,31 | 68,90 | 59,40 | 81,35 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 9,09 | 12,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 3,42 | 4,68 | 3,42 | 4,68 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 9,01 | 12,33 | 9,01 | 12,33 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 1,11 | 1,52 | 1,11 | 1,52 | – |
|  | ИТОГО: | 73,02 | 100,00 | 73,02 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.6. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Заборское

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 21,62 | 61,33 | 21,62 | 61,33 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 2,49 | 7,06 | 2,49 | 7,06 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 8,66 | 24,57 | 8,66 | 24,57 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 2,48 | 7,04 | 2,48 | 7,04 | – |
|  | ИТОГО: | 35,25 | 100,00 | 35,25 | 100,00 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.7. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Юмыш

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 25,48 | 69,25 | 25,48 | 69,25 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 2,60 | 7,07 | 2,60 | 7,07 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 8,46 | 23,00 | 8,46 | 23,00 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 0,25 | 0,68 | 0,25 | 0,68 |  |
|  | ИТОГО: | 36,79 | 100,00 | 36,79 | 100,00 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.8. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Нивино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 54,62 | 70,21 | 54,62 | 70,21 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона производственного использования (П) | 3,85 | 4,95 | 3,85 | 4,95 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 3,15 | 4,05 | 3,15 | 4,05 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 15,90 | 20,44 | 15,90 | 20,44 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | – |
|  | ИТОГО: | 77,79 | 100,00 | 77,79 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 2.3. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Троельжанского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Для достижения запланированных схемой территориального планирования Пермского края нормативов до расчетного срока необходимо выделить для жилищной застройки в Троельжанском сельском поселении около 130 га. Так как основное жилищное строительство ведется в с.Троельга, необходимо включить в границы населенного пункта участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,82 га для перспективной жилищной застройки.

Согласно ФЗ №172 от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанный участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,82 га в земли населенных пунктов (в графическом виде данные мероприятия представлены на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, на картах с.Троельга).

Таблица 2.3.1 Площади населенных пунктов Троельжанского сельского поселения, в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | с. Троельга | 196,2 |
|  | с. Богородск | 63,2 |
|  | с. Бым | 285,6 |
|  | д. Банниково | 12,0 |
|  | д. Барбаутово | 3,6 |
|  | д. Вачегино | 73,0 |
|  | д.Верхний Шавляш | 53,1 |
|  | д. Громотеево | 9,8 |
|  | д. Ерши | 121,1 |
|  | д. Заборское | 35,3 |
|  | д. Кужлево | 25,3 |
|  | д. Лагуново | 8,5 |
|  | д. Мясниково | 51,6 |
|  | д. Нивино | 77,8 |
|  | д.Нижний Шавляш | 14,5 |
|  | д. Полыгарец | 35,6 |
|  | д. Рыбинка | 29,7 |
|  | д. Сухорослово | 21,6 |
|  | д. Шумиловка | 17,7 |
|  | д. Юмыш | 36,8 |
|  | д. Юшковка | 44,6 |
|  | ИТОГО | 1216,6 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Троельжанского сельского поселения отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

## 2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| Троельжанский детский сад | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 130 мест, фактическая емкость – 121 мест |  | I очередь – капитальный ремонт |
| МОУ «Троельжанская СОШ» | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 300 мест, фактическая емкость – 298 места |  | I очередь – капитальный ремонт |
| МБУК КДЦ «Зодиак» | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | Мощность 140 мест |  | I очередь – капитальный ремонт |
| Отделение МБУК КДЦ «Зодиак» | С.Бым Общественно-деловая зона (О) | Мощность 150 мест |  | – |
| Библиотека | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость –10262 единиц хранения |  | – |
| Библиотека | С.Бым Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость – 4973 единиц хранения |  | – |
| МАМУ «Ленская центральная районная Троельжанская поликлиника» | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | 75 посещений в смену |  | – |
| ФАП | С.Бым Общественно-деловая зона (О) | 35 посещений в смену |  | I очередь – ремонт |
| ФАП | Д.Ерши Общественно-деловая зона (О) | 20 посещений в смену |  | I очередь – ремонт |
| ФАП | Д.Кужлево Общественно-деловая зона (О) | 23 посещения в смену |  | I очередь – ремонт |
| Стадион | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | Площадь 1,21 га |  | – |
| Спортзал | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) | Площадь 155,3 м2 |  | – |
| строительство клуба на 200 мест в с.Троельга, ул.Советская, 41 | I очередь |
| приведение существующих спортивных объектов в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов; | I очередь |
| строительство универсальной спортивной площадки в с. Троельга, на ул. Ленина, 26. | I очередь |
| организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в районах планируемой жилой застройки. | Расчетный срок |
| 2.4.2. Жилищное строительство |
| 1. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Троельжанского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 4600 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда; 19541,9 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 20,9 м2/ чел; |  | I очередь – строительство |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Троельжанского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 39083,7 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности 32,3 м2/ чел. |  | Расчетный срок – строительство |
| 2.4.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| пер.Набережный | Д.Мясниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,29 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Речной | Д.Мясниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,32 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул.Садовая | Д.Мясниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,99 км, ширина 6 м |  | – |
| пер.Дачный | Д.Мясниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,67 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| дорога на свалку | Д.Мясниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,26 км, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Зеленый | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,21 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Солнечный | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,62 км, ширина 4 м |  | – |
| пер.Дачный | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,22 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Советская | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,76 км, ширина 6 м |  | – |
| пер.Лесной | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,25 км, ширина4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Клубный | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,20 км, ширина4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Ленина | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,46 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Больничный | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,19 км, ширина4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Уральская | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 1,20 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Молодежная | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,50 км, ширина4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| проулок (ул.Советская, ул.Ленина) | С.Троельга Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,19 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Труда | Д.Заборское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,45 км, ширина 5 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | Д.Заборское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,50 км, ширина 5 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Запрудный | Д.Заборское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,65 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| проулок (д.Заборское, ул.Труда –д.Вачегино, ул.Мира) | Д.Заборское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,44 км, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Луговой | Д.Вачегино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,57 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | Д.Вачегино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,68 км, ширина 5 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Полевой | Д.Вачегино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,25 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Юшковка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,90 км, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Молодежная | Д.Ерши Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,05 км, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Заречная | Д.Ерши Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,97 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Дальний | Д.Ерши Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,10 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Дачный | Д.Ерши Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,39 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Ольховый | Д.Ерши Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,39 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Первомайская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,51 км, ширина 5 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Октябрьская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,22 км, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| дорога к роднику | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,18 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Ленинская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность2,02 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Корягинская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,09 км, ширина4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Сухарева | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,52 км, ширина4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Пролетарская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность0,82 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Пролетарская, пер.1 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,40 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Пролетарская, пер.2 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,26 км, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Пролетарская, пер3. | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,24 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Свердлова | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,02 км, ширина 4 м |  | – |
| ул.Некрасова | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 2,36 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,27 км, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская, пер.1 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,74 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская, пер.2 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,75 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская, пер.3. | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,67 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская, пер.4 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,82 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Калининская, пер.5 | С.Бым Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,01 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Рыбинка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,37 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Нагорная | Д.Сухорослово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,55 км, ширина4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Заречная | Д.Сухорослово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,76 км, ширина4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | Д.Барбаутово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,19 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| Без названия | Д.Барбаутово Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,22 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | Д.Лагуново Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,39 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | Д.Лагуново Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,42 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Школьная | Д.Кужлево Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | усовершенствованное покрытие, протяженность 0,66 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Луговая | Д.Кужлево Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,61 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| проулок | Д.Кужлево Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | груновое покрытие, протяженность 0,15 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Полыгарец Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,40 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Шумиловка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,70 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Громотеево Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,75 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Зеленовка (дачи) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,58 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | Д.Баймура (дачи) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,47 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Заречная | С.Богородск Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,50 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Луговая | С.Богородск Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,44 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Дачная | С.Богородск Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,80 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | д.Нижний Шавляш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,80 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| без названия | д.Верхний Шавляш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 2,40 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Набережная | д.Юмыш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 0,91 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Зеленая | д.Юмыш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 2,27 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| пер.Полевой | д.Нивино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | улучшенное покрытие, протяженность 0,62 км, ширина 4 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Центральная | д.Нивино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | улучшенное покрытие, протяженность 1,16 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Горная | д.Нивино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | улучшенное покрытие, протяженность 1,32 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Дальний | д.Нивино Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,61 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | д.Банниково Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | грунтовое покрытие, протяженность 1,05 км, ширина 4 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| 2.4.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Система водоснабжения | С.Троельга | Забор воды производится из двух артезианских скважин. На скважинах установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозаборов составляет 900 м3/сутки. От скважин вода подается в две водонапорные башни с объемом баков 25 м3. Техническое состояние башен удовлетворительное. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Троельга, Строительство резервуаров чистой воды на 2000 м в с. Троельга Строительство водозаборных скважин в количестве 2 шт. мощностью (2х 350) =700 мЗ/сут в с.Троельга Строительство сетей водопровода 6 км в с.Троельга Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 2. Система водоснабжения | Д.Вачегино | Забор воды производится из двух скважин. Вода подается в водонапорную башню. Данная система водоснабжения используется только для производственных нужд. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Капитальный ремонт сетей водопровода д.Вачегино Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 3. Система водоснабжения | Д.Нивино | Забор воды производится из артезианской скважины. На скважинах установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки. От скважин вода подается в водонапорную башню с объемом бака 25 м3. Техническое состояние башни удовлетворительное. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 4. Система водоснабжения | Д.Ерши | Забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки. От скважин вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3, высота башни – 15 м. Техническое состояние башни удовлетворительное. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 5. Система водоснабжения | Д.Кужлево | Забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки. От скважины вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3, высота башни – 7 м. Техническое состояние башни удовлетворительное. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| 6. Система водоснабжения | С.Бым | Забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки. От скважины вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3. Техническое состояние башни удовлетворительное. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; капитальный ремонт сетей водопровода 3 км в с.Бым Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; реконструкция водонапорной башни в с.Бым с заменой бака на бак объемом 50 м3; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| Водоотведение |
| обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения г.Кунгура; | I очередь |
| вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| Строительство очистных сооружений в с. Троельга для животноводческого комплекса агрофирмы «Труд» | I очередь |
| Строительство канализационных сетей 10 км в с. Троельга для животноводческого комплекса агрофирмы «Труд» | I очередь |
| Реконструкция канализационной насосной станции с. Троельга для животноводческого комплекса агрофирмы «Труд» | I очередь |
| Теплоснабжение |
| Котельная | С.Троельга Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | – |
| оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования; | I очередь |
| Газоснабжение |
| газификация 100% жилищного фонда с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Ерши, с.Бым, д.Нивино. | Расчетный срок |
| Электроснабжение |
| проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; | I очередь |
| модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах; | I очередь |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки; | В течение проектируемого периода |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). | I очередь |
| Санитарная очистка территории |
| Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| Контейнерные площадки для сбора ТБО | населенные пункты Троельжанского сельского поселения | асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь – строительство |
| Свалка ТБО | Д.Мясниково Зона специального назначения | площадь – 2,78га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 2.5.5. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1.Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства), разработка проектов зон охраны ОКН | I очередь |
| 2.Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения в соответствии с законами Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| 3. Организация использования объектов культурного наследия с обязательным обеспечением неизменности облика и интерьера объекта в соответствии законодательством Российской Федерации. | В течение проектируемого периода |
| 2.4.6. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу; | В течение проектируемого периода |
| проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; | В течение проектируемого периода |
| организация санитарно-защитных зон вдоль трубопроводов, транспортирующих нефть и газ через территорию поселения; | В течение проектируемого периода |
| устранение утечек газа на межпоселковом газопроводе высокого давления; | В течение проектируемого периода |
| ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ. | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| строительство систем очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям по очистке стоков; | В течение проектируемого периода |
| прокладка сетей канализации; | В течение проектируемого периода |
| для объектов животноводческих комплексов – строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям по очистке стоков; | В течение проектируемого периода |
| для сокращения сброса сточных вод в водоемы максимальное внедрение оборотного, повторного и замкнутого водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки; | В течение проектируемого периода |
| для исключения отрицательного воздействия буровых работ на подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин; | В течение проектируемого периода |
| закрепление дна рек каменной наброской при пересечении их нефтепроводами; | В течение проектируемого периода |
| укрепление откосов берегов рек, ручьев, логов при пересечении их нефтепроводами посевом многолетних трав; | В течение проектируемого периода |
| устройство земляных амбаров с противофильтрационным экраном (или емкостей) на переходах через реки, ручьи, лога для сбора нефти в случаях ее разлива в аварийных ситуациях на нефтепроводах. | В течение проектируемого периода |
| Охрана земельных и лесных ресурсов |
| сохранение почв и их плодородия; | В течение проектируемого периода |
| защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламления отходами производства, других негативных процессов, в результате которых происходит деградация земель; | В течение проектируемого периода |
| защита сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; | В течение проектируемого периода |
| рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечению в оборот; | В течение проектируемого периода |
| сохранение плодородия почв; | В течение проектируемого периода |
| финансирование работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений; | В течение проектируемого периода |
| осуществление государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального, общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель; | В течение проектируемого периода |
| взаимодействие и обмен информацией между ведомствами и службами поселения и района для выявления негативных процессов на землях и установление границ их распространения, определение наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий; | В течение проектируемого периода |
| создание системы наблюдений за состоянием земель, выявление изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению; | В течение проектируемого периода |
| разработка механизмов экономического стимулирования применения экологически безопасных технологий производства; | В течение проектируемого периода |
| разработка механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, деградацией и загрязнением почв, при совершении сделок с земельными участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями. | В течение проектируемого периода |
| 2.4.7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями. |
| Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве: устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное формирование карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. | В течение проектируемого периода |
| Проведение почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией: повышение водопроницаемости почв; создание искусственного микрорельефа; организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях; укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород. | В течение проектируемого периода |
| Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров: введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период; организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек; проведение наземного патрулирования в пожароопасный период; контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений. |
| Для ГТС прудов, собственник которых не определен, необходима постановка на учет ГТС в качестве бесхозяйного имущества с последующим принятием в муниципальную собственность, либо проведение комиссионного обследования на предмет исключения ГТС из перечня ГТС Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| охрана сооружений от повреждений и поддержание их в исправном состоянии; | В течение проектируемого периода |
| маневрирование затворами при пропуске весеннего половодья и дождевых паводков; | В течение проектируемого периода |
| мелкий ремонт плотины (засыпка выбоин на гребне плотины, трещин, промоин на откосах); | В течение проектируемого периода |
| окашивание и уборка растительности по ложу пруда, по откосам плотин; | В течение проектируемого периода |
| своевременная подготовка сооружений к пропуску паводка; | В течение проектируемого периода |
| строительство водосброса (две металлические трубы диаметром 0,5 м и 1,0 м). | I очередь |
| до наступления паводка устранить дефекты сооружений, очистить их от снега и льда; | В течение проектируемого периода |
| во время прохождения весеннего половодья, затяжных дождей и ливней на плотине установить круглосуточное дежурство. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей. | В течение проектируемого периода |
| Контроль над соблюдением правил пожарной безопасности. | В течение проектируемого периода |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности. | В течение проектируемого периода |
| Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей. | I очередь |
| Строительство дополнительного объекта противопожарной службы (пожарного депо) в с.Бым с учетом времени прибытия первого подразделения к месту вызова (20 минут). | I очередь |
| Укрепление кадрового состава и социальная защита личного состава МПС. | I очередь |
| Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах поселения систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой. | Расчетный срок |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах. |
| Создание службы безопасности, обеспечивающей охрану взрывоопасных объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию. | В течение проектируемого периода |
| Оснащение аварийно-опасных объектов: системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного). | В течение проектируемого периода |
| Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, нефтепроводов, строгое соблюдение режима использования их территории. | В течение проектируемого периода |
| Организация контроля над состоянием трубопроводов углеводородного сырья. | В течение проектируемого периода |

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2013 г. | I очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 43839,84 1203,80 | 43839,84 1216,62 | 43839,84 1216,62 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Троельжанского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 1203,80 | 1216,62 | 1216,62 |
|  | зона производственного использования | га | 42,52 | 42,52 | 42,52 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 69,11 | 69,11 | 69,11 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 17981,63 | 17968,81 | 17968,81 |
|  | зона специального назначения | га | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | земли лесного фонда | га | 23270,59 | 23270,59 | 23270,59 |
|  | земли водного фонда | га | 105,67 | 105,67 | 105,67 |
|  | зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | га | 0,00 | 123,88 | 123,88 |
|  | земли запаса | га | 1152,52 | 1152,52 | 1152,52 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Троельга, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 99,17 | 141,04 | 141,04 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 31,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 10,91 | 11,05 | 11,05 |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 8,47 | 20,91 | 20,91 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 15,31 | 16,01 | 16,01 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | га | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Земли водного фонда |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.2.2 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Бым, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
|  | Земли водного фонда | га | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| 1.2.3 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Ерши, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
|  | Земли водного фонда | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.2.4 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Вачегино в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 50,31 | 59,40 | 59,40 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
|  | Земли водного фонда | га | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 1.2.5 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Заборское в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
|  | Земли водного фонда | га | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 1.2.6 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Юмыш в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
|  | Земли водного фонда | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2.6 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Нивино в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
|  | Земли водного фонда | га | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2727 | 2883 | 3072 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 521 | 558 | 591 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 1625 | 1617 | 1614 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 581 | 708 | 867 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 40600 | 60141,9 | 99226 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 14,9 | 20,9 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 130/184 | 190/197 | 190/209 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 300/376 | 300/402 | 300/426 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 153 | 153 | 153 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 290/627 | 490/663 | 490/707 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 155,3/218,2 1,21/1,91 | 155,3/230,6 1,21/2,02 | 155,3/245,8 1,21/2,15 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 1177,1/818 | 865 | 922 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 8/109 | 115 | 123 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/ сут | 569,7 | 587,2 | 625,6 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д н/д | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | – |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 3194,75 | 3101,02 | 3056,82 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1173 | 1076 | 995 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 56362 | 88281 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | н/д | 6,07 | 12,04 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 44 | 69 | 89 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 20 | 60 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 4006,1 | 4281,4 | 4837,0 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 6/13,99 | 6/13,99 | 6/13,99 |