ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Троельжанского сельского поселения
Кунгурского муниципального района
Пермского края

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2014 г.

Содержание

Состав проектных материалов	4

Введение	6

1. Природные условия и ресурсы	8

1.1. Географическое положение	8

1.2. Климат	9

1.3. Рельеф и геоморфологические условия	10

1.4. Гидрография	11

1.5. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика  территории	11

1.6. Почвообразующие и подстилающие породы	12

1.7 Почвы	12

1.8. Полезные ископаемые	13

1.9. Особо охраняемые природные территории	14

1.10. Объекты культурного наследия	16

2. Диагностика потенциала социально-экономического и  территориального развития Троельжанского поселения	20

3. Экономический потенциал  Троельжанского сельского поселения	25

4. Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	34

4.1. Планировочная структура	34

4.2. Функциональное зонирование	36

4.3. Зоны с особыми условиями использования территории	47

4.4. Предложения установлению границ населенных пунктов	54

5. Оценка демографического потенциала территории	56

5.1. Население. Современное состояние	56

5.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние	58

5.3. Прогноз демографического развития	60

5.4. Прогноз занятости населения	62

6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	65

6.1. Учреждения образования	65

6.2. Учреждения культуры	68

6.3 Учреждения здравоохранения	71

6.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом	73

6.5. Административные учреждения, предприятия торговли,  общественного питания и бытового обслуживания	75

6.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения	78

6.7. Организация ритуальных услуг	80

7. Жилищный фонд	81

8. Рекреационная и туристическая инфраструктура	87

9. Транспортная инфраструктура	89

10. Инженерная инфраструктура	107

10.1. Водоснабжение	107

10.2. Водоотведение	114

10.3. Теплоснабжение	114

10.4. Газоснабжение	118

10.5. Электроснабжение	120

10.6. Средства связи и коммуникаций	127

10.7. Санитарная очистка	129

11. Охрана окружающей среды	132

11.1. Охрана земельных, лесных и водных ресурсов	133

11.2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду	135

11.3. Охрана атмосферного воздуха	135

11.4. Сохранение биологического разнообразия:	136

12. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	137

12.1. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного характера	137

12.2. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций техногенного характера	140

12.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера	145

Технико-экономические показатели генерального плана	149

Приложение 1.	154

Список используемой литературы	159

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. с.Троельга, д.Нивино, д.Юмыш, д.Заборское, д.Вачегино. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. Д.Ерши. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. С.Бым. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
|  | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, заданием на проектирование.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2033 г.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- повышение уровня и качества жизни населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Информационной базой при подготовке проекта Генерального плана сельского поселения являлись статистические и отчетные данные, предоставленные Администрацией Троельжанского сельского поселения, данные собственных исследований социально-экономического и экологического состояния окружающей среды территории.

Показатели развития социальной сферы и экономики, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой Генерального плана, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые разработки различных организаций. Проект Генерального плана не является директивным документом по развитию поселения, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока:

- правовую, или «утверждаемую» часть (положения о территориальном планировании);

- технологическую часть – то, что не утверждается, но подготавливается для того, чтобы достичь юридически значимого итога (материалы по обоснованию Генерального плана).

Картографические и графические материалы проекта Генерального плана разработаны с использованием геоинформационных систем MapInfo 8.5.

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Географическое положение

Троельжанское сельское поселение расположено в центральной части Кунгурского муниципального района Пермского края. Административный центр поселения – село Троельга, расположено в 37 км от районного центра г.Кунгур и в 75 км от краевого центра г.Пермь, в 12 км от ближайшей железнодорожной станции Ергач.

Смежными муниципальными образованиями Троельжанского сельского поселения являются: на севере Пермский муниципальный район, на востоке Кыласовское и Шадейское сельские поселения Кунгурского муниципального района, на юге Ленское сельское поселение Кунгурского муниципального района, на западе Калининское сельское поселение Кунгурского муниципального района. Граница муниципального образования установлена в соответствии с Законом Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» № 1987-436 от 27.12.2004г.

Настоящим проектом изменение границ муниципального образования не предусматривается.

Площадь Троельжанского сельского поселения 43839,8 га.

Транспортные связи в поселении осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения III и IV категории и местного значения IV категории. На территории поселения расположен 21 сельский населенный пункт.

Таблица 1.1.1. Показатели численности населения в населенных пунктах Троельжанского сельского поселения на начало 2013 гг.

| № | Населенные пункты | Численность населения по данным администрации поселения, чел. на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 чел. | д. Нижний Шавляш | 0 |
|  |  | д. Барбаутово | 0 |
|  | От 1 до 50 чел. | д. Громотеево | 1 |
|  |  | д. Шумиловка | 1 |
|  |  | д. Рыбинка | 2 |
|  |  | д. Верхний Шавляш | 5 |
|  |  | д. Банниково | 5 |
|  |  | с. Богородск | 9 |
|  |  | д. Полыгарец | 15 |
|  |  | д. Юшковка | 16 |
|  |  | д. Сухорослово | 19 |
|  |  | д. Лагуново | 26 |
|  |  | д. Мясниково | 45 |
|  | От 51 до 100 чел. | д. Юмыш | 58 |
|  | От 101 до 500 чел. | д. Заборское | 140 |
|  |  | д. Кужлево | 158 |
|  |  | д. Нивино | 224 |
|  |  | д. Ерши | 237 |
|  |  | д. Вачегино | 357 |
|  | От 501 до 1000 чел. | с. Бым | 540 |
|  | От 1001 до 2000 чел. | с. Троельга | 869 |
| Всего | 2727 |

## 1.2. Климат

В природно-климатическом отношении Троельжанское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата. По состоянию климатических факторов он отнесен к V агроклиматическому району Пермского края, который характеризуется как умеренно теплый, влажный. По запасу тепла, продолжительности вегетационного и безморозного периода эта зона благоприятна для роста и развития сельскохозяйственных растений. Количества тепла достаточно для вызревания основных районированных культур.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,0°С. Самым теплым месяцем является июль (+24,8°С), самым холодным – январь (–17,3°С). Преобладают ветра юго-западного направления. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум составляет –50°С. Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 168 дней и продолжительность безморозного периода 113 дней; первый мороз в среднем бывает 17 сентября и последний – 26 мая. Продолжительность вегетационного периода 111–119 дней. Сумма активных температур составляет 1900°С.

Таблица 1.2.1. Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха,  осадки, скорость ветра

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Сред. за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -14,8 | -13,2 | -5,5 | 3,4 | 10, 8 | 16, 2 | 18,2 | 15,1 | 9,5 | 2,2 | -5,9 | -11,8 | 2,0 |
| Осадки, мм | 33 | 23 | 26 | 31 | 40 | 55 | 58 | 53 | 51 | 47 | 37 | 35 | 489 |
| Скорость ветра, м/сек | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |

Таблица 1.2.2 Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 29 | 20 | 13 | 10 | 24 |

Данная территория относится к зоне достаточного увлажнения, за год в среднем выпадает 489 мм осадков, из них дождевые осадки 355 мм, талые 134 мм, т.е. более половины приходится на вегетационный период.

Таблица 1.2.3. Характеристика теплового периода

| Устойчивость периода через 5 °С | Начало периода | Конец периода | Продолжительность, дней | Сумма положительных температур, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6. IV | 22. X | 198 | 2259 |
| 5 | 23. IV | З.Х | 162 | 2173 |
| 10 | 15. V | 12. IX | 119 | 1837 |
| 15 | 7. VI | 20. VIII | 73 | 1271 |

Максимум осадков приходится на летний период и составляет за 6 месяцев (с мая по октябрь) 68% годового количества. Суточный максимум осадков по данным Пермской метеостанции достигает 72 мм (за сорокалетний период наблюдений). Снеговой покров наблюдается в среднем в течении 170–180 дней в году, достигая максимальной мощности (56 см) в марте месяце. Средняя дата установления снегового покрова третья декада октября и сход вторая декада апреля.

Средняя глубина промерзания грунтов, фиксируемая по скважинам, пробуренным в конце зимнего периода, колеблется около 0,81 м. На интенсивно закарстованных участках, где распределение снегового покрова отличается неравномерностью, глубина промерзания до 0,5 м.

Преобладают ветра юго-западного направления. Средняя скорость 3,5 м/сек.

Рассмотрение климатических условий позволяет сделать вывод, что они обеспечивают выращивание всех районированных культур.

## 1.3. Рельеф и геоморфологические условия

Территория Троельжанского поселения приурочена к Сылвенскому кряжу, поверхность которого сильно расчленена. Рельеф неоднороден и представляет собой плосковолнистую увалистую равнину сильно изрезанную овражно-балочной сетью и пойму рек Юмыш, Троельга и Быма. Русло рек находится на 50–100 м ниже материковой части плато. От них отходит много притоков. Водоразделы изрезаны глубокими логами и балками с крутыми и волнистыми склонами. Большей частью днища летом бывают сухие, местами по ним протекают ручьи. Лога и балки заходят далеко в сторону водораздела и дают ответвления. Такая расчленённость придаёт территории пересечённый характер.

## 1.4. Гидрография

На территории Троельжанского поселения протекает р. Юмыш и ее притоки, наиболее крупными из них являются реки Троельга, Евангелька, Сосновка, Полыгорец, Каменка, Шавляш. В юго-западной части протекает р.Бым с притоками Южный Бымок и Чесноковка. Питаются реки грунтовыми водами. Долины этих рек хорошо дренируют прилегающую к ним территорию. Грунтовые воды стоят на глубине 3–10 м. Воды слабо минерализованы, водообеспеченность хорошая.

Долины рек Юмыш и Бым довольно хорошо разработаны и глубоко врезаны. Поймы мелких речек выражены недостаточно. Ширина крупных рек Бым и Юмыш достигает 5–10 м, мелких 1–2 м. Течение довольно быстрое, бродов мало, русла извилистые. Половодье кратковременное, небольшое. Вода в этих источниках пригодна для питьевых целей. Местное население также пользуется многочисленными родниками и колодцами.

Таким образом, гидрографическая сеть в поселении развита хорошо и хозяйственные потребности в воде удовлетворяются полностью.

## 1.5. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика 
территории

Троельжанское сельское поселение расположено в южной части хвойно-лесной зоны. Древесная растительность представлена вторичным смешанным лесом с преобладанием ели и пихты в смеси с мелколиственными породами березой и осиной.

В зависимости от элементов рельефа и источников водного питания встречаются различные типы лугов – суходольные, низинные, пойменные. Низинные луга по днищам логов имеют лучшие условия увлажнения. Травяной покров их разнотравно-крупнозлаковый с щучкой. Они более продуктивны. Суходольные луга имеют разнотравно-злаковый травостой. В его составе встречаются: нивяник, колокольчик синий, клевер красный, лютик едкий, пырей, тимофеевка, манжетка, мятлик луговой, овсяница красная, полевица белая и другие растения.

Пойменные луга полностью используются под выпас. На этих лугах в массе развивается злаково-разнотравный травостой невысокой продуктивности. На полях преобладают корнеотпрысковые и корневищные сорняки – осот полевой, хвощ полевой, пырей ползучий. Реже встречаются сорняки малолетние – пикульник, дымянка и др.

В целом, растительность близка к лесостепной зоне, что влияет на распространение серых лесных почв в данном хозяйстве.

При данном климате травянистая растительность быстро разлагается и обеспечивает высокие темпы гумусонакопления. Водорастворимые органические вещества свободно проникали в материнскую породу, где происходило закрепление гумуса кальцием в форме труднорастворимых гуматов, что обеспечивало формирование высокогумусных почв.

## 1.6. Почвообразующие и подстилающие породы

Коренными породами, слагающими данную местность, являются отложения Казанского и уфимского ярусов Верхней Перми, состоящие из красно-бурых мергелистых глин, известняков, гипсов. Коренные породы имеют выход по обрывам рек, на вершинах холмов, по крутым склонам.

На выровненных элементах рельефа эти отложения покрыты толщей четвертичных отложений, верхние горизонты которых являются почвообразующими породами. К ним на территории поселения относятся покровные лессовидные глины и суглинки, элювий пермских глин и известняков, делювиальные и современные аллювиальные отложения.

Покровные лессовидные глины и суглинки залегают на выровненных водораздельных плато, пологих склонах и представляют собой однородную желто-бурую и бурую некарбонатную массу плотного сложения. На этих породах сформировались дерново-подзолистые почвы тяжело- и среднесуглинистого механического состава.

Элювий пермских глин залегает на перегибах возвышенных крутых склонов, где в результате древних процессов смыт чехол четвертичных отложений. Это глинистая бесструктурная масса красноватого цвета с различными оттенками – шоколадно-бурым, малиновым, вишневым. Эта масса в сыром состояние вязкая, при высушивании становится твердой.

Современные делювиальные отложения образуются в понижениях склонов, по днищам логов и балок путем приноса взмученных частиц и растворенных веществ талыми, дождевыми и грунтовыми водами. На данных породах сформировались дерново-поверхносто-глееватые, дерново-намытые почвы по днищам логов.

Современные аллювиальнные отложения залегают в поймах рек и речек, образовались в результате отложения различных по механическому составу и минералогическому составу частиц, принесенных водой во время весеннего разлива рек. На аллювиальных отложениях формируются аллювиальные почвы разного механического состава и степени оглеености, но обладающие сравнительно высоким потенциалом плодородия.

## 1.7 Почвы

Территория Троельжанского поселения находиться в зоне дерново-подзолистых почв, поэтому вполне закономерно, что почвы подзолистого типа занимают здесь наибольшие площади 42%. Второе место по распространению принадлежит типу серых лесных почв, площадь которых составляет 30%.

Дерново-подзолистые почвы приурочены к наиболее выровненным водораздельным пространствам и пологим склонам. Почвообразующими породами для них являются покровные отложения. Водный режим их – промывной. Формирование дерново-подзолистых почв протекало под пологом хвойных и смешанных лесов, в далеком прошлом покрывавших данную территорию.

Анализ данных механического состава почвы показывает, что содержание физической глины увеличивается вниз по профилю до 38%. В то же время содержание крупной пыли велико, а она не участвует в образовании водопрочной структуры. Поэтому дерново-подзолистые почвы способны к уплотнению, образованию на поверхности пашни корки с ее отрицательными последствиями.

Светло-серые лесные почвы в большинстве случаев окружены дерново-подзолистыми почвами. От последних их отличает как более темная окраска гумусного горизонта, так и меньшая оподзоленность. По механическому составу светло-серые лесные почвы являются тяжелосуглинистые.

Светло-серые лесные почвы содержат в пахотном слое 2,16% гумуса и имеют сумму обменных оснований 16,6 мг/экв на 100 г почвы. Гидролитическая кислотность возрастает с увеличением степени оподзоленности. Кроме того, у почв одной и той же степени оподзоленности наблюдается увеличение гидролитической кислотности от светло-серых почв к темно-серым, что связано с большой емкостью поглощения темно-серых лесных почв.

Аллювиальные почвы залегают в прирусловой части поймы. Сформировались они на современных аллювиальных отложениях. Мощность данного горизонта 25 см. Эти почвы имеют слоистый профиль. Они характеризуются низким содержанием гумуса, малой подвижностью элементов азота, фосфора, калия. Из-за близкого расположения к руслу реки эти почвы подвержены смыву.

В поймах рек наблюдается большая пестрота почв, которая обусловлена отличными от водораздельных участков природными условиями. Кроме зональных процессов почвообразования, здесь появляются еще пойменный и аллювиальные процессы, которые вызывают интразональный характер, формирующийся в поймах почв.

В процессе формирования пойма становится неоднородной по топографии, поэтому на разных элементах рельефа пойменные и аллювиальные процессы отражаются различными образом.

Бугры и гривы представляют собой древние прирусловые валы, сформировавшиеся под влиянием быстрого течения паводковых вод и отложения глубоко по механическому составу аллювия.

## 1.8. Полезные ископаемые

Полезными ископаемыми территория Троельжанского сельского поселения обеспечена в достаточной степени.

Одним из главных видов полезных ископаемых поселения является нефть.

Таблица 1.8.1. Месторождение нефти на территории Троельжанского сельского поселения

| Наименование месторождения | Нефтеносные пласты | Предприятие | Добыча, тыс. т (2009 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Троельжанское | Башкирский яснополянскийтурнейский | ООО «Урал-Ойл» | 14,26 |

Месторождение расположено вблизи населённых пунктов д. Сухорослово, д. Мясниково, д. Шавляш.

Также на территории Троельжанского сельского поселения вблизи д. Юмыш и д. Мясниково имеется месторождения торфа.

Таблица 1.8.1. Месторождения торфа на территории Троельжанского сельского поселения

| Номер | Название | Вид | Стадия освоения | Балансовое (небалансовое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юмыш | торф | мелиорированное | да |
| 2 | Мясниково | торф | – | нет |

## 1.9. Особо охраняемые природные территории

Актуальность создания системы особо охраняемых природных территорий в пределах Пермского края обусловлена обострением экологической ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической целостности и устойчивости ландшафтов.

Выходом из данной ситуации может быть создание сети полноценных природоохранных территорий и объектов, компенсирующих антропогенное воздействие и стабилизирующих экологическое состояние в регионе. Создание системы ООПТ – единственно возможный путь сохранения генофонда региона, включающего как типичные, так и уникальные природные системы.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,  изъятые решением органов государственной власти  полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 15.02.1995г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

Организация и функционирование сети ООПТ должны рассматриваться в тесном взаимодействии и решении трех основополагающих задач:

- поддержание фундаментальных экологических процессов и жизнеобеспечивающих систем (сохранение и регенерация почв, круговорот питательных веществ, восстановление и рост численности животных и т.д.), от которых зависит качество природной среды и, в конечном  счете, выживание человека;

- сохранение генетического разнообразия фауны и флоры, от чего зависит функционирование многих природных процессов и жизнеобеспечивающих систем;

- обеспечение устойчивости биологических видов и экосистем в соответствии с научными и практическими критериями их рационального использования и воспроизводства.

На особо охраняемых природных территориях осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Постановлением Правительства Пермского края №64-п от 28.03.2008 г. «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников», утвержден полный перечень ООПТ регионального значения, режим особой охраны ООПТ и границы ООПТ (по состоянию на 28.03.2008 г.).

На сегодняшний день на территории сельского поселения находится часть (1908,21 га) особо охраняемой природной территории – биологического охотничьего заказника «Белогорский».

Биологический охотничий заказник «Белогорский» расположен в 35 км к западу-юго-западу от г. Кунгура, в окрестностях сёл Калинино, Бым и Бырма. Площадь заказника составляет 21300,00 га.

Границы биологического охотничьего заказника «Белогорский» установлены Указом Губернатора Пермской области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об упразднении заказника «Юговской» (в редакции Указа Губернатора Пермской области от 17.08.2005 г. «О внесении изменений в Указ Губернатора области «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об упразднении заказника «Юговской»).

На территории заказника запрещено:

- Охота.

- Рубки леса в радиусе 300 метров вокруг глухариных токов.

- Предоставление участков под застройку, коллективное садоводство и огородничество.

- Строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций.

- Мелиоративные работы.

- Применение ядохимикатов и средств химической защиты растений.

- Геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых.

- Взрывные работы.

- Рубки леса с 1 апреля до 1 июня.

- Свалка промышленных отходов.

Разрешено:

- Рубки ухода и санитарные рубки.

- Сплошные рубки по согласованию сроков работ с главным управлением природопользования администрации области.

- Сбор ягод и грибов.

- Сенокошение на сельхозугодьях.

- Выпас и прогон скота на сельхозугодьях.

- Посещение в просветительских и научных целях.

Территория заказника находится в пределах Тулвинской возвышенности. Максимальные высоты превышают 400 м над уровнем моря. Рельеф приподнятый, платообразный, в западной части расчленённый речными долинами многочисленных притоков р.Бырма и Юг, относящихся к бассейну р. Ирень. В долинах рек встречаются многочисленные пойменные озёра.

В геоботаническом отношении заказник расположен в районе хвойно-широколиственных лесов, территория заказника относится к Пермскому растительному округу, для которого характерны значительные площади сельскохозяйственных земель. Древесная растительность представлена главным образом вторичными мелколиственными и смешанными  лесами. Встречаются также участки пихтово-еловых лесов, часто с примесью липы, берёзы, иногда ольхи серой. Среди естественных хвойных лесов   сохранились участки ельников травяных; обычны и сложные ельники, которые представлены елово-липовыми сообществами. Животный мир довольно разнообразен. Амфибии представлены остромордой и травяной лягушками, обыкновенной жабой, обыкновенной чесночницей, обыкновенным и гребенчатым тритонами, рептилии – прыткой и живородящей ящерицами, веретеницей ломкой, обыкновенным ужом и гадюкой. Орнитофауна насчитывает более 80 гнездящихся видов, териофауна - около 30. Из охотничье-промысловых видов обычны лось, заяц-беляк, кабан, тетерев, рябчик.

## 1.10. Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается. Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Троельжанского сельского поселения включены 5 памятников регионального значения: 2 памятника археологии и 3 памятника градостроительства и архитектуры.

Объекты культурного наследия поставлены на государственный учет Распоряжением губернатора Пермской области № 713-р от 05.12.2000 г.

Характеристика памятников градостроительства и архитектуры представлена в таблице 1.10.1, памятников археологии – в таблице 1.10.2.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, поставленные на государственный учет в установленном порядке, на территории Троельжанского поселения отсутствуют.

Таблица 1.10.1. Памятники градостроительства и архитектуры на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование памятника | Площадь участка, м2 | Местонахождение (адрес памятника) |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры регионального значения |
| 1 | Церковь Вознесения | 3903 | С.Троельга, ул.Победы, 31 |
| 2 | Церковь Преображения | 2561 | Д.Полыгарец |
| 3 | Церковь Александра Невского | 3827 | С.Бым |

Таблица 1.10.2. Памятники археологии на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование памятника | Категория земель, вид угодий | Местонахождение (адрес памятника) |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии регионального значения |
| 1 | Вачегино I, поселение | Земли населённых пунктов, постройки | центральная часть д. Вачегино |
| 2 | Юмыш I, поселение | Земли населённых пунктов, постройки | центральная часть д. Юмыш |

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, используется с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

# 2. Диагностика потенциала социально-экономического и 
территориального развития Троельжанского поселения

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития муниципального образования следует исследовать и систематизировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития. Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать преградой к реализации возможностей и развитию.

Данный анализ должен дать ответы на четыре вопроса:

- каковы сильные стороны исследуемого объекта, каковы его преимущества в сравнении с аналогами?

- в чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам?

- какие благоприятные возможности существуют для будущего развития?

- какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем?

Цель аналитической оценки потенциала Троельжанского сельского поселения состояла, во-первых, в определении имеющихся ресурсных возможностей, а, во-вторых, в разработке направлений повышения эффективности их использования и наращивания. При анализе в качестве составляющих потенциала сельского поселения были выделены: природный, социально-трудовой, производственный потенциал. Природный потенциал содержит следующие составляющие: природно-ресурсный; природно-климатический; социально-трудовой потенциал – демографический, трудовой, интеллектуальный; производственный потенциал – производственно-ресурсный, технологический, инновационный, конкурентный.

Природно-ресурсный потенциал. Наличие земель сельскохозяйственного назначения, возобновляемых ресурсов растительного и животного мира позволяют не только развивать традиционные сферы хозяйствования, но и положить начало развитию новых отраслей. При благоприятных условиях инвестирования уже налаженная система производства молочной и мясной продукции может принести еще большие результаты.

Экономико-географический потенциал. Троельжанское сельское поселение по своему географическому положению находится в отдалении от районного и краевого центра. Транспортная сеть связывает поселение со всеми смежными территориями.

Поселение не выделяется наличием уникальных природно-ландшафтных ресурсов, что затрудняет реализовать этот потенциал за счет формирования туристической инфраструктуры, создания курортно-рекреационных комплексов, но существует ряд предпосылок (непосредственная близость Свято-Николаевского Белогорского монастыря; разнообразие водных ресурсов; народные промыслы: пимокаты, вышивка, резьба по дереву, живопись, вязание крючком, вязание на спицах, выжигание, плетение из ивы; наличие на территории поселения объектов культурного наследия) для достижения определённого развития этих отраслей. Необходимо создать условия, позволяющие в полной мере использовать эти возможности, которые должны стать дополнительным источником развития и оздоровления социально-экономической ситуации не только в пределах административных границ поселения, но и в зонах его влияния.

Человеческий потенциал. Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики поселения подкрепляют возможности территории в развитии этого направления.

Инвестиционный потенциал. С приходом на территорию поселения инвесторов, заинтересованных в развитии туристического комплекса позволит значительно изменить экономическую и социальную обстановку в поселении. Новый толчок может получить развитие строительства. Эти сферы, как и дальнейшее совершенствование сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности, могли бы стать полюсами развития территории, то есть крупными экономическими (хозяйствующими) субъектами или отраслями, видами деятельности, основной характеристикой которых является не просто способность вносить вклад, но и трансформировать экономику муниципального образования. Для этого есть все объективные предпосылки: устойчивый спрос на услуги, способность к саморазвитию, привлекательность для инвестора.

Бюджетный потенциал территории относится к высокой степени риска. Характерными являются высокая зависимость от регионального бюджета, крайняя незначительность собственных доходов. В ходе реформы местного самоуправления необходимо осуществить меры по снижению зависимости местного бюджета от финансовой помощи из районного и краевого центра, повышению удельного веса собственных доходов, увеличению бюджетных расходов на душу населения, снижению расходов на муниципальное управление по отношению к другим бюджетным статьям.

Социально-инфраструктурный потенциал характеризуется неоднородностью развития. При достаточной степени обеспеченности учреждениями полного среднего образования в поселении отмечается нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях и низкая развитость материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Уровень нормативно-правовой готовности муниципального образования недостаточно высок, необходима увязка существующей нормативной базы с новыми целями и задачами развития территории, поэтому предстоит серьезная работа по созданию нормативно-правовой базы в сельском поселении.

Сильные стороны:

- хорошо развитая транзитная транспортная инфраструктура, устойчивое круглогодичное транспортное сообщение с районным и краевым центрами;

- наличие возобновляемых ресурсов растительного и животного мира;

- достаточное наличие площадей для строительства;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, резервная экологическая емкость.

- наличие на территории поселения полезных ископаемых (нефть, торф)

Потенциальные возможности:

- дальнейшее развитие сельского хозяйства;

- преодоление кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Слабые стороны:

- высокий уровень расходов на содержание органов местного самоуправления;

- низкий уровень инвестиций в основные фонды, низкая инвестиционная активность отраслей экономики, отсутствие собственных инвестиционных источников и высокая зависимость хозяйствующих субъектов от условий кредитования;

- техническая отсталость и технологическое несовершенство части предприятий, высокая степень физического износа основных фондов;

- высокий износ муниципального жилого и нежилого фонда;

- отсутствие устойчивой динамики роста заработной платы по отраслям экономики, усиление ее дифференциации, а также сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий;

- отсутствие градостроительной политики и системы ипотечного кредитования, низкая платежеспособность населения;

- распространение скрытых форм занятости, теневых доходов и неформальной занятости;

- высокий уровень общей заболеваемости населения, особенно инфекционными заболеваниями;

- наличие несанкционированных объектов размещения отходов;

- социальная апатия и низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- неустойчивость федерального, регионального и местного законодательства, прежде всего, в области социальной политики;

- изменение конъюнктуры рынка, которое может привести к существенному сокращению доходов населения и, следовательно, снижению спроса на жилье;

- повышение тарифов на энергоносители;

- ухудшение демографической ситуации, сокращение численности населения, низкая продолжительность жизни мужского населения;

- сохранение тенденций неформального строительства, неформального предпринимательства и неформальной занятости.

Проведенный выше анализ позволил выявить основные проблемы социально-экономического развития Троельжанского сельского поселения. Основными проблемами в области доходов населения, обусловливающие низкий уровень жизни населения, являются:

– отсутствие устойчивой динамики роста реальной заработной платы по отраслям экономики и усиление ее дифференциации;

– сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, обусловленное опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины;

– низкий уровень занятости населения в экономике.

Демографическая ситуация в поселении относительно благоприятная, но существует ряд причин, которые негативно сказываются на жизни населения это и нестабильная обстановка в стране, и ухудшение благосостояния и уровня жизни средних слоев населения, неустойчивая экономическая ситуация, изменение экологии, всё это влечет за собой ухудшение здоровья и т.д.

Наблюдается процесс старения населения, что выражается в снижении доли детского населения, увеличении удельного веса пенсионеров, что неизбежно ведет к снижению численности трудоспособного населения. Существенное влияние на снижение численности трудоспособного населения оказывает высокая смертность от различных травм и заболеваний.

Инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство наиболее проблемно в сравнении с другими отраслями. Значительная часть жилищного фонда по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности населения. Необходимо создание сетей коммунальной инфраструктуры.

Социальная сфера. В лечебном учреждении поселения оказывается, в основном, первичная медико-санитарная помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в МРЦ г. Кунгура на договорной основе. Существует потребность в создании центральной районной поликлиники.

Экономика. На территории Троельжанского сельского поселения находится два работающих сельскохозяйственных предприятия. Первое это ООО «Агрофирма «Труд», основное направление деятельности предприятия – производство молочной продукции. В настоящее время «Труд» является одним из лучших хозяйств Пермского края, имеет мощный производственный потенциал. Второе предприятие, ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский», основное направление деятельности предприятия – производство мясной продукции.

Территория поселения является перспективной зоной по добыче и транспортировке нефти и газа.

Малые предприятия лесозаготовительной отрасли, получившие за последние годы некоторое развитие, не могут служить базой для развития лесозаготовительной промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.

Поселение имеет слаборазвитую торговую сеть. В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается особенно низким. В ряде населённых пунктов объекты торговли отсутствуют. Средства предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного производства и увеличение объемов продуктов переработки.

Развитие местного самоуправления. В целом, органы местного самоуправления работают удовлетворительно, но многие вопросы решаются преимущественно за счет сугубо административных рычагов. Формы прямой демократии используются недостаточно, слабо развито территориальное общественное самоуправление. Налицо социальная апатия населения.

# 3. Экономический потенциал 
Троельжанского сельского поселения

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной деятельности. Здесь исторически сложились и развиваются сельскохозяйственное производство, производство продукции строительных материалов, предприятия промышленной и лесоперерабатывающей отрасли.

Сельскохозяйственное производство играет большую роль в жизни поселения, обладая значительным потенциалом для развития.

На 01.01.2010 г. сельское хозяйство поселения представлено следующим образом: ООО Агрофирма «Труд» и ОАО Агрокомплекс «Кунгурский» Бымовское отделение.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «Труд».

Восточнее с.Троельга планируется строительство животноводческого комплекса на 3000 голов (Агрофирма «Труд»). Также программой социально-экономического развития Троельжанского поселения на 2013–2017 гг. планируется модернизация комбикормового завода и реконструкция цеха по переработке молока (Агрофирма «Труд»).

На сегодняшний день Агрофирма «Труд») является одним из лучших хозяйств Пермского края, имеет мощный производственный потенциал. Основное направление деятельности предприятия – производство молочной продукции. Хозяйство работает стабильно и наращивает объемы производства.

Возглавляет ООО «Агрофирма Труд» почётный гражданин Пермской области Юрий Александрович Юшков.

ООО «Агрофирма Труд» – динамично развивающееся хозяйство, осуществляет целенаправленную политику по увеличению инвестиций в реконструкцию действующего производства, обновлению основных фондов, которое позволит увеличить производство продукции в ближайшие три года более чем в два раза. На предприятии реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных энергетических затрат, поиск новых технических решений.

Поголовье дойного стада ООО «Агрофирма Труд» составляет 1670 голов, при этом ведётся постоянная работа по обновлению генофонда родительского стада. Крупный рогатый скот голштинской породы приобретается в лучших животноводческих хозяйствах Германии и Венгрии.

В рамках проекта «Клуб «Молоко-100» Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никоновой (ВИАПИ) и фонда поддержки аграрной реформы и сельского хозяйства, по данным за 2004-2006 гг., ООО «Агрофирма Труд» вошла в число 100 крупнейших производителей молока в России.

С 1997 года хозяйство является племенным репродуктором областного значения по разведению и продаже крупного рогатого скота, в 2004 г. статус репродуктора повышен до федерального.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является производство и переработка молока. В 2008 году валовое производство молока составило 9248 тонн, при продуктивности животных 5770 кг на одну фуражную корову.

Пахотные земли ООО «Агрофирма Труд» занимают площадь 10714,20 га, из которых 5 тыс. га отведено под зерновые культуры. Точность агротехнологии, использование семян высоких репродукций, постоянное обновление семенного материала позволили увеличить урожайность зерновых культур до 28 ц/га.

Хозяйство является лучшим производителем семян в Кунгурском районе, 90% семян соответствует высоким репродукциям.

Рациональный подход к хозяйствованию позволил ООО «Агрофирма Труд» в последние годы значительно расширить посевные площади и сократить количество техники. Повышение урожайности, сокращение сроков посева и уборки зерновых и кормовых культур стало возможным благодаря использованию современной высокопроизводительной техники.

Транспортный цех ООО «Агрофирма Труд» включает в себя 50 автомобилей. В хозяйстве имеется: 60 тракторов, 7 зерновых комбайнов, 5 кормоуборочных комбайнов.

Производство экологически чистой продукции предъявляет высокие требования к производственной базе предприятия. ООО Агрофирма «Труд» располагает полным циклом, начиная с производства молока, где применяется беспривязная технология содержания животных, компьютерное доение в доильных залах с мгновенным охлаждением молока до его переработки.

Предприятие имеет свой цех по переработке молока. Выпускаются следующие виды продукции: молоко пастеризованное, кефир, сметана, творог, масло сливочное, сыр твердый «Голландский», колбасно-копченый, сырные кубики в вакуумной упаковке, йогурт.

Каналы и объемы реализации выпускаемой продукции: предприятия – 22,2 %, предприятия общественного питания – 4,5 %, детские школьные и дошкольные учреждения – 3,2 %, торговые организации г. Перми – 64,0 %, расчёты с партнёрами по бизнесу – 6,1 %. Выпускаемая продукция отвечает требованиям сертификата качества, которое контролирует собственная лаборатория предприятия. Внедрение в производство экологически безопасной технологии гарантирует потребителю высокое качество отпускаемой продукции.

ООО Агрофирма «Труд» активно участвует в выставках молочных продуктов, используемой упаковке. В конкурсе «100 Лучших товаров России», «Лучшее из Перми» представленная продукция получила заслуженные награды (дипломы и кубок). Это дает право в течении двух лет отмечать свою продукцию специальным знаком «100 Лучших товаров России».

В хозяйстве функционирует мельница, пекарня, где производится мука, хлебобулочные изделия и пельмени.

В ООО Агрофирме «Труд» трудится профессиональная команда.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО АГРОФИРМА «ТРУД»

Таблица 3.1. Показатели сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма «Труд»

| Показатели | Единицы измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция с/х Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Посевные площади зерновых культур Валовой сбор зерна Урожайность зерновых Поголовье крупного рогатого скота в т. ч. коровы свиней Производство молока Надой молока на одну корову Реализация основной продукции растениеводства Реализация основной продукции животноводства в т.ч. мясо молоко | тыс. руб. тыс. га тыс. га тонн ц/га гол. гол. гол. тонн кг тонн тонн тонн | 67946 8982 4677 8570 18,3 2830 1305 1007 7053 5438 1162 273,3 7003 | 78934 8712 4382 - 18,2 2997 1305 1071 6796 5212 601,6 514,9 6755 | 97587 – 3802 – 17,8 3556 1600 922 7621 5769 746 616,6 7868 | 118411 – 3806 – 15,8 3509 1670 319 9248 5770 193,8 507,8 9917,7 | – – – – 21,7 3632 1680 – 8522,8 5103 26,6 415,4 9287,9 |

Таблица 3.2. Показатели сельскохозяйственного производства ОАО «Агрокомплекс Кунгурский»

| Показатели | Единицы измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция с/х Количество посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Посевные площади зерновых культур Посевные площади кормовых культур Валовой сбор зерна Урожайность зерновых Поголовье крупного рогатого скота в т. ч. коровы свиней Производство молока Надой молока на одну корову Реализация основной продукции животноводства в т.ч. мясо молоко | тыс. руб. тыс. га тыс. га тыс. га тонн ц/га гол. гол. гол. тонн кг тонн тонн | 126712 11638 5070 – 7848 15,5 8652 840 2321 3507 4170 2587 3266 | 170296 11650 5070 – – 19,0 8479 840 2454 3755 4408 3095 3719 | 191525 – 5241 – – 17,4 8450 850 2623 3716 4434 2998 3752 | 203876 – 5370 – – 12,8 8138 880 2546 4130 4785 3040 4225 | – – – – – 17,1 8294 880 2699 4043,7 4595 2952,4 4216,9 |

На территории поселения расположена часть земель ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» Бымовское отделение. ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» специализируется на откорме крупного рогатого скота. С 1982 года в агрокомплексе функционирует животноводческий комплекс по откорму КРС на 6640 скотомест. Кроме откормочного комплекса производственный сектор в животноводстве представлен развитым молочным скотоводством с поголовьем коров 800 голов, свиноводством с поголовьем 2500 голов.

Структура товарной продукции: мясо КРС 64%, мясо свиней 11 %, молоко 21%.

Общая площадь земель, используемых обществом, составляет 10772 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 10672 га, из них пашня 10117 га.

Численность работников 500 человек.

Основная задача предприятия – обеспечение стабильности производства и увеличение прибыли.

Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции на предприятии вводятся новые прогрессивные технологии, закупается новая техника, построен цех по производству комбикормов и цех экструдирования. Решаются вопросы повышения эффективности работы, а именно:

- проводится племенная работа в животноводстве;

- освоение новейших технологий выращивания скота мясных пород;

- развитие овцеводства;

- оптимизация финансовых потоков;

- модернизация и обновление техники за счёт инвестиционных кредитов;

- новации в энергосбережении;

- повышение мотивации к производительному труду.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» имеет стабильные показатели эффективности работы. Наблюдается рост объема выручки от реализации продукции, работ, услуг.

В настоящее время сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики поселения. Наличие на территории двух крупных предприятий АПК создаёт позитивный имидж поселения и обеспечивает стабильное состояние экономики поселения и района в целом.

Развитие сельского хозяйства должно основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства, а также на основе повышения конкурентоспособности продукции.

Направления развития: молочное и мясное животноводство; растениеводство, перерабатывающая отрасль.

В ближайшие годы будут сосредоточены усилия на:

- обеспечение условий для устойчивого развития хозяйства;

- модернизацию производственного потенциала хозяйства;

- повышение плодородия почв;

- сохранение и развитие кадрового потенциала.

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- сохранение посевных площадей и восстановление почвенного плодородия сельхозугодий;

- сохранение и расширенного воспроизводства генофонда растений и животных;

- осуществление технологической и технической перестройки и насыщения сельского хозяйства современной сельхозтехникой до научно-обоснованного уровня;

- эффективное использование и поддержание в работоспособном состоянии машинно-тракторного парка и оборудования;

- повышение трудового и кадрового потенциала хозяйства, его адаптационного и предпринимательского уровня;

- создание условий для привлечения инвестиций в хозяйство;

- обеспечение эффективного инновационного процесса в хозяйстве;

- строительство убойного пункта;

- строительство цеха по переработке мяса;

- реконструкция действующего цеха по переработке молока;

- освоение новых технологий и выпуск новых видов продукции;

- строительство животноводческого комплекса на 2500–3000 голов крупного рогатого скота.

Усилия сельскохозяйственного товаропроизводителя и финансовые ресурсы, направляемые на развитие хозяйства, будут эффективными только в том случае, когда будут развиваться рынки сбыта продукции, налажен менеджмент, а на уровне административных структур хозяйства – функционируют рациональные системы управления.

Для этого необходимо обеспечить ускоренное формирование рыночной инфраструктуры (системы оптовых продовольственных рынков, маркетинговой службы, ценового мониторинга и др.), адаптированной к современным условиям.

Промышленные предприятия Троельжанского сельского поселения созданы в целях удовлетворения потребностей населения и получения прибыли. Среди существующих предприятий можно выделить ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «Пермнефтегазпереработка», занимающиеся добычей и транспортировкой нефти. Данные предприятия в дальнейшем планируют наращивать производственные мощности.

В настоящее время в поселении осуществляют деятельность 10 индивидуальных предпринимателей, проживающих на территории поселения.

Субъекты предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: торговле, общественном питании, в производственной деятельности: лесозаготовках, лесопереработке, хлебопечении.

Около д.Ерши планируется строительство лесопильного производства.

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в поселении недостаточен для формирования высокоэффективной экономики поселения, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

С момента возникновения предпринимательского движения, отраслевая структура малого предпринимательства в поселении изменилась: малым бизнесом представлены практически все основные виды деятельности.

В малом предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли: ИП Зозуля С.Ю., ИП Субботин Г.П., ИП Никифоров, ИП Вялых Л.П., ИП Корюхова С.Г.

Имеет место географическое расширение деятельности малого бизнеса на территории поселения. Если раньше малое предпринимательство было представлено в основном в центре поселения, то в настоящее время предприятия малого бизнеса работают на территории всего сельского поселения:

- д. Мясниково, д. Юшковка: торговля осуществляется ИП Субботиным Г.П.;

- с. Троельга: торговля осуществляется ИП Зозуля С.Ю., ИП Вялых Л.П., ИП Никифоров Н.И., ИП Субботин Г.П.;

- в деревне Вачегино – ИП Зозуля С.Ю.

- с. Бым: торговля осуществляется ПСК «Темп», ООО Агрофирма «Шадейка».

- д. Ерши: торговля осуществляется ИП Субботин Г.П., ИП Корюхова С.Г.

Данное развитие позволило улучшить снабжение населения продуктами питания, товарами первой необходимости, решить в какой-то степени, проблему занятости населения, охватить предлагаемыми услугами большее количество человек непосредственно в местах их проживания.

На территории поселения находится предприятие малого бизнеса ООО «ОНГ» занимающееся производством строительных материалов, строительством спортивных сооружений, строительством жилья, реконструкцией объектов сельскохозяйственного назначения (животноводческих ферм).

Среднесписочная численность работающих – 8 человек.

Главная цель ООО «ОНГ» сохранить действующие и развивать новые направления деятельности. В целях эффективного развития производства предусматривается использование новых технологий производства.

Также на территории поселения функционирует ИП Зозуля С.Ю (учреждение общественного питания) и ИП Широкова Г.Ю. (парикмахерская).

Согласно данным администрации по состоянию на 01.01.2014 г. в сельском поселении работают 22 магазина, одно кафе и два аптечных пункта. Предприятий бытового обслуживания на территории поселения нет.

# 4. Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## 4.1. Планировочная структура

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Троельжанского сельского поселения занята землями лесного фонда – 53% территории. Земли сельскохозяйственного использования занимают 41% территории. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главная планировочная ось Троельжанского сельского поселения пролегла вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения «Пермь – Екатеринбург» – Калинино, связывающей территорию сельского поселения с г.Екатеринбургом, районным центром – г.Пермь. Дорога пересекает территорию поселения с востока на юг. Вдоль главной планировочной оси расположен административный центр Троельжанского сельского поселения с.Троельга; а также с.Бым, д.Ерши, д.Вачегино, д.Заборское, д.Мясниково.

Село Троельга и прилегающие населенные пункты (Нивино, Юмыш, Заборское, Вачегино) является главным планировочным и административным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

В проектируемый период и в перспективе главная планировочная ось сохранит свои функции, представляя собой транспортный коридор, образуемый дорогой регионального или межмуниципального значения «Пермь – Екатеринбург» – Калинино.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые населенные пункты практически не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность в качестве мест постоянного проживания.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения Троельжанского сельского поселения должны составить, как и в настоящее время, с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Нивино, д.Юмыш, с.Бым и д.Ерши. Эти населенные пункты наиболее удачно расположены к местам приложения труда, имеет сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В остальных населенных пунктах места приложения труда зачастую отсутствуют, нет учреждений обслуживания по причине малочисленности населения.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуального жилищного строительства.

## 4.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2013г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 4.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Зона градостроительного использования | 1203,80 | 2,75 | 1216,62 | 2,78 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
|  | Зона производственного использования | 42,52 | 0,10 | 42,52 | 0,10 | Строительство лесопильного производства около д.Ерши. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 69,11 | 0,16 | 69,11 | 0,16 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 17981,63 | 41,02 | 17968,81 | 40,99 | Развитие сельскохозяйственного производства: строительство животноводческого комплекса на 3000 голов (Агрофирма «Труд») восточнее с.Троельга |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 14,00 | 0,03 | 14,00 | 0,03 |  |
|  | Земли лесного фонда | 23270,59 | 53,07 | 23270,59 | 53,08 |  |
|  | Земли водного фонда | 105,67 | 0,24 | 105,67 | 0,24 |  |
|  | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 0,00 | 0,00 | 123,88 | 0,28 |  |
|  | Земли запаса | 1152,52 | 2,63 | 1152,52 | 2,63 |  |
|  | ИТОГО: | 43839,84 | 100,00 | 43839,84 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Троельга

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 99,17 | 54,08 | 141,04 | 71,89 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 31,46 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 10,91 | 5,95 | 11,05 | 5,63 | Строительство объектов социально-бытового назначения, в т.ч.: универсальной спортивной площадки в с. Троельга, на ул. Ленина, 26 (до 2018 г.), |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Зона производственного использования (П) | 5,76 | 3,13 | 5,76 | 2,93 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 8,47 | 4,62 | 20,91 | 10,66 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 10,04 | 5,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 15,31 | 8,35 | 16,01 | 8,16 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | 0,70 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Земли водного фонда | 1,42 | 0,78 | 1,42 | 0,73 | – |
|  | ИТОГО: | 183,37 | 100,00 | 196,19 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Бым

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 193,28 | 67,68 | 193,28 | 67,68 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 1,53 | 0,53 | 1,53 | 0,53 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона производственного использования (П) | 4,04 | 1,41 | 4,04 | 1,41 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 16,60 | 5,81 | 16,60 | 5,81 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 46,91 | 16,43 | 46,91 | 16,43 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 23,23 | 8,14 | 23,23 | 8,14 | – |
|  | ИТОГО: | 285,59 | 100,00 | 285,59 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.4. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Ерши

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 84,96 | 70,13 | 84,96 | 70,13 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 1,55 | 1,28 | 1,55 | 1,28 | – |
|  | Зона производственного использования (П) | 4,53 | 3,74 | 4,53 | 3,74 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 5,54 | 4,58 | 5,54 | 4,58 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 23,47 | 19,38 | 23,47 | 19,38 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 1,08 | 0,89 | 1,08 | 0,89 | – |
|  | ИТОГО: | 121,13 | 100,00 | 121,13 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.5. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Вачегино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 50,31 | 68,90 | 59,40 | 81,35 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 9,09 | 12,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 3,42 | 4,68 | 3,42 | 4,68 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 9,01 | 12,33 | 9,01 | 12,33 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 1,11 | 1,52 | 1,11 | 1,52 | – |
|  | ИТОГО: | 73,02 | 100,00 | 73,02 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.6. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Заборское

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 21,62 | 61,33 | 21,62 | 61,33 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 2,49 | 7,06 | 2,49 | 7,06 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 8,66 | 24,57 | 8,66 | 24,57 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 2,48 | 7,04 | 2,48 | 7,04 | – |
|  | ИТОГО: | 35,25 | 100,00 | 35,25 | 100,00 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.7. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Юмыш

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 25,48 | 69,25 | 25,48 | 69,25 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 2,60 | 7,07 | 2,60 | 7,07 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 8,46 | 23,00 | 8,46 | 23,00 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 0,25 | 0,68 | 0,25 | 0,68 |  |
|  | ИТОГО: | 36,79 | 100,00 | 36,79 | 100,00 | – |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 4.2.8. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Нивино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 54,62 | 70,21 | 54,62 | 70,21 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона производственного использования (П) | 3,85 | 4,95 | 3,85 | 4,95 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 3,15 | 4,05 | 3,15 | 4,05 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 15,90 | 20,44 | 15,90 | 20,44 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | – |
|  | ИТОГО: | 77,79 | 100,00 | 77,79 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 4.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории поселения отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 150, 220 киловольт – 25 м;

- 330, 500, 400 киловольт – 30 м;

- 750 киловольт – 40 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса). Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м.

Согласно распоряжению Дорожного агентства Пермского края от 25.08.2010 № СЭД-44-01-06-65 для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кукуштан – Чайковский» III категории и «Пермь – Екатеринбург» – Калинино III категории ширина придорожной полосы устанавливается 100 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 4.4.1 Ширина водоохранных зон и прибрежных полос рек Троельжанского поселения

| Наименование реки | Общая протяжённость, км | Ширина водоохранной зоны, м | Прибрежная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Полыгорец | 17 | 100 | 50 |
| Шавляш | 14 | 100 | 50 |
| Малый Юмыш | 24 | 100 | 50 |
| Большой Юмыш | 43 | 100 | 50 |
| Бым | 56 | 200 | 50 |
| Мал. Юг | 26 | 100 | 50 |
| Бизярка | 16 | 100 | 50 |
| Шурыш | 13 | 100 | 50 |
| Полыгорец | 17 | 100 | 50 |
| Шавляш | 14 | 100 | 50 |
| Южок | 9 | 100 | 50 |
| Евангелька | 8 | 100 | 50 |
| Сосновка | 8,6 | 50 | 50 |
| Кочубырма | 5,5 | 50 | 50 |
| Ключевая | 5,5 | 50 | 50 |
| Троельга | 5,8 | 50 | 50 |
| Майоровка | 3 | 50 | 50 |
| Песчанка | 6,8 | 50 | 50 |
| Прочие реки и ручьи | <10км | 50 | 50 |

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). Организуются в составе трех поясов:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны охраны объектов культурного наследия.  В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов:

- комплекс крупного рогатого скота (более 2000 коров) – 1000 м;

- участки компостирования ТБО – 500 м;

- скотомогильники с биологическими камерами – 500 м;

- фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка – 500 м;

- крематории с одной однокамерной печью – 500 м;

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие – 300 м;

- производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий – 100 м;

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. – 100 м;

- сельские кладбища – 50 м;

- склады и открытые места разгрузки зерна – 50 м;

- материальные склады – 50 м.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарный разрыв. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с Приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Иные зоны:

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

## 4.4. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Троельжанского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Для достижения запланированных схемой территориального планирования Пермского края нормативов до расчетного срока необходимо выделить для жилищной застройки в Троельжанском сельском поселении около 130 га. Так как основное жилищное строительство ведется в с.Троельга, необходимо включить в границы населенного пункта участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,82 га для перспективной жилищной застройки.

Согласно ФЗ №172 от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанный участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,82 га в земли населенных пунктов (в графическом виде данные мероприятия представлены на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, на картах с.Троельга).

Таблица 4.4.1 Площади населенных пунктов Троельжанского сельского поселения, в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | с. Троельга | 196,2 |
|  | с. Богородск | 63,2 |
|  | с. Бым | 285,6 |
|  | д. Банниково | 12,0 |
|  | д. Барбаутово | 3,6 |
|  | д. Вачегино | 73,0 |
|  | д.Верхний Шавляш | 53,1 |
|  | д. Громотеево | 9,8 |
|  | д. Ерши | 121,1 |
|  | д. Заборское | 35,3 |
|  | д. Кужлево | 25,3 |
|  | д. Лагуново | 8,5 |
|  | д. Мясниково | 51,6 |
|  | д. Нивино | 77,8 |
|  | д.Нижний Шавляш | 14,5 |
|  | д. Полыгарец | 35,6 |
|  | д. Рыбинка | 29,7 |
|  | д. Сухорослово | 21,6 |
|  | д. Шумиловка | 17,7 |
|  | д. Юмыш | 36,8 |
|  | д. Юшковка | 44,6 |
|  | ИТОГО | 1216,6 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Троельжанского сельского поселения отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

# 5. Оценка демографического потенциала территории

## 5.1. Население. Современное состояние

По данным администрации на 1 января 2013 г. численность населения Троельжанского сельского поселения составляла 2727 человек. Согласно переписи населения в сельском поселении в октябре 2010 года проживало 2440 человек, из них 48% мужчин и 52% женщин.

Исходная информационная база для расчета прогноза численности населения в сельском поселении имеет определенную особенность, которая связана с методиками расчета численности населения органами Федеральной службы государственной статистики и администрациями сельских поселений. Численности населения определяется только во время официальной переписи.

Администрации сельских поселений ведут похозяйственный учет населения. Эти данные имеют определенное расхождение с результатами переписи. Сведения о численности населения на основании похозяйственного учета используются администрациями сельских поселений по всем направлениям учета и планирования: при анализе безработицы, оценке обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и т.п. Информационной базой данного прогноза служит, помимо официально опубликованных данных переписи, информация, полученная от администрации сельского поселения.

Согласно данным администрации количество жителей сельского поселения за период с 2011 по 2013 гг. увеличилось на 24 человека или на 0,9%. Для поселения характерны средний уровень смертности и очень низкий уровень рождаемости. Несмотря на это, численность населения остается примерно на одном уровне благодаря миграционному приросту.

Таблица 5.1.1. Показатели численности населения в населенных пунктах Троельжанского сельского поселения на начало 2013 гг.

| № | Населенные пункты | Численность населения по данным администрации поселения, чел. на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 чел. | д. Нижний Шавляш | 0 |
|  |  | д. Барбаутово | 0 |
|  | От 1 до 50 чел. | д. Громотеево | 1 |
|  |  | д. Шумиловка | 1 |
|  |  | д. Рыбинка | 2 |
|  |  | д. Верхний Шавляш | 5 |
|  |  | д. Банниково | 5 |
|  |  | с. Богородск | 9 |
|  |  | д. Полыгарец | 15 |
|  |  | д. Юшковка | 16 |
|  |  | д. Сухорослово | 19 |
|  |  | д. Лагуново | 26 |
|  |  | д. Мясниково | 45 |
|  | От 51 до 100 чел. | д. Юмыш | 58 |
|  | От 101 до 500 чел. | д. Заборское | 140 |
|  |  | д. Кужлево | 158 |
|  |  | д. Нивино | 224 |
|  |  | д. Ерши | 237 |
|  |  | д. Вачегино | 357 |
|  | От 501 до 1000 чел. | с. Бым | 540 |
|  | От 1001 до 2000 чел. | с. Троельга | 869 |
| Всего | 2727 |

Расселение. На территории Троельжанского сельского поселения расположены два крупных населенных пункта – административный центр поселения с.Троельга (869 человек, 31,9%), с.Бым (540 человек, 19,8%). При этом в окрестностях с.Троельга находятся 4 населенных пункта (с.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино), которые образуют с с.Троельга единый кластер с населением 1648 человек (60,4%). Далее в Проекте Генерального плана населенные пункты в этом кластере будут рассматриваться совместно. В 11ти населенных пунктах численность населения менее 50 человек. Помимо этого, два населенных пункта не имеют постоянных жителей. Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 129 человек.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом поселении.

В Троельжанском сельском поселении, как и в целом по Кунгурскому муниципальному району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости стабильно очень низкий (средний за 2011–2013 гг. составляет 9,7‰), имеет тенденции к повышению (был 8,1‰ в 2011 г., в 2013 г. составил 10,6‰). Согласно опубликованным данным Пермьстата средний коэффициент рождаемости для сельского населения Пермского края в 2011 году составил 16,7‰.

Коэффициент смертности в сельском поселении имеет тенденцию к повышению: в 2011 г. составлял 10,4 ‰ (низкий), в 2013 г. – уже 11,4 ‰ (средний). Среднее значение за 2011–2013 гг. составляет 11,6 ‰ (средний).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а так же до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельского поселения в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения. За 2011–2013 гг. естественная убыль составила 15 человек.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

Особенностью Троельжанского сельского поселения является продолжающийся приток населения из соседних населенных пунктов. Мотивация приезда – развитие инфраструктуры административного центра поселения – с.Троельга.

За период 2011–2013 гг. миграционный прирост составил 37 человек.

## 5.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2013 г. численность экономически активного населения в сельском поселении составляла 1950 человек, численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) – 1693 человека, 51 человек из всего количества трудоспособного населения – учащиеся; 13 человек зарегистрированы как безработные. Из общей численности трудоспособного населения в экономике занято 1025 человек, что составляет 52,6%.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена в таблице 5.2.1. и на графике 5.2.1. Следует отметить, что численность работающих, распределение их по отраслям производства указаны на основании недостаточно полных данных, представленных администрацией сельского поселения, и являются ориентировочными.

Рисунок 5.2.1 Распределение жителей Троельжанского сельского поселения 
по видам деятельности в экономике в 2013 г.

Таблица 5.2.1 Распределение жителей Троельжанского сельского поселения по сферам экономической  деятельности  в 2013г.

| Вид деятельности | Число занятых на начало 2013 г., чел. |
| --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 479 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3 |
| строительство | 11 |
| торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и др. | 17 |
| транспорт и связь | 2 |
| государственное управление, военная безопасность | 7 |
| образование, культура | 56 |
| здравоохранение, социальные услуги | 12 |

В 2013 г. в структуре занятости населения по сферам экономической деятельности наибольшая доля занятых отмечена в сельском хозяйстве – 479 занятых или 82%. Второй по значимости сферой экономический деятельности является образование и культура – 56 занятых или 10%.

Анализ безработицы. На 01.01.2013 г. численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости населения, составляет 13 человек или 0,7% от экономически активного населения. Уровень зарегистрированной безработицы в Троельжанском сельском поселении ниже уровня зарегистрированной безработицы в среднем по Кунгурскому муниципальному району (1,3% в 2013 г.), что может свидетельствовать о наличии скрытой безработицы на территории поселения.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов являются слабыми сторонами Троельжанского поселения, они будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## 5.3. Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития Троельжанского сельского поселения разработан на базе прогноза демографического развития Пермского края и Кунгурского муниципального района с учетом проекта Комплексной программы социально-экономического развития Кунгурского муниципального района в 2008–2010 гг. и на период до 2015 г.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Пермском крае существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 5.3.1., 5.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о неизменности в проектируемый период (до 2033 г.) основных тенденций в развитии демографических показателей.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Кунгурского муниципального района в целом и Троельжанского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к  положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Пермском крае и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

В качестве основного варианта демографического развития сельского поселения выбран оптимистический сценарий. При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости поднимется до уровня среднего по Пермскому краю;

- будет действовать постоянный небольшой миграционный приток населения.

Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели в сельском поселении останутся на прежнем уровне, и не будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. Положительная миграция в поселении будет постепенно снижаться. Численность населения при этом к 2023 г. увеличится примерно на 5,1%. В 2027 г. численность начнет снижаться, и к  2033 г. достигнет 2816 человек (на 3,4% больше численности населения в 2013 г., рис. 5.3.1.).

Рисунок 5.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения Троельжанского сельского поселения  в 2013–2033 гг.

Оптимистический вариант прогноза предполагает увеличение численности населения к 2023 г. до 2989 человек или на 9,7% и к 2033 г. до 3072 человек  или на 12,8%. В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза постоянного незначительного миграционного притока и роста коэффициента рождаемости до среднего по Пермскому краю, что в результате даст увеличение численности населения.

Рисунок 5.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики 
численности населения  Троельжанского сельского поселения  в 2013–2033 гг.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается оптимистический сценарий.

## 5.4. Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться рост населения, но демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. Надеяться на приток населения из других регионов довольно сложно. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Рисунок 5.4.1 Прогноз динамики численности населения
Троельжанского сельского поселения в период до 2033 г. по группам возраста

Согласно оптимистическому прогнозу к 2033 г. количество жителей трудоспособного возраста останется примерно на одном уровне и составит 1614 человек (52,5% от общей численности населения). Одновременно будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста. Если в 2013 г. в поселении проживало 581 человек старше трудоспособного возраста, то к 2033 г. их количество увеличится до 867 человек  и будет составлять 28,3% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет будет также постепенно расти и в 2033 г. достигнет уровня 591 человек или 19,2%.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселении в течение 2013–2033 гг. будет увеличиваться. Если в 2013 г. демографическая нагрузка составляет 68%, то к 2018 г. она достигнет уровня 78%, а к 2033 г. – 90%.

В проектируемый период в Троельжанском сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# 6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Троельжанского сельского поселения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения в сельском поселении выполнено с учетом категорий населенных пунктов по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности  территории в отдельных видах услуг. При этом обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2–2,5 км). Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре поселения.

На территории Троельжанского сельского поселения нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования мало-мобильной группой населения.

Показатели обеспеченности сельского поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## 6.1. Учреждения образования

На территории Троельжанского сельского поселения по состоянию на 01.10.2013 г. функционируют два образовательных учреждения – МОУ «Троельжанская СОШ» и Троельжанский детский сад (табл.6.1.1).

Троельжанская СОШ рассчитана по нормативу на 300 мест, фактически ее посещают 298 учащихся. Наполняемость школы – 99,3%. Школа располагается в типовом здании 1997 г. постройки. Техническое состояние здания удовлетворительное, имеется водопровод, канализация (выгреб) и централизованное отопление. Здание школы нуждается в капитальном ремонте.

Троельжанский детский сад рассчитан по нормативу на 130 мест, фактически его посещают 121 учащийся. Наполняемость – 93%. Детский сад располагается в здании 1983 г. постройки. Техническое состояние здания удовлетворительное, в здании имеется водопровод, канализация (выгреб) и централизованное отопление. Здание детского сада нуждается в капитальном ремонте.

В Кунгурском муниципальном районе разработан проект программы социально-экономического развития Кунгурского муниципального района на 2008–2010 гг. и на период до 2015 гг. Согласно данному проекту на территории Троельжанского сельского поселения планируется создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, а также приведение образовательных учреждений в нормативное состояние.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования согласно СП 42.13330.2011 обеспеченность населения  общеобразовательными учреждениями должна быть в соответствии с нормативом охвата детей неполным средним образованием 100% (1–9 классы) и средним образованием 75% (10–11 классы). Уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями  устанавливается в пределах 85%.

В настоящее время очереди в детский сад нет. Строительство новых общеобразовательных учреждений не потребуется, планируется введение дополнительных групп в МДОУ «Троельжанский детский сад» (3 группы по 20 человек).

Согласно демографическому прогнозу численность детского населения школьного возраста в Троельжанском сельском поселении будет увеличиваться (см. таблицу 6.1.2). По нормативу на расчетный срок в сельском поселении должно быть не менее 426 мест в общеобразовательных учреждениях и не менее 209 мест  в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Таблица 6.1.1. Сведения об учреждениях образования на территории Троельжанского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Ведомственная принадлежность | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации (выгреб) | Наличие централизованного отопления | Общая площадь здания, м² | Год постройки | Техническое состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троельжанский детский сад С.Троельга | Муницип. | 121 | 130 | типовое | есть | есть | есть | 1116 | 1983 | Удовл. | Капитальный ремонт |
| 2 | МОУ «Троельжанская СОШ» С.Троельга | Муницип. | 298 | 300 | типовое | есть | есть | есть | 3835,7 | 1997 | Удовл. | капитальный ремонт |

Таблица 6.1.2. Расчет нормативного числа мест в общеобразовательных учреждениях Троельжанского сельского поселения на период до 2033 г.

| Период | Общеобразовательные учреждения | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во детей | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | кол-во детей (3–6 лет) | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
|  | 1–9 кл. | 10–11кл. |  |  |  |  |  |
| 2013 г. | 288 | 117 | 300 | 376 | 217 | 130 | 184 |
| I очередь 2018 г. | 308 | 125 |  | 402 | 232 |  | 197 |
| расчетный срок – 2033 г. | 326 | 133 |  | 426 | 246 |  | 209 |

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Для подвоза учащихся должны использоваться школьные автобусы. Согласно СП 42.13330.2011 транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

В Троельжанском сельском поселении функционируют оборудованные остановки в с.Троельга, д.Кужлево, д.Нивино, д.Вачегино, д.Ерши, с.Бым. строительство новых остановок в поселении не планируется.

Учреждений дополнительного образования на территории Троельжанского сельского поселения нет.

Проектом предлагается до 2018 г.:

  - капитальный ремонт здания МОУ «Троельжанская СОШ»;

  - капитальный ремонт здания Троельжанского детского сада.

## 6.2. Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Троельжанского сельского поселения функционируют: МБУК КДЦ «Зодиак» в с.Троельга и его отделение в с.Бым.

Согласно СП 42.13330.2011 обеспеченность клубными учреждениями для Троельжанского поселения должна составлять 230 посетительских мест на 1000 жителей. Схемой территориального планирования Пермского края предусмотрен отход от жесткой регламентации состава обслуживающих учреждений для центров разных рангов и от традиционных нормативов для каждого вида обслуживания в них. Населенный пункт может иметь те учреждения обслуживания и той ёмкости, которая практически этому пункту необходима.

На 01.01.2013 г. Троельжанского сельское поселение располагает 290 оборудованными местами в двух учреждениях. Согласно Схеме территориального планирования Кунгурского района к концу 2014 г. планируется построить здание Дом культуры на 200 мест на ул.Советской, 41 (с.Троельга).

Таблица 6.2.1. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Троельжанского сельского поселения на период до 2033 г.

| Период | Численность населения | Фактическое количество мест | Минимальное количество мест при нормативной обеспеченности 230 мест/1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2727 | 290 | 627 |
| первая очередь – 2018 г. | 2883 |  | 663 |
| расчетный срок – 2033 г. | 3072 |  | 707 |

Таблица 6.2.2. Сведения о библиотеках на территории Троельжанского сельского поселения

|  | Наименование учреждения | Книжный фонд, экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека, с.Троельга | 10262 |
| 2 | Библиотека, с.Бым | 4973 |

Таблица 6.2.3. Сведения об учреждениях культуры на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Мощность фактически | Мощность по нормативу | Тип здания | Общая площадь здания, м2 | Водопровод | Канализация | Централизованное отопление | Год постройки | Процент износа здания | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУК КДЦ «Зодиак» с.Троельга, ул.Ленина, 2 | муниципальное | 140 | 140 | приспособленное | 322,4 | да | да | газовое отопление, собственное | 1959 | 100 | Капитальный ремонт |
|  | Отделение МБУК КДЦ «Зодиак» с.Бым, ул.Октябрьская, 13 | муниципальное | 150 | 150 | приспособленное | 325,9 | да | да | н/д | н/д | н/д | – |

Согласно СП 42.13330.2011 для сельских поселений с численностью населения 2–5 тыс. человек необходимо от 4,5 до 5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 3–4 читательских места в расчете на 1000 человек населения.

В настоящее время общий библиотечный книжный фонд поселения составляет 15235 экземпляров. Изменение территориальной структуры библиотечной сети Троельжанского сельского поселения проектом не прогнозируется. В настоящее время перед всеми сельскими библиотеками стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

В Кунгурском муниципальном районе принята Программа социально-экономического развития Кунгурского муниципального района на 2008–2010 гг. и на период до 2015 г. Согласно данной программе планируется:

- повысить уровень культурно-досугового обслуживания населения культурными учреждениями до 65% на 2015 г.

- повысить уровень обеспечения библиотек компьютерной техникой;

- организация и проведение работ по обустройству мест массового отдыха населения;

- информационное обслуживание юношества и молодежи, привлечение детей к чтению;

- проведение программ, фестивалей, конкурсов;

- поддержка любительских объединений, проведение семейных игровых программ для защиты детей, праздника матери, дня отца, семейных конкурсов;

- участие в региональных, краевых проектах.

Проектом предлагается на период до 2018 г.:

- капитальный ремонт МБУК КДЦ «Зодиак» в с.Троельга.

- строительство клуба на 200 мест в с.Троельга, ул.Советская, 41

## 6.3 Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Кунгурского муниципального района оказывает муниципальное бюджетное медицинское учреждение «Ленская центральная районная больница».

На территории Троельжанского сельского поселения функционирует одна МАМУ «Ленская центральная районная Троельжанская поликлиника» в с.Троельга и три ФАП – в д.Ерши, с.Бым, д.Кужлево (табл.6.3.1).

Таблица 6.3.1 Характеристика учреждения здравоохранения Троельжанского сельского поселения

| № | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Посещений в смену | Тип здания | Водопровод | Телефон | Канализация | Цент. отопление | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Тех.состояние, необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАМУ «Ленская центральная районная Троельжанская поликлиника» с.Троельга, пер.Больничный 2 | Муниципальная | 75 | типовое | да | да | да | да | 1102,8 | 1989 | Хорошее, мероприятий не требуется |
| 2 | ФАП с.Бым | Муниципальное | 35 | приспособленное | да | да | да | нет | 60 | 1970 | удовлетворительное, требуется ремонт |
| 3 | ФАП д.Ерши | Муниципальное | 20 | приспособленное | да | да | да | нет | 70 | 1984 | удовлетворительное, требуется ремонт |
| 4 | ФАП д.Кужлево | Муниципальное | 23 | приспособленное | да | да | да | нет | 70 | 1984 | удовлетворительное, требуется ремонт |

Согласно СП 42.13330.2011 необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории Троельжанского сельского поселения население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в г.Кунгур и краевом центре – г. Перми.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельского поселения будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

В Кунгурском муниципальном районе разработана программа социально-экономического развития на 2008–2010 гг. и на период до 2015 г. Программой планируется:

- создание равных условий для частных организаций здравоохранения с муниципальными учреждениями здравоохранения;

- создание условий для вхождения частных организаций в систему медицинского обслуживания населения;

- предоставление мер финансовой поддержки, решение проблемы привлечения и закрепления кадров в сферу здравоохранения.

Проектом предлагается до 2018 г.:

  - ремонт здания ФАП в с.Бым;

  - ремонт здания ФАП в д.Ерши;

  - ремонт здания ФАП в д.Кужлево;

## 6.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории Троельжанского сельского поселения для занятий населения физической культурой и спортом могут использоваться стадион и спортзал при МОУ «Троельжанская СОШ» в с.Троельга (таблица 6.4.1).

Таблица 6.4.1 Спортивные сооружения Троельжанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование учреждения | Ведомственная принадлежность | Площадь, | Техническое состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стадион С.Троельга | МОУ «Троельжанская СОШ» | 1,21 га | Удовл. | – |
| 3 | Спортзал С.Троельга | МОУ «Троельжанская СОШ» | 155,3 м2 | Удовл. | – |

Нормативами градостроительного проектирования предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 60–80 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей. Для малых поселений нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Территория плоскостных спортивных сооружений должна соответствовать показателю в 0,7–0,9 га на 1000 жителей.

Согласно Программе социально-экономического развития Троельжанского сельского поселения на 2013–2017 гг. планируется строительство универсальной спортивной площадки  в с. Троельга, на ул. Ленина, 26.

В связи с мелкоселенностью территории прогнозировать достижение нормативных значений обеспеченности спортивными сооружениями для каждого населенного пункта сельского поселения нецелесообразно. Занятия физкультурой и спортом на территории сельского поселения должны проводиться на базе имеющихся школьных спортивных сооружений.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться в каждом населенном пункте.

Таблица 6.4.2 Расчет нормативного количества площадей для занятий физкультурой и спортом в Троельжанском сельском поселении на период до 2033 г.

| Период | Численность населения, чел. | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спортивные залы, м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га | Спортивные залы, м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га |
| 2013 г. | 2727 | 155,3 | 1,21 | 218,2 | 1,91 |
| I очередь – 2018г. | 2883 |  |  | 230,6 | 2,02 |
| расчетный срок – 2033 г. | 3072 |  |  | 245,8 | 2,15 |

Для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, проектом предлагается:

на перспективу до 2018 г.:

- приведение существующих спортивных объектов в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов;

- строительство универсальной спортивной площадки  в с. Троельга, на ул. Ленина, 26.

## 6.5. Административные учреждения, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и общественных учреждений на территории сельского поселения находятся:

- Администрация поселения (с.Троельга, ул.Ленина, 7);

- Отделения связи – Почта России (с.Троельга, ул.Советская, 2; с.Бым, ул.Октябрьская, 13);

- Филиал Сбербанка 1638/061 (с.Троельга, ул.Советская, 35).

Таблица 6.5.1. Сведения о наличии учреждений общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания на 01.01.2013 г.

| № | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Торг. площадь, м2 | Общ. площадь, м2 | Год постройки | Тех. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кафе (8 мест) с.Троельга, ул.Советская, 31-2 | частная | 15 | 201,7 | 1951 | удовл. | Капитальный ремонт |
|  | Магазин № 1 «Центральный» с. Троельга, ул.Ленина, 9 | Кунгурское райпо | 150 | 200 | 1980 | удовл. | – |
|  | Магазин № 2 «Продукты» с. Троельга, ул.Советская, 31-1 | Кунгурское райпо | 70,5 | 103,3 | 1951 | аварийное | Строительство нового здания |
|  | Магазин № 3 «ТПС» с. Бым, ул. Октябрьская, 20 | Кунгурское райпо | 80,5 | 231,3 | 1968 | удовл. | Капитальный ремонт |
|  | Магазин № 11 «ТПС» с. Бым, ул. Октябрьская, 20а | Кунгурское райпо | 60,2 | 70,0 | 1968 | удовл. | Закрытие в связи с ненаполняемостью |
|  | Магазин № 5 «ТПС» д. Нивино, ул.Центральная, 9 | Кунгурское райпо | 77,0 | 105,0 | 1986 | удовл. | Текущий ремонт |
|  | Магазин № 6 «ТПС» д.Ерши, ул.Центральная, 36а | Кунгурское райпо | 114,0 | 163,3 | 1988 | удовл. | – |
|  | Магазин № 8 «ТПС» д. Кужлево, ул.Луговая, 22 | Кунгурское райпо | 50,0 | 99,5 | 1986 | удовл. | – |
|  | Магазин № 11 «Вечерний» с. Троельга, ул.Победы, 33 | Кунгурское райпо | 74,2 | 103,6 | 1959 | удовл. | Кап. ремонт |
|  | Аптечный пункт с. Троельга, ул.Уральская, 8а | ООО «Магнолия» | 21 | 71,8 | 1980 | хорошее | – |
|  | Аптечный пункт с. Троельга, пер. Больничный, 2 | ООО «Фармрегион» | 36,9 | 36,9 | 1992 | хорошее | – |
|  | Павильон с. Троельга, ул. Советская | ИП Субботин | 19,7 | 44,95 | 2004 | хорошее | – |
|  | Магазин д. Ерши, ул. Центральная | ИП Субботин | 15 | 28,1 | 2002 | хорошее | – |
|  | Магазин с. Бым, ул.Пролетарская | ИП Субботин | 25,1 | 36,3 | 2008 | хорошее | – |
|  | Магазин с.Троельга, ул.Советская, 1 | ИП Зозуля | 115 | 186,6 | 1999 | хорошее | – |
|  | Магазин с. Троельга, ул.Советская, 35 | ИП Зозуля | 40,4 | 88,3 | 1996 | хорошее | – |
|  | Магазин д. Вачегино, ул.Мира, 30 | ИП Зозуля | 59,4 | 102,1 | 1997 | хорошее | – |
|  | Магазин с.Троельга, ул.Ленина, 5а | ИП Лидия | 69.9 | 84.8 | 2010 | хорошее | – |
|  | Павильон с.Троельга, ул.Ленина | ИП Лидия | 38 | 42,9 | 2006 | хорошее | – |
|  | Павильон с.Троельга, ул.Советская | ИП Никифоров | 21 | 24,5 | 1998 | удовл. | – |
|  | Магазин с.Бым, ул.Октябрьская | ООО «Телец-Агро» | 55 | 117,3 | 2013 | хорошее | – |
|  | Магазин с.Бым, ул.Октябрьская | ИП Сарапулова ГГ | 13,7 | 15,6 | 2013 | удовл. | – |
|  | Киоск с.Троельга, ул.Победы, 11-1 | ИП Карачина | 6,5 | 6,5 | н/д | хорошее | – |
|  | Магазин д.Ерши, ул.Центральная, 16 | ИП Корюхова | 18 | 25 | 2012 | хорошее | – |
|  | Павильон д.Вачегино, ул.Мира, 42 | ИП Галузина | 16 | 18 | 2013 | хорошее | – |

Согласно данным администрации по состоянию на 01.01.2013 г. в сельском поселении работают 22 магазина, одно кафе и два аптечных пункта. Предприятий бытового обслуживания на территории поселения нет.

Для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми площадями достаточно на 1000 человек 100 м2 торговых площадей продовольственных магазинов и 200 м2 непродовольственных магазинов товаров первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования. Магазины открыты в 6 населенных пунктах из 21.

Таблица 6.5.2 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в Троельжанском сельском поселении на период до 2033 г.

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норматив согласно СП 42.13330.2011 | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт./норматив на 01.01.2013 | Расчетный норматив на 01.01.2018 | Расчетный норматив на 01.01.2033 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | операц. касса | 1 операц. место на 1–2 тыс. чел | 1/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 2/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 200 м2 на 1000 чел непродовольственных товаров 100 м2 на 1000 человек продовольственных товаров. | 1177,1/818 | 865 | 922 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | 24 м2 на 1000 жителей | –/65 | 69 | 74 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 жителей | 8/109 | 115 | 123 |
| Бани | место | 5 мест на 1000 жителей | –/14 | 14 | 15 |
| Гостиницы | место | 6 мест на 1000 жителей | –/16 | 17 | 18 |

На территории сельского поселения необходимо обеспечить развитие системы общественного питания, бытового обслуживания населения; организацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Проектом предлагается:

- до 2018 г: организация торгового и бытового обслуживания населения малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств;

- до 2033 г. строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в  районах планируемой жилой застройки.

## 6.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации  в соответствии с:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-мобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало-мобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## 6.7. Организация ритуальных услуг

На территории Троельжанского сельского поселения расположено 6 кладбищ, открытых для захоронения, общей площадью 13,99 га

В соответствии с СП 42.13330.2011 нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности в расширении действующих кладбищ на территории сельского поселения нет.

Таблица 6.7.1 Перечень существующих кладбищ

| № | Наименование объекта | Месторасположение | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | Севернее с.Бым | 2,86 |
|  | Кладбище | Восточнее с.Бым | 0,33 |
|  | Кладбище | Восточнее д.Ерши | 0,52 |
|  | Кладбище | Севернее с.Троельга | 3,26 |
|  | Кладбище | Севернее д.Полыгарец | 3,92 |
|  | Кладбище | К северо-востоку от с.Богородск | 3,10 |

# 7. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Троельжанского сельского поселения на 01.01.2013 г. составляет 40,6 тыс. м2. В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева. Преобладание одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в сельском поселении составляет 14,9 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по Пермскому краю – 21,8 м2/чел в 2011г.

Жилищный фонд характеризуется не достаточной степенью благоустройства. По данным Администрации поселения, водоснабжение осуществляется в 90,4% жилищного фонда поселения. Централизованное отопление осуществляется в 64,6% жилищного фонда. Сетевым газом  обеспечено 44% жилищного фонда. Централизованная канализация отсутстует.

Таблица 7.1. Характеристика жилищного фонда Троельжанского сельского поселения (на 2009 г.)

| Наименование показателей | Число индивидуальных жилых домов, единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| По годам возведения: |
| до 1920 г. | 146 | 0 |
| 1921–1945 гг. | 539 | 0 |
| 1946–1970 гг. | 109 | 36 |
| 1971–1995 гг. | 329 | 81 |
| После 1995 г. | 23 | 5 |
| Всего: | 1146 | 122 |
| По материалу стен: |
| каменные, кирпичные | 6 | 46 |
| панельные | 1 | 9 |
| блочные | 4 | 15 |
| деревянные | 1135 | 50 |
| прочие | 0 | 2 |
| Всего: | 1146 | 122 |

Таблица 7.2. Обеспеченность населения Троельжанского сельского поселения жилищным фондом в разрезе населенных пунктов на 01.01.2014 г. (по данным администрации)

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь жилищного фонда | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Троельга | 869 | 13664,1 | 15,7 |
| с. Богородск | 9 | н/д | н/д |
| с. Бым | 540 | 8121,4 | 15,0 |
| д. Банниково | 5 | н/д | н/д |
| д. Барбаутово | 0 | н/д | н/д |
| д. Вачегино | 357 | 5335,3 | 14,9 |
| д.Верхний Шавляш | 5 | н/д | н/д |
| д. Громотеево | 1 | н/д | н/д |
| д. Ерши | 237 | 3315,2 | 14,0 |
| д. Заборское | 140 | 2275,4 | 16,3 |
| д. Кужлево | 158 | н/д | н/д |
| д. Лагуново | 26 | н/д | н/д |
| д. Мясниково | 45 | н/д | н/д |
| д. Нивино | 224 | 3068,5 | 13,7 |
| д.Нижний Шавляш | 0 | н/д | н/д |
| д. Полыгарец | 15 | н/д | н/д |
| д. Рыбинка | 2 | н/д | н/д |
| д. Сухорослово | 19 | н/д | н/д |
| д. Шумиловка | 1 | н/д | н/д |
| д. Юмыш | 58 | 1931,6 | 33,3 |
| д. Юшковка | 16 | н/д | н/д |
| Всего: | 2727 | 40600 | 14,9 |

По состоянию на 01.01.2013 г. в поселении есть 4600 м2 ветхого и аварийного жилищного фонда. Данные об износе жилищного фонда поселения представлены в таблице 7.3.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств индивидуальных застройщиков. В 2011–2013 гг. на территории Троельжанского сельского поселения было введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов общей площадью 765 м2.

Таблица 7.3. Распределение жилищного фонда Троельжанского сельского поселения по уровню износа по состоянию на 01.01.2013 г.

| Износ строений | Общая площадь, тыс. м2 | Количество строений | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30% | 7,20 | 91 | 17,7 |
| 31–60% | 29,60 | 528 | 72,9 |
| более 61% | 3,80 | 96 | 9,4 |
| Всего: | 40,60 | 715 | 100,0 |

Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Кунгурского муниципального района на ближайшие годы. Программой «Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском районе на 2011–2015 годы» планируется:

- укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- улучшение демографической ситуации;

- стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Поставлены следующие задачи:

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;

- стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;

- привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;

- продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- пропагандирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

Согласно СП 42.13330.2011 минимальная жилищная обеспеченность для государственного и муниципального жилищного фонда устанавливается с учетом социальной нормы площади жилья, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ориентиром для определения обеспеченности населения жильем являются показатели, определенные в Схеме территориального планирования Пермского края. Жилищная обеспеченность населения края к 2025 г. планируется на уровне 32,3 м2 (для города – 30,0 м2, для сельской местности – 40,0 м2). Наряду с новым жилищным строительством предусмотрено замещение ветхого и аварийного фонда новым (с повышенной комфортностью).

Для определения необходимого объема строительства в сельском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сельского поселения.

- В период 2013–2018 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 20,9 м2 жилья на человека.

- К 2033 г. обеспеченность населения жильем должна составить 32,3 м2 жилой площади на человека. Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2033 г., а общая величина необходимого строительства для достижения искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь период 2018–2033 гг.

Таблица 7.4. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Троельжанского сельского поселения

|  | Факт 01.01.2013 г. | первая очередь 2018 г. | расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2724 | 2883 | 3072 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 40600 | 60141,9 | 99226 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 4600 | – | – |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 14,9 | 20,9 | 32,3 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | – | 4828,4 | 2605,6 |

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 20,9 м2/чел. необходимо построить на территории сельского поселения к 2018 г. 19541,9 м2 жилья. Помимо этого, нужно построить 4600 м2 жилья для замены ветхого и аварийного фонда. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2013 по 2018 гг. должны составлять 4828,4 м2 жилья в год.

Для достижения нормативной обеспеченности жилищным фондом 32,3 м2/чел. необходимо построить дополнительно 39083,7 м2 жилья в период с 2018 по 2033 г. Объемы жилищного строительства должны находиться на уровне 2605,6 м2 в год (таблица 7.3).

Достижение заявленных схемой территориального планирования Пермского края нормативов (32,3 м2 на 1 человека к 2025 г.) для Троельжанского сельского поселения вряд ли возможно.

Согласно нормативам, определенным в схеме территориального планирования Пермского края, до расчетного срока необходимо всего выделить для жилищной застройки в Троельжанском сельском поселении около 130 га. Так как основное жилищное строительство ведется в с.Троельга, необходимо включить в границы населенного пункта участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,82 га для перспективной жилищной застройки.

Расширение границ остальных населенных пунктов до расчетного срока не планируется. Выделение участков под ИЖС будет производиться по мере поступления заявлений от жителей, как на свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут  постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство.

Объем убыли жилищного фонда по ветхости может корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 0,2 га.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей В1 приложения В СП 42.13330.2011.

Таблица 7.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Согласно закону Пермского края от 1 декабря 2011 года N 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, а также участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. Земельные участки предоставляются бесплатно в пределах норм, устанавливаемых органами местного самоуправления для каждого вида целевого использования земельных участков. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,14 га, максимальный – 0,15 га.

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного самоуправления в случае его включения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Земельные участки, включенные в перечень, должны соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории, землеустроительной документации. Земельные участки, включенные в перечень, для индивидуального жилищного строительства, должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соответствующего муниципального образования.

На 01.01.2014 г. в Троельжанском сельском поселении зарегистрированы 35 многодетных семей. Заявления на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства подали 8 семей, 3 семьи уже оформили земельные участки. Выделение земельных участков для многодетных семей будет производиться согласно Закону Пермского края N 871-ПК в соответствующих целевому назначению зонах, выделенных на карте Правил землепользования и застройки Троельжанского сельского поселения.

Проектом предлагается к 2018 г. ввести в действие на территории Троельжанского сельского поселения:

  - 4600 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда;

  - 19541,9 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 20,9 м2/ чел;

к 2033 г. ввести в действие:

- 39083,7 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности 32,3 м2/ чел.

# 8. Рекреационная и туристическая инфраструктура

Туристическая отрасль никогда не являлась ведущей для поселения, но существует ряд положительных моментов для её развития:

- непосредственная близость Свято-Николаевского Белогорского монастыря (расположен на территории Калининского сельского поселения, но туристические маршруты проходят по территории Троельжанского сельского поселения);

- разнообразие водных ресурсов: реки (Троельга, Шавляш, Юмыш, Полыгарец, Южный и Северный Бымок, Бымок, Шеинка, Сосновка, Песчанка); пруды; родники (в д. Сухорослово д. Полыгарец, д. Зеленовка, д.Юмыш, д. Лагуново, с. Троельга, с. Бым) представляют большой интерес для туристов, как места отдыха и рыбалки.

- народные промыслы: пимокаты, вышивка, резьба по дереву, живопись, вязание крючком, вязание на спицах, выжигание, плетение из ивы;

- наличие на территории поселения объектов культурного наследия: памятники градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь Вознесения», «Церковь Преображения», «Церковь Александра Невского».

Изучение и повышение эффективности использования туристическо-рекреационного потенциала территории для Троельжанского сельского поселения может стать важным шагом на пути оптимизации структуры природопользования. Для территории поселения туристическая отрасль никогда не являлась ведущей и потенциал ее развития здесь невысок.

Наиболее перспективным видом туризма в данной зоне является сельский туризм.

Сельский туризм – это вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в сельскохозяйственных работах и подразумевает проживание туристов в деревенском доме, в условиях, максимально приближенным к реальным. Туристы живут в семьях или в специально переоборудованные домах, обслуживание в которых проводится по типу, получившему в России свое название – «ночлег и завтрак». Питаются туристы, приехавшие на отдых в деревню, преимущественно продуктами простой деревенской кухни. Практически в любой деревне поселения, возможно, создать условия для приема и размещения туристов. К преимуществам развития сельского туризма относится, прежде всего, повышение благосостояния сельских жителей. Развитие сельского туризма имеет ряд положительных сторон: сокращение безработицы в деревнях, развитие малого предпринимательства, развитие инфраструктуры села (дороги, транспортное сообщение, водоснабжение, уборка мусора).

Сельский туризм – это достаточно молодое туристическое направление. Интерес к нему обусловлен небольшими затратами и близостью к природе по сравнению с другими видами отдыха.

Зона рекреации Троельжанского сельского поселения охватывает часть территории, расположенную восточнее с. Троельга, д. Барбаутово, д. Кужлево, с. Богородск.

Проектные решения:

  - создание исторического центра села с туристическим обслуживанием (с. Бым):

  - организация торговли сувенирами и предметами первой необходимости;

  - строительство кафе и магазинов, остановок для отдыха;

  - создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма;

  - формирование нормативно- правовой базы развития туризма и системы регулирования туристской деятельностью;

  - формирование представления (имиджа) о поселении как о территории, благоприятной для туризма.

  - разработка Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Троельжанского сельского поселения до 2015 гг.»;

  - защита поселенческого туристического рынка путем предоставления налоговых льгот, гарантий и иных мер административной поддержки;

  - развитие межпоселенческого сотрудничества в области туризма;

  - стимулирование развития материально-технической инфраструктуры сельского туризма путем привлечения инвестиций для строительства туристических объектов.

  - организация прудового хозяйства вблизи д. Кужлево.

# 9. Транспортная инфраструктура

Состояние транспортной сети во многом обуславливает общее развитие поселения. Троельжанское сельское поселение имеет достаточно выгодное транспортное положение и относительно развитую транспортную сеть.

В настоящее время  внешние транспортные связи поселения осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Железнодорожный транспорт на территории отсутствует. В перспективе, документами территориального планирования Российской Федерации запланировано строительство железной дороги федерального значения, пересекающей территорию поселения с севера на юг. Конкретное место прохождения трассы еще не определено.

Ближайший аэропорт находится в г. Перми.

Каркас автодорожной сети на территории сельского поселения формируют муниципальные дороги V–IV категорий, дорога III категории регионального или межмуниципального значения «Пермь – Екатеринбург» – Калинино. Внутрирайонная сеть автодорог соединяет населенные пункты с г.Пермь, административным центром сельского поселения – с.Троельга.

Протяженность автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Пермь – Екатеринбург» – Калинино по территории сельского поселения составляет 29,4 км, автодороги регионального или межмуниципального значения «Кукуштан – Чайковский» – 4,7 км.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения в границах поселения составляет 43,2 км.

Одним из основных показателей развития дорожной сети является густота автомобильных дорог общего пользования, составляющая в 2010 г. по Пермскому краю 73 км на 1000 км2 территории, в Троельжанском сельском поселении – 176,2 км на 1000 км2.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения характеризуются невысокой пропускной способностью. Основной транспортный поток сосредоточен на автодороге регионального или межмуниципального значения «Пермь – Екатеринбург» – Калинино, связывающей территорию сельского поселения с г.Екатеринбургом, районным центром – г.Пермь. Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблицах 9.1–9.2.

Таблица 9.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Троельжанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Категория | Общая протяженность, км | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетон, км | ПГС, щебень, км | Грунт, км |
|  | «Пермь – Екатеринбург» – Калинино – Троельга | IV | 2,58 | 2,58 | – | – |
|  | «Пермь – Екатеринбург» – Калинино – Бым | V | 1,15 | н/д | – | н/д |
|  | Троельга – В.Шавляш | V | 4,12 | н/д | – | н/д |
|  | Троельга – Кужлево | IV | 6,32 | 6,32 | – | – |
|  | Троельга – Нивино | IV | 3,20 | 3,20 | – | – |
|  | Нивино – Богородск | V | 16,00 | – | – | 16,00 |
|  | «Троельга – Кужлево» – Лагуново | IV | 0,50 | 0,50 | – | – |
|  | Кужлево – Полыгарец | V | 2,80 | – | – | 2,80 |
|  | Нивино – Банниково | V | 1,20 | – | – | 1,20 |
|  | «Пермь – Екатеринбург» – Калинино – Юшковка | V | 2,00 | н/д | – | н/д |
|  | Полыгарец – Шумиловка | V | 0,60 | – | – | 0,60 |
|  | Полыгарец – Грамотеево | V | 1,20 | – | – | 1,20 |
|  | Бым – Рыбинка | V | 1,50 | – | – | 1,50 |
|  | Всего |  | 43,17 | н/д | 0,0 | н/д |

Таблица 9.2. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Троельжанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Категория | Общая протяженность, км | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетон, км | ПГС, щебень, км | Грунт, км |
|  | «Кукуштан – Чайковский» | III | 4,684 | 4,684 | 0 | 0 |
|  | «Пермь – Екатеринбург» – Калинино | III | 29,390 | 29,390 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 34,074 | 34,074 | 0 | 0 |

Существующая конфигурация автодорожной сети на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния  и типа дорожного покрытия муниципальных дорог.

Таблица 9.4. Перечень автобусных маршрутов

| № | Маршрут следования (обслуживающее предприятие) | Время отправления от начального пункта | Дни недели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бым – г. Кунгур (МАТП «Кунгуравтотранс») | 7.00, 9.30 | пн, чт, пт |
| 2 | с. Калинино – с. Бым (МАТП «Кунгуравтотранс») | 13.00 | ср |
| 3 | г. Пермь – Белая Гора ИП Захматов Н.П. | 07.10, 13.50 | пт–вс |
| 4 | г. Пермь – с. Калинино ИП Негодяев Ю.С. | 07.35, 14.40 | ежедневно |
| 5 | г. Пермь – с. Бырма ИП Копылов А.В. | 18.10, 19.55 | ежедневно |

На 01.01.2013 г. действует 5 автобусных маршрутов, которые соединяют населенные пункты с районным центром (г.Кунгуром) и краевым центром (г.Пермь).

Необходимо отметить, что существует необходимость проработки следующих ежедневных автобусных маршрутов: 1) с.Троельга – д.Нивино; 2) с.Троельга – д.Кужлево.

Для удобства пассажиров необходимо предусмотреть размещение остановочных площадок в д. Нивино и в д. Кужлево.

Существующая сеть автомобильных дорог местного значения не является удовлетворительной как по абсолютным, так и по относительным характеристикам. Большинство дорог построено по старой технологии. С увеличением грузопотоков и ростом нагрузок на дорожное полотно, их качество не является удовлетворительным. Создание качественной автодорожной связи обеспечит лучшее сообщение между населенными пунктами, будет способствовать развитию экономики, повышению уровня жизни населения и развитию туризма.

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и высокой степени износа автомобильных дорог общего пользования, серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Троельжанского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального ремонта и изменения типа покрытия дорожного полотна.

Таблица 9.5. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории Троельжанского сельского поселения на период до 2033 г.

| Наименование улицы | Тип покрытия | Категория | Общая протяженность, км | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь до 2018 г. | II очередь до 2033 г. |
| Д.Мясниково |
| пер.Набережный | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,29 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Речной | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,32 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт |
| ул.Садовая | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,99 | 6 | удовлетворительное | – | – |
| пер.Дачный | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,67 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт |
| дорога на свалку | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,26 | 6 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| С.Троельга |
| пер.Зеленый | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,21 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Солнечный | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,62 | 4 | удовлетворительное | – | – |
| пер.Дачный | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,22 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Советская | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,76 | 6 | удовлетворительное | – | – |
| пер.Лесной | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,25 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Клубный | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,20 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Ленина | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,46 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Больничный | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,19 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Уральская | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 1,20 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Молодежная | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,50 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| проулок (ул.Советская, ул.Ленина) | грунтовое покрытие | главная | 0,19 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| Д.Заборское |
| ул.Труда | грунтовое покрытие | главная | 1,45 | 5 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,50 | 5 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Запрудный | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,65 | 4 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| проулок (д.Заборское, ул.Труда –д.Вачегино, ул.Мира) | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,44 | 5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |
| Д.Вачегино |
| пер.Луговой | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,57 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| Без названия | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,68 | 5 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| пер.Полевой | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,25 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Юшковка | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,90 | 5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| Д.Ерши |
| ул.Молодежная | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,05 | 5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Заречная | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,97 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Дальний | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,10 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Дачный | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,39 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| пер.Ольховый | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,39 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| С.Бым |
| ул.Первомайская | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,51 | 5 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |
| ул.Октябрьская | грунтовое покрытие | главная | 1,22 | 6 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |
| дорога к роднику | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,18 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| сул.Ленинская | грунтовое покрытие | второстепенная | 2,02 | 4 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Корягинская | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,09 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Сухарева | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,52 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Пролетарская | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,82 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Пролетарская, пер.1 | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,40 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Пролетарская, пер.2 | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,26 | 6 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Пролетарская, пер3. | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,24 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Свердлова | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,02 | 4 | удовлетворительное | – | – |
| ул.Некрасова | грунтовое покрытие | второстепенная | 2,36 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,27 | 6 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская, пер.1 | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,74 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская, пер.2 | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,75 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская, пер.3. | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,67 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская, пер.4 | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,82 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Калининская, пер.5 | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,01 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Рыбинка | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,37 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Сухорослово |
| ул.Нагорная | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,55 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Заречная | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,76 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Барбаутово |
| Без названия | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,19 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт |
| Без названия | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,22 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Лагуново |
| Без названия | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,39 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| Без названия | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,42 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Кужлево |
| ул.Школьная | усовершенствованное покрытие | второстепенная | 0,66 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Луговая | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,61 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| проулок | груновое покрытие | второстепенная | 0,15 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Полыгарец | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,40 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Шумиловка | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,70 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Громотеево | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,75 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Зеленовка (дачи) | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,58 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Баймура (дачи) | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,47 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| с.Богородск |
| ул.Заречная | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,50 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Луговая | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,44 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| ул.Дачная | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,80 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Нижний Шавляш | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,80 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) |
| д.Верхний Шавляш | грунтовое покрытие | второстепенная | 2,40 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Юмыш |
| ул.Набережная | грунтовое покрытие | второстепенная | 0,91 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| ул.Зеленая | грунтовое покрытие | второстепенная | 2,27 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Нивино |
| пер.Полевой | улучшенное покрытие | второстепенная | 0,62 | 4 | удовлетворительное | – | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Центральная | улучшенное покрытие | второстепенная | 1,16 | 4 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |
| ул.Горная | улучшенное покрытие | второстепенная | 1,32 | 4 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |
| пер.Дальний | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,61 | 4 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |
| д.Банниково | грунтовое покрытие | второстепенная | 1,05 | 4 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | – |

Таблица 9.6. Мероприятия по развитию сооружений на улицах и дорогах Троельжанского сельского поселения

| Основные сооружения | Месторасположение | Площадь сооружения, м2 | Материал | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь до 2018 г. | II очередь до 2033 г. |
| Сооружения местного значения |
| мост автомобильный через р.Троельга | д.Заборское | 30 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бымок | Автодорога «Пермь – Екатеринбург» – Калинино – Бым | 104 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Юмыш | Автодорога «Троельга – Кужлево» | 166 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Троельга | д. Заборское | 30 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Сосновка | д. Нивино ул. Горная | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Сосновка | д. Нивино ул. Центральная | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Сосновка | д. Нивино ул. Дальняя | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Шавляш | д. Нижний Шавляш | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Шавляш | д. Верхний Шавляш | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Табек | д. Зелёновка | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Полыгарец | д. Кужлево | 40 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Калининская (у фермы) | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Калининская (у пруда) | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Чесноковка | д. Рыбинка | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Юмыш | д. Юмыш | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| ручей | д. Сухорослово | 60 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Полыгарец | д. Полыгарец | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Полыгарец | д. Лагуново | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Первомайская | 40 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Пролетарская и ул. Калининская | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Свердлова и ул. Некрасова | 36 | деревянный | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | с. Бым ул. Корягинская и ул. Ленинская | 36 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Чесноковка | с. Бым ул. Ленинская | 36 | деревянный | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Сооружения регионального значения |
| Мост через р. Юмыш | д. Мясниково | 48 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Шавляш | д. Мясниково | 20 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р.Бол.Песчанка | Южнее с.Бым | н/д | н/д | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |
| Мост через р. Бым | д. Ерши | 40 | ж/б | удовлетворительное | Капитальный ремонт | – |

# 10. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских и городских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе Генерального плана является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на  долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития сельского поселения.

Для устойчивого развития сельского поселения определяющими становятся вопросы обеспечения инфраструктурой ЖКХ, решение которых требует проведения изыскательских работ и больших капиталовложений, такие как проектирование и строительство газопроводов, водозаборов, станций очистки воды и сточных вод, водопроводной и канализационной сетей, ремонт и строительство новых котельных, теплосетей, электрораспределительных станций и электросетей, строительство полигонов захоронения твердых бытовых отходов.

## 10.1. Водоснабжение

Существующее положение. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Троельжанском сельском поселении служат подземные воды. Централизованное водоснабжение осуществляется в с.Троельга, д.Нивино, д.Ерши, д.Кужлево, д.Вачегино, с.Бым, д.Заборское, д.Юмыш.

Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд.

В с. Троельга забор воды производится из двух артезианских скважин. На скважинах установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозаборов составляет 900 м3/сутки.

От скважин вода подается в две водонапорные башни с объемом баков 25 м3. Техническое состояние башен удовлетворительное.

В д.Вачегино забор воды производится из двух скважин. Вода подается в водонапорную башню. Данная система водоснабжения используется только для производственных нужд.

В д.Нивино забор воды производится из артезианской скважины. На скважинах установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки.

От скважин вода подается в водонапорную башню с объемом бака 25 м3. Техническое состояние башни удовлетворительное.

В д.Ерши забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки.

От скважин вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3, высота башни – 15 м. Техническое состояние башни удовлетворительное.

В д.Кужлево забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки.

От скважины вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3, высота башни – 7 м. Техническое состояние башни удовлетворительное.

В с.Бым забор воды производится из артезианской скважины. На скважине установлены глубинные насосы. Резервные скважины отсутствуют. Производительность водозабора составляет 900 м3/сутки.

От скважины вода подается в водонапорную башню с баком емкостью 25 м3. Техническое состояние башни удовлетворительное.

Присоединенная сеть водопровода выполнена из стальных труб, общая протяженность по поселению составляет 18291 м. Износ труб составляет 70–80%, требуется ремонт.

В ряде случаев наблюдается неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных сетях, а также утечек в зданиях через неисправную запорную арматуру. Зоны санитарной охраны на водозаборах не установлены.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.

Проектные предложения. Согласно Программе социально-экономического развития Троельжанского сельского поселения на 2013–2017 гг. планируется:

- Капитальный ремонт сетей водопровода 15 км в с. Троельга, д.Заборское, д.Вачегино, д.Юмыш

- Капитальный ремонт сетей водопровода 3 км в с. Бым

- Строительство резервуаров чистой воды на 2000м в с. Троельга

- ССтроительство водозаборных скважин  в количестве 2шт. мощностью (2х 350) =700 мЗ/сут в с. Троельга

- Строительство сетей  водопровода 6 км в с.Троельга

Проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения на расчетный срок всех потребителей в с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, с.Бым, д.Ерши. В населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается разработка и обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях рационального расходования питьевой воды в оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

Основными водопотребителями Троельжанского сельского поселения являются население, сельские и производственные объекты. Водоснабжение животноводческих комплексов осуществляется из собственных скважин. При расчёте потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СП 31.13330.2012 с коэффициентом суточной неравномерности – 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (табл. 10.1.1). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

С.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино

Согласно приведенным данным (табл. 10.1.1), потребление воды в с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино к 2033 г. составит 425,2 м3/сутки. Для получения заявленного объема воды производительность водозабора должна составлять не менее 17,8 м3/час.

Таблица 10.1.1. Расчет суточного объема водопотребления с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэффициентом 1,3 | 2013 г. | 2018 г I очередь | 2033 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 267,8 | 283,4 | 302,1 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 26,8 | 28,3 | 30,2 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 82,4 | 87,2 | 93,0 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 377,0 | 398,9 | 425,2 |

Водоподготовка в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

Данные по статистике водопотребления рассматриваемых населенных пунктов отсутствуют. Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 10.1.1).

Для рассматриваемых населенных пунктов максимум водопотребления составит 36,1 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуется водонапорная башня.

Рисунок 10.1.1 График водопотребления населением среднего населенных пунктов

На расчетный срок необходимый регулирующий объем бака башни составит 87,3 м3, пожарный объем бака составит 7,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем бака равен 94,8 м3. В настоящее время на территории населенных пунктов действуют 4 водонапорных башни с объемом бака по 25 м3, что является достаточным на перспективу.

Проектом предлагается на расчетный срок обеспечить 100 % жилищного фонда внутренним водопроводом. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино принято в соответствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний и один внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (табл. 1*) – 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 134,8 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения как для проектной, так и для существующей застройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

Д.Ерши

Согласно приведенным данным (табл. 10.1.2), потребление воды в д.Ерши к 2033 г. составит 61,1 м3/сутки. Производительность скважин в этом случае также должна составлять не менее 62,4 м3/сутки. Для получения заявленного объема воды производительность водозабора должна составлять не менее 2,6 м3/час.

Таблица 10.1.2. Расчет суточного объема водопотребления д.Ерши

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэффициентом 1,3 | 2013 г. | 2018 г I очередь | 2033 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 38,5 | 40,8 | 43,4 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 11,9 | 12,6 | 13,4 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 54,2 | 57,4 | 61,1 |

Водоподготовка в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

Для д.Ерши максимум водопотребления составит 5,2 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуется водонапорная башня.

На расчетный срок необходимый регулирующий объем бака башни составит 11,8 м3, пожарный объем бака составит 4,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем бака равен 16,3 м3. В настоящее время на территории деревни действуют водонапорная башня с объемом бака по 25 м3, что является достаточным на перспективу.

Проектом предлагается на расчетный срок обеспечить 100 % жилищного фонда внутренним водопроводом. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 80 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров д.Ерши принято в соответствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний и один внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (табл. 1*) – 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 80,8 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения как для проектной, так и для существующей застройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

С.Бым

Согласно приведенным данным (табл. 10.1.3), потребление воды в с. Бым к 2033 г. составит 139,3 м3/сутки. Производительность скважин в этом случае также должна составлять не менее 141,6 м3/сутки. Для получения заявленного объема воды производительность водозабора должна составлять не менее 5,9 м3/час.

Таблица 10.1.3. Расчет суточного объема водопотребления с. Бым

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэффициентом 1,3 | 2013 г. | 2018 г I очередь | 2033 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 87,8 | 93,0 | 99,0 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 8,8 | 9,3 | 9,9 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 27,0 | 28,6 | 30,5 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 123,5 | 130,8 | 139,3 |

Водоподготовка в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

Для с. Бым максимум водопотребления составит 11,8 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуется водонапорная башня.

На расчетный срок необходимый регулирующий объем бака башни составит 27,5 м3, пожарный объем бака составит 4,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем бака равен 32 м3. В настоящее время на территории села действуют водонапорная башня с объемом бака 25 м3, что является недостаточным на перспективу. Предлагается реконструкция водонапорной башни с заменой бака на бак объемом 50 м3.

Проектом предлагается на расчетный срок обеспечить 100% жилищного фонда внутренним водопроводом. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 80 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров с. Бым принято в соответствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний и один внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (табл. 1*) – 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 80,7 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения как для проектной, так и для существующей застройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

Проектом предлагается:

- до 2018 г.: организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов;

- в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств;

- Капитальный ремонт сетей водопровода 15 км в с. Троельга, д.Заборское, д.Вачегино, д.Юмыш

- Капитальный ремонт сетей водопровода 3 км в с.Бым

- Строительство резервуаров чистой воды на 2000 м в с. Троельга

- Строительство водозаборных скважин в количестве 2 шт. мощностью (2х 350) =700 мЗ/сут в с.Троельга

- Строительство сетей  водопровода 6 км в с.Троельга

- до 2033 г.: оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

- реконструкция водонапорной башни в с.Бым с заменой бака на бак объемом 50 м3;

- внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

## 10.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время в Троельжанском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям 
СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Отдельные здания социальной значимости, оборудованные внутренними сетями водоснабжения, имеют внутренние сети канализации в выгреб. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам, слив производится на рельеф в районе существующих свалок ТБО.

Согласно Программе социально-экономического развития Троельжанского сельского поселения на 2013–2017 гг. планируется строительство и реконструкция системы водоотведения для животноводческого комплекса агрофирмы «Труд»:

- строительство очистных сооружений в с. Троельга

- строительство канализационных сетей 10  км в с. Троельга

- реконструкция канализационной насосной станции с. Троельга

Проектные предложения.

- до 2018 г.: обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения г.Кунгура;

- Строительство очистных сооружений в с. Троельга

- Строительство канализационных сетей 10 км в с. Троельга

- Реконструкция канализационной насосной станции с. Троельга

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода.

## 10.3. Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение Троельжанского сельского поселения осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включающими сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения.

Одна муниципальная котельная отапливает социально значимые объекты Троельжанского сельского поселения (табл. 10.3.1). Для отопления остальных объектов соцкультбыта и жилого сектора используются индивидуальные котлы и печи.

Таблица 10.3.1. Основные характеристики котельных, обеспечивающей теплом социально значимые объекты Троельжанского сельского поселения

| Наименование и адрес | Установленная мощность, МВатт | Топливо основное, резервное | Температурный график теплоносителя | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная С.Троельга | 3,6 | газ | 95–70 | н/д | хорошее | – |

Проектные предложения. Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются:

- замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми;

- перевод их на природный газ или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования.

Настоящим проектом предлагается на территории сельского поселения сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

С целью экономии энергоресурсов намечается оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

В настоящее время на основании Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»  осуществляется газификация Троельжанского сельского поселения.

Настоящим проектом предполагается, что к расчетному сроку 89% жилищного фонда сельского поселения (100% жилфонда с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Ерши, с.Бым, д.Нивино) будет газифицировано. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельского поселения были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Троельжанского сельского поселения принята –35°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 10.3.2–10.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 10.3.5.

Таблица 10.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения сельского поселения

| Наименование объекта | Единицы измерения | Мощность | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольше го водопотребления, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2033 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2033 г. |
| Школы | учащихся | 300 | 300 | 300 | 1,2 | 360 | 360 | 360 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 130 | 190 | 190 | 8 | 1040 | 1520 | 1520 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) | посещений в смену | 153 | 153 | 153 | 1,2 | 184 | 184 | 184 |
| Учреждения культуры | мест | 290 | 490 | 490 | 0,4 | 116 | 196 | 196 |
| Магазины | сотрудников | 59 | 59 | 59 | 5,8 | 341 | 341 | 341 |
| Учреждения общественного питания | мест | 8 | 8 | 8 | 12,7 | 102** | 102** | 102** |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2143 | 2703 | 2703 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно приложению 3  СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

** – для расчета мощности предприятий общественного питания выражается в условных блюдах (число посадочных мест  х  среднее число блюд на одного посетителя  х  коэффициент посещаемости)

Таблица 10.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2018 г). | 60142 | 901 | 77 | 2,640 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 99226 | 955 | 77 | 2,791 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 10.3.4 Расчет тепловых нагрузок для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь (2018 г) | 60142 | 10,645 | 1,299 | 2,640 | 14,584 | 15,313 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 99226 | 17,563 | 2,143 | 2,791 | 22,497 | 23,622 |

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории Троельжанского сельского поселения составляет 229 дней, расчетная температура наружного воздуха –35°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –5,9°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток составляет 16 ч.

Таблица 10.3.5 Годовые затраты тепла сельского поселения

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2018 г) | 44774 | 3643 | 7945 | 56362 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 73871 | 6010 | 8400 | 88281 |

Проектом предлагается:

- до 2018 г.: оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования;

## 10.4. Газоснабжение

В настоящее время сетевым природным газом обеспечено 44% жилфонда поселения – в с.Троельга (80%), д.Вачегино (80%), д.Заборское (10%), д.Юмыш (80%), д.Ерши, с.Бым, д.Нивино (10%).

Потребители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ доставляется автотранспортом, что предопределяет дополнительные затраты, включаемые в тарифы на сжиженный газ.

Перспективы газификации

Приоритетным направлением для Троельжанского сельского поселения является проведение природного газа потребителям, что создаст комфортные условия труда и быта для населения, улучшит социально-экономические показатели поселения в целом.

Проектные предложения. В настоящее время на основании Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»  осуществляется газификация Троельжанского сельского поселения. Развивая положения указанной Программы, настоящим Проектом предлагается к расчетному сроку газифицировать 100% жилфонда с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Ерши, с.Бым, д.Нивино.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/2050;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Таблица 10.4.1 Тепловые нагрузки для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь (2018 г) | 60142 | 9,611 | 1,173 | 2,384 | 13,167 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 99226 | 15,857 | 1,935 | 2,520 | 20,312 |

Таблица 10.4.2 Максимальный часовой расход газа

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2018 г) | 1413 | 172 | 351 | 251 | 2188 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 2332 | 285 | 371 | 268 | 3255 |

Таблица 10.4.3. Годовые расходы тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2018 г) | 44774 | 3643 | 7945 | 56362 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 73871 | 6010 | 8400 | 88281 |

Таблица 10.4.4. Годовой расход газа для сельского поселения

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2018 г) | 6,58 | 0,54 | 1,17 | 0,52 | 8,80 |
| Расчетный срок (2033 г.) | 10,86 | 0,88 | 1,24 | 0,55 | 13,53 |

Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа в Троельжанском сельском поселении составит 1510 м3/час, общий годовой расход достигнет 6,07 млн. м3 (при условии газификации 69% жилищного фонда поселения),  к расчетному сроку максимальный часовой расход газа увеличится до 2897 м3/час, общий годовой расход – до 12,04 млн. м3 (при условии газификации 89% жилищного фонда поселения, табл. 9.4.1–9.4.4). Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, места установки ШРП будут определены на следующих этапах проектирования.

Проектом предлагается на период до 2018 г.:

- до 2033 г.: газификация 100% жилищного фонда с.Троельга, д.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Ерши, с.Бым, д.Нивино.

## 10.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Троельжанского сельского поселения осуществляется Ергачинским участком Кунгурских электросетей ОАО «Пермэнерго» через ПС 35/6 кВ «Ергач» и ПС 35/6 кВ «Троельга». ПС «Ергач» имеет загрузку по Т1 и Т2 на шинах 6 кВ 55%.

Таблица 10.5.1. Основные характеристики ПС 35-110 кВ, снабжающих электроэнергией населенные пункты Троельжанского сельского поселения

| Наименование источника питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, кВА | Суммарная нагрузка на шинах, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 кВ | 35 кВ | 6 кВ |
| ПС Ергач | 35/6 | Т1 – 5600 | – | – | 55 |
|  |  | Т2 – 6300 | – | – | 55 |
| ПС Троельга | 35/6 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | н/д | н/д | н/д | н/д |

По территории Троельжанского сельского поселения проходят ВЛ № 3-6 кВ Поселок, ВЛ № 10-6 кВ Полыгорец, ВЛ № 3-6 кВ Троельга , ВЛ № 10-6 кВ Вачегино и Лукойл-Энергосети. В населенных пунктах установлены трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (табл. 10.5.2.), от которых подача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

На территории поселения находятся 42 ТП общей мощностью 8480 кВА.

Потребителями электрической энергии в Троельжанском сельском поселении являются: жилые дома, общественные здания, коммунальная сфера, производства, наружное освещение территории. Информация о фактическом годовом потреблении электроэнергии не предоставлена.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии Троельжанского сельского поселения (жилые дома, административные здания, насосная станция I подъема водозаборных сооружений) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Потребителей I категории на территории сельского поселения нет.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки (приложение 2 РД34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями), питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Таблица 10.5.2. Сведения о существующих ЛЭП и КТП 6-0,4 кВ в пределах Троельжанского сельского поселения

| ВЛ | КТП | установленная мощность, кВА |
| --- | --- | --- |
| ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 12 | 50 |
| ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 29 | 250 |
| ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 91 | 250 |
| ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 149 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 5 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 23 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 25 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 26 | 50 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 28 | 63 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 62 | 160 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 95 | 160 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 116 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 118 | 400 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 119 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 147 | 4 |
| ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 163 | 170 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 8 | 160 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 9 | 100 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 10 | 63 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 11 | 400 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 13 | 400 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 14 | 380 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 65 | 160 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 71 | 100 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 117 | 160 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 130 | 180 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 134 | 160 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 142 | 100 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 143 | 160 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 148 | 100 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 184 | 250 |
| ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 217 | 320 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 1 | 630 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 2 | 400 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 6 | 60 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 7 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 54 | 250 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 126 | 630 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 145 | 100 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 168 | 320 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 188 | 240 |
| ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 214 | 400 |

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Н).

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнены в соответствии с табл. 2.4.3* РД 34.20.185-94 по укрупненным удельным показателям с учетом того, что на I очередь строительства 69% населения будет использовать для пищеприготовления газовые плиты, а остальное население – электрические, на расчетный срок строительства 89% населения будет использовать для пищеприготовления газовые плиты, а остальное население – электрические.

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,23 кВт/чел на существующее положение, 0,30 кВт/чел на I очередь строительства и 0,45 кВт/чел на расчетный срок.

Таблица 10.5.3. Расчетные показатели электропотребления Троельжанского сельского поселения на перспективу до 2033 г.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | I очередь строительства 2018 г. | II очередь строительства 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 2724 | 2883 | 3072 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 1173* | 1076** | 995*** |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | 3194,75 | 3101,02 | 3056,82 |
| 4 | Электрическая нагрузка | кВт | 620,65 | 875,68 | 1385,00 |

* – на современное состояние электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах 56% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 4267 ч/год.

**– на I очередь строительства электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах 31% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 4194 ч/год.

***– на расчетный срок строительства электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах 11% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 4134 ч/год.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Настоящим проектом к расчетному сроку предусматривается повышение среднего уровня обеспеченности населения жилищным фондом с 14,9 до 32,3 м2/чел. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типов. Под новую застройку выделены площадки в с. Троельга и д.Вачегино. Строительства новых объектов социальной сферы в проектируемый период на территории сельсовета не планируется.

Расчеты электрических нагрузок, планируемых к строительству жилых зданий, определены в соответствии таблицей 2.1.5 РД 34.20 185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей г. Москва, 1994 г.» (с изменениями и дополнениями за №213 от 29.07.1999 г.) и представлены в таблице 10.5.4.

Таблица 10.5.4. Расчет электрических нагрузок жилой застройки кластера с. Троельга (с.Троельга, с.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино), д.Бым и д.Ерши на I очередь и расчетный срок

| Наименование электропотребителей | Население, чел. | Полезная площадь жилой застройки, м2 | Удельная нагрузка жилой застройки, Вт/м2 | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Троельга, с.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино |
| 1 очередь | 1744 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 21804 | 16,53 | 360,45 |
| Новое строительство |  | 14622 | 15,57 | 227,66 |
| Всего: |  | 36426 |  | 588,11 |
| Расчетный срок | 1859 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 36426 | 15,00 | 546,39 |
| Новое строительство |  | 23672 | 15,00 | 355,07 |
| Всего: |  | 60097 |  | 901,46 |
| Д.Бым |  |  |  |  |
| 1 очередь | 572 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 7201 | 20,70 | 149,07 |
| Новое строительство |  | 4829 | 17,85 | 86,20 |
| Всего: |  | 12030 |  | 235,27 |
| Расчетный срок | 609 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 12030 | 15,00 | 180,46 |
| Новое строительство |  | 7818 | 15,00 | 117,27 |
| Всего: |  | 19849 |  | 297,73 |
| Д.Ерши |  |  |  |  |
| 1 очередь | 251 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 2940 | 20,70 | 60,85 |
| Новое строительство |  | 1971 | 17,85 | 35,19 |
| Всего: |  | 4911 |  | 96,04 |
| Расчетный срок | 267 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 4911 | 15,00 | 73,66 |
| Новое строительство |  | 3191 | 15,00 | 47,87 |
| Всего: |  | 8102 |  | 121,53 |

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, от энергосистемы «Пермэнерго» через ПС 35/6 кВ «Ергач» и ПС 35/6 кВ «Троельга».

Согласно проведенным расчетам электрические нагрузки жилой застройки кластера с. Троельга (с.Троельга, с.Вачегино, д.Заборское, д.Юмыш, д.Нивино) составят на I очередь 588,11 кВт, на расчетный срок – 901,46 кВт.

Согласно проведенным расчетам электрические нагрузки жилой застройки д.Бым составят на I очередь 235,27 кВт, на расчетный срок – 297,73 кВт.

Согласно проведенным расчетам электрические нагрузки жилой застройки д.Ерши составят на I очередь 96,04 кВт, на расчетный срок – 121,53 кВт.

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 54149-2010 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования земельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Для ЛЭП 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 м по обе стороны вдоль воздушной линии электропередач, ЛЭП 10(6) кВ – 10 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м, ЛЭП 110 кВ – 20 м. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения.

Для филиала Кунгурские электрические сети действует совмещенный многолетний план-график технического обслуживания и ремонта распределительных сетей 0,4-6 кВ (табл.10.5.5).

Таблица 10.5.5. План-график ремонта распределительных сетей Ергачинского участка РС

| Подстанция | Фидер 6-10 кВ | ТП | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ергачинский участок РС, ВЛ-6кВ |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 3-6 кВ Поселок | – | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6 кВ Полыгорец | – | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 110/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6 кВ Троельга | – | – | Капитальный ремонт |
| ПС 110/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6 кВ Вачегино | – | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| Ергачинский участок РС, ТП 6/0,4 кВ |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 12/50 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 29/250 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 91/250 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 3-6кВ Поселок | ТП 149/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 5/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 23/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 25/100 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 26/50 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 28/63 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 62/160 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 95/160 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 116/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 118/400 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 119/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 147/4 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Ергач | ВЛ № 10-6кВ Полыгорец | ТП 163/170 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 8/160 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 9/100 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 10/63 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 11/400 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 13/400 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 14/380 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 65/160 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 71/100 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 117/160 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 130/180 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 134/160 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 142/100 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 143/160 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 148/100 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 184/250 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 3-6кВ Троельга | ТП 217/320 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 1/630 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 2/400 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 6/60 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 7/100 | Капитальный ремонт | – |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 54/250 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 126/630 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 145/100 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 168/320 | – | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 188/240 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ПС 35/6кВ Троельга | ВЛ № 10-6кВ Вачегино | ТП 214/400 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения.

Проектом предлагается:

  - до 2018 г.: проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;

  - модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах;

  - до  2033г: проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной  застройки;

  - замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## 10.6. Средства связи и коммуникаций

Услуги связи на территории Троельжанского сельского поселения предоставляет ОАО «Ростелеком». Автоматическая телефонная станция расположена в с. Троельга (таблица 10.6.1.). Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены таксофоны.

Увеличение количества домашних телефонов на территории Кунгурского муниципального района наблюдалось до 2006 г. Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось. На территории поселения работают операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком.

Радиоусилительные станции и радиоточки в поселении отсутствуют. Опорные усилительные станции и телевизионные ретрансляторы на территории поселения отсутствуют.

Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается «Ростелеком». Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Таблица 10.6.1. Основные характеристики автоматических телефонных станций сельского поселения

| Характеристика АТС(по каждой станции): тип станции, общее количество номеров свободных номеров местоположение | М 200 цифровая 192 47 с. Троельга, ул.Ленина 7 |
| --- | --- |
| Характеристика линий связи между АТС и абонентами | медные кабели ГПП Эл 3 п-274 |
| Процент охвата жилищного фонда телефонной связью | 20 |
| Характеристика опорных усилительных станций: тип станции тип сооружения высота сооружения местоположение | Sm ж/б опора 20 м с. Троельга, ул. Ленина |

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельского поселения в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 3G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## 10.7. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека, проживающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Троельжанского сельского поселения, представлен в таблице 10.7.1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год. Примем за 0,5% рост объемов накопления ТБО в год. К 2018 г. общее накопления ТБО увеличится примерно на 2,5%, к 2033 г. – на 10,5%.

Таблица 10.7.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения сельского поселения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность (на 01.01.2013 г.) | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 300 | 0,12 | 36,00 |
| Детские сады | воспитанников | 130 | 0,4 | 52,00 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) | посещений/год | 41310 | 0,001 | 41,31 |
| Учреждения культуры | мест | 290 | 0,18 | 52,20 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 1177,1 | 0,77 | 906,37 |
| Учреждения общественного питания | мест | 8 | 1,13 | 9,04 |
| Всего: | 1096,92 |

* – «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО Троельжанского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 10.7.2.

Таблица 10.7.2. Объемы накопления ТБО и КГО сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период 
до 2033 г.

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2013 г. | 2018 г. | 2033 г. |
| от жилищного фонда | 2909,2 | 3156,8 | 3625,0 |
| от объектов социально-бытового назначения | 1096,9 | 1124,6 | 1212,0 |
| Всего: | 4006,1 | 4281,4 | 4837,0 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 200,3 | 214,1 | 241,9 |

Сбор и вывоз ТБО в Троельжанском сельском поселении осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на полигон ТБО, расположенный к западу от д.Мясниково. Проект обустройства полигона отсутствует, прием отходов не организован, учет размещения отходов не ведется. Помимо вышеуказанного полигона ТБО, на территории поселения имеются несанкционированные свалки, которые образуются в летний период в местах неорганизованного отдыха людей.

Проектные предложения. В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО на территории Троельжанского сельского поселения предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

- до 2018 г.: организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения;

- приведение в нормативное состояние полигона ТБО к западу от д.Мясниково (ограждение и обваловка, паспортизация);

- до 2033 г.: обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО во всех населенных пунктах поселения.

# 11. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация в Троельжанском сельском поселении, сформировавшаяся на данном этапе, обусловлена следующими факторами: наличие на территории объектов добычи, подготовки и транспортировки нефти и объектов газоснабжения, отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, канализация, очистные сооружения и т.д.), использование устаревших технологий и оборудования при обработке земли, отсутствием обустроенных полигонов твердых бытовых отходов. Вышеперечисленные факторы влекут за собой накопление значительного количества промышленных и бытовых отходов, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды. Но несмотря на все вышеперечисленные факторы экологическая ситуация в поселении не носит ярко выраженного кризисного характера, так как на территории отсутствуют высокоопасные производства.

На территории поселения расположено Троельжанское месторождение нефти. Месторождение разрабатывается предприятием ООО «УралОйл».

Объекты добычи и транспортировки нефти (фонд скважин Троельжанского месторождения нефти, магистральный трубопровод «Кокуй – Кыласово») и объекты транспортировки газа, расположенные на территории поселения, являются постоянной угрозой экологической ситуации. Строительные и ремонтные работы на данных объектах, проезд тяжёлой техники, прокладка коммуникаций и трубопроводов, а также утечки нефти и газа оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, почвы и растительный покров.

Техногенная нагрузка, создаваемая нефтегазовым комплексом, – значительная в настоящее время, будет возрастать и в дальнейшем, что при современном уровне технологий может усугубить существующую экологическую ситуацию.

Наиболее крупное предприятие в Троельжанском сельском поселении – агрофирма «Труд». Согласно разрешению на выброс агрофирма «Труд» выбрасывает в атмосферу 44 наименования загрязняющих веществ, суммарный выброс составляет 77,5093 т/год. Образуется 11 наименований отходов, годовой норматив образования составляет 35283,459 тонн.

К передвижным источникам загрязнения относится автотранспорт. В последнее время число автотранспортных единиц постоянно увеличивается, что приводит к неизбежному росту выбросов вредных веществ в атмосферу.

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления. На территории поселения расположено один санкционированный объект размещения отходов – к западу от д.Мясниково.

Мероприятия по экологическому оздоровлению территории Троельжанского сельского поселения должны быть направлены на:

- осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- охрану биологического разнообразия;

- охрану воздушного бассейна.

## 11.1. Охрана земельных, лесных и водных ресурсов

Основными целями охраны земель, отнесенных к любой категории, в том числе к землям лесного и водного фонда, являются:

- Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных последствий хозяйственной деятельности.

- Обеспечение улучшения восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным последствиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель необходимы мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородию;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламления отходами производства, других негативных процессов, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию, связанных с нарушением земель;

- финансированию работ по почвенным обследованиям и наблюдениям за негативными процессами на землях, в объеме, позволяющем получать достоверную и своевременную информацию о почвах и в целом о земельных ресурсах для принятия управленческих решений;

- осуществлению государственного земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также обеспечение муниципального, общественного и производственного контроля и ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель;

- организации взаимодействия и обмена информацией между ведомствами и службами поселения и района для выявления негативных процессов на землях и установлению границ их распространения, определению наносимого ущерба вследствие природно-техногенных воздействий;

- обеспечению создания системы наблюдений за состоянием земель, выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по их устранению;

- разработке механизмов экономического стимулирования применения экологически безопасных технологий производства;

- разработке механизмов страхования рисков, связанных с нарушением, деградацией и загрязнением почв, при совершении сделок с земельными участками, а также страхования рисков, вызванных стихийными бедствиями.

Основной ущерб лесному фонду наносят лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, увеличивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесам, поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении лесных ресурсов и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Загрязнение рек происходит за счет складирования бытовых отходов по берегам водоёмов вблизи населённых пунктов. Кроме этого на территории поселения имеется водопровод, но отсутствуют канализация и очистные сооружения, происходит периодическое попадание сточных вод в водоемы.

В целях охраны водных ресурсов необходимо:

- строительство систем очистных сооружений, отвечающих современным санитарным требованиям по очистке стоков;

- проведение сетей канализации;

- для сокращения сброса сточных вод в водоемы максимальное внедрение оборотного, повторного и замкнутого водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки;

- для исключения отрицательного воздействия буровых работ на подземные воды, применять безамбарную технологию строительства скважин;

- закрепление дна рек каменной наброской при пересечении их нефтепроводами;

- укрепление откосов берегов рек, ручьёв, логов при пересечении их нефтепроводами посевом многолетних трав;

- устройство земляных амбаров с противофильтрационным экраном (или ёмкостей) на переходах через реки, ручьи, лога для сбора нефти в случаях её разлива в аварийных ситуациях на нефтепроводах.

## 11.2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду

Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду необходимы следующие мероприятия:

- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий на предприятиях. Поэтапное снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов;

- снижение объёма сброса сточных вод за счёт перевода производственных и сельскохозяйственных объектов на замкнутый цикл водоснабжения;

- строительство системы канализации и реконструкция очистных сооружений на основе современных технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твёрдых бытовых отходов;

- развитие экологически безопасных видов транспорта и топлива (сокращение использования этилированного бензина, широкое использование нейтрализаторов и внедрение альтернативных двигателей);

- совершенствование системы управления движением твёрдых бытовых отходов путем внедрения разделительного сбора, сортировки отходов, их эффективного обезвреживания и утилизации, экологически безопасного захоронения;

- обеспечения улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному воздействию хозяйственной деятельности;

- полная герметизация технологического процесса добычи, сбора и транспортировки нефти и газа.

## 11.3. Охрана атмосферного воздуха

Для охраны атмосферного воздуха требуются следующие мероприятия:

- разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организация санитарно-защитных зон вдоль трубопроводов, транспортирующих нефть и газ через территорию поселения;

- устранение утечек газа на межпоселковом газопроводе высокого давления;

- ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ.

## 11.4. Сохранение биологического разнообразия:

Чтобы сохранить на территории поселения биологическое разнообразие, предлагается следующее:

- конструирование природно-экологического каркаса с системой охраняемых зон и использованием лесоресурсного потенциала, формирование эффективной системы лесовосстановления;

- минимизация воздействия на биологическое разнообразие различных форм хозяйственной деятельности;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- устройство земляных обвалований кустов скважин и одиночных скважин высотой не менее одного метра;

- определение мест обитания и численности, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) животных, и организация их действенной охраны, а также проведение мероприятий по их восстановлению, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий и частичного использования их в рекреационных целях;

- осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов. Усиление мер по пресечению браконьерства;

- проведение качественных и своевременных лесовосстановительных работ, усиление контроля за лесопользователями, обеспечение неотвратимости административной ответственности, за причинённый ими ущерб;

- применение системы эколого-экономического регулирования, включая стимулирующие и принуждающие механизмы;

- формирования условий для создания природоохранной отрасли, включая специализированные предприятия по оказанию природоохранных услуг.

# 12. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Троельжанского сельского поселения опасных промышленных объектов не имеется. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Пермского края и Кунгурского муниципального района строительство категорированных объектов на территории сельского поселения не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Троельжанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем, высокая степень износа жилого фонда, неудовлетворительное состояние дорог, развитие карстовых процессов создают неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

Настоящим Проектом определены основные направления политики в области защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

## 12.1. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления. Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории сельского поселения являются:

  - штормовой ветер со средней скоростью более 20 м/сек;

  - ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более;

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже);

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Троельжанского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Затопления. На территории Троельжанского сельского поселения нет территорий, подверженных затоплению (подтоплению).

Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в виде провалов на поверхности и образования подземных полостей, осложняет условия строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и регионального масштаба, связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, автодорог, жилых и нежилых помещений.

Территории с развитием активного карста являются неблагоприятными для строительства. Однако при проведении специальных изысканий в пределах этих территорий возможно выделение участков различной степени устойчивости по отношению к карсту. Следует отметить, что детальное исследование карстовых процессов на территории Троельжанского сельского поселения не проводилось.

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований. Строительство здесь должно осуществляться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также в соответствии с территориальными строительными нормами для Пермского края

Эрозия. На всей территории Пермского края эрозионные процессы имеют широкое развитие. Их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственного освоения земель.

На территории Троельжанского сельского поселения имеет место плоскостная эрозия, разрушающая почву на поверхности, и линейная (овражная, глубинная), при которой разрушение идет вглубь.

Линейная эрозия в виде оврагообразования получила широкое развитие на территории поселения и проявляется как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах.

Плоскостная  (почвенная эрозия) приводит к смыву гумусового горизонта почв, обладающего наиболее благоприятными свойствами и сосредотачивающего основные элементы питания, прежде всего, азот. Эрозия сопровождается ухудшением физических свойств почвы, увеличением объемного веса, потерей структуры пахотного слоя.

Агротехнические приемы борьбы с водной эрозией делятся на следующие группы:

- повышение водопроницаемости почв;

- задержание на месте определенной части стока (создание искусственного микрорельефа);

- развитие хорошо развитого растительного покрова.

Лесные и торфяные пожары. Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории сельского поселения говорит о потенциальной опасности возникновения пожаров.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых лесничеств должны проводиться мероприятия по охране лесов от пожаров:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению их пожароустойчивости:

  - очистка вырубок;

  - регулирование примеси лиственных пород;

  - регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска.

Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

## 12.2. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения района: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Из аварийно опасных объектов в Троельжанском сельском поселении находятся:

- Месторождения нефти, фонды скважин Троельжанского месторождения нефти. Объекты добычи  и перекачки нефти находятся на обслуживании ООО «Пермнефтегазпереработка».

- Магистральные нефте- и газопроводы. Магистральный нефтепровод эксплуатируется Пермским районным нефтепроводным управлением АК «Транснефть» и ООО «Урал-Ойл», ООО «Северо-западные магистральные трубопроводы».

- Подземный межпоселковый газопровод «Троельга», давление 7,5 МПа, диаметр 300 мм.

Предприятия нефте - и газопереработки имеют собственные подразделения по ликвидации техногенных аварий.

Аварии на трубопроводах и газовых котельных могут случаться в процессе эксплуатации оборудования при его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

- взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

- Взрывопожароопасными объектами на территории поселения являются  автозаправочные станции для заправки жидким топливом легковых и грузовых автомашин, расположенные в с.Троельга, с.Бым, д.Ерши, д.Нивино.

- На территории Троельжанского сельского поселения расположено шесть гидротехнических сооружений прудов (табл.12.2.1).

Таблица 12.2.1. Сведения о ГТС прудов, находящихся на территории Троельжанского сельского поселения

| № | Населенный пункт, № согласно инвентаризации | Водоток | Площадь зеркала, га | Объем, тыс. м3 | Собственник ГТС | Необходимые мероприятия, техническое состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Троельга (Заборское), №43 | Р.Троельга | н/д | 30 | Не определен | Удовлетворительное, нуждается в текущем ремонте |
|  | Д.Верхний Шавляш, №45 | Р.Шавляш | 4 | 120 | Не определен | Удовлетворительное, нуждается в текущем ремонте |
|  | Д.Вачегино, №47 | Ручей без названия | 1 | 15 | Не определен | Удовлетворительное, нуждается в текущем ремонте |
|  | Д.Нивино,№49 | Р.Сосновка | 2 | 40 | Не определен | Удовлетворительное |
|  | Д.Кужлево, №53 | Р.Полыгорец | 10 | 300 | Не определен | Удовлетворительное, нуждается в текущем ремонте |
|  | С.Бым, №59 | Р.Бым | 16,27 | 382 | Троельжанское с/п, письмо от 23.03.2006 | Удовлетворительное |

Все ГТС прудов, расположенные на территории Троельжанского сельского поселения, относятся к IV классу капитальности, не подлежат декларированию безопасности и не являются потенциально опасными для объектов, находящихся в нижних бьефах ГТС прудов.

Пожары. В 2009–2014 г. на территории поселения было зафиксировано 32 пожара.

Как правило, основными причинами возникновения пожаров служат:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- умышленные поджоги;

- детская шалость.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В настоящее время на территории поселения функционирует 60-ПЧ 13 ОППС ГУ МЧС. Данная пожарная часть расположена в с. Троельга. Для целей пожаротушения имеется одна специальная автомашина. Личный состав – два человека.

Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и  НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать в сельских поселениях – 20 минут. Данный норматив на территории поселения не обеспечивается, требуется проектирование объекта пожарной охраны на один спецавтомобиль в с. Бым.

В качестве пожарных водоёмов на территории поселения используются пруды в с.Троельга, с.Бым, д.Кужлево, д.Верхний Шавляш, д.Нивино, д.Мясниково, д.Вачегино, д.Сухорослово, д.Юшковка. Существует необходимость оборудования пожарных пирсов.

Согласно ст.68 ФЗ-123 допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек. В Троельжанском сельском поселении находятся 11 населенных пунктов с населением менее 50 человек (д.Громотеево, д.Шумиловка, д.Рыбинка, д.Верхний Шавляш, д.Банниково, с.Богородск, д.Полыгарец, д.Юшковка, д.Сухорослово, д.Лагуново, д.Мясниково).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Троельжанского сельского поселения:

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- организация создания пожарного пункта в с.Бым;

- реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности поселения;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения и контроль за его выполнением;

- укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы, обновление и капитальный ремонт пожарных автомобилей;

Проектом предлагается в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение, организовать тушение пожаров из хозяйственно-питьевых водопроводов. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми определяется в соответствии со СП 31.13330.2012. В остальных населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25 апреля 2013 г. №390 «О противопожарном режиме») для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зарастания древесной растительностью сельхозугодий и подступания лесов к населенным пунктам.

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения.

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории поселения возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

## 12.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

- Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

  - устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

  - заполнение карстовых полостей;

  - искусственное формирование карстовых проявлений;

  - создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

  - закрепление и уплотнение грунтов;

  - водопонижение и регулирование режима подземных вод;

  - организацию поверхностного стока;

  - применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

- Проведение почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией:

  - повышение водопроницаемости почв;

  - создание искусственного микрорельефа;

  - организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях;

  - укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород.

- Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- проведение наземного патрулирования в пожароопасный период;

- контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках.

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

- для ГТС прудов, собственник которых не определен, необходима постановка на учет ГТС в качестве бесхозяйного имущества с последующим принятием в муниципальную собственность, либо проведение комиссионного обследования на предмет исключения ГТС из перечня ГТС Пермского края;

- охрана сооружений от повреждений и поддержание их в исправном состоянии;

- маневрирование затворами при пропуске весеннего половодья и дождевых паводков;

- мелкий ремонт плотины (засыпка выбоин на гребне плотины, трещин, промоин на откосах);

- окашивание и уборка растительности по ложу пруда, по откосам плотин;

- своевременная подготовка сооружений к пропуску паводка;

- строительство водосброса (две металлические трубы диаметром 0,5 м и 1,0 м).

При визуальном осмотре сооружений пруда обращать внимание:

- на появление трещин в земляной плотине, наличие фильтрации через тело плотины, вынос частиц грунта;

- на повреждение откосов плотины, просадки гребня;

- на повреждения стенок и сварочных швов быстротока водосброса;

- на наличие контактной фильтрации в местах примыкания бетонных сооружений к земляной плотине.

При обнаружении любого из перечисленных повреждений должны быть приняты меры по их ликвидации. Для этой цели в легкодоступных местах на плотине должен находиться запас строительных материалов (доски, камни, мешки с песком), инструментов (лопаты, топоры, багры).

Во избежание повреждения гидросооружений необходимо провести следующие мероприятия:

- до наступления паводка устранить дефекты сооружений, очистить их от снега и льда;

- во время прохождения весеннего половодья, затяжных дождей и ливней на плотине установить круглосуточное дежурство.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно-опасных объектах:

- Создание службы безопасности, обеспечивающей охрану взрывоопасных объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

- Оснащение аварийно-опасных объектов:

- системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом;

- системой охранного освещения и пожарной сигнализации;

- системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного).

- Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, нефтепроводов, строгое соблюдение режима использования их территории.

- Организация контроля над состоянием трубопроводов углеводородного сырья.

Меры по усилению пожарной безопасности:

- Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей.

- Контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.

- Обучение населения правилам пожарной безопасности.

- Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей.

- Строительство дополнительного объекта противопожарной службы (пожарного депо) в с.Бым с учетом времени прибытия первого подразделения к месту вызова (20 минут).

- Укрепление кадрового состава и социальная защита личного состава МПС.

- Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах поселения систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой.

- Оборудование дополнительных  подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2013 г. | I очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 43839,84 1203,80 | 43839,84 1216,62 | 43839,84 1216,62 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Троельжанского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 1203,80 | 1216,62 | 1216,62 |
|  | зона производственного использования | га | 42,52 | 42,52 | 42,52 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 69,11 | 69,11 | 69,11 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 17981,63 | 17968,81 | 17968,81 |
|  | зона специального назначения | га | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | земли лесного фонда | га | 23270,59 | 23270,59 | 23270,59 |
|  | земли водного фонда | га | 105,67 | 105,67 | 105,67 |
|  | зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | га | 0,00 | 123,88 | 123,88 |
|  | земли запаса | га | 1152,52 | 1152,52 | 1152,52 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Троельга, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 99,17 | 141,04 | 141,04 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 31,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 10,91 | 11,05 | 11,05 |
|  | Общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 8,47 | 20,91 | 20,91 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 15,31 | 16,01 | 16,01 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | га | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Земли водного фонда |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.2.2 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Бым, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
|  | Земли водного фонда | га | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| 1.2.3 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Ерши, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
|  | Земли водного фонда | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.2.4 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Вачегино в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 50,31 | 59,40 | 59,40 |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | га | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
|  | Земли водного фонда | га | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 1.2.5 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Заборское в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
|  | Земли водного фонда | га | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 1.2.6 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Юмыш в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
|  | Земли водного фонда | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2.6 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Нивино в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
|  | Земли водного фонда | га | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2727 | 2883 | 3072 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 521 | 558 | 591 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 1625 | 1617 | 1614 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 581 | 708 | 867 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 40600 | 60141,9 | 99226 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 14,9 | 20,9 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 130/184 | 190/197 | 190/209 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 300/376 | 300/402 | 300/426 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 153 | 153 | 153 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 290/627 | 490/663 | 490/707 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 155,3/218,2 1,21/1,91 | 155,3/230,6 1,21/2,02 | 155,3/245,8 1,21/2,15 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 1177,1/818 | 865 | 922 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 8/109 | 115 | 123 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/ сут | 569,7 | 587,2 | 625,6 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д н/д | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | – |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 3194,75 | 3101,02 | 3056,82 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1173 | 1076 | 995 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 56362 | 88281 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | н/д | 6,07 | 12,04 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 44 | 69 | 89 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 20 | 60 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 4006,1 | 4281,4 | 4837,0 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 6/13,99 | 6/13,99 | 6/13,99 |

# Приложение 1.

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» объекты АЗС категорируются как пожаровзрывоопасные объекты.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Все возможные аварийные пожароопасные ситуации на АЗС разделены на три типа по стадиям технологического процесса: ситуации, возникающие при приеме, хранении и выдачи топлива потребителям. Аварийные ситуации на АЗС могут возникнуть в результате разгерметизации оборудования по причинам, которые можно условно объединить в три взаимосвязанные группы. Эти группы характеризуются:

1. Отказами (неполадками) оборудования:

1.1 прекращение подачи энергоресурсов;

1.2 коррозия оборудования и трубопроводов;

1.3 физический износ, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов;

1.4 отказы приборов контроля и автоматики (КИП и А).

2. Ошибочными действиями персонала и клиентов:

2.1 ошибки при пуске и остановке оборудования;

2.2 ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами.

3. Внешними воздействиями техногенного или природного характера:

3.1 грозовые разряды и разряды статического электричества;

3.2 смерчи и ураганы;

3.3 снежные заносы и понижение температуры воздуха;

3.4 попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседнем оборудовании и объектах;

3.5 специально спланированные диверсии.

Из перечисленных выше причин возникновения аварийных ситуаций инициирующим событием может быть любая причина. Анализ опасностей проводился на основании схемы анализа вероятных моделей возникновения и развития аварий на автозаправочной станции (рис. 1).

Ниже приводится перечень аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией оборудования, и оценка возникновения этих ситуаций на рассматриваемом типе АЗС.

Прием бензина в резервуар от автоцистерны

Ситуация 1

Разгерметизация цистерны автомобильного средства транспортирования горючего. Причина – износ при эксплуатации. Самыми распространенными местами разгерметизации стенок цистерны являются сварные соединения, в особенности место соединения патрубка слива топлива и стенок цистерны АЦ. Оборудование узла слива системой аварийного улавливания пролитого топлива позволяет значительно снизить площадь разлива и время испарения.

Ситуация 2

Перелив топлива при заполнении резервуара. Причина – ошибка оператора. Так как резервуары АЗС оснащены системой защиты от переполнения, то такая аварийная ситуация маловероятна.

Ситуация 3

Разгерметизация патрубка деаэрации резервуара. Аварией, вызванной утечкой паров топлива из этого участка, пренебрегаем, так как длина трубопровода деаэрации составляет 6 м и патрубок находится над резервуаром.

Хранение бензина в резервуаре

Ситуация 4

Разгерметизация резервуара. Разрушение резервуара вследствие его износа. Это событие для резервуаров АЗС маловероятно (по крайней мере, для случаев полного разрушения), так как резервуар двустенный, защищен от внешней коррозии, и в ходе эксплуатации предусматриваются регулярные проверки герметичности и состояния стенок резервуара.

Выдача бензина из резервуара при заправке автотранспортных средств

Ситуация 5

Перелив или разгерметизация топливного бака автотранспортного средства.

Ситуация 6

Разгерметизация гибкого шланга раздаточного крана (пистолета). Основными причинами, которые могут привести к этому событию, являются:

  - износ шланга при эксплуатации;

  - отрыв шланга при отъезде автомобиля при не вытащенном раздаточном кране из бака. Так как раздаточные рукава ТРК оборудованы разрывными муфтами, то это событие маловероятно.

Ситуация 7

Разгерметизация трубопровода между насосом выдачи горючего из резервуара и запорным вентилем.

Наиболее неблагоприятным вариантом аварии при приеме нефтепродуктов в резервуар из автомобильной цистерны является разгерметизация автомобильной цистерны (ситуация 1). Наиболее неблагоприятным вариантом аварии при выдаче нефтепродуктов из резервуаров является ситуация 7. Эти, наиболее вероятные, аварийные ситуации приводят к незначительной или значительной разгерметизации оборудования, или к полному его разрушению, сопровождающейся разливом нефтепродуктов.

Незначительная разгерметизация оборудования, происходящая в результате локальных утечек через неплотности, приводит к производственным инцидентам, которые устраняются местными средствами локализации.

Значительная разгерметизация или полное разрушение оборудования приводят к возникновению аварийной ситуации, развивающейся по вышеописанным сценариям и сопровождающейся событиями, показанными на рисунке 1.

Таким образом, указанные события приводят к поражающим факторам от воздушной взрывной волны, термического воздействия открытым пламенем и теплового излучения.

3. Оценка возможной обстановки на объекте при возникновении ЧС

Оценка возможной обстановки на объекте при возникновении ЧС проводилась с целью определения возможного объема разлива и его последствий.

1. Автозаправочная станция.

Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Рельеф местности ровный.

Коэффициент стратификации атмосферы А=160.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года +38 оС.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года –32 оС.

Скорость ветра, вероятность превышения которого составляет 5% – 13,0 м/с.

Количество разлитого при аварии нефтепродукта, зависит от:

- размера аварийного отверстия;

- интервала времени с момента возникновения аварии до остановки перекачки (5–10 мин. – для крупных разрывов, 1 ч –для малых утечек, которые трудно зафиксировать приборами);

- продолжительности истечения нефтепродуктов с момента остановки перекачки до закрытия задвижек (15 мин. - для ручного закрытия);

- времени прибытия на место разлива объектового формирования для ЛРН и эффективности мер по локализации аварии (до 1 ч).

Для расчетов зон разлива принимается, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины. Жидкость будет растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не достигнет обвалования или пока толщина слоя жидкости не достигнет 0,03 м (разлив жидкости в неограниченном пространстве).

Площадь разлива S определяется по формуле:

S = V/ h, м2

где V – объем разлитой жидкости, м3;

h – толщина слоя жидкости при разливе в неограниченном пространстве, м.

В таблице 11.3.1 приведены площади зон возможного разлива на АЗС.

Рисунок 1. Схема вероятных сценариев разлива нефтепродукта.

Таблица 1

| Наименование оборудования | Площадь зоны разлива, м2 | Назначение | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоцистерна для нефтепродуктов | Ограничена поребриком | перевозка нефтепродуктов | V = 20 м3 |
| Топливораздаточная колонка | Свободное разлитие | заправка автотранспорта | V = 0,016 м3 за t = 300 с |

Результаты расчета представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № ситуации | Объем нефтепродукта вышедшего из оборудования, м3 | Площадь пролива, м2 | Масса паров нефтепродукта в паровоздушном облаке, кг | Радиус зоны разлива, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 80,1 | 42,4 | 5,1 |
| 7 | 0,016 | 6,99 | 0,075 | 0,15 |

*) – при свободном разливе, без бордюра.

Анализ расчета объемов возможных разливов нефтепродуктов показывает, что основной вклад в формирование поражающих факторов аварии для АЗС дают аварии, связанные с разгерметизацией цистерны транспортного средства в связи с высокой вероятностью реализации этих аварий.

Прогнозирование последствий разливов нефтепродуктов проведено с целью определения зон загазованности территории АЗС при испарении пролива и зон теплового поражения персонала склада.

Результаты прогнозирования сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| № ситуации | Объем нефтепродукта вышедшего из оборудования, м3 | Радиус взрывоопасной зоны, м | Радиусы зоны теплового поражения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 13,4 | 30,0 |
| 7 | 0,016 | 0,56 | 5,0 |

# Список используемой литературы

  - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ).

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

  - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

  - Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

  - Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

  - Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

  - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

  - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

  - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ.

  - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

  - Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

  - Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

  - Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» 27.12.2004 года N 1987-436.

  - Закон Законодательного собрания Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220 от 31.10.2003г. в ред. Законов Пермского края от 12.05.2006 г. № 2991-671, от 02.03.2009 г. № 393-ПК.

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

  - Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» от 7.12.2006 г. № 33-КЗ.

  - Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2010 годы» от 10.12.2008г.№351-ПК.

  - Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» от 14 ноября 2008 года N 332-ПК.

  - Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» от 13.03.2007 года N 15-ПК.

  - Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» от 23.12.2006г.№ 41-КЗ.

  - Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

  - Постановление Губернатора Пермской области «Об упорядочении использования и охраны земель автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Пермской области, и придорожных охранных зон» от 24.11.1997 г. № 415.

  - Постановление правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края» от 28.03.2008 г. № 67-п.

  - Распоряжение Губернатора Пермской области «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» от 5.12.2000 г. N 713-р (в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 N 237-р, от 01.07.2004 N 365-р, распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 N 58-рп).

  - Распоряжение Дорожного агентства Пермского края «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» от 25.08.2010 г. № СЭД-44-01-06-65.

  - Указ президента Российской Федерации «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земли при проведении земельной реформы» от 18.12.1993 г. № 2162.

  - Указ Губернатора Пермской области «Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых территорий» от 26.06.2001г. № 163.

  - Указ Губернатора Пермской области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской» (в редакции Указа Губернатора Пермской области от 17.08.2005 г. «О внесении изменений в Указ Губернатора области «Об образовании заказников «Белогорский», «Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской»).

  - Указ Губернатора Пермской области «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от 02.03.2004 г. № 21.

  - Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

  - Решение Малого Совета Пермского облсовета «Об утверждении списка памятников истории и культуры области, принимаемых на государственную охрану» от 20.05.1993 г. № 683.

  - Решение Совета депутатов Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в документы» от 30.01.2009 г. № 28.

  - «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)

  - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

  - «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р.

  - «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утверждённые приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244.

  - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

  - СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

  - Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

  - Строительные нормы и правила 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

  - Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

  - Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

  - Почвы «Колхоза им. Кирова» Кунгурского района Пермской области и рекомендации по их использованию; материалы почвенных обследований.- Пермь.: Пермский филиал УРАЛГИПРОЗЕМ, 1991.

  - Почвы ФГУП «АгрокомплексКунгурский» Кунгурского района Пермской области и рекомендации по их использованию; материалы почвенных обследований.- Пермь.: Пермский филиал УРАЛГИПРОЗЕМ, 1991.

  - Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

  - Схема территориального планирования Кунгурского муниципального района Пермского края.

  - Туризм в Пермской области.- Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2002.

# Footnotes

Пермский край в цифрах. 2013г. http://permsso.gks.ru:8081/bgd/krai1157/main.htm

Пермский край в цифрах. 2013г. http://permsso.gks.ru:8081/bgd/krai1157/main.htm

Статистический ежегодник Пермского края –  2011. http://permstat.gks.ru/database/permstatdb/bgd/default.aspx

# Text boxes

МТФ

и откорм

СТФ

МТФ и

откорм

МТФ и

откорм

МТФ и

откорм

Отделение №1

(Троельжанское)

Отделение №4

(Ершовское)

Отделение № 2 (Нивинское)

Отделение №3

(Кужлевское)

Пекарня

Строительный отдел

(пилорама, столярный цех)

ООО Агрофирма

«Труд»

Цех по переработке молока